## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师基础知识
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 内 容
大纲要求
理论知识-基础知识
总结
Notes: <number>

## Slide 3: 理论知识-基础知识
鉴定内容
（一）职业道德
（二）基础知识
（三）相关知识
1．法律法规和标准规范
2．安全评价技术基础知识
3．安全生产技术理论和知识
4．安全生产管理知识
Notes: <number>

## Slide 4: 理论知识-基础知识
鉴定内容 安全生产技术理论和知识
1．防火、防爆安全技术 P48-P74
2．职业危害控制技术 P75-P82
3. 特种设备安全技术 P83-P136
4. 矿山安全技术 P137-P182
5. 危险化学品安全技术 P183-P238
6. 民用爆破器材 P239-P251
7. 烟花爆竹安全技术 P239-P251
8. 建筑施工安全技术 P252-P275
9. 其他安全技术
Notes: <number>

## Slide 5
  教材《基础知识》
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
安全生产技术理论和知识
Notes: <number>

## Slide 6
第4章 防火与防爆安全技术
第1节 防火基础知识
第2节 防爆基础知识
安全生产技术理论和知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
第1节 防火基础知识
一、燃烧与火灾
二、点火源及其控制
三、消防设施
四、建筑灭火器配置
五、初起火灾的扑救与人员疏散逃生
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
一、燃烧与火灾
1.燃烧和火灾的定义、条件
(1)定义
燃烧是物质与氧化剂之间的放热反应，通常会同时出现火焰或可见光。在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害即为火灾。
(2)发生的必要条件
燃烧一般应同时具备氧化剂、可燃物和点火源。这3个要素通常缺一不可。
第1节 防火基础知识【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
2.火灾的分类
《火灾分类》(GB 4968—2008)按物质的燃烧特性将火灾分为如下6类：
A类火灾 指固体物质火灾，这种物质往往是有机物质，如
木材、棉、毛、麻、纸张等引起的火灾。
B类火灾 液体火灾和可熔化的固体物质火灾，如汽油、煤油、
柴油、甲醇、乙醇、沥青等引起的火灾。
C类火灾 指气体火灾，如煤气、甲烷、氢气等引起的火灾。
D类火灾 指金属火灾，如钾、钠、镁等引起的火灾。
E类火灾 带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
F类火灾 烹饪器具内的烹饪物燃烧引起的火灾。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
3.闪燃、阴燃、爆燃、自燃的概念
闪燃是可燃物表面或可燃液体上方在很短时间内重复出现火焰一闪即灭的现象。闪燃往往是持续燃烧的先兆。
阴燃则是没有火焰和可见光的燃烧。
爆燃是指伴随爆炸的燃烧波，以亚音速传播。
自燃是指可燃物在空气中没有外来火源的作用，靠自热或外热发生燃烧的现象。根据热源的不同，自燃分为自热自燃和受热自燃两种。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
4.火灾防治途径和阻燃方法
(1)火灾防治途径
火灾防治途径一般分为评价、阻燃、火灾探测、灭火等。
(2)阻燃方法
高分子材料阻燃化技术主要通过阻燃剂使聚合物不易着火，如果着火也使其燃烧速度变慢。阻燃剂按其使用方法分为添加型和反应型两种。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
5.火灾探测原理
(1)接触式探测
接触式探测是利用某种装置直接接触烟气来实现火灾探测的。
(2)非接触式探测
非接触式火灾探测器主要是根据火焰或烟气的光学效果进行探测的。
接收器
发射器
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
6.灭火原理及基本措施
(1)灭火基本原理
根据燃烧的基本条件，任何可燃物产生燃烧或持续燃烧都必须具备燃烧的必要条件和充分条件。
因此，火灾发生后，灭火就是破坏燃烧条件、使燃烧反应终止的过程。灭火的基本原理可以归纳为4种，即冷却、窒息、隔离和化学抑制。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
(2)灭火基本措施
掌握了物质燃烧的条件，就可以了解预防和扑救火灾的原理。一切防火措施都是为了防止燃烧的3个条件同时存在，
所能采取的基本措施是：
控制可燃物，
隔绝助燃物，
消除点火源，
阻止火势蔓延。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
(3)灭火剂：
  气体灭火剂
  泡沫灭火剂
  干粉灭火剂
(4)烟气控制
  烟气控制两条途径：挡烟和排烟
  排烟有自然排烟和机械排烟
  防烟分隔、烟气稀释、加压、空气流、浮力
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
7.火灾危险评价
应用较多的火灾安全评价方法主要有如下几种：安全检查表法，道化学火灾、爆炸指数评价法，蒙德法，预先危险分析(PHA)，故障类型和影响分析(FMEA)，事件树分析(ETA)，故障树分析(FTA)，数值模拟方法，因果分析，管理疏忽和危险树分析(MORT)。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
二、点火源及其控制
1.点火源的概念及其分类
点火源是指能够使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源。
这种能量可以是热能、光能、电能、化学能，也可以是机械能。
根据点火源产生能量的来源不同，点火源可分为火焰、火星、高热物体、电火花、静电火花、撞击、摩擦、化学反应热、光线聚焦等。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
2.控制火源引起火灾的方法
(1)化学点火源引起火灾成因
(2)电气火源引起火灾成因及控制方法
(3)机械点火源引起火灾成因及控制方法
(4)静电引起火灾成因及控制方法
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
三、消防设施
1.火灾自动报警系统
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分组成。
2.灭火系统
灭火系统分为水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统和干粉灭火系统。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 20
四、建筑灭火器配置
1.建筑灭火器适用范围及危险场所划分
扑救A类火灾应选用水、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。扑救极性溶剂B类火灾应选用抗溶性灭火器。
扑救C类火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
扑救D类火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商决定也可选择粉状石墨灭火器、专用干粉灭火器，也可用干砂代替。
扑救E类火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。
扑救F类火灾应选择动植物专用灭火器。
火灾危险场所分为严重危险级、中危险级和轻危险级。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
2.建筑灭火器的配置
建筑灭火器的配置主要依据灭火器配置场所的火灾种类、灭火有效程度、对保护物品的污损程度、设置点的环境温度、使用灭火器人员的素质。
一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
五、初起火灾的扑救与人员疏散逃生
1.初起火灾扑救的方法和原则
(1)断绝可燃物；(2)冷却；(3)窒息；(4)扑打；(5)断电；(6)阻止火势蔓延。
2.火场人员疏散及逃生路线
(1)尽量利用建筑物内的设施逃生；
(2)不同部位、不同条件下人员的逃生方法；
(3)自救、互救逃生；
(4)火灾逃生时的注意事项。
第1节 防火基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
第4章 防火与防爆安全技术
第1节 防火基础知识
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 25
一、爆炸的概念
二、爆炸极限
三、粉尘爆炸的特点
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 26
一、爆炸的概念
1.爆炸的机理及其分类
广义上讲，爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程，是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内，骤然释放或转化的现象。
第2节 防爆基础知识 【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 27
(1)按照能量的来源分类
爆炸可以分为3类：物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。
(2)按反应相态的不同分类
按反应相态的不同爆炸可分为:气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸3类。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 28
2.爆炸反应历程
爆炸性物质或混合物发生爆炸，有链式反应和热反应两种不同的历程。
链式反应有直链式反应和支链式反应两种。历程大致分为3个阶段：链引发、链传递、链终止。
热反应历程是指危险物受热发生化学反应，反应在某一空间内进行时，如果散热不良会使反应温度不断提高，温度的提高又会使反应速度加快，使得热大于失热，引起压力升高导致爆炸发生。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 29
二、爆炸的极限
爆炸极限的基本理论及其影响因素
1.爆炸极限是表征可燃性气体、蒸气和可燃粉尘危险性的主要参数。当可燃性气体、蒸气或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合，遇到火源发生爆炸的浓度范围称为爆炸浓度极限，简称爆炸极限。
2.爆炸极限值不是一个物理常数，它随条件的变化而变化。 它的影响因素包括：温度、压力、惰性介质、爆炸容器的材料和尺寸、点火源等。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 30
三、粉尘爆炸的特点
1.粉尘爆炸的机理和特点
粉尘爆炸是一个瞬间的连锁反应，属于不定的气固二相流反应。 从粉尘爆炸过程可以看出，粉尘爆炸有如下特点：
(1)粉尘爆炸速度或爆炸压力上升速度比气体爆炸小，但燃烧时间长，产生的能量大，破坏程度大。
(2)爆炸感应期较长。
(3)有产生二次爆炸的可能性。
(4)粉尘有不完全燃烧现象。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 31
2.粉尘爆炸的特性及影响因素
(1)评价粉尘爆炸危险性的主要特征参数是爆炸极限、最小点火能量、最低着火温度、粉尘爆炸压力及压力上升速率。
(2)粉尘爆炸极限不是固定不变的，影响因素主要有粉尘粒度、分散度、湿度、点火源的性质、可燃气含量、氧含量、惰性粉尘和灰分温度等。
(3)一般来说，粉尘粒度越细，分散度越高，可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低，惰性粉尘及灰分越少，爆炸极限范围越大，粉尘爆炸危险性也就越大。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 32
3.控制粉尘爆炸的技术措施
(1)控制产生粉尘爆炸的主要技术措施是缩小粉尘扩散范围，消除粉尘，控制火源，适当增湿。
(2)对于产生可燃粉尘的生产装置，可以进行惰化防护，即在生产装置中通入惰性气体，使实际含氧量比临界含氧量低20%。
(3)控制产生粉尘爆炸还可以采用抑爆装置等技术措施。抑爆装置由爆炸压力探测器、信号放大器和抑爆剂发射器组成 。
第2节 防爆基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 33: 安全生产技术理论和知识
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 34
第五章 职业危害基础知识
第1节 生产性粉尘危害
第2节 生产性毒物危害
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 35
第1节 生产性粉尘危害
一、生产性粉尘的来源、分类及理化性质
二、生产性粉尘的理化性质
三、生产性粉尘治理的工程技术措施
Notes: <number>
<number>

## Slide 36
一、生产性粉尘的来源和分类
1.来源
生产性粉尘来源十分广泛，如在固体物质的机械加工、粉碎，金属的研磨、切削，矿石的粉碎、筛分、配料或岩石的钻孔、爆破和破碎等，耐火材料、玻璃、水泥和陶瓷等工业中原料的加工，皮毛、纺织物等原料的处理，化学工业中固体原料加工处理中，物质加热时产生的蒸气、有机物质不完全燃烧所产生的烟尘。
第1节 生产性粉尘危害【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 37
此外，还包括粉末状物质在混合、过筛、包装和搬运等操作时产生的粉尘，以及沉积的粉尘二次扬尘等。
2.分类
生产性粉尘分类方法有几种，根据生产性粉尘的性质可将其分为无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘3类。
(1)无机性粉尘
无机性粉尘包括矿物性粉尘，如硅石、石棉、煤等，金属性粉尘，如铁、锡、铝及其化合物等，人工无机性粉尘，如水泥、金刚砂等。
第1节 生产性粉尘危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 38
(2)有机性粉尘
有机性粉尘包括植物性粉尘，如棉、麻、面粉、木材，动物性粉尘，如皮毛、丝、骨质粉尘，人工合成有机粉尘，如有机染料、农药、合成树脂、炸药和人造纤维等。
(3)混合性粉尘
混合性粉尘是上述各种粉尘的混合物，一般包括两种以上的粉尘。生产环境中最常见的就是混合性粉尘。
第1节 生产性粉尘危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 39
二、生产性粉尘的理化性质
1.粉尘的化学成分
2.分散度
3.溶解度与密度
4.形状与硬度
5.荷电性
6.爆炸性
第1节 生产性粉尘危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 40
三、生产性粉尘治理的工程技术措施
采用工程技术措施消除和降低粉尘危害，是防止尘肺发生的根本措施。
1.改革工艺流程
使生产过程机械化、密闭化、自动化。
2.湿式作业
特点是防尘效果可靠，易于管理，投资较低。
3.密闭—抽风—除尘
密闭—抽风—除尘系统可分为密闭设备、吸尘罩、通风管、除尘器等几个部分。
4.个体防护和个人卫生
第1节 生产性粉尘危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 41
第五章 职业危害基础知识
第1节 生产性粉尘危害
第2节 生产性毒物危害
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
一、生产性毒物的来源与存在形态
二、治理措施
第2节 生产性毒物危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 43
一、生产性毒物的来源与存在形态
1.来源
在生产过程中，生产性毒物主要来自原料、辅助材料、中间产品、夹杂物、半成品、成品、废气、废液及废渣，有时也可能来自加热分解的产物。
2.存在形态
生产性毒物可以以固体、液体、气体的形态存在于生产环境中。
第2节 生产性毒物危害【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 44
二、治理措施
生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。采用无毒、低毒物质代替有毒或高毒物质是从根本上解决毒物危害的办法。常用的生产性毒物控制措施如下：
1.密闭—通风排毒系统
系统由密闭罩、通风管、净化装置和通风机构成。
2.局部排气罩
局部排气罩按其构造分为3种类型。
(1)密闭罩
(2)开口罩
(3)通风柜
第2节 生产性毒物危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 45
3.排出气体的净化
工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则。
(1)确定净化方案的原则
①设计前必须确定有害物质的成分、含量和毒性等理化指标。
②确定有害物质的净化目标和综合利用方向，应符合卫生标准和环境保护标准的规定。
③净化设备的工艺特性，必须与有害介质的特性相一致。
④落实防火、防爆的特殊要求。
第2节 生产性毒物危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 46
(2)有害气体净化方法
有害气体净化方法大致分为洗涤法、吸附法、袋滤法、静电法、燃烧法和高空排放法。
①洗涤法。洗涤法也称吸收法，是通过适当比例的液体吸收剂处理气体混合物，完成沉降、降温、聚凝、洗净、中和、吸收和脱水等物理化学变化，以实现气体的净化。
②吸附法。吸附法是使有害气体与多孔性固体(吸附剂)接触，使有害物(吸附质)被吸附在固体表面上(物理吸附)。
第2节 生产性毒物危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 47
③袋滤法。袋滤法是粉尘通过过滤介质受阻，而将固体颗粒物分离出来的方法。
④静电法。静电法是粒子在电场作用下，带电后，向沉淀极移动，碰到集尘极即释放电子而呈中性状态附着在集尘板上，从而被捕捉下来，完成气体净化的方法。
⑤燃烧法。燃烧法是将有害气体中的可燃成分与氧结合，进行燃烧，使其转化为CO2和H2O，达到气体净化与无害物排放的方法。
第2节 生产性毒物危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 48: 第2节 生产性毒物危害
4.个体防护
属于作业场所的防护用品有防腐服装、防毒口罩和防毒面具。

## Slide 49
第五章 职业危害基础知识
第1节 生产性粉尘危害
第2节 生产性毒物危害
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
第3节 物理因素危害
一、噪声
二、振动
三、辐射
四、高温作业
Notes: <number>
<number>

## Slide 51
一、噪声
1.生产性噪声
在生产中，由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声，称为生产性噪声或工业噪声。
(1)生产性噪声的分类
生产性噪声可分为空气动力噪声、机械性噪声和电磁性噪声3类。
(2)生产性噪声的特性
(3)生产性噪声的危害
第3节 物理因素危害【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 52
2.噪声的控制措施
控制生产性噪声的措施如下：
①消除或减弱引起噪声的振动，如铆接改为焊接、锤击成型改为液压成型等。为防止振动使用隔绝物质，如用橡皮、软木和砂石等隔绝噪声。
②消除或减少噪声、振动的传播，如吸声、隔声、隔振、阻尼。
③加强个人防护和健康监护。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 53
二、振动
1.产生振动的机械
在生产过程中，生产设备、工具产生的振动称为生产性振动。
2.振动的危害
在生产中，手臂振动所造成的危害较为明显和严重，国家已将手臂振动病列为职业病。存在手臂振动的生产作业主要有以下几类：
(1)操作锤打工具。
(2)手持转动工具。
(3)使用固定轮转工具。
(4)驾驶交通运输车辆和使用农业机械。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 54
3.振动的控制措施
(1)控制振动源。
(2)改革工艺，采用减振和隔振等措施。
(3)限制作业时间和振动强度。
(4)改善作业环境，加强个体防护及健康监护。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 55
三、辐射
1.非电离辐射
(1)非电离辐射的来源及其危害
①射频辐射。 ②红外线辐射。
③紫外线辐射。 ④激光。
(2)非电离辐射的控制与防护
①高频电磁场的主要防护措施有场源屏蔽、距离防护和合理布局等。
②对微波辐射的防护。
③对红外线辐射的防护。
④对紫外线辐射的防护是屏蔽和增大与辐射源的距离，佩戴专用的防护用品。
⑤对激光的防护。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 56
2.电离辐射
(1)电离辐射来源
凡能引起物质电离的各种辐射称为电离辐射。其中α，β等带电粒子都能直接使物质电离，称为直接电离辐射；γ光子、中子等非带电粒子，先作用于物质产生高速电子，继而由这些高速电子使物质电离，称为非直接电离辐射。能产生直接或非直接电离辐射的物质或装置称为电离辐射源，如各种天然放射性核素、人工放射性核素和X线机等。
(2)电离辐射的防护
电离辐射的防护分为外照射防护和内照射防护。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 57: 四、高温作业
1.高温作业
高温作业是指在生产劳动过程中，其工作地点平均WBGT指数等于或大于25℃的作业
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 58
2.高温作业防护措施
(1)高温作业防护：对于高温作业，首先应合理设计工艺流程，改进生产设备和操作方法，这是改善高温作业条件的根本措施。
(2)隔热：隔热是防止热辐射的重要措施，可利用水来实现。
(3)通风降温：风降温方式有自然通风和机械通风两种。
(4)保健措施：供给饮料和补充营养，暑季应供应含盐的清凉饮料。
(5)个体防护：使用耐热工作服等。
第3节 物理因素危害
Notes: <number>
<number>

## Slide 59: 安全生产技术理论和知识
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 60
第6章 特种设备安全技术
第1节 特种设备安全基础知识
第2节 特种设备使用安全技术及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 61
一、特种设备的基本概念及分类
二、特种设备的检测技术
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 62
一、特种设备的基本概念及分类
特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的设备、设施。特种设备分为两类：
  （1）承压类特种设备：锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道。
  （2）机电类特种设备：电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道和场（厂）内机动车辆。
第1节 特种设备安全基础知识【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 63
1.锅炉
锅炉是指将燃料的化学能转化为热能，又将热能传递给水、气、导热油等工质，从而产生蒸汽、热气或通过导热工质输出热量的设备。
(1)锅炉的工作原理
(2)锅炉的工作特性
①爆炸的危害性。 ②易于损坏性。
③使用的广泛性。 ④可靠的连续运行性。
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 64
(3)锅炉的分类
①按用途不同分
②按载热介质不同分
③按锅炉产生的蒸汽压力和蒸发量不同分
④按热能来源不同分
⑤按锅炉结构不同分
⑥燃煤锅炉按燃烧方式不同分
⑦按蒸发段工质循环动力不同分
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 65
(4)锅炉的安全附件
①安全阀 ②压力表 ③水位计
④温度测量装置 ⑤保护装置 ⑥防爆门
⑦排污阀或放水装置 ⑧锅炉自动控制装置
2.压力容器
压力容器，一般泛指在工业生产中盛装用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程的气体或液体，并能承载一定压力的密闭设备。
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 66
(1)压力容器的操作条件
①压力 ②温度 ③介质
(2)压力容器的分类
压力容器按压力等级划分为以下4类：
①低压 ②中压 ③高压 ④超高压
(3)压力容器的安全附件
①安全阀 ②爆破片
③安全阀与爆破片装置的组合 ④爆破帽
⑤易熔塞 ⑥紧急切断阀 ⑦减压阀。
⑧压力表、液位计、温度计
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 67
3.电梯
电梯是指动力驱动，利用沿刚性轨道运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步)，进行升降或平行运送人、货物的机电设备。它主要包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
电梯可能发生的危险一般有：人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切；人员被电击，轿厢超越极限行程发生撞击；轿厢超速或因断绳造成坠落；由于材料失效而造成结构破坏等。
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
拆分
<number>

## Slide 68
电梯应设置的安全防护装置或功能有:
（1)防超越行程的保护；
（2)防电梯超速和断绳的保护；
（3)防人员剪切和坠落的保护；
（4)缓冲装置；
（5)报警和救援装置；
（6)消防功能；
（7)停止开关和检修运行装置；
（8)机械伤害的防护；
（9)电气安全保护。
第1节 特种设备安全基础知识

## Slide 69
4.起重机械
起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。
（1）起重机械的工作特点
（2）起重机械安全、正常工作的条件
（3）起重机械安全装置
①位置限制与调整装置
②防风防爬装置
③安全钩、防后倾装置和回转锁定装置
④起重量限制器
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
简化 特别突出种类 事故主要类型 安全装置和安全技术防范措施
<number>

## Slide 70
⑤力矩限制器
⑥防碰装置
⑦危险电压报警器。
(4)起重机械分类：根据(GB/T 20776-2006)
①起重机械按工作方式可分为轻小型起重设备、起重机和升降机三类。
a.轻小型起重设备主要指只有一个升降装置的起重机械。有千斤顶、滑车、电动手动葫芦等。
第1节 特种设备安全基础知识

## Slide 71
b.起重机指既能垂直提升，又能水平搬运的起重机械。如桥式起重机（也称行车或天车）、汽车起重机、塔式起重机等。
c.升降机指位置固定，起重线路固定，用钢丝绳牵引，用滑轨限制，带箱笼的起重机械。包括各种电梯、卷扬机、绞车等。
②起重机按结构又分为桥式起重机和臂架式起重机两类。
a.行车、冶金专用起重机、龙门起重机、缆索起重机属桥式起重机
b.门座起重机、塔式起重机、汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、悬臂起重机属臂架式起重机。
第1节 特种设备安全基础知识

## Slide 72
③起重机按运行方式又分为固定式和移动式。
a.塔式起重机、悬臂起重机属固定式起重机
b.桥式起重机、轮胎式起重机、履带式起重机、铁路起重机属移动式起重机。
c.移动式起重机又分为有轨式和无轨式两种。桥式起重机属有轨式，履带和汽车式属无轨式。
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 73
5.大型游乐设施
游乐设施是指用于经营目的，在封闭的区域内运行，承载乘客游乐的设施。
6.客运索道
索道是利用架空绳索、支撑和牵引客车(或货车)等运送乘客(或货物)的一种运输设备，包括客运架空索道、客运缆车和拖牵索道等。
7.场（厂）内机动车辆
场（厂）内机动车辆广义的是指从事非道路交通运输的车辆，是指本企业在所在区域或在本企业生产经营活动范围内的施工作业现场区域内行驶作业的各类机动车辆。
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 74
二、特种设备的检测技术
1.宏观检查 8.耐压试验
2.无损检测 9.气密性试验
3.测厚 10.爆破试验
4.化学成分分析 11.力学性能试验
5.金相检验 12.应力应变测试
6.硬度测试 13.断裂力学分析
7.断口分析 14.风险评估
第1节 特种设备安全基础知识
Notes: <number>
简化
定期检测/定期维护
<number>

## Slide 75
第1节 特种设备安全基础知识
三、维护保养和检查
《特种设备安全法》三十九条：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
四、处罚标准
《特种设备安全法》八十三条第三项：未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的；一万元以上十万元以下
Notes: <number>
<number>

## Slide 76
第6章 特种设备安全技术
第1节 特种设备安全基础知识
第2节 特种设备使用安全技术及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 77
一、锅炉压力容器使用安全管理
1.锅炉压力容器安全管理要点
(1)使用定点厂家的合格产品 (2)登记建档
(3)专责管理 (4)持证上岗 (5)照章运行
(6)定期检验 (7)监控水质 (8)报告事故
2.锅炉启动、运行与停炉
(1)锅炉启动步骤
1）检查准备 2)上水 3)烘炉
4)煮炉 5)点火升压 6)暖管与并汽
(2)锅炉点火升压阶段的安全注意事项
1) 防止炉膛爆炸 2) 控制升温、升压速度
3) 严密监视和调整仪表
4) 保证强制流动受热面可靠冷却
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 78
(3)锅炉正常运行中的监督与调节
1)锅炉水位的监督与调节
2)锅炉气压的监督与调节
3)气温的调节
4)燃烧的监督与调节
5)排污和吹灰
(4)停炉
1）正常停炉 2）紧急停炉
(5)停炉保养
停炉保养主要指锅内保养，即汽水系统内部为避免或减轻腐蚀而进行的防护与保养。常用的保养方式有压力保养、湿法保养、干法保养和充气保养。
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 79
3.锅炉压力容器检修技术
检修中的安全注意事项：
（1）注意通风和监护
（2）注意用电安全
（3）禁止带压拆装连接部件
（4）禁止自行以气压试验代替水压试验
4.典型锅炉事故及预防
①锅炉爆炸事故水蒸汽爆炸②超压爆炸
③缺陷导致爆炸 ④严重缺水导致爆炸
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 80
2.为防止压力容器发生爆炸，应采取下列措施
(1）在设计上，应采用合理的结构，如采用全焊透结构，能自由膨胀等，避免应力集中、几何突变。针对设备使用工况，选用塑性、韧性较好的材料。强度计算及安全阀排量计算符合标准。
(2）制造、修理、安装、改造时，加强焊接管理，提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤；加强材料管理，避免采用有缺陷的材料或用错钢材和焊接材料。
(3）在压力容器的使用过程中加强管理，避免操作失误，超温、超压、超负荷运行，失检，失修及安全装置失灵等。
(4）加强检验工作，及时发现缺陷并采取措施。
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 81
二、压力管道运行使用安全管理
1.运行前的检查
（1)竣工文件的检查
（2)现场检查
（3)建档、标识与数据采集
2.运行中的检查和监测
（1)运行初期检查
（2)巡线检查及在线监测
（3)末期检查及寿命评估
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 82
三、电梯使用安全管理
1.电梯使用须知
（1)电梯使用操作安全
（2)对电梯紧急状态的处置
2.电梯管理措施
（1)法定管理要求 2)建立管理制度
（3)远程管理系统
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 83
四、起重机械使用安全管理
1.起重机械的安全管理措施
（1)起重机械安全管理制度
（2)起重机械安全技术档案
（3)起重机械定期检验制度
2.起重伤害事故形式
（1)重物坠落 （2)起重机失稳倾翻 （3)挤压
（4)高处跌落 （5)触电 （6)其他伤害
3.高处作业的安全防护
4.起重作业安全操作技术
（1)吊运前的准备
（2)起重机司机通用操作要求
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 84
5.典型起重机械事故及预防
根据1979至1991年的上半年辽宁省起重机械死亡事故的统计， 辽宁省共发生起重机械死亡事故518起，死亡533人。
①按机型分： 桥式和门式起重机事故占28.8%，流动式起重机事故占22.6%， 施工升降机事故占16.6%，塔式起重机事故占12.4%， 合计占起重机械事故的80.4%。
②按致因分： 造成起重机械伤害事故的直接原因有： 吊物坠落为36.2%，挤压碰撞为31.7%，触电为9.8%，高处坠落为6.8%，合计占起重机械事故84.5%
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 85
在吊物坠落造成的事故中，因吊索具缺陷（如钢丝绳断、脱钩等） 导致事故的频数最高， 约占40%；其次是吊运时捆绑方法不当，约占24%；
再其次是超载，约占8%。在挤压碰撞造成的事故中，人在起重机与结构物之间或在两机之间作业时，因机体运行或回转导致的事故最多，占40%以上， 其次是吊物或吊具在吊运过程中摆动碰撞造成事故， 约占25%，再次是吊运后的物件摆放不稳倾倒砸人， 占15%以上。
③起重事故类型：1.重物坠落的打击伤害2.起重机丧失稳定性3.金属结构的破坏4.人员高处跌落伤害5.夹挤和碾轧伤害6.触电伤害7.其他机械伤害
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 86
(1)重物失落事故
起重机械重物失落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故，简称失落事故。常见的失落事故有以下几种类型：
①脱绳事故
②脱钩事故
③断绳事故
④吊钩断裂事故
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 87
（2）坠落事故
坠落事故主要是指从事起重作业的人员从起重机机体等高空处坠落至地面的摔伤事故。
①从机体上滑落摔伤事故
②机体撞击坠落事故
③轿箱坠落摔伤事故
④维修工具及零部件坠落砸伤事故
⑤振动坠落事故
⑥制动下滑坠落事故
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 88
（3）触电事故
触电事故类型：
1）触电事故可以按作业场合分为以下两大类型：
①室内作业的触电事故
②室外作业的触电事故
2）触电安全防护措施：
①保证安全电压 ②保证绝缘的可靠性
③加强屏护保护 ④加强漏电触电保护
⑤严格保证配电最小安全净距
⑥保证接地与接零的可靠性
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防

## Slide 89
（4）机体毁坏事故
机体毁坏事故是指起重机因超载、失稳等产生结构断裂、倾翻，从而造成结构严重损坏及人身伤亡的事故。
常见机体毁坏事故有以下几种类型：
①断臂事故
②倾翻事故
③机体摔伤事故
④相互撞毁事故
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 90
五、游乐设施运营安全管理
1.游乐设施运营应具备条件
2.游乐设施运营管理制度
(1)安全质量管理手册
游乐设施运营单位应制定系统、协调、切实可行的安全质量管理手册。
(2)主要规章制度
安全质量保证机构对手册及规章制度的执行情况应有检查记录。检查的重点是岗位责任制的落实与规章制度的执行情况。
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 91
3.游乐设施运营环境条件
游艺、游乐场所应符合卫生城市的指标规定；室内场所采光、照明、通风等应满足技术规范的要求。各类管理、服务人员应穿着工作服，佩戴服务标志。
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 92
六、客运索道安全管理
1.客运架空索道安全特点
（1)露天高处作业
（2)钢丝绳的安全影响大
（3)自然条件变化大、规则性差
2.客运架空索道安全营救
（1)救护组织
（2)救护方法
（3)往复式索道的救护
（4)单线循环式索道的救护
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 93
七、场（厂）内机动车辆
1.场（厂）内机动车辆安全管理
2.场（厂）内机动车操作安全
    （1）驾驶作业前做好安全准备工作
    （2）出车前检查车辆
    （3）行车中注意事项
    （4）作业安全要求
    （5）停放要求
    （6）行驶后检查
    （7）新车的走合
    3.机动车驾驶员操作要求
第2节 特种设备使用安全技术
及常见事故与预防
Notes: <number>
<number>

## Slide 94
学海无涯苦作舟，
书山有路勤为径。
祝大家学习顺利！
Notes: <number>