## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师基础知识
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 内 容
大纲要求
理论知识-基础知识
总结
Notes: <number>

## Slide 3: 理论知识-基础知识
鉴定内容
（一）职业道德
（二）基础知识
（三）相关知识
1．法律法规和标准规范
2．安全评价技术基础知识
3．安全生产技术理论和知识
4．安全生产管理知识
Notes: <number>

## Slide 4: 理论知识-基础知识
安全生产技术理论和知识
1．防火、防爆安全技术 P48-P74
2．职业危害控制技术 P75-P82
3. 特种设备安全技术 P83-P136
4. 矿山安全技术 P137-P182
5. 危险化学品安全技术 P183-P238
6. 民用爆破器材 P239-P251
7. 烟花爆竹安全技术 P239-P251
8. 建筑施工安全技术 P252-P275
9. 其他安全技术
Notes: <number>

## Slide 5: 安全生产技术理论和知识
  教材《基础知识》
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 6
第八章 危险化学品安全生产技术
第1节 危险化学品基础知识
第2节 化工安全技术
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
第1节 危险化学品基础知识
一、危险化学品的概念及类别划分
二、危险化学品主要危险特性
三、危险化学品燃烧爆炸事故对人员和环境的危害
四、危险化学品事故的控制和防护措施
五、危险化学品的储存与运输安全
六、经营危险化学品的安全要求
七、生产危险化学品的安全要求
八、使用危险化学品的安全要求
九、泄漏控制与销毁处置技术
十、危险化学品对人体的侵入途径、危害，抢救
及防护用品的选用原则
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
一、危险化学品概念及类别划分
1.危险化学品的概念
危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
依据：《危险化学品目录》（2015版）
第1节 危险化学品基础知识【知识要求】
Notes: <number>
按照新的条例/94年颁布 8类/02颁布 7类(-辐射品）
品名录（2015年）为准
------------------------------
定义：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
<number>

## Slide 9: 危险化学品的分类
<number>
依据GB13690-2009 《化学品分类和危险性公示 通则》分类，
共分3大类：理化危险、健康危险、环境危险
理化危险
爆炸物
易燃气体
易燃气溶胶
氧化性气体
压缩气体
易燃液体
易燃固体
自反映物质或混合物
自燃液体
自燃固体
自热物质和混合物
遇水放出易燃气体的物质或混合物
氧化性液体
氧化性固体
有机过氧化物
金属腐蚀剂
2. 化学品危险性类别的划分

## Slide 10: 危险化学品的分类
<number>
依据GB13690-2009 《化学品分类和危险性公示 通则》分类，
共分3大类：理化危险、健康危险、环境危险
健康危害性
急性毒性
皮肤腐蚀/刺激性
严重眼损伤/眼刺激性
呼吸或皮肤致敏物
生殖细胞突变性
致癌性
生殖毒性
特定靶器官毒性 （一次接触）
特定靶器官毒性 （一次接触）
吸入性危害
环境危害性
危害水生环境
急性（短期）水生危害
长期水生危害
危害臭氧层
2. 化学品危险性类别的划分

## Slide 11
二、危险化学品的主要危险特性
危险化学品的主要危险特性主要有四类：
1.燃烧性
2. 爆炸性
3.毒害性
4.腐蚀性
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
三、化学品燃烧、爆炸事故对人员和环境的危害
1. 高温的破坏作用
  2. 爆炸直接的破坏作用
3. 爆炸冲击波的破坏作用
4. 造成中毒和环境污染
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
四、危险化学品事故的控制和防护措施
1.危险化学品火灾、爆炸事故的预防
从理论上讲，防止火灾、爆炸事故发生的
基本原则主要有：
防止燃烧、爆炸系统的形成、
消除点火源、
限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 14
四、危险化学品事故的控制和防护措施
2.危险化学品中毒、污染事故预防控制措施：
第1节 危险化学品基础知识
目前采取的主要措施是
1. 替代
2. 变更工艺
3. 隔离
4. 通风
5. 个体防护
6. 保持卫生
Notes: <number>

## Slide 15
五、危险化学品的储存与运输安全
国家对危险化学品的运输实行资质认定制度，未经资质认定，不得运输危险化学品。
危险化学品储存的基本要求要符合《常用化学危险品贮存通则》( GB15603-1995 )的规定。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
六、经营危险化学品的安全要求
危险化学品经营企业的条件：
1.经营场所和储存设施符合国家标准
2.主管人员和业务人员经过专业培训，并取得上岗资格
3.有健全的安全管理制度
4.符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
七、生产危险化学品的安全要求
危险化学品生产企业的厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：
1.国家和省、自治区、直辖市的规划和布局；
2. 在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内；
3. 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离必须符合有关法律、法规、规章和标准的规定：
第1节 危险化学品基础知识
Notes: 规范
<number>

## Slide 18
（1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域；
（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；
（3）供水水源、水厂及水源保护区；
（4）车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；
（5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；
（6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；
（7）军事禁区、军事管理区；
（8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域；
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 19
4.符合有关法律、法规、规章和标准的规定；
5.不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备；
6.生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与从业人员宿舍在同一座建筑物内，并应与从业人员宿舍保持符合规定的安全距离；
7.危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离
符合有关法律、法规、规章和标准的规定；
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 20
8.进行消防设计的建筑工程需经公安消防机构验收合格。
9.危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。
10.危险化学品生产企业应当依法进行安全评价。
11.危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 21
八、使用危险化学品的安全要求
危险化学品使用单位是本单位安全生产的责任主体，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，
并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，并符合下列安全生产要求：
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 22
八、使用危险化学品的安全要求
1.委托有资质的评价机构对本单位危险化学品使用涉及的生产、储存装置每三年进行一次安全评价；
2.使用剧毒化学品的单位，应当对本单位剧毒化学品使用涉及的生产、储存装置
三年进行一次安全评价（344号令原规定为每年）。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 23
3.建立、健全安全生产责任制，制定并完善安全生产规章制度和安全操作规程等规章制度。
4.保证必要的安全生产资金投入。
5.为从业人员配备:符合国家标准或者行业标准的
劳动防护用品。
6.依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 24
7.从业人员经安全生产教育和培训合格，
特种作业人员依法取得特种作业操作资格证。
8.新建、改建、扩建应严格按照建设项目安全许可有关规定规范实施项目建设。
9.法律、法规、规章规定的其他要求。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 25
九、泄漏控制与销毁处置技术
1.泄漏处理及火灾控制
2.废弃物的销毁
第1节 危险化学品基础知识
(1)泄漏处理
(2)火灾控制
①泄漏源控制
②泄漏物处理
废弃物的销毁包括
（1）固体废弃物的处置
（2）爆炸性物品的销毁
（3）有机过氧化物废弃物的处理
Notes: 泄漏源控制
泄漏物处理
<number>

## Slide 26
十、危险化学品对人体的侵入途径、危害，抢救及防护用品的选用原则
1.危险化学品人侵入体的途径、危害
(1)毒性危险化学品通过一定途径进入人体，在体内积蓄到一定剂量后，就会表现出慢性中毒症状。
危险化学品在体内的毒性与危险化学品的化学结构、理化性质、生产环境、劳动强度、个体因素以及几种毒性危险化学品的联合作用有关。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 27
(2)腐蚀性物品接触人的皮肤、眼睛、肺部、食道等，会引起表皮细胞组织发生破坏作用而造成灼伤，而且被腐蚀性物品灼伤的伤口不易愈合。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 28
(3)具有放射性的危险化学品能从原子核内部自行不断地放出有穿透力及为人们肉眼不可见的射线
放射性危险化学品的主要危险特性
在于它的放射性。
第1节 危险化学品基础知识
(如α射线、β射线、γ射线和中子流等)。
Notes: (如α射线、β射线、γ射线和中子流等)。
<number>

## Slide 29
2.劳动防护用品选用原则：
在安全技术措施中，改善劳动条件，排除危害因素
是根本性的措施，
但在一定条件下，如事故救援和抢修过程中，
个人劳动防护用品就成为保证人身安全的主要手段。
从危险化学品对人体的侵入途径着眼，防护用品应防止其由呼吸道、暴露部位、消化道等侵入人体。
第1节 危险化学品基础知识
Notes: <number>

## Slide 30
第八章 危险化学品安全生产技术
第1节 危险化学品基础知识
第2节 化工安全技术
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>
<number>

## Slide 31: 第2节 化工安全技术
一、典型设备安全技术与车间布置
二、典型化工单元操作过程安全技术
三、典型反应过程的安全技术
Notes: <number>

## Slide 32
第2节 化工安全技术 【知识要求】
一、典型设备安全技术与车间布置
1.典型设备工艺安全分析
设备运行设计的基本内容
主要是在满足安全运行的条件下，对定型(或标准)设备的选择和非定型(非标准)设备的工艺计算等。

## Slide 33
第2节 化工安全技术 【知识要求】
一、典型设备安全技术与车间布置
(1)定型设备的选择
除了要符合基本要求外，还要注意根据设计项目规定的生产能力和生产周期确定设备的台数。
1.典型设备工艺安全分析

## Slide 34
(2)运转设备的选型
要按其负荷和规定的工艺条件进行选型；
(3)静止设备的选型
则要计算其主要参数，如传热面积、蒸发面积等，再结合工艺条件进行选型。
第2节 化工安全技术 【知识要求】

## Slide 35: 典型化工设备
流体输送设备：泵、风机、压缩机
传热设备：换热器
传质设备：精馏塔、萃取设备
分离设备：过滤设备
反应设备：釜式、塔式、燃烧炉
存储设备：槽、罐、柜
其他设备：搅拌器 、密封设施、蒸发设备
第2节 化工安全技术
Notes: <number>

## Slide 36
二、车间设备布置的安全分析
1.设备布置
车间设备布置
是确定：各个设备在车间中的位置，
生产仪表管线、
采暖通风管线的走向和位置；
确定 场地与建筑物的尺寸。
第2节 化工安全技术
Notes: <number>

## Slide 37
二、车间设备布置的安全分析
2.设备布置的安全技术要求
布置设备时：应尽量做到工人背光操作，
高大设备避免靠近窗户布置，
以免影响门窗的开启、通风与采光；
有爆炸危险的设备：应露天或半露天布置，室内布置时要加强通风，防止爆炸性气体的聚集； 危险等级相同的设备或厂房应集中在一个区域。
第2节 化工安全技术
Notes: <number>

## Slide 38
三、化工生产管路与管系安全技术
化工管路主要由管子、管件和阀件构成，也包括一些附属于管路的管架、管卡、管撑等辅件。
化工生产中输送的流体是多种多样的，化工管路也各不相同，以适应不同输送任务的要求。
管路及管件的标志是管系安全生产的基本条件。
第2节 化工安全技术
Notes: <number>

## Slide 39
四、典型化工单元操作过程安全技术
第2节 化工安全技术
1.非均相分离
2.加热及传热
3.蒸馏
4.气体吸收与解吸
5.干燥
6.蒸发
7.结晶
8.萃取
9.制冷
10.筛分与过滤
11.物料输送
Notes: 1)非均相分离
2)加热及传热
3)蒸馏
4)气体吸收与解吸
5)干燥
6)蒸发
7)结晶
8)萃取
9)制冷
10)筛分与过滤
11)物料输送
<number>

## Slide 40: 五、典型反应过程的安全技术
1.光气及光气化
2.电解工艺（氯碱）
3.氯化工艺
4.硝化工艺
5.合成氨工艺
6.裂解裂化工艺
第2节 化工安全技术
7.氟化工艺
8.加氢工艺
9.重氮化工艺
10.氧化工艺
11.过氧化工艺
12.胺基化工艺
Notes: <number>

## Slide 41
13.磺化工艺
14.聚合工艺
15.烷基化工艺
16.新型煤化工工艺
17.电石生产工艺
18.偶氮化工艺
依据－重点监管的危险化工工艺2013年完整版
第2节 化工安全技术

## Slide 42
第八章 危险化学品安全生产技术
第1节 危险化学品基础知识
第2节 化工安全技术
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>
开采工艺技术 危险危害类型 安全防范措施
<number>

## Slide 43
第3节 石油天然气主要危险及其控制
硫化氢防护
石油地震勘探安全要求
钻井、录井、测井、射孔、试油（气）和井下作业安全要求
采油、采气过程
油气集输与处理安全要求
石油工程建设施工安全要求
管道线路安全要求
输油气站场安全要求
防腐绝缘与阴极保护
管道监控与通信安全要求
管道检测安全要求
管道维（抢）修安全要求
海底管道安全要求
Notes: <number>

## Slide 44
一、硫化氢防护
在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产时，所有生产作业人员都应经过硫化氢防护的培训；
来访者和其他非定期派遣人员在进入硫化氢危险区之前，应接受临时安全教育，
并在受过培训的人员随同下，才允许进入危险区。
第3节 石油天然气主要危险及其控制【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 45
第3节 石油天然气主要危险及其控制
在含硫化氢作业现场应安装硫化氢报警系统，在作业现场有可能出现硫化氢气体的部位安装固定式硫化氢探测仪，此外还应配备便携式硫化氢探测器，在作业人员易于看到的地方应安装风向标、风速仪等标志信号。
根据现场作业人员情况配备相应数量的 正压式空气呼吸器和 空气补充装置。在有可能形成硫化氢和二氧化硫聚集的地方应有良好的通风措施。
Notes: <number>

## Slide 46
二、石油地震勘探安全要求
第3节 石油天然气主要危险及其控制
营地是地震队临时性的生产、生活基地，应选择在地势平坦、干燥、道路畅通、取水便利、水源无污染和背风的地方，并应避开产生易燃、易爆或有毒、有害物品的工厂或场所，以及易受自然灾害侵袭的地方，同时应避开传染病、地方病的高发区。
Notes: 营地是地震队临时性的生产、生活基地，
应选择在地势平坦、干燥、道路畅通、取水便利、水源无污染和背风的地方，
并应避开产生易燃、易爆或有毒、有害物品的工厂或场所，
以及易受自然灾害侵袭的地方，
同时应避开传染病、地方病的高发区。
在荒漠、沼泽等无人烟地区施工时，施工人员应至少2人以上同行，并确保通信联络畅通；若遇险情，应采取求生措施，发出求救信号；穿越陡坡、江河、急流、湖泊、沼泽、险沟、陡崖等地段时，应提前实地察看，并采取安全监护措施。
<number>

## Slide 47
第3节 石油天然气主要危险及其控制
在荒漠、沼泽等无人烟地区施工时，施工人员应至少2人以上同行，并确保通信联络畅通；若遇险情，应采取求生措施，发出求救信号；穿越陡坡、江河、急流、湖泊、沼泽、险沟、陡崖等地段时，应提前实地察看，并采取安全监护措施。
二、石油地震勘探安全要求
Notes: 在荒漠、沼泽等无人烟地区施工时，
施工人员应至少2人以上同行，并确保通信联络畅通；
若遇险情，应采取求生措施，发出求救信号；
穿越陡坡、江河、急流、湖泊、沼泽、险沟、陡崖等地段时，
应提前实地察看，并采取安全监护措施。
<number>

## Slide 48
在沙漠地区测量时，
应在已确定的营地中心至测线工区道路两旁
设置明显、牢靠的路标，
路标间隔一般为300—500m，
高差起伏大的地段应加密路标。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
二、石油地震勘探安全要求
Notes: <number>

## Slide 49
进行爆炸作业时，
在接近危险区的边界处应设警戒岗哨和安全标志，禁止人、畜、车(船)进入危险区域内；
对盲炮应采取引爆方式处理，不应采用捅、挖的办法。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
二、石油地震勘探安全要求
Notes: <number>

## Slide 50
三、钻井
1.井场
井队生活区距井口300m以上，
井口距高压线及其他永久性设施不少于75m，
距民宅不少于100m，
距铁路、高速公路不少于200m，
距学校、医院和大型油库等人口密集性、
高危性场所不少于500m。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 51
三、钻井
2.井控及复杂情况处理
在钻井施工中应设专人坐岗观察，及时发现、
控制溢流。
3.固井
天然气井各层套管水泥浆应返至地面，
未返至地面时应采取补救措施。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 52
四、录井作业安全要求
第3节 石油天然气主要危险及其控制
1.当发生井喷时，应按钻井施工单位的统一指挥，及时关闭所有录井用电， 灭绝火种，并妥善保管资料；
2.遇中途测试、泡油解卡、爆炸切割、打捞套铣等特殊作业，应严格遵守钻井施工单位的有关安全规定和应急措施；
3.在新探区、新层系及已知含硫化氢地区录井时，应进行硫化氢监测，并配备相应的正压式空气呼吸器；
Notes: 当发生井喷时，
应按钻井施工单位的统一指挥，及时关闭所有录井用电，灭绝火种，并妥善保管资料；
遇中途测试、泡油解卡、爆炸切割、打捞套铣等特殊作业，
应严格遵守钻井施工单位的有关安全规定和应急措施；
在新探区、新层系及已知含硫化氢地区录井时，
应进行硫化氢监测，并配备相应的正压式空气呼吸器；
上钻台吊套管作业时，核对入井套管编号的录井人员，
应远离钻台大门坡道15m以外；
固井时，录井人员不应进入高压警戒区；
带电检修仪器应有可靠的安全措施，
操作时应至少有两人在场实施监护。
<number>

## Slide 53
四、录井作业安全要求
第3节 石油天然气主要危险及其控制
4.上钻台吊套管作业时，核对入井套管编号的录井人员，
应远离钻台大门坡道15m以外；
5.固井时，录井人员不应进入高压警戒区；
带电检修仪器应有可靠的安全措施，
操作时应至少有两人在场实施监护。

## Slide 54
五、测井作业安全要求
第3节 石油天然气主要危险及其控制
1.测井车:接地良好，地面仪器、仪表应完好无损，
电气系统不应有短路和漏电现象，
电缆绝缘、电阻应达到规定要求。
2.地滑轮应及时保养，做到灵活、好用，牢固、可靠。
3.井口电动机齿轮啮合良好，销及齿轮轴不松旷；
4.深度系统、张力传感器的连线绝缘、导通良好，定期按标准校准。
5.固定地滑轮尾链应完好无损，承受拉力不低于120kN并定期检查。
Notes: 测井车
接地良好，地面仪器、仪表应完好无损，
电气系统不应有短路和漏电现象，
电缆绝缘、电阻应达到规定要求。
地滑轮应及时保养，做到灵活、好用，牢固、可靠。
井口电动机齿轮啮合良好，销及齿轮轴不松旷；
深度系统、张力传感器的连线绝缘、导通良好，定期按标准校准。
固定地滑轮尾链应完好无损，承受拉力不低于120kN并定期检查。
检查绞车链条固定处，
应无开焊、脱焊；深度、张力传感器和马笼头应定期检查及保养。
马笼头拉力棒应每测完10口井后更换一次，遇硫化氢应随即更换，
电缆应定期做拉断试验并将试验结果存档。
<number>

## Slide 55
五、测井作业安全要求
第3节 石油天然气主要危险及其控制
6.检查绞车链条固定处，应无开焊、脱焊；
深度、张力传感器和马笼头应定期检查及保养。
7.马笼头拉力棒应每测完10口井后更换一次，
遇硫化氢应随即更换，电缆应定期做拉断试验并将试验结果存档。

## Slide 56
六、射孔作业安全要求
1.在射孔前应按设计要求压井; 射孔时平台上(现场)不应使用电焊、气焊。
平台上或停靠在平台(作业现场)周围的船舶
(车辆、人员)不应使用无线电通信设备。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 57
2.装炮时应选择离开井口3m以外的工作区，圈闭相应的作业区域。
联炮前，操作工程师应拔掉点火开关钥匙和接
线排上的短路插头，并安装好控制闸门或井口装置
和防喷装置。
3.射孔时应有专人观察井口，有外溢现象时应立
即采取措施:
下深未超过200m时，不应检测井内的枪身或爆炸筒。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 58
七、试油(气)和井下作业安全要求
1.起、下管柱应连续向井筒内灌入压井液，
并控制起、下钻速度；
对井漏地层，在起、下管柱前，
应向射开井段替入暂堵剂暂堵地层。
2.起出井内管柱后，应下入部分管柱，
并装好采油(气)树，严防空井井喷事故发生。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 59
3.压井作业中，当井下循环阀打不开时，
可采用连续油管压井或采用向地层挤入法压井，
然后对油管射孔或切割，实现循环压井。
4.进行油气层改造时，施工的最高压力不能超过油管、
工具、井口等设施中允许的最小许可压力范围；
若油管注入泵压高于套管承压，应下入封隔器,
并在采油(气)树上安装安全阀以限定套管压力。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 60
5.井口操作应避免金属撞击产生火花。
修井机排气管道应安装火花捕捉器。
对特殊井应装置地滑车,
将通井机安放在距井口18m以外的位置，
进入井场车辆的排气管应安装阻火器。
6.若发现封隔器失效，应立即终止测试，
采用反循环压井。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 61
7.若出现环空压力升高时，
应通过节流管汇及时泄压，
若泄压仍不能消除环空压力的上升，应立即终止测试。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
8.若发现地面油气泄漏，
视泄漏位置应及时关闭油嘴管汇、紧急切断阀
或采油树生产阀门，对泄漏设备进行整改。
Notes: <number>

## Slide 62
9.测试过程中若发现管柱自动上行，
应及时关闭防喷器，环空憋压平衡管柱上行力。
环空憋压不应达到井下压控测试阀的操作压力。
10.压裂、酸化、化堵
压裂、酸化、化堵施工所用高压泵安全销的
切断压力应不超过额定的最高工作压力。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 63
八、采油、采气
1.油气井、站设计的安全原则,
防火间距应符合国家标准GB 50183—2004《石油天然气工程设计防火规范》和GB 50350—2005《油气集输设计规范》的规定。
计量站、集输站避雷设施、电气装置及设备的接地执行国家标准GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定 。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 64
2.油气井站,油气井井场、计量站、集气站
应有醒目的安全警示标志，
建立严格的防火、防爆制度。
3.油气井生产作业安全
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 65
九、油气集输与处理安全要求
1.原油集输站、集输管道防火、防爆基本要求
2.天然气集输站场、管网的扩建、改建及检修与抢修
3.天然气的储存与计量
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 66
十、石油工程建设施工安全要求
1. 施工现场及其周围的山冈、悬崖、陡坡处
应设置安全护栏。
2.影响安全施工的坑、洼、沟等均应 填平
或铺设与地面平齐的盖板，其他障碍应予以清除。
3.坑、槽施工时，应经常检查土质稳固情况，
加固措施，
防止因裂缝、疏松或支撑偏移而造成坍塌事故。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: 施工现场及其周围的山冈、悬崖、陡坡处应设置安全护栏。影响安全施工的坑、洼、沟等均应填平或铺设与地面平齐的盖板，其他障碍应予以清除。坑、槽施工时，应经常检查土质稳固情况，采取加固措施，防止因裂缝、疏松或支撑偏移而造成坍塌事故。开挖管沟时，应根据土质情况决定边坡坡度，防止塌方。施工现场的排水设施应做全面规划，合理布局，上部需承受负荷的沟渠应设有盖板或修筑涵洞、敷设涵管。
<number>

## Slide 67
4.开挖管沟时，应根据土质情况决定边坡坡度，防止塌方。
5.施工现场的排水设施应做全面规划，合理布局，上部需承受负荷的沟渠应设有盖板或修筑涵洞、敷设涵管。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: 施工现场及其周围的山冈、悬崖、陡坡处应设置安全护栏。影响安全施工的坑、洼、沟等均应填平或铺设与地面平齐的盖板，其他障碍应予以清除。坑、槽施工时，应经常检查土质稳固情况，采取加固措施，防止因裂缝、疏松或支撑偏移而造成坍塌事故。开挖管沟时，应根据土质情况决定边坡坡度，防止塌方。施工现场的排水设施应做全面规划，合理布局，上部需承受负荷的沟渠应设有盖板或修筑涵洞、敷设涵管。
<number>

## Slide 68
十一、管道线路
1.管道线路的布置及水工保护
埋地输油气管道与地面建(构)筑物的最小间距应符合国家标准《输气管道工程设计规范》（GB 50251—2003）和《输油管道工程设计规范》（GB 50253—2003）的规定。
埋地输油气管道与高压输电线平行或交叉敷设时，其安全间距应符合国家标准《66 kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061—2010）和GB 50253—2003的规定 。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 69
2.线路截断阀
输油气管道应设置线路截断阀，天然气管道截断阀附设的放空管接地应定期检测。
3.管道穿（跨）越
输油气管道通过河流时，应根据河流的水文、地质、水势、地形、地貌、地震等自然条件，及两岸的村镇、交通等现状，并考虑到管道的总体走向、日后管道管理及维护的方便，选择合理的穿（跨）越位置。
考虑到输油气管道的安全性，管道通过河流、公路、铁路时宜采用穿越方式。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 70
十二、输油气站场
1.一般规定
石油天然气站场总平面布置应符合以下规定：
(1)对于可能散发可燃气体的场所和设施，
宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的
全年最小频率风向的上风侧。
(2)甲、乙类液体储罐宜布置在站场地势较低处，
当受条件限制或有特殊工艺要求时，
可布置在地势较高处，
但应采取有效的防止液体流散的措施。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 71
十二、输油气站场
(3)当站场采用阶梯式竖向设计时，
阶梯间应有防止泄漏可燃液体漫流的措施。
(4)对于天然气凝液，甲、乙类油品储罐组，
不宜紧靠排洪沟布置。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 72
2.输油站
(1)输油站的选址
(2)输油站场的消防要求
(3)输油站的防雷、防静电
(4)输油站场工艺设备安全要求
3.输气站
(1)输气站的选址
(2)输气站场设备
(3)输气站场的消防要求
(4)输气站场的防雷、防静电
(5)泄压保护设施
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 73
十三、防腐绝缘与阴极保护
埋地输油气管道应设计
有符合现行国家标准的防腐绝缘与阴极保护措施。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 74
十四、管道监控与通信
1.管道的监控
输油气生产的重要工艺参数及状态应连续检测和记录
复杂的油气管道
应设置计算机监控与数据采集(SCADA)系统，
对输油气工艺过程、输油气设备
及确保安全生产的压力、温度、流量、液位等参数
设置联锁保护和声光报警功能。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 75
2.通信
(1)用于调控中心与站控系统之间的数据传输通道、通信接口应采用两种通信介质，双通道互为备用运行。
(2)输油气站场与调控中心应设立专用的调度电话，调度电话应与社会常用的服务、救援电话系统联网。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 76
3.辅助系统
SCADA系统以及重要的仪表检测控制回路应采用不间断电源供电。
在室内重要电子设备总电源的输入侧、室内通信电缆、模拟量仪表信号传输线和重要或贵重测量仪表信号线的输入侧应加装电源防护器。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 77
十五、管道清管
1.应制定科学合理的清管周期，对于首次清管或较长时间没有清管的管道，清管前应制定清管方案。
2.对于结蜡严重的原油管道，应在清管前适当提高管道运行温度和输送量，从管道的末站端开始逐段清管。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 78
十六、管道检测
1.应按照国家有关规定对管道进行检测，
根据检测结果和管道运行安全状况以及有关标准规范、规定，确定管道检测周期。
2.实施管道内检测的管道，收发球筒的尺寸在满足相应技术规范的基础上，还应满足内检测器安全运行的技术要求。
3.管道及其三通、弯头、阀门、运行参数等应符合有关技术规范并满足内检测器的通过要求。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 79
十七、管道维（抢）修
1.根据管道分布，合理配备专职维（抢）修队伍，并定期进行技术培训。
2.应合理配备管道抢修车辆、设备、机具等装备，并定期进行维护及保养。
3.管道维（抢）修现场应采取保护措施，划分安全界限，设置警戒线、警示牌。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 80
4.进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。
5.与作业无关的人员不应进入警戒区内。
6.在管道上实施焊接前，应对焊点周围可燃气体的浓度进行测定， 并制定防护措施。
7.焊接操作期间，
应对焊点周围和可能出现的泄漏进行跟踪检查和监测。
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 81
十八、海底管道
1.海底管道路径选择
2.海底管线的铺设
3.海底管道的检测、监控和评估
第3节 石油天然气主要危险及其控制
Notes: <number>

## Slide 82
学海无涯苦作舟，
书山有路勤为径。
祝大家学习顺利！