## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师基础知识
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 内 容
大纲要求
理论知识-基础知识
总结
Notes: <number>

## Slide 3: 理论知识-基础知识
鉴定内容
（一）职业道德
（二）基础知识
（三）相关知识
1．法律法规和标准规范
2．安全评价技术基础知识
3．安全生产技术理论和知识
4．安全生产管理知识
Notes: <number>

## Slide 4: 理论知识-基础知识
安全生产技术理论和知识
1．防火、防爆安全技术 P48-P74
2．职业危害控制技术 P75-P82
3. 特种设备安全技术 P83-P136
4. 矿山安全技术 P137-P182
5. 危险化学品安全技术 P183-P238
6. 民用爆破器材 P239-P251
7. 烟花爆竹安全技术 P239-P251
8. 建筑施工安全技术 P252-P275
9. 其他安全技术
Notes: <number>

## Slide 5: 安全生产技术理论和知识
  教材《基础知识》
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 6
第9章 民用爆破器材与烟花爆竹安全技术
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹安全
基础知识
第2节 民用爆破器材与烟花爆竹安全
生产管理要求
Notes: <number>

## Slide 7
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹安全基础知识
一、烟花爆竹及民用爆破器材基础知识
二、火药燃烧的特性及炸药爆炸的特征
三、危险物质的燃烧爆炸敏感度及其影响因素
四、爆炸冲击波的破坏作用和防护措施
五、预防燃烧爆炸事故的主要措施
Notes: <number>

## Slide 8
一、烟花爆竹及民用爆破器材基础知识
1.烟花爆竹基础知识
(1)烟花爆竹药剂的分类
根据烟火药在烟花爆竹制品中的使用功能，可以将其分为动力药剂、照明剂、有色发光剂、燃烧剂、延期药剂、哨声剂、爆音剂、烟雾剂、点火剂、摩擦剂。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 9
(2)药剂的选择
运用于烟花爆竹的药剂为机械混合物，通常有五部分组成，即氧化剂、可燃剂、粘合剂、使火焰着色的物质及其它添加剂(如含氯有机物、防潮剂、钝感剂等)。根据不同的使用场合，需要烟花爆竹产生不同效应，在药剂组成上可以进行相应的调整。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 10
2.民用爆破器材基础知识
民用爆破器材是用于非军事目的的各种炸药(起爆药、猛炸药、火药、烟火药)及其制品和火工品的总称。
民用爆破器材包括：
1)工业炸药
2)起爆器材
3)专用民爆器材
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 11
二、火药燃烧的特性及炸药爆炸的特征
1.火药燃烧的特性
火药燃烧的特性主要有以下5个方面：
（1)能量特性 （2)燃烧特性 （3)力学特性
（4)安定性 （5)安全性
2. 炸药爆炸的特征
炸药的爆炸是一种化学过程，但与一般的化学反应过程相比，具有以下三大特征：
（1)反应过程的放热性
（2)反应过程的高速度
（3)反应生成物中必定含有大量的气态物质
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 12
三、危险物质的燃烧爆炸敏感度及其影响因素
1.起爆器材、工业炸药和烟花爆竹药料的燃烧爆炸敏感度
热、电、光、冲击波、机械摩擦和撞击等外界作用会激发火炸药发生爆炸。火炸药在外界作用下引起燃烧和爆炸的难易程度称为火炸药的敏感程度，简称火炸药的感度。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 13
2．火炸药爆炸影响因素
影响火炸药爆炸的因素很多，主要有炸药的性质、装药的临界尺寸、炸药层的厚度和密度、杂质含量、周围介质的气体压力、壳体的密封、环境温度和湿度等。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 14
四、爆炸冲击波的破坏作用和防护措施
1.爆炸冲击波的破坏作用
爆炸所产生的空气冲击波的初始压力(波面压力)可达100 MPa以上。其峰值超压达到一定值时，会对建(构)筑物、人体及其他各种生物(如动物等)构成一定程度的破坏或损伤。
2．防护措施
选址、平面布置、内外部距离、工艺、设备设施防爆、配套附属设施等应符合有关安全规定。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 15
五、预防燃烧爆炸事故的主要措施
1.民用爆破器材
（1)民用爆破器材的生产工艺技术应是成熟、可靠或经过技术鉴定的。
（2)凡从事民用爆破器材生产、储存的企业，应制定能指导正常生产作业的工艺技术规程和安全操作规程。
（3)可能引起燃烧事故的机械化作业，应根据危险程度设置自动报警、自动停机、自动卸爆、应急等安全措施。
（4)所有与危险品接触的设备、器具、仪表应相容。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 16
（5)危及生产安全的专用设备应按有关规定进行安全鉴定。
（6)预防火炸药生产中混入杂质。
（7)在生产、储存、运输时，不允许使用明火，不得接触明火或表面高温物。特殊情况需要使用时，在工艺资料中应做出明确说明，并应限制在一定的安全范围内，且遵守用火细则。
（8)在生产、储存、运输等过程中，要防止摩擦和撞击。
（9)要有防止静电产生和积累的措施。
（10)火炸药生产厂房内的所有电气设备都应采用防爆电气设备，所有设施都应满足防爆要求。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 17
2．烟花爆竹
烟火药、烟花爆竹制造过程中应有防火防爆措施。粉碎和筛选原料时应坚持做到：
（1)三固定：固定工房、固定设备、固定最大粉碎药量。
（2)四不准：不准混用工房、不准混用设备和工具、不准超量投料、不准在工房内存放粉碎好的药物。
（3)所有粉碎和筛选设备应接地，电气设备必须是防爆型的，要做到远距离操作，进出料时必须停机停电，工房应注意通风。
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全基础知识
Notes: <number>

## Slide 18
第9章 民用爆破器材与烟花爆竹安全技术
第1节 民用爆破器材与烟花爆竹安全
基础知识
第2节 民用爆破器材与烟花爆竹安全
生产管理要求
Notes: <number>

## Slide 19
第2节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全生产管理要求
一、民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产的法律、法规依据
二、民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产管理条款
Notes: 更新法规和条例
<number>

## Slide 20
一、民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产的法律、法规依据
为加强民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产工作，根据《安全生产法》和《安全生产许可条例》，国家有关部门相继颁布《民用爆破器材安全生产许可证实施细则》《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》等管理规定，提出民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产应满足的安全生产要求。
第2节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全生产管理要求【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 21
二、民用爆破器材、烟花爆竹企业安全生产管理条款
民用爆破器材、烟花爆竹生产企业必须依照有关规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
民用爆破器材、烟花爆竹生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程。
第2节 民用爆破器材与烟花爆竹
安全生产管理要求
Notes: <number>

## Slide 22
学海无涯苦作舟，
书山有路勤为径。
祝大家学习顺利！
Notes: <number>