## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师基础知识
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 内 容
大纲要求
理论知识-基础知识
总结
Notes: <number>

## Slide 3: 理论知识-基础知识
鉴定内容
（一）职业道德
（二）基础知识
（三）相关知识
1．法律法规和标准规范
2．安全评价技术基础知识
3．安全生产技术理论和知识
4．安全生产管理知识
Notes: <number>

## Slide 4: 理论知识-基础知识
安全生产技术理论和知识
1．防火、防爆安全技术 P48-P74
2．职业危害控制技术 P75-P82
3. 特种设备安全技术 P83-P136
4. 矿山安全技术 P137-P182
5. 危险化学品安全技术 P183-P238
6. 民用爆破器材 P239-P251
7. 烟花爆竹安全技术 P239-P251
8. 建筑施工安全技术 P252-P275
9. 其他安全技术
Notes: <number>

## Slide 5: 安全生产技术理论和知识
  教材《基础知识》
  第4章 防火与防爆安全技术
  第5章 职业危害控制技术
  第6章 特种设备安全技术
  第7章 矿山安全技术
  第8章 危险化学品安全生产技术
  第9章 民用爆破器材、烟花
  第10章 建筑工程施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 6
第10章 建筑工程施工安全技术
第1节 建筑施工专业知识
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 7
第1节 建筑施工专业知识
一、建筑施工的特点及伤亡事故类别
二、施工组织设计及安全技术措施
Notes: <number>

## Slide 8
一、建筑施工的特点及伤亡事故类别
1. 建筑施工的特点
(1)产品固定，施工和人员流动
任何一栋建筑物、构筑物等一经选定了地址，破土动工兴建后就固定不动了，但生产人员要围绕着它上上下下地进行生产活动。
一般工业产品，生产者和生产设备是固定的，产品在生产线上流动。而建筑产品则相反、产品是固定的，生产者和生产设备不仅要随着建筑物建造地点的变更而流动，而且还要随着建筑物的施工部位的改变而在不同的空间流动。
第1节 建筑施工专业知识 【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 9
(2) 建筑产品是露天、高空作业，甚至有的是地下作业、水下作业。加上施工的流动性和个性，必然造成施工的复杂性和安全风险的多样性。大多为手工操作，机械化程度低，属繁重体力劳动。
(3)建筑施工变化大，规律性差，不安全因素随工程形象进度的变化而改。
不同的甚至相同的建筑物。在不同的地区、季节及现场条件下，施工准备工作、施工工艺和施工方法等也不尽相同，危险、有害因素不尽相同。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 10
2、危险性较大建筑施工作业
（1）土石方开挖工程 基坑（沟、槽）的土方开挖工程和凿岩、爆破工程。 （2）基坑支护工程 基坑（沟、槽）支护工程； （3）基坑降水工程 需要采取人工降低水位 （4）模板工程及支撑体系 ①工具式模板工程，包括滑模、爬模、飞模、大模板等； ②混凝土模板支架工程
③用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。
第1节 建筑施工专业知识

## Slide 11
（5）脚手架工程 （6）起重吊装工程 （7）起重机械设备拆装工程
（8）拆除、爆破工程 建筑物、构筑物拆除和 采用爆破拆除的工程。 （9）其他危险性较大的工程 ①建筑幕墙安装工程； ②预应力结构张拉工程；
③钢结构及网架工程；
④索膜结构安装工程；
第1节 建筑施工专业知识

## Slide 12
⑤地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程； ⑥水上桩基工程； ⑦人工挖扩孔桩工程； ⑧采用新技术、新工艺、新材料，新设备可能影响工程质量和施工安全，尚无技术标准的分部分项工程，以及其他需要编制专项方案的工程。
第1节 建筑施工专业知识

## Slide 13
3.易发和多发事故的类别
建筑施工的高处坠落、物体打击、触电和机械伤害四个类别的伤亡事故多年来一直居高不下，被称为建筑业四大伤害。
随着建筑物的高度从高层到超高层，其地下室亦从地下一层到地下二层或地下三层，土方、架手架和建筑物、桥梁等坍塌事故增多，特别是在城市里拆除工程增多。因此，在四大伤害类别的基础上坍塌成为了多发事故；而坍塌事故往往会造成群死群伤。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 14
据近些年来全国建筑施工伤亡事故分析，高处坠落约占建筑业死亡总数的53.0%，坍塌约占14.5%，物体打击约占10.0％，机械伤害约占9.8%，触电约占7.2%，这5类事故占95%。
建筑施工也就从四大伤害变成了五大伤害。
除此之外，建筑施工中火灾和爆炸、机械伤害和车辆伤害，也是常见事故类型。同时，还有些建筑施工中会受到洪水、泥石流和雷击等自然灾害的影响；还有些隧道工程受到瓦斯爆炸、透水、有毒有害气体导致的中毒窒息等影响。
第1节 建筑施工专业知识

## Slide 15
二、施工组织设计及安全技术措施
建筑工程施工组织设计
一般分为：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分部（分项）工程施工组织设计。
(1)施工组织总设计
施工组织总设计是以建设项目或群体 工程为对象进行编制，对其进行统筹规划，指导全局的施工组织设计。一般在初步设计、技术设计或扩大设计批准后，即可进行编制施工组织总设计。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 16
(2)单位工程施工组织设计
单位工程施工组织设计以一个单位工程或一个交工的系统工程为对象而编制。是指导本工程项目生产活动的文件。
单位工程施工组织设计是在全套施工图设计完成并进行会审、交底后进行，由直接组织施工的单位组织编制，并经本单位的计划、技术、质量、安全、动力、材料、财务、劳资等部门审核，由企业的技术负责人(总工程师)审批、签字后生效。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 17
(3)分部(分项)工程施工组织设计
分部(分项)工程施工组织设计也称为专项施工方案，它的编制对象是危险性较大、技术复杂的分部（分项）工程或新技术项目，用来具体指导分部（分项）工程的施工。
分部工程施工组织设计的主要内容包括施工方案、进度计划、技术组织措施等。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 18
2. 施工安全技术措施
(1)施工安全技术措施的概念
施工安全技术措施是具体安排和指导工程安全施工的安全管理与技术文件，是针对每项工程在施工过程中可能发生的事故隐患 和可能发生安全问题的环节进行预测，从而在技术上和管理上采取措施，消除或控制施工过程中的不安全因素，防范事故的发生。
施工安全技术措施是工程施工的指令性文件，在施工现场管理中具有安全生产法规的作用，必须编制和贯彻执行。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 19
(2)施工安全技术措施的主要内容
①进入施工现场的安全规定；
②地面及深坑作业的防护；
③高处及立体交叉作业的防护；
④施工用电安全；
⑤机械设备的安全使用；
⑥为确保安全，对于采用的新工艺、新材料、新技术和新结构，制定有针对性的、行之有效的专门安全技术措施；
⑦预防因自然灾害(台风、雷击、洪水、地震等)促成事故的措施；
⑧防火、防爆措施。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 20
3. 施工现场的安全规定
施工现场的入口处应当设置“一图五牌”，即工程总平面布置图和工程概况牌、管理人员及监督电话牌、安全生产规定牌、消防保卫牌、文明施工管理制度牌，以接受群众监督。
施工现场四周用硬质材料进行围挡封闭，在市区内其高度不得低于1.8 m。场内的地坪应当做硬化处理，道路应当坚实畅通。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 21
施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边应当设置围挡、盖板和警示标志，夜间应当设置警示灯。
施工现场的各类脚手架(包括操作平台及模板支撑)应当按照标准进行设计，采取符合规定的工具和器具，按专项安全施工组织设计搭设，并用绿色密目式安全网全封闭。
施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合临时用电规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 22
施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护工作。
施工现场应当设置必要的生活设施，并符合国家卫生有关规定要求，应当做到生活区与施工区、加工区分离。
进入施工现场必须戴安全帽，攀登与独立悬空作业时必须配挂安全带。
第1节 建筑施工专业知识
Notes: <number>

## Slide 23
第10章 建筑工程施工安全技术
第1节 建筑施工专业知识
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 24
第2节 建筑施工安全技术
一、土方工程
二、模板工程
三、建筑构件及设备吊装工程
四、拆除工程
五、建筑施工机械
六、垂直运输机械
七、脚手架工程
八、高处作业工程
九、焊接工程
十、建筑施工防火安全
Notes: <number>

## Slide 25
一、土方工程
1. 边坡稳定因素及基坑支护的种类
（1）影响边坡稳定的因素
1）土类别的影响。
2）土湿化程度的影响。
3）气候的影响。
4）附加载荷或外力的影响。
（2）挖方边坡的最陡坡度
（3）挖方直壁不加支撑的允许深度
（4）基坑和管沟常用的支护方法
第2节 建筑施工安全技术【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 26
2.土方开挖及基坑和边坡施工的安全防护措施
（1)每项工程施工时，都要编制土方工程施工方案，其内容包括施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护等，边坡支护应根据有关规范要求进行设计，并有设计计算书。
（2）人工挖基坑时，操作人员之间要保持安全距离，一般应大于2.5 m；多台机械开挖，挖土机间距应大于10 m，挖土要自上而下，逐层进行，严禁进行先挖坡脚的危险作业。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 27
(3)挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。
(4)基坑开挖应严格按要求放坡，操作时应随时注意边坡的稳定情况，发现问题应及时加固处理。
(5)机械挖土，多台机械同时开挖土方时，应验算边坡的稳定性。根据规定和计算确定挖土机离边坡的安全距离。
(6)深基坑四周设防护栏杆，人员上下要有专用爬梯。
(7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关规定。
(8)土方爆破时要遵守爆破作业的有关规定。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 28
二、模板工程
1. 模板的分类及作用
(1)定型组合模板
(2)墙体大模板
(3)飞模(台模)
(4)滑升模板
(5)一般木模板
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 29
2. 模板的构造及使用材料
一般模板通常由模板面、支撑结构(包括水平支撑结构，如龙骨、桁架、小梁等，以及垂直支撑结构，如立柱、格构柱等)和连接配件(包括穿墙螺栓、模板面连接卡扣、模板面与支撑构件以及支撑构件之间连接零配件等)3部分组成。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 30
三、建筑构件及设备吊装
1. 常用起重工具和起重机械
千斤顶；
倒链；
卡环；
绳卡；
吊钩；
手搬葫芦；
绞磨；
滑车和滑车组。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 31
2. 构件的吊装
构件吊装要编制专项施工方案，它也是施工组织设计的组成部分。施工方案中应包括：根据吊装构件的质量、用途、形状和施工条件、环境选择吊装方法和吊装设备；吊装人员的组成；吊装的顺序；构件校正、临时固定的方式；悬空作业的防护等。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 32
四、拆除工程
1.拆除工程施工常用的方法和施工准备
人工拆除，
机械拆除，
爆破拆除。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 33
2.拆除工程施工安全规定
拆除工程施工组织设计或方案应针对拟拆除的建筑物、构筑物的周围环境、结构类型；各部构件受力状况；地下及地面水、电、暖、燃气管道布置情况；以及采取拆除施工方法等进行编制。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 34
3.采用控制爆破拆除工程的规定
(1)必须经过爆破设计，对起爆点、引爆物、用药量和爆破程序进行严格计算。
(2)爆破材料应严格分类并存放在安全的库房内。
(3)要严格保管、领取、使用爆炸材料，执行登记手续。
(4）设置爆破警戒范围和爆破信号。
（5）施工组织设计中要有安全风险分析及安全技术、管理措施。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 35
4.有关措施的执行
经批准的拆除工程施工组织设计和安全技术措施必须认真执行，遇到工程设计或施工组织设计有变更，或施工条件等有变化，必须及时相应变更或补充有针对性的安全技术措施内容，并按规定办理变更审批手续。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 36
五、建筑施工机械
混凝土搅拌机；
砂浆搅拌机；
卷扬机；
机动翻斗车；
蛙式打夯机；
钢筋加工机械；
水泵。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 37
六、垂直运输机械
1.塔式起重机
2.龙门架(井字架)物料提升机
3.建筑施工用电梯
七、脚手架工程
脚手架是建筑施工中必不可少的临时设施。例如，砌筑砖墙、浇筑混凝土、墙面的抹灰、装饰和粉刷、结构构件的安装等，都需要在其近旁搭设脚手架。
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 38
八、高处作业工程
1.临边作业的安全防护
在施工现场，当工作面的边沿并无围护设施，使人与物有可能坠落的高处作业，属于临边作业。
2.洞口作业的安全防护
3.悬空高处作业的安全防护
4.交叉作业的安全防护
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 39
九、焊接作业
电、气焊操作的不安全因素：
1.触电机会多
2.易发生电气火灾、爆炸和灼烫事故
3.易发生因触电造成的二次事故
4.机械性伤害
5.粉尘、紫外线及有害气体危害
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 40
十、建筑施工防火安全
1.建筑材料燃烧性能
GB8624-2006划分四级：A级不燃烧建筑
材料、B1难燃烧建筑材料、B2级可燃烧
建筑材料、B3易燃烧建筑材料。
2.建筑施工引起火灾和爆炸的原因
3.防火防爆措施
第2节 建筑施工安全技术
Notes: <number>

## Slide 41
学海无涯苦作舟，
书山有路勤为径。
祝大家学习顺利！
Notes: <number>