## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师基础知识
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 内 容
大纲要求
理论知识-基础知识
总结
Notes: <number>

## Slide 3: 理论知识-基础知识
鉴定内容
（一）职业道德
（二）基础知识
（三）相关知识
1．法律法规和标准规范
2．安全评价技术基础知识
3．安全生产技术理论和知识
4．安全生产管理知识
Notes: <number>

## Slide 4
鉴定内容 安全生产管理知识
1.生产经营单位的安全生产管理 P276-P287
2.重大危险源辨识与监控 P288-P308
3.事故应急救援 P309-P335
4.职业安全健康管理体系 P336-P351
5.安全生产监管、监察 P352-P360
6.事故报告、调查、分析与处理 P361-P371
7.安全生产事故隐患排查治理 P372-P393
理论知识-基础知识
Notes: <number>

## Slide 5
安全生产管理知识
  教材《基础知识》
  第11章 生产经营单位的安全生产管理
  第12章 重大危险源辨识与监控
  第13章 事故应急救援
  第14章 职业健康安全管理体系
  第15章 安全生产监管监察
  第16章 事故报告、调查与处理
  第17章 安全生产事故隐患排查治理
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
第11章 生产经营单位的安全生产管理
第1节 安全生产管理基本概念
第2节 安全生产“五要素”及其关系
第3节 安全生产责任制
第4节 生产经营单位安全生产管理
组织保障
第5节 建设项目“三同时”
Notes: 五要素 可以考虑删除
按照安全生产法和安全生产标准化的关于安全生产管理内容来编制
组织机构
人员配置
制度建设
教育培训
建设项目三同时（安全＋职业卫生）
安全现场管理
事故隐患排查与治理
事故应急救援
职业卫生和健康监护
事故调查与处理等
<number>

## Slide 7
第1节 安全生产管理基本概念
一、安全生产与安全生产管理
二、安全与本质安全
Notes: <number>

## Slide 8
一、安全生产、安全生产管理
安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。
第1节 安全生产管理基本概念【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 9
安全生产管理，就是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。
二、安全、本质安全
安全，泛指没有危险、不出事故的状态。 本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。
第1节 安全生产管理基本概念
Notes: <number>

## Slide 10
第11章 生产经营单位的安全生产管理
第1节 安全生产管理基本概念
第2节 安全生产“五要素”及其关系
第3节 安全生产责任制
第4节 生产经营单位安全生产管理
组织保障
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 11
第2节 安全生产“五要素”及其关系
一、安全生产“五要素”
二、安全生产“五要素”之间的关系
Notes: <number>

## Slide 12
一、安全生产“五要素”
安全生产“五要素”是指安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入。
二、安全生产“五要素”之间的关系
安全生产“五要素”既相对独立，又是一个有机统一的整体，相辅相成甚至互为条件。
第2节 安全生产“五要素”及其关系【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 13
第11章 生产经营单位的安全生产管理
第1节 安全生产管理基本概念
第2节 安全生产“五要素”及其关系
第3节 安全生产责任制
第4节 生产经营单位安全生产管理组织保障
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 14
第3节 安全生产责任制
一、建立安全责任制的目的、意义
二、建立安全生产责任制的要求
三、安全生产责任制主要内容
Notes: <number>

## Slide 15
一、建立安全生产责任制的目的和意义
1.目的
(1）增强生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员对安全生产的责任感；
(2）明确生产经营单位中各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在生产安全中应履行的职责和应承担的责任。
第3节 安全生产责任制【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 16: 第3节 安全生产责任制【知识要求】
2.意义：
(1）落实安全第一，预防为主，综合治理的安全生产方针及有关法规、政策的具体要求。
(2）通过明确责任使各级各类人员真正重视安全生产工作，确保安全生产。

## Slide 17
二、建立安全生产责任制的要求
1.必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求。
2.与生产经营单位管理体制协调一致。
3.要根据实际情况，既明确、具体，又具有可操作性。
4.有专门的人员与机构负责制定和落实，并实施修订。
5.应有配套的监督、检查等制度，以保证安全生产责任制真正落实。
第3节 安全生产责任制
Notes: <number>

## Slide 18
三、安全生产责任制的主要内容
1.生产经营单位主要负责人
2.生产经营单位其他负责人
3.专职安全管理机构及人员
4.生产经营单位各职能部门负责人及
其工作人员
5.班组长
6.各岗位员工
第3节 安全生产责任制
Notes: <number>

## Slide 19
第11章 生产经营单位的安全生产管理
第1节 安全生产管理基本概念
第2节 安全生产“五要素”及其关系
第3节 安全生产责任制
第4节 生产经营单位安全生产管理
组织保障
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 20
第4节 生产经营单位安全生产管理组织保障
一、生产经营单位安全生产管理机构的设置要求
二、安全生产管理人员的配备要求
Notes: <number>

## Slide 21
组织保障包括两个方面：一是安全生产管理机构的保障；二是安全生产管理人员的保障。
安全生产管理机构是指生产经营单位中专门负责安全生产监督管理的内设机构。安全生产管理人员是指在生产经营单位中从事安全生产管理工作的专职或兼职人员。
《安全生产法》第十九条有明确规定。
第4节 生产经营单位安全生产管理组织保障
Notes: <number>

## Slide 22
第11章 生产经营单位的安全生产管理
第1节 安全生产管理基本概念
第2节 安全生产“五要素”及其关系
第3节 安全生产责任制
第4节 生产经营单位安全生产管理组织保障
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 23
第5节 建设项目“三同时”
一、实施建设项目“三同时”的主要法律依据
二、建设项目“三同时”的含义
三、建设项目“三同时”的主要内容
Notes: <number>

## Slide 24
一、实施建设项目“三同时”的主要法律依据
1.《安全生产法》第二十八条和《劳动法》第五十三条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
第5节 建设项目“三同时” 【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 25: 2.《职业病防治法》第十八条规定：
建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。
职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。
建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全生产监督管理部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。
第5节 建设项目“三同时” 【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 26
二、建设项目“三同时”的含义
建设项目“三同时”是指生产性基本建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的安全生产标准，保障从业人员在生产过程中的安全与健康。
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 27
三、建设项目“三同时”的主要内容
1.可行性研究
2.初步设计(安全设施设计）
3.施工
4.试生产
5.竣工验收
6.投产使用
第5节 建设项目“三同时”
Notes: <number>

## Slide 28
第5节 建设项目“三同时”
一、实施建设项目“三同时”的主要法律依据
二、建设项目“三同时”的含义
三、建设项目“三同时”的主要内容
Notes: <number>

## Slide 29
第12章 重大危险源辨识与监控
第1节 重大危险源基础知识及辨识标准
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: 建议：本章不讲，拆分如下：
第1节 重大危险源基础知识及辨识标准
—— 放在 专业能力第一章危险因素辨识中讲
第2节 重大危险源的评价与监控 —— 在安全管理相关部分讲
<number>

## Slide 30
一、重大危险源的评价
重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 31
1、危险化学品重大危险源分级方法
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；
Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；
β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 32
（1）校正系数β
表1 校正系数β取值表
危险化学品 类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类 危险化学品
β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1
注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。
毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯
β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4
毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯
β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20
注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。
表2 常见毒性气体校正系数β值取值表
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 33
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：
表3 校正系数α取值表
厂外可能暴露人员数量 | α
100人以上 | 2.0
50人～99人 | 1.5
30人～49人 | 1.2
1～29人 | 1.0
0人 | 0.5
（2）校正系数β
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 34
（3）分级标准
危险化学品重大危险源级别 | R值
一级 | R≥100
二级 | 100>R≥50
三级 | 50>R≥10
四级 | R<10
表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系
根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 35
2.重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：
（1）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；
（2）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 36
可容许个人风险标准
防护目标 | 个人可接受风险标准 （概率值） | 
 | 新建装置 （每年）≤ | 在役装置 （每年）≤
低密度人员场所（人数<30人）：单个或少量暴露人员。 | 1×10-5 | 3×10-5
居住类高密度场所（30人≤人数＜100人）：居民区、宾馆、度假村等。 公众聚集类高密度场所（30人≤人数＜100人）：办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-6 | 1×10-5
高敏感场所：学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。 重要目标：军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。 特殊高密度场所（人数≥100人）：大型体育场、交通枢纽、露天市场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-7 | 3×10-6
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 37
可容许社会风险标准（F-N）曲线
不可容许区
尽可能降低区
可容许区
死亡人数 N/（个）
累积频率F/（次/年）
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 38
二、重大危险源的监控
安全监督管理部门应建立重大危险源分级监督管理体系，建立重大危险源宏观监控信息网络，实施重大危险源的宏观监控与管理，最终建立和健全重大危险源的管理制度和监控手段。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 39
生产经营单位应对重大危险源建立实时的监控预警系统。应用系统论、控制论、信息论的原理和方法，结合自动检测与传感器技术、计算机仿真、计算机通信等现代高新技术，对危险源对象的安全状况进行实时监控，严密监视那些可能使危险源对象的安全状态向事故临界状态转化的各种参数变化趋势，及时给出预警信息或应急控制指令，把事故隐患消灭在萌芽状态。
第2节 重大危险源的评价与监控
Notes: <number>

## Slide 40
第13章 事故应急救援
第1节 事故应急救援体系
第2节 事故应急预案的策划与编制
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 41
第1节 事故应急救援体系
一、事故应急救援的基本任务及特点
二、事故应急救援的相关法律法规要求
三、事故应急管理的过程
四、事故应急救援体系的建立
Notes: <number>

## Slide 42
一、事故应急救援的基本任务及特点
1.事故应急救援的基本任务
（1)立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。
（2)迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事的危害区域、危害性质及危害程度。
（3)消除危害后果，做好现场恢复。
（4)查清事故原因，评估危害程度。
第1节 事故应急救援体系【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 43
2.事故应急救援的特点
(1)不确定性和突发性
(2)应急活动的复杂性
(3)后果、影响易猝变、激化和放大
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 44
二、事故应急救援的相关法律法规要求
《安全生产法》
《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《危险化学品安全管理条例》
《关于特大安全事故行政责任追究的规定》
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》
《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急〔2009〕73号）
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 45: 《2009年全国安全生产应急管理工作要点》（安监总厅应急〔2009〕22号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号) 《关于贯彻落实国务院《通知》精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号文） 《生产经营单位事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013）等
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 46
三、事故应急管理的过程
1.预防
2.准备
3.响应
4.恢复
恢复
(Recover)
准备
(Preparedness)
响应
(Response)
预防
(Precaution)
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 47: 应急管理过程
预防准备
事前
事发
事中
事后
监测
预警
处置救援
恢复
重建
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 48
四、事故应急救援体系的建立
1.事故应急救援体系的基本构成
第1节 事故应急救援体系
Notes: 图是政府层面，缺企业应急救援体系的框架构成。
企业应急救援体系分三个层次
1）综合预案
2）专项预案
3）现场处置方案
内容建议按照(GB∕T29639-2013)
<number>

## Slide 49
2.企业应急救援体系
生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急预案。风险因素单一的小微型生产经营单位可只编写现场处置方案。
第1节 事故应急救援体系

## Slide 50
  (1)综合应急预案
综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
第1节 事故应急救援体系

## Slide 51
  (2)专项应急预案
专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。
第1节 事故应急救援体系

## Slide 52
  (3)现场处置方案
现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。
第1节 事故应急救援体系

## Slide 53
3.事故应急救援体系响应机制
重大事故应急救援体系应根据事故的性质、严重程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制，对不同的响应级别，相应地明确事故的通报范围、应急中心的启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围、应急总指挥的职位等。典型的响应级别通常可分为3级。
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 54
4.事故应急救援体系响应程序
(1)接警与响应级别确定。
(2)应急启动
(3)救援行动
(4)应急恢复
(5)应急结束
第1节 事故应急救援体系
Notes: 补充教材P317图13－2
<number>

## Slide 55
重大事故应急救援体系相应程序
第1节 事故应急救援体系

## Slide 56
5.现场指挥系统的组织结构
第1节 事故应急救援体系
Notes: <number>

## Slide 57
第13章 事故应急救援
第1节 事故应急救援体系
第2节 事故应急预案的策划与编制
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 58
第2节 事故应急预案的策划与编制
一、事故应急预案的作用何影响因素
二、应急预案的层次
三、应急预案基本结构
四、应急预案编制过程
五、重大事故应急预案的核心要素及编制要求
Notes: <number>

## Slide 59
一、事故应急预案的作用及因素
1.事故应急预案在应急救援中的重要作用
(1)应急预案明确了应急救援的范围和体系，使应急准备和应急管理不再是无据可依、无章可循。
(2)制定应急预案有利于做出及时的应急响应，降低事故的危害程度。
(3)事故应急预案成为各类突发重大事故的应急基础。
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 60
(4)当发生超过应急能力的重大事故时，便于与上级应急部门进行协调。
(5)有利于提高风险防范意识。
2.策划应急预案时应考虑的因素
(1）重大危险普查的结果。
(2）地质、气象、水文等不利的自然条件
(3）本地区以及国家和上级机构已制定的应急预案的情况。
(4）本地区以往灾难事故的发生情况。
(5）功能区布置及相互影响情况。
(6）周边重大危险可能带来的影响。
(7）国家及地方相关法律法规的要求。
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 61
二、重大事故应急预案的层次
综合
预案
危化专项预案
防洪专项预案
地震专项预案
现场
预案1
现场
预案2
现场
预案n
…
…
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 62
三、事故应急预案的基本结构
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 63
四、事故应急预案的编制过程
事故应急预案编制的5个过程：
1.成立由各有关部门组成的预案编制小
组，指定负责人。
2.危险分析和应急能力评估。
3.编制应急预案。
4.应急预案的评审与发布。
5.应急预案的实施。
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 64
五、重大事故应急预案核心要素及编制要求
应急预案的核心内容包括以下7个方面：
1.对紧急情况或事故灾害及其后果的预测、辨识和评估；
2.规定应急救援各方组织的详细职责；
3.应急救援行动的指挥与协调；
4.应急救援中可用的人员、设备、设施、物资、经费保障和其他资源，包括社会和外部援助资源等；
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 65
5.在紧急情况或事故灾害发生时保护生命、财产和环境安 全的措施；
6.现场恢复；
7.其他，如应急培训和演练，法律法规的要求等。
第2节 事故应急预案的策划与编制

## Slide 66
一个完善的应急预案按相应的过程可分为6个一级关键要素，包括：
①方针与原则；
②应急策划；
③应急准备；
④应急响应；
⑤现场恢复；
⑥预案管理与评审改进。
第2节 事故应急预案的策划与编制
Notes: <number>

## Slide 67
第13章 事故应急救援
第1节 事故应急救援体系
第2节 事故应急预案的策划与编制
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 68
第3节 应急预案的演练
一、应急预案演练的类型
二、应急预案演练的参加人员
三、应急预案演练的的基本过程
四、演练结果的评价
Notes: <number>

## Slide 69
一、应急预案演练的类型
1.桌面演练
桌面演练是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。桌面演练的特点是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。
第3节 应急预案的演练【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 70
2.功能演练
功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。例如，指挥和控制功能的演练，其目的是检测、评价多个政府部门在紧急状态下实现集权式的运行和响应能力，演练地点主要集中在若干个应急指挥中心或现场指挥部，并开展有限的现场活动，调用有限的外部资源。
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 71
3.全面演练
全面演练指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交互式方式进行，演练过程要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其他资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。与功能演练类似，演练完成后，除采取口头评论、书面汇报外，还应提交正式的书面报告。
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 72
二、应急预案演练的参与人员
1.参演人员
参演人员是指在应急组织中承担具体任务，并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件做出真实情景下可能采取的响应行动的人员，相当于通常所说的演员。
2.控制人员
控制人员是指根据演练情景，控制演练时间进度的人员。
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 73
3.模拟人员
模拟人员是指演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。
4.评价人员
评价人员是指负责观察演练进展情况并予以记录的人员。
5.观摩人员
观摩人员是指来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 74
三、应急演练实施的基本过程
综合性应急演练的过程可划分为3个阶段。
1.演练准备
2.演练实施
3.演练总结
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 75
四、演练结果的评价
应急演练结束后应对演练的效果做出评价，并提交演练报告，详细说明演练过程中发现的问题。
1.不足项
2.整改项
3.改进项
第3节 应急预案的演练
Notes: <number>

## Slide 76
第14章 职业健康安全管理体系
第1节 职业健康安全管理体系基本运行模式与要素
第2节安全生产标准化与职业健康管理体系的关系
第3节 职业健康安全管理体系的审核与认证
Notes: 简讲
<number>

## Slide 77
一、职业健康安全管理体系的概念与运行模式
二、职业健康安全管理体系的基本要素
第1节 职业健康安全管理体系
基本运行模式与要素
Notes: <number>

## Slide 78
一、职业健康安全管理体系的概念与运行模式
职业健康安全管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互关系或相互作用的要素集。
第1节 职业健康安全管理体系
基本运行模式与要素
Notes: <number>

## Slide 79
二、职业健康安全管理体系的基本要素
从总体上来讲，职业健康安全管理体系有一级要素5个，二级要素17个，这些基本要素一般被包括在以下几个方面：职业健康安全方针、组织管理、计划与实施、检查与评价、改进措施等方面。
第1节 职业健康安全管理体系
基本运行模式与要素
Notes: <number>

## Slide 80
第14章 职业健康安全管理体系
第1节 职业健康安全管理体系基本运行模式与要素
第2节 安全生产标准化与职业健康管理体系的关系
第3节 职业健康安全管理体系的审核与认证
Notes: <number>

## Slide 81: 第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
一、安全生产标准化的由来
1. 2004年1月9日，《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）明确提出：在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业普遍开展安全质量标准化活动 。这对加强企业安全生产基层和基础工作，强化企业安全生产主体责任，提高企业本质安全程度,促使企业
Notes: 建议将这部分内容改成 安全生产标准化 的内容
<number>

## Slide 82: 第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，将产生积极影响，这是一项具有基础性、长期性、前瞻性、根本性的工作，是企业提高安全管理水平的一项基础工作。
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》安监总办〔2014〕49号

## Slide 83
二、安全生产标准化化的定义
《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010定义：
安全生产标准化是指：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
Notes: <number>

## Slide 84: 第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
三、安全生产标准化与职业安全健康管理体系的联系与区别
1.二者间的联系
与职业健康安全管理体系的关系：相同点，两者均强调预防为主和PDCA动态管理的现代安全管理理念。
无论是否建立了职业健康安全管理体系的企业，都应开展安全生产标准化建设，二者没有矛盾。

## Slide 85: 第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
企业安全生产标准化 | 职业健康安全管理体系
以隐患排查治理、预测预警为基础 | 以危险源辨识、风险分析为基础
强调现场管理，注重实际效果 | 强调流程管理
企业自评、外部评审和政府公告 | 社会中介机构咨询和第三方审核
量化分级 | 无量化分级
部分行业强制性 | 自愿
2.二者间的特点比较

## Slide 86
3.建立安全生产标准化的根本目标
（1）主要方法：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为；
（2）目的：使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态；
（3）动态循环模式（PDCA ）：全员参与并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
第2节 安全生产标准化与职业健康 管理体系的关系
Notes: <number>

## Slide 87
第14章 职业健康安全管理体系
第1节 职业健康安全管理体系基本模式与要素
第2节安全生产标准化与职业健康管理体系的关系安全生产标准化与职业健康管理体系的关系
第3节 职业健康安全管理体系的审核与认证
Notes: <number>

## Slide 88: 第3节 职业健康安全管理体系审核
一、职业健康安全管理体系审核的类型
二、职业健康安全管理体系认证
第3节 职业健康安全管理体系审核
Notes: <number>

## Slide 89
一、职业健康安全管理体系审核的类型
内部审核又称为第一方审核，外部审核又分为第二方审核和第三方审核。
1.第一方审核：指由组织的成员或其他人员以组织的名义进行的审核。
2.第二方审核：在某种合同要求的情况下，由与组织(受审核方)有某种利益关系的相关方或由其他人员以相关方的名义实施的审核。
第3节 职业健康安全管理体系审核
Notes: <number>

## Slide 90
3.第三方审核：由与某组织无经济利益关系的第三方机构依据特定的审核准则，按规定的程序和方法对受审核方进行的审核
二、职业健康安全管理体系认证
职业健康安全管理体系是认证机构依据规定的标准及程序，对受审核方的职业健康安全管理体系实施审核，确认其符合标准要求并授予其证书的活动。
第3节 职业健康安全管理体系审核
Notes: <number>

## Slide 91
三、 职业安全健康管理体系认证的实施程序
1.认证的申请与受理
2.审核策划及审核准备
3.审核的实施
4.纠正措施的跟踪与验证
5.审批发证及认证后的监督与复评
第3节 职业安全健康管理体系审核
Notes: <number>

## Slide 92: 第15章 安全生产监管监察
第1节 安全生产监督管理
第2节 特种设备安全监察
Notes: <number>

## Slide 93: 第1节 安全生产监督管理
一、安全生产监督管理体制
二、安全生产监督管理的方式与内容
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 94
一、安全生产监督管理体制
1.综合监管与行业监管
2.国家监察与地方监管
3.政府监督与其他监督
4.监督管理的基本特征
（1)权威性
（2)强制性
（3)普遍约束性
第1节 安全生产监督管理【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 95
5.安全生产监督管理的基本原则
（1)坚持“有法必依、执法必严、违法必究”
的原则。
（2)坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。
（3)坚持预防为主的原则。
（4)坚持行为监察与技术监察相结合的原则。
（5)坚持监察与服务相结合的原则。
（6)坚持教育与惩罚相结合的原则。
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 96
二、安全生产监督管理的方式与内容
1.安全生产监督管理
(1)对作业场所的监督检查程序
①监督检查前的准备。召开有关会议，通知生产经营单位等。
②监督检查生产经营单位执行安全生产法律、法规及标准的情况。检查有关许可证的持证情况，有关会议记录，安全生产管理机构及安全管理人员配合情况，安全投入，安全费用提取等。
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 97
③作业现场检查。
④提出意见或建议。检查完后，与被检查单位交换意见，说明查出的问题，提出整改意见。
⑤发出《整改指令书》《处罚决定书》。
(2)颁发管理有关安全生产事项许可的程序
①申请； ②受理；
③征求意见； ④审查和调查；
⑤做出决定； ⑥送达。
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 98
2.安全生产监督管理的方式
(1)事前监督管理
(2)事中监督管理
(3)事后监督管理
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 99
3.安全生产监督管理的内容
(1)安全管理和技术
(2)机构和安全教育培训
(3)隐患治理
(4)伤亡事故
(5)职业危害
(6)对女职工和未成年工特殊保护
(7)行政许可
第1节 安全生产监督管理
Notes: <number>

## Slide 100: 第1节 安全生产监督管理
4.安全生产法的相关规定：
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
第六条 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
第七条 工会依法组织职工参加本单位对安全生产工作的民主管理和民主进行监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

## Slide 101
第八条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与城乡规划相衔接。
国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机。
第1节 安全生产监督管理

## Slide 102
县级以上人民政府对及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时予以协调、解决。
乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
第1节 安全生产监督管理

## Slide 103: 第15章 安全生产监管监察
第1节 安全生产监督管理
第2节 特种设备安全监察
Notes: 介绍安全监督检查管理体系——按照新的安全生产法来讲
特种设备——按照特种设备新的法规来讲
<number>

## Slide 104: 第2节 特种设备安全监察
一、特种设备安全监察体制
二、特种设备安全监察的方式与内容
Notes: <number>

## Slide 105
依据《中华人民共和国特种设备安全法》由第12届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过，2013年6月29日中华人民共和国主席令第4号公布，自2014年1月1日起施行。
《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号) 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》已经2009年1月14日国务院第46次常务会议通过
第2节 特种设备安全监察【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 106
一、确立了新的特种设备管理体制
《特种设备安全法》里所确立的特种设备管理体制，可以叫做“三位一体”，即：企业是主体，政府是监管，社会是监督。原有的监察条例侧重于行政监管、政府管理，而《特种设备安全法》已经不是单纯的强调政府的监察，而是让它成为一个社会安全法。
第2节 特种设备安全监察
Notes: <number>

## Slide 107
二、《特种设备安全法》突出了两个原则
规定对特种设备实施分类监管和重点监管。分类监管是指针对特种设备不同的性能特点、危险程度对它实行不同的模式、手段和方法进行监管。《特种设备安全法》确立了重点监管原则，就是重点监管人口密集、公众聚集较多的场所 ，进行必要的检查、检验、检测，确保安全。
第2节 特种设备安全监察

## Slide 108
三、坚持全过程的安全监察制度
特种设备安全监察条例侧重于生产、制造、使用环节，对销售没有特殊的规定。特种设备安全法把特种设备销售包括出租都加以规范，增加了经营、销售、出租环节的监管，体现了闭环管理。
第2节 特种设备安全监察

## Slide 109
四、明确各方的主体责任
明确了生产、设计、安装、经营、使用到检测检验等各方的责任，一是突出了企业的主体责任。
二是明确了监管部门的责任。三是突出了各级人民政府应加强对特种设备安全工作的领导协调管理。四是对各个环节包括检验、人员培训、制定安全制度等责任都做了很详细的规定。
第2节 特种设备安全监察
Notes: <number>

## Slide 110: 第16章 事故报告、调查与处理
第1节 事故报告
第2节 事故调查
第3节 事故处理
第16章 事故报告、调查与处理
Notes: 按照493号令来修
<number>

## Slide 111: 第1节 事故报告
一、事故等级划分的规定
二、事故报告的规定
三、事故报告的类型
第1节 事故报告
Notes: <number>

## Slide 112: 第1节 事故报告
中华人民共和国国务院令第493号 《生产安全事故报告和调查处理条例》已经2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，现予公布，自2007年6月1日起施行。

## Slide 113
一、事故等级划分的规定
根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
1.特别重大事故:是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
第1节 事故报告【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 114
2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
第1节 事故报告
Notes: <number>

## Slide 115
4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。
上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
第1节 事故报告

## Slide 116
二、事故报告的规定
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：
1.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；
2.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；
第1节 事故报告
Notes: <number>

## Slide 117
3.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省
第1节 事故报告

## Slide 118
级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。
必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。
第1节 事故报告

## Slide 119
三、事故的报告
1.事故发生单位概况；
2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
3.事故的简要经过；
4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
5.已经采取的措施；
6.其他应当报告的情况。
第1节 事故报告
Notes: <number>

## Slide 120
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。
自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
第1节 事故报告
Notes: <number>

## Slide 121
第1节 事故报告
第2节 事故调查
第3节 事故处理
第16章 事故报告、调查与处理
Notes: <number>

## Slide 122: 第2节 事故调查
一、事故调查的权限
特别重大事故由国务院或者国务院授权 有关部门组织事故调查组进行调查。
重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。
省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组
第2节 事故调查
Notes: <number>

## Slide 123
进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。
未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。
第2节 事故调查【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 124
二、事故调查组履行的职责
1.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；
2.认定事故的性质和事故责任；
3.提出对事故责任者的处理建议；
4.总结事故教训，提出防范和整改措施；
5.提交事故调查报告。
第2节 事故调查
Notes: <number>

## Slide 125: 第16章 事故报告、调查与处理
第1节 事故报告
第2节 事故调查
第3节 事故处理
第16章 事故报告、调查与处理
Notes: <number>

## Slide 126
重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
第3节 事故处理【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 127
有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。
事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
第3节 事故处理【知识要求】

## Slide 128: 第17章 安全生产事故隐患排查治理
第1节 概述
第2节 安全生产事故隐患排查
治理内容
Notes: <number>

## Slide 129: 第1节 概述
一、安全生产事故隐患排查治理总体思路
二、工作目标
三、排查范围
四、生产经营单位职责
第1节 概述
Notes: <number>

## Slide 130
一、总体思路
指导原则：“安全发展” ；
方针：“安全第一、预防为主、综合治理 ；
总体要求：“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”。
第1节 概述【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 131
二、工作目标
深化安全生产事故隐患排查治理，对查处的隐患彻底整改，遏制新的安全隐患产生，形成安全生产事故隐患排查治理的长效机制，坚决遏制重特大事故的发生。
三、排查范围
1.煤矿、金属和非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业及其生产、储运等各类设备设施。
2.道路交通、水运、铁路、民航等行业（领域）的企业、单位、站点、场所及设施。
第1节 概述
Notes: <number>

## Slide 132
3.渔业、农机、水利等行业（领域）的企业、单位、场所及设施。
4.商（市）场、公共娱乐场所（含水上游览场所）、旅游景点、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园、劳动密集型企业等人员密集场所。
5.锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂（场）内机动车辆等特种设备。
6.易受台风、风暴潮、暴雨、洪水、暴雪、雷电、泥石流、山体滑坡等自然灾害影响的企业、单位和场所。
7.近年来发生较大以上事故的单位。
第1节 概述
Notes: <number>

## Slide 133
四、生产经营单位职责
1.生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
2.生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。
3.生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患。
4.生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分
第1节 概述
Notes: <number>

## Slide 134
别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
5.对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。
6.生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
7.生产经营单位应当加强对自然灾害的预防。
第1节 概述
Notes: <number>

## Slide 135
8.地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
第1节 概述

## Slide 136: 第17章 安全生产事故隐患排查治理
第1节 概述
第2节 安全生产事故隐患排查
治理内容
Notes: <number>

## Slide 137: 第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
一、安全隐患排查治理体系建设

## Slide 138: 第2节 安全生产事故隐患排查治理内容

## Slide 139
  二、各类生产经营单位隐患排查的基本内容
  1.生产安全事故隐患排查治理体系建立情况；
  2.安全生产管理机构及安全管理人员配备情况；
  3.安全生产责任制度、管理规章制度及作业规程的建立落实情况；
  4.安全基础工作及教育培训情况及档案建立，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和一线职工（包括外用工）的教育培训情况，以及劳动组织、用工情况;
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容

## Slide 140
5.新建、改建、扩建工程项目安全与职业病危害防护设施”三同时”执行情况;
6.事故应急预案编制、演练和应急救援物资、设备、器材配备及维护情况；
7.特种设备与危险性较大的设备设施安全检测情况;
8.危险性物品储存场所安全设施情况;
9.火灾、爆炸危险场所安全设施及管理情况;
10安全检查与整改落实情况;
11安全生产例会制度执行情况;
12.职业病危害防治及监测情况;
13.安全措施经费提取和使用情况；
14.事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容

## Slide 141
三、煤矿企业安全生产事故隐患排查治理内容
1.矿井通风情况
2.瓦斯治理情况
3.煤矿整顿关闭情况
4.资源整合及建设项目”三同时”情况
5.采掘布置情况
6.机电管理情况
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 142
7.顶板管理情况
8.水害防治情况
9.火工品管理情况
10.防止“三超”情况
11.自然灾害防治情况
12.应急救援措施落实情况
13.制度落实情况
14.灾后复产验收情况
15.露天矿排查治理重点
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 143
四、金属和非金属矿山企业安全生产
事故隐患排查治理内容
1.是否按开采设计方案组织生产、开采现状与设计技术资料和图样是否相符。
2.按照《爆破安全规程》要求实施爆破作业的情况，是否符合爆破安全距离，是否落实了爆破作业设计和作业规程，是否制定了防止危及人身安全的中毒窒息事故预防措施，是否落实了爆炸物品储存、购买、运输、使用及清退登记制度；爆破人员是否持证上岗。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 144
3.地下矿山是否设置了至少有两个独立的、直达地面的、能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）是否设置了至少有两个能行人的安全出口。
4.地下矿山采矿作业掘进、回采、运输、提升、通风防尘、防排水、防灭火、顶板管理、地压监控、供电、爆破、职业危害等关键环节的安全状况。
5.地下矿山建立机械通风系统及通风管理制度的情况，风质、风量、风速是否满足安全生产需要和规程的要求。
6.地下矿山制定和落实采空区管理制度及采空区处理方案的情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 145
7.地下矿山制定和落实顶板管理制度、对顶板不稳固的采场监控手段和处理措施的制定和落实情况。
8.地下矿山落实防范水害制度情况，是否查清了采空及废弃井巷积水；地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造的状况是否清楚；制定和落实防洪、防透水及排水措施及应急预案的情况。
9.露天矿山是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、边坡角度是否符合规程的要求。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 146
10.露天矿山采场工作帮是否按规定定期检查，露天边坡稳定性是否进行定期监测。
11.排土场设计明确排土工艺、排土顺序、阶段高度、总堆置高度、安全检查平台宽度、总边坡角、废石滚落实可能的最大距离等情况；是否按照设计进行排土作业。
12.深凹露天采场配备专用防洪设施情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流措施是否落实。
13.对是否存在超层越界、乱采、滥挖等违法违规行为的打击取缔情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 147
五、尾矿库安全生产事故隐患排查治
理内容
1.是否按设计要求生产运行情况，是否按规定编制年度尾矿排放作业计划；对存在危害尾矿库安全的违规设计、超量储存、超能力生产等隐患的整改情况；
2.最小安全超高、最小干滩长度、排洪设施，尾矿坝浸润线埋深、坝体外坡坡比、排渗设施是否满足设计与《尾矿库安全技术规程》的要求。滩顶高程是否满足生产
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 148
防汛、冬季冰下放矿和回水要求。四等以上尾矿库是否设置了坝体位移和浸润线监测设施；
3.已投入生产运营但无正规设计或者资料不全的尾矿库，在规定的期限内完成补充设计或补齐必要资料的整改情况；
4.在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库，未履行建设项目“三同时”制度的整改情况；
5.库区内存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的隐患整改情况；
6.对尾矿库下游居民区或重要设施的有效监控情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 149
六、冶金有色企业安全生产事故隐患排查治理内容
1.生产工艺、设备选型、水、油、汽等系统配置是否进行了安全风险辨识，是否落实了控制重大危险源的工程技术方案和措施。
2.冶炼、铸造等生产环节冷却水是否及时排放，起重和吊运高温熔融金属专用设备的选型、安装和运行、安全管理是否达到规程要求。
3.熔融金属和高温物质与水、油、汽等物质的隔离防爆措施是否落实，设备设施缺陷是否整改消除。
4.高炉、转炉、精炼炉、均热炉等防煤气泄漏和回收系统是否处于安全受控状态，防止泄漏、中毒
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 150
窒息、爆炸的安全检查设施是否齐全有效。
5.冶炼过程中涉及的氧气、氢气、氮气、二氧化硫、氯气、氨气等的生产、储存、输送、使用预防泄漏、窒息、爆炸等防范制度的执行情况，各种监控和防护措施的配置和运行是否符合相关规程的要求。
6.冶金生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸使用环节预防爆炸、烧烫伤、中毒、外泄的防范制度执行情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 151
七、石油天然气开采企业安全生产事故
隐患排查治理内容
1.防井喷失控
2.防硫化氢中毒
3.重大基础设施的防火、防爆
4.海洋石油生产作业设施
5.放射源和民用爆炸物品
6.直接作业环节安全防范
7.安全基础管理
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 152
八、危险化学品安全生产治理的主要内容
1.危险化学品生产企业和使用危险化学品的化工和医药生产企业
（1）重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位的安全生产状况。
（2）生产技术管理制度、仪表 联锁管理制度、设备维护保养管理制度、“变更管理”制度的建立和执行情况；重要机组、反应器、分馏塔、专用设备、压力容器、压力管道等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术是否合规；主要联锁自动保护装置是否正常。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 153
八、危险化学品安全生产治理的主要内容
3）生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程的制度和执行情况；开车前和停车后确认制度的建立和执行情况。
（4）检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度的建立和执行情况；生产和施工作业中“四防（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度的建立和执行情况，特别是进入受限空作业和防中毒、窒息制度的建立和执行情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 154
八、危险化学品安全生产治理的主要内容
（5）防雷电、防汛、防台风、防构筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况。
（6）化工企业事故状态下防止”清净下水“污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 155
2.其他使用氯、氨、剧毒和易燃易爆等危险
化学品的生产经营企业
（1）使用液氯、液氨、剧毒化学品的自来水厂、造纸企业、游泳场馆等使用危险化学品的企业和单位，建立和执行危险化学品使用安全管理制度的情况。
（2）使用易燃化学品的企业和单位防火、防爆、防泄漏安全管理制度建立和执行情况。
（3）危险化学品气瓶定期检查、检验制度的建立和执行情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 156
3.危险化学品储存企业和单位
危险化学品储存设施的安全防护防护距离、安全设施、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求，是否建立了储罐罐体定期检查制度并严格执行；操作规程的建立和执行情况；储罐是否装备高、低液位和超温、超压报警，仪表 、安全附件是否齐全有效；防超压、防泄漏、防雷、防汛、防倒塌安全管理制度措施是否落实等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 157
4.危险化学品道路运输企业和单位
（1）危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行情况。
（2）运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况，安装的安全监控车载终端、标志灯、标志牌是否符合要求，是否存在超载现象。
（3）承运的剧毒化学品是否通过随车携带化学品安全技术说明书或包装物加贴安全标签载明化学品的品名、种类、危险特性和施救方法等内容。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 158
5.经营危险化学品的企业和单位
（1）销售的危险化学品是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”制度。
（2）销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。
（3）加油（气）站的设计、设施和周边安全距离是否符合规范要求；人员是否经过培训并考核合格后上岗；卸油、加油、检修等重要环节是否建立了严格的安全管理制度并认真执行。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 159
（4）危险化学品充装的企业和单位特别是液氯、液氨、液化石油气和液化天然气充装单位岗位安全操作规程的建立和执行情况；充装车辆资质、安全状况查验制度的建立和执行情况；严禁超量装载规定执行情况。
（5）危险化学品充装设备管道静电接、装卸软管每半年进行压力试验情况以及充装设备的仪表和安全检查附件是否齐全有效；液化气体充装站是否采取防超装措施；有毒有害危险化学品充装站配备的有毒介质洗消装置的情况；防毒面具、空气呼吸器和防化服的配备和使用情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 160
6.处置废弃危险化学品的企业和单位
（1）废弃危险化学品装置正常开、停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况；开车前和停车后的确认制度的建立和执行情况。
（2）在检修、维修作业中，动火、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度的执行情况。
（3）废弃危险化学品存储设施的安全防护距离、安全设施、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求；罐区是否建立了定期检查制度、操作
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 161
规程并严格执行；储罐是装设了高、低液位和超温超压报警，是否存在超储现象；仪表、安全附件是否齐全有效并定期检验；防超压、防泄漏、防雷、防汛、防倒塌、防台风的安全检查管理制度和措施是否落实等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 162
九、烟花爆竹企业安全生产事故隐患排
查治理内容
1.烟花爆竹生产企业
（1）生产工艺布局是否合理，危险工序交叉、危险和非危险生产区不分的问题是否已整改。
（2）工厂围墙、危险工（房）安全防护屏障是否符合标准要求，药物粉尘大的制（混）药、装药等工房的排水沟、沉淀池是否符合标准要求，散落在操作台上和地面上的药物粉尘是否及时冲洗清理，防雷、防火、防静电设施是否齐全并符合标准要求，定期进行检测。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 163
（3）超定员、定量、超范围和改变工房用途（“三超一改”）的整改情况。
（4）是否违规使用氯酸钾等禁用、限用药物生产烟花爆竹。
（5）高感度工房室温超过32℃、一般工房室温超过35 ℃以及雷雨等不适宜生产天气时，是否落实了停产制度。
（6）是否落实了产品和药物流向登记制度。
（7）是否按核定的工房危险等级、定员和定量进行生产作业。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 164
2.烟花爆竹批发经营企业和常年经销的零
售网点
（1）储存仓库内外部距离、围墙、疏散条件、库房布局、建筑结构、防雷、防静电、消防等安全检查设施保持和维护状况是否符合有关标准的要求；A级库房安全防护屏障是否符合标准要求。
（2）仓库是否存在超量存储，将A级产品储存在C级库房内，将收缴的非法产品、假冒伪劣产品与合格产品同库存放，在库房内开箱、配货等作业。
（3）城区烟花爆竹零售点是否存在过多、安全距离不足和超量储存等现象，农村集贸市场、城乡结合部的烟花爆竹零售点是否存在连片经营，超量储存等现象。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 165
3.打击非法生产、经营烟花爆竹工作
地方各级人民政府打击非法生产经营烟花爆竹行为（简称：“打非” ）的责任是否落实，是否明确了“打非”的牵头部门，是滞建立了有效的收集非法生产信息系统，是滞建立并落实了定期排查和定期例会制度，是否及时组织了“打非”活动，当地非法生产经营烟花爆竹现象是否得到了有效遏制。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 166
十、机械制造企业安全生产事故隐患排查
治理内容
1.储存和使用危险化学品是否取得安全许可并建立严格的安全使用管理制度。
2.锅炉、起重机械、工业管道、厂内机动车辆等危险性较大的特种设备是否按规定进行检测检验并建立严格的管理制度。
3. 各类梯台、护栏、护笼等高度强度是否符合要求，结构件是否有松脱、断裂、腐蚀等严重损伤和变形；梯脚等是否有防滑等措施。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 167
4.各类机械加工、输送设备的安全防护、联锁、缓冲装置、急停开关是否齐全完好有效，电气接地（接零）、漏电和绝缘保护是否符合规范，并保持完好。
5.冲、剪、压机械的离合器、制动器、紧急停止开关是否可靠、灵敏，防伤手安全检查装置是否可靠有效，专用工具是否符合安全要求。
6.手持电动工具是否按规定配备漏电保护装置，绝缘电阻、电源线护套管及长度是否符合要求；
风动工具的防松脱锁卡防护罩是否完好。
7.涂装作业场所符合防爆、通风、涂料存量、消防设施是否符合规范要求等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 168
十一、民爆行业安全生产事故隐患排查治理内容
1.法律、法规、规章、标准及安全生产管理文件的执行情况
（1）《安全生产法》、《民用爆炸物品安全检查管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律执行情况。
（2）《民用爆炸物品生产许可证实施办法》、《民用爆炸物品安全生产许可证实施办法》和《民用爆炸物品销售许可证实施办法》等规章执行情况。
（3）《民用爆破器材工程建设设计规范》（GB50089-2006）等标准的执行情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 169
2.企业安全管理体系及安全规章制度的建立
落实情况
（1）各级、各类人员持证上岗情况。
（2）建设项目“三同时”落实情况。
（3）重大危险源和“三级危险点”的管理档案及制度的建立、危险源辨识、监控预警制度的建立和相关措施的落实情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 170
3.作业现场管理情况
（1）专用设备的完好情况及维护保养。
（2）监控系统的设置与记录情况。
（3）安全防护设施及消防雨淋设施的完好情况。
（4）工装器具的完好情况，现场文明生产管理情况。
（5）安全生产考核、安全检查、隐患整改落实情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 171
十二、火灾隐患排查治理内容
1.单位灭火和应急疏散预案制定和演练情况。
2.建筑之间防火间距、消防通道、建筑安全出口、疏散通道、防火分区设置情况。
3.室内外消火栓状况，火灾自动报警、自动灭火和防排烟等自动消防设施运行，灭火器材配备情况。
4.电气线路敷设以及电气设备运行情况。
5.建筑物及室内装饰材料防火性能情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 172
6. 生产、储存、经营易燃、易爆化学物品的场所设置位置情况。
7.“三合一”场所人员住宿与生产、储存、经营部分实行防火隔离，安全出口、疏散通道设置，消火栓、自动消防设施运行 ，电气线路敷设及电气设备运行等情况。
8.新建、改建、扩建工程消防设计审查、消防设施验收等情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 173
十三、道路交通安全隐患排查治理内容
1.城市道路交通信号、标志标线、技术监控设备设施维护情况。
2.机动车辆超速、客车超员、货车超载、货动车辆违法载人、疲劳驾驶、酒后驾驶等蜱导致道路交通事故，且易造成群死群伤的严重交通违法行为。
3.危险货物运输，剧毒危险化学品、爆炸品运输审批工作情况。
4.道路、桥梁、涵洞等防自然灾害的设施和管理措施落实情况。
5.道路交通事故报告、处理及责任追究情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 174
十四、建筑安全生产事故隐患排查治理内容
1.建筑施工法规、标准规范和规章制度的贯彻执行情况。
2.危险性较大的工程安全方案的制定、论证和执行情况。
3. 安全教育培训，特别是“三类人员”、特种作业人员和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况。
4.建筑施工企业、项目和班组的安全检查和整改落实情况。
5.现场各类设备设施的安全防护设施完好情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 175
十五、铁路行业安全生产事故隐患排查治理内容
1.保障化学危险品、长大货物等特种货物运输安全的措施和落实情况。
2.机车、车辆、信号、轨道、道岔、接触网等行车关键设备设施质量及维护情况，铁路各类重大基础设施质量情况，锅炉、压力容器、电梯、起重机等特种设备质量及维护情况。
3.道口安全设施、设施、标志的设置、检查和维护情况，道口看守及监护人员标准化作业情况，站内平过道的封闭和管理情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 176
4.铁路线路保护区的设立以及危及铁路运输安全的建筑物、构筑物清理、拆除情况。种类防护、隔离、限高等设施的设置和维护情况。
5.铁路桥梁跨越河道上下游非法采砂及铁路线路俩侧采矿、采石及爆破作业的监管情况，易由台风、风暴潮、暴雨、洪水、暴雪、雷电、地震、地质灾害等自然灾害引发事故灾难的防范措施制定、监控和落实情况。
6.旅客列车“三品”（易燃、易爆、危险品）检查及车站防火防爆制度落实情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 177
十六、水利安全生产事故隐患排查治理内容
1.水利工程建设
2.水利工程运行
3.农村水电站及配套电网建设和运行
4.河道采砂
5.水文测验
6.水利工程勘测设计
7.水利科学研究实验与检验
8.水利旅游
9.后勤服务和综合经营
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 178
十七、特种设备安全隐患排查治理内容
1.特种设备安全管理方面
（1）使用单位设备档案、作业人员档案的建立和管理情况。
（2）使用权单位隐患治理、监控情况。
（3）使用单位应急救援工作情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 179
2.特种设备安全状况方面
（1）使用的特种设备是否经监督检验合格，并进行登记和持证使用。
（2）特种设备的安全附件和安全保护装置是否按定进行检验（校验），是否齐全并有效工作。
（3）特种设备是否按要求有真实的运行记录，是否在规定范围内运行。
（4）特种设备是否进行正常的维护保养，是滞有日常维护保养记录，对维护保养中发现的问题是否得到及时、合理的处置。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 180
十八、电力行业安全生产事故隐患排查治理内容
1.安全生产重要设施和特种设备的日常管理维护、运行及检测检验情况，劳动保护用品的配备和使用情况。
2.生产经营场所的重点环节、部位的重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。
3.对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 181
十九、环境安全隐患排查治理内容
可能发生次生环境污染事件的生产经营单位，应重点检查如下几个方面：
1.突发事件应对法、突发环境事件应急预案等法规、制度和标准的贯彻执行情况。
2.可能发生环境污染的重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理、保养情况。
3.危险性较大的特种设备和危险化学品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 182
4.存在较大环境风险因素的生产经营单位场所以及重点环节、部位重大环境危险源的普查建档、监控预警制度的建设及措施落实情况。
5.环境安全基础工作及教育培训情况。
6.企业排污口是否在一、二级饮用水源保护区内，对饮用水源造成威胁的情况。
7.突发环境事件报告、处理及对有关责任人的责任追究情况等。
第2节 安全生产事故隐患排查治理内容
Notes: <number>

## Slide 183: 总结
一、基本要求
二、复习注意事项
三、考试注意事项
Notes: <number>

## Slide 184
学海无涯苦作舟，
书山有路勤为径。
祝大家学习顺利！
Notes: <number>