## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师二级专业能力
<number>
讲师:
中国安全生产协会 2016年

## Slide 2: 内容
<number>
大纲要求
二级专业能力知识
总结

## Slide 3: 主要内容
<number>
第1章 危险有害因素辨识(6课时，1－101，102页)
第2章 危险与危害程度评价（9.84课时，102－183，82页）
第3章 风险控制（3.6课时，184－280，97页）
第4章 技术管理（2.4课时，281－295，15页）
第5章 培训与指导（2.16课时，296－320，25页）
Notes: 新增

## Slide 4: 与安全评价工作的关联
<number>
AQ8001-2007《安全评价通则》是安全评价报告编制的重要依据，主要包括6部分，其中1、2、4、5项是二级专业能力的主要内容：
1、前期准备
2、辨识与分析危险、有害因素
3、划分评价单元
4、定性、定量评价
5、对策措施及建议
6、安全评价结论
Notes: 新增。建议老师讲一下安全评价的主要过程，需要做的主要工作

## Slide 5: 培训教材结构
<number>
每章分若干小节，每小节内容包括：
1、学习目标
2、知识要求
3、能力要求
4、注意事项
Notes: 新增

## Slide 6: 第1章 危险有害因素辨识
<number>
第1节 前期准备
第2节 危险有害因素分析

## Slide 7: 第1节 前期准备—学习目标
<number>
【学习目标】
一、掌握工程项目危险有害特征、评价对象和范围。
二、掌握危险有害因素辨识技术。
三、掌握工作计划表的编制方法。
Notes: 新增

## Slide 8: 第1节 前期准备
<number>
【知识要求】
一、确定评价范围及评价对象（P6-10）
二、编制评价工作计划（P10-15）及计划表编制方法（P5-6）
三、工程项目危险有害特征（P1－P4）
四、危险有害因素辨识技术（P15-18）
Notes: 新增

## Slide 9: 第1节 前期准备
<number>
【能力要求】
一、确定评价范围及评价对象
二、编制评价工作计划
三、危险有害因素辨识技术
Notes: 新增

## Slide 10: 第1节 前期准备
<number>
【注意事项】
工作计划表(甘特图)应根据评价项目的不同特点、复杂程度和项目规模调整日程进度，特别是多个评价项目交叉进行时，进度节点可做适当变化，但必须在评价合同有效期内完成工作。此外，工作计划表只能给出比较粗略的计划、简单的工作进度信息，不能反映工作之间的从属关系。
Notes: 新增，建议每一节完成后将学习目标、知识要求、能力要求、注意事项再给学员串讲一次

## Slide 11: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
一、评价范围及评价对象（P6-10）
1.评价范围的概念
2.评价对象的基本信息
3.确定评价范围

## Slide 12: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
1.评价范围的概念
评价范围是指评价机构对评价项目实施评价时，评价内容所涉及的领域（内容和时效）和评价对象所处的地理界限，必要时还包括评价责任界定。
评价范围保证评价项目包含了所有要做的工作，而且只包含要求的工作。这就要涉及评价范围的定义和说明。

## Slide 13: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
如对某新建项目进行安全预评价，其评价范围可以这样说明:
评价内容仅涉及项目设计之前(说明时效)对新建项目的安全性进行预测并提出安全对策建议(说明内容)；
评价地域为新建项目地址及周边区域；
评价结论仅对实际施工建设落实设计上拟采取的安全措施和评价提出的安全对策建议时有效(说明责任)；评价结论因采用类比方法推理，带有或然性；评价安全对策属建议，并非强制要求，企业建设时应根据项目实际情况进行调整(说明责任)。

## Slide 14: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
评价范围与委托评价单位需要达到的目的密切相关，但安全评价必须考虑评价系统的完整性，所以评价范围的确定要将评价目的与涉及系统一并考虑。
如果仅依据委托评价单位的要求确定评价范围，在实施评价时就可能因评价系统不完整，无法得出较准确的评价结果和结论。
Notes: 结合国家政策要求、对评价单位要求、报告的完整性要求等内容举例说明

## Slide 15: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
2.评价对象的基本信息
（1）评价目的
评价机构应该将三个评价目的综合考虑。
首先，在评价中要列入安全生产条件，并判断其符合性；
其次，需要对评价涉及的生产系统做出评价结论；
最后，要根据评价单元的评价结果提出安全对策措施，对委托单位已提出或已实施且可行的措施要肯定，对评价机构新提出的补充对策措施要解释并说明理由。

## Slide 16: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
安全评价属评价机构技术分析与技术判断的行为，不能取代安全管理部门行政许可的执法行为，因此，评价结论和提出的安全对策不具有强制力，是否采纳评价机构提出的安全对策，应由委托单位自己决定。
提出安全对策措施是评价机构的技术责任，并不对委托单位是否采纳负责。特别要强调的是，评价机构不能将属于行政职能的工作列入评价合同条款〔如:取得安全许可证后付款等)，也不能将行政许可判断结论代替评价结论(如:经评价，某企业符合取得安全许可证条件等)。

## Slide 17: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
（2）评价系统
评价系统包含评价边界和评价内容的信息，分析评价系统就是对需要进行安全评价的系统进行分析。
先分析系统的结构，也就是分析系统内部各要素之间的联系；再分析系统的功能，也就是分析系统与外部环境之间的联系。
要素、系统、环境三个层次由结构和功能两种联系相连，形成一个有机整体。
Notes: 举例说明

## Slide 18: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
例如，对某企业来说，它的“要素”是各种物质(原料、材料等)和生产设备；“系统”是各生产环节(原料输入和储存、原料输送、原料处理和生产工艺、产品输送、产品储存和产品输出等)；“环境”是可以满足生产的人、财物和对产品的需求；“结构”是物质的流向和生产设备按工艺路线的布局；“功能”是向系统输入人、财物，从系统输出产品。

## Slide 19: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
确定评价范围，必须先要分析要素、系统、环境、结构和功能，再分析为之配套的安全设施和安全生产条件，让系统的整体性体现在评价范围之中。
如果评价范围不能包括整个系统，则必须做出清晰的界定，并说明可能导致的评价结果的偏差。
Notes: 举例说明

## Slide 20: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
（3）评价主线
评价主线是指安全评价的基本工作必须涉及评价内容。安全评价的基本工作包括：危险源（危险、有害因素）的辨识、系统安全性评价、提出安全控制对策措施。
如果委托评价单位的目的涉及范围未覆盖评价主线，评价机构应作出说明，并将评价主线的内容列入评价范围。

## Slide 21: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
3.确定评价范围
一是对评价范围的定义；二是评价范围的说明。
在评价范围说明中又要突出三点：说明评价内容所涉及的领域、说明评价对象所处的地理界限、说明评价责任的界定。

## Slide 22: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
【例1-1】某建设项目需要进行“安全验收评价”，其评价范围可以这样定义:将建设项目视为一个评价系统，对系统进行“安全验收评价”，检查系统对安全“三同时”(即安全设施要与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)的落实情况，分析系统与相关标准要求的“符合性”，判定系统可能发生事故的风险是否“可接受”。
Notes: 对例题进行讲解

## Slide 23: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
评价范围涉及评价内容的说明:建设项目竣工、试生产完成且正式投产，系统刚进入“有效寿命期”时(描述评价的时间特性)；某些物质、生产设备和生产工艺(描述系统结构)以及向系统输入原料得到产品(描述系统的功能)；对系统的危险源、事故触发条件、危险区域人员和财产进行信息采集；分析事故隐患和发生事故的风险；根据安全验收相关标准判定评价系统发生事故的风险是否在“可接受”范围内；对“不可接受”的风险提出安全补偿对策；进一步估计落实安全补偿对策后系统的风险是否降至“可接受”范围内。

## Slide 24: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
评价范围所处地理界限的说明:评价系统所处的地址，以及以此为中心某半径范围内的周边环境。

## Slide 25: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
评价责任界定的说明:评价责任与评价的时效性有关，安全验收评价是系统刚进入“有效寿命期”时进行的评价，评价所有采集的信息和数据均截止于出具评价结论当时，因此，评价结论仅对系统刚进入“有效寿命期”时安全验收的时间点上有效。之后，危险源随能量和物质的变化而改变，事故触发条件随安全设施故障(与可靠性相反)和失效(与有效性相反)的变化而改变，由于管理上的疏忽，人员和财产进入危险区域使可能造成的损失扩大。

## Slide 26: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
由于这些不确定性，使安全验收评价当时的评价结论无效。评价责任与评价系统的边界性有关，评价责任必须限定在评价系统所处的地理界限和评价内容界定上，超出此范围，则评价结论无效。此外，安全验收评价引用了某些法定检测机构出具的数据，安全评价仅能对数据“适用性”负责，而无法对检测偏差和检测错误负责。

## Slide 27: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
评价范围的定义和说明，应该是评价机构、委托评价单位和相关方(政府管理部门)的共识，是进行安全评价的基础。评价范围的定义和说明必须写入《安全评价合同》和《安全评价报告》。
无原则地扩大评价范围，将使安全评价承担不可能担当的责任，属于危机转嫁，同时使安全评价结论无效。无原则地缩小评价范围，则使安全评价不能反映系统整体的安全状况，降低了评价结论的可信度。

## Slide 28: 第1节 前期准备—评价范围及评价对象
<number>
对于某些难以确定范围的评价项目，需要组织相关专家进行论证。特别是增建、扩建及技术改造项目，与原建项目相连，难以区别，这时可以进行专家论证，依据初步设计范围、新增投资范围，或与委托评价单位协商划分(按工作场所或按工艺过程)，一并兼顾系统的完整性确定评价范围。例如，某生产系统增加了前处理工艺，又添加了回收装置，评价系统的结构与功能发生了改变，评价范围应根据新的评价系统整体确定，而不能仅将新增的前处理工艺和回收装置作为评价范围。

## Slide 29: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
二、编制评价工作计划（P10-15）及计划表编制方法（P5-6）
1.评价工作计划的基本含义
2.评价工作计划的基本内容
3.评价工作计划编制前的准备
4.编制安全评价工作计划

## Slide 30: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
1.评价工作计划的基本含义：
评价工作计划是评价机构在完成某个安全评价项目期间，对评价工作过程进行的总体设计、对评价工作内容预先作出的日程安排。

## Slide 31: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
1.评价工作计划的基本含义：
评价工作计划可按评价类型划分成两种:一种是前赡性的评价工作计划，主要指“安全预评价工作计划”；另一种是实时性的评价工作计划，主要指“安全实时评价工作计划”。
安全实时评价工作计划又可细分为:安全验收评价工作计划、安全现状评价工作计划和专项安全评价工作计划。

## Slide 32: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
评价工作计划的作用：
（1）根据评价范围对评价工作的内容和过程提出总体设计方案。
在进行危险源（危险和有害因素）识别的基础上划分评价单元、选择评价方法、得到评价结论、提出安全对策。使评价范围涉及的工作内容和过程在安全评价中得到落实。

## Slide 33: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
评价工作计划的作用：
（2）保证安全评价工作的进度
在评价工作计划中，将评价范围涉及的工作内容和过程置入了起始时间和完成时间的节点，使安全评价有了时间进度的保证。

## Slide 34: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（3）增加评价工作的可操作性
在安全评价实施之前，制订评价工作计划，使委托单位、评价组成员、外聘专家提前了解评价的工作过程，更有利于做好评价的配合工作。

## Slide 35: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（3）增加评价工作的可操作性
委托评价单位若对评价工作计划有不同意见可以及时反馈，评价单位在实施评价前有时间调整评价工作计划。

## Slide 36: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（3）增加评价工作的可操作性
若评价工作计划取得专家评审，则可以得到权威确认，避免评价工作实施时临时遇到问题匆忙应对，影响评价工作进度，从而增加了评价工作的可操作性。

## Slide 37: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
2.评价工作计划的基本内容
（1）评价项目概况；
（2）信息采集；
（3）信息分析思路；
（4）划分评价单元；
（5）选择评价方法；
（6）提出事故隐患和评价结论的思路；
（7）提出安全对策措施的基本方案；
（8）评价工作计划进度。
Notes: 增加讲解，从“做什么”“怎么做”和“做到何种程度”进行具体说明。

## Slide 38: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
3.评价工作计划编制前的准备
（1）评价过程策划
评价业务洽谈人员在业务接洽时，对外应提出对评价项目进行现场勘查的要求，了解委托评价单位的需求（评价目的）和评价类型，调查项目概况，收集评价项目的基本信息；对内应提出评价过程策划（为签订合同后编制评价工作计划做准备）。

## Slide 39: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
评价过程策划：
1)考虑委托评价单位的需求，结合评价实际可操作状况，确定评价范围；
2)提出评价所需要的信息内容；
3)分析评价范围内建(构)筑及场地布置、工艺及设备、安全工程设计、安全生产管理、其它综合性措施项目及周边环境的初步情况；

## Slide 40: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
4)概略分析危险有害因素及相关作业场所；
5)提出评价项目重点；
6)建议选择评价方法；
7)估计实施评价的工时。
（注意：文档资料管理不是评价过程策划内容）

## Slide 41: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（2）分析预测评价项目的风险程度
根据项目概况和评价项目的基本信息，在评价过程策划的基础上，按分析预测评价项目的风险程度的内容，由安全评价负责人或其委托人主持，召集业务人员、技术人员、财务人员到场的会议，分析承接评价项目的风险。

## Slide 42: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
业务人员（业务经理）负责具体的业务洽谈、现场勘查、评价策划工作，将评价项目的基本信息作为评价项目风险分析依据；
财务人员（财务总监或会计）从“工、料、费、税、利”的角度提出评价项目运行成本，作为评价项目风险分析依据；

## Slide 43: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
技术人员（技术负责人或过程控制负责人）从技术角度考虑本公司是否有技术实力完成评价项目，执行合同的条件是否完备。
安全评价负责人或其委托人按评价机构的评价过程控制手册或相关要求，提出各项指标的限制条件和评判准则，最终决定承接评价项目的风险底线，超过则为不可接受的风险，不能签订合同。

## Slide 44: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（3）实施评价可行性分析
对项目实施评价可行性分析，得出能否签订合同的结论。可行性分析内容一般包括：
1)判断评价项目是否超出本评价机构的评价资质范围；
2)判定评价收费是否符合当地安全评价收费参考标准；
3)评价现场是否存在难以整改的先天不足；

## Slide 45: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
4)是否能提供关键批文或证书；
5)项目是否存在恶意违规现象；
6)拟签订合同的条款是否满足国家法律、法规的要求；
7)以评价成本（工、料、费、税、利）核定拟签订合同金额是否可接受；

## Slide 46: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
8)本评价机构是否有技术实力完成评价项目；
9)执行拟签订合同的条件是否完备，风险是否能被接受，是不能满足拟签订合同的要求；
10)是否能按期、按质完成评价项目等。

## Slide 47: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
4.编制安全评价工作计划
完成评价工作计划编制前的准备，并与委托评价单位签订《安全评价合同》之后，在工况调查、分析危险和有害因素分布及其受控情况的基础上，依据委托评价单位的需求、评价类型和评价机构的技术能力，对照有关安全生产的法律法规和技术标准，确定安全评价的重点和要求，考虑评价项目的实际情况选择评价方法，并测算安全评价进度，编制《安全评价工作计划》。

## Slide 48: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
主要包括：
（1）评价项目概况
列出委托评价单位的评价目的，说明评价类型，介绍评价项目的基本信息、平面布置和工艺过程，结合评价实际可操作性给出评价范围定义并进行说明。
（2）信息采集及途径
列出安全评价需要采集的信息，如：危险有害因素信息、主要安全设施信息、危险区域内人员和财产信息等。说明信息的获取途径，如：直接采集、间接采集（类比）等。

## Slide 49: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（3）信息分析思路
分析危险源可能产生危险的严重性、事故触发条件的可能性、事故可能对人或财产造成的破坏性等。
（4）划分评价单元并确定评价重点
按照安全系统工程的原理，考虑各方面的综合或联合作用，将评价系统划分成若干个结构和功能相对独立的子系统作为评价单元。

## Slide 50: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（5）选择评价方法
对不同的评价单元可以选择不同的评价方法：某些评价方法适用于对单个危险源进行评价；某些评价方法可以对部分危险源的组合进行评价。总之，评价方法的选择以不漏掉任何一个被识别出来的危险源（危险和有害因素）为目标。
选择安全评价方法时应考虑评价结果是否能达到安全评价所要求的目的，还要考虑进行评价所需信息资料是否能收集齐全。
常用评价方法及其适应的生产过程。

## Slide 51: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（6）提出事故隐患整改和评价结论的思路：
危险源（危险、有害因素）存在并在指标上超过标准、而无对应安全设施或安全设施失效具备事故触发条件，将这种失控的危险源确定为“事故隐患”。

## Slide 52: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
将存在“事故隐患”的评价单元确定为“不合格”单元；评价系统存在“不合格”评价单元则发生事故成为必然结果，其风险判定为“不可接受”；通过措施使危险源指标下降达标、增强安全设施使之有效屏蔽事故触发条件、减少人员和财产暴露于危险区域，不存在“事故隐患”评价单元确定为“合格”，评价系统不存在“不合格”评价单元，则系统发生事故的“风险”可判定为“可接受”。

## Slide 53: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（7）提出安全对策措施的基本方案
针对存在“事故隐患”的危险源（危险、有害因素）提出安全对策，以降低危险源能量和减少危险物质、阻碍事故触发条件形成、控制人员和财产损失着手，以消除“事故隐患”为目的。
安全对策从预防、控制、减灾上考虑选择安全设施。以“本质安全的直接设施”和“安全附件的间接设施”为主，辅以“预先警告的提示设施”和“保护自己的个体防护设施”。

## Slide 54: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（8）制定评价工作计划进度。
将评价的具体工作，按工作过程顺序相联（纵坐标）；标出每个项目工作起始时间和完成时间（横坐标），建立评价工作计划进度表画出“甘特图”。
如能将网络计划技术应用于安全评价工作的进度安排，则能体现科学进度管理的有效性，在同等工作量下提高工作效率。

## Slide 55: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
◆安全评价工作计划表编制举例
（1）按工作过程列出工作内容：业务洽谈、调查分析、信息采集、危险识别、现场勘查、检测检验、分析评价、隐患判断、安全对策、评价结论、报告编制、报告审核、文件整理、报告发出等；
（2）若项目合同期为15个工作周，可确定以工作周作为日程时间单位，1为第一周，2为第二周，依次类推；留下一周作为机动；

## Slide 56: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>

## Slide 57: 第1节 前期准备—工作计划及计划表
<number>
（4）计划表审核与调整
根据评价项目的不同特点、复杂程度和项目规模调整日程进度，特别是多个评价项目交叉进行时，进度节点可作适当变化，但必须在评价合同有效期内完成工作。

## Slide 58: 第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
<number>
三、工程项目危险有害特征
概念：具有导致意外损失发生的灾害事故的不确定性，即在特定期间、特定的客观情况下，导致损失的事件是否发生、何时发生、损失的范围和程度的不可预见性和不可控制性。
包含两个方面的含义：
一是危险有害的不确定性；
二是危险有害事件的发生造成损失的不确定性。

## Slide 59
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
因此，危险（或有害）具有以下特征：
普遍性：危险（或有害）是普遍存在的。
客观性：危险（或有害）是不以人们的意志为转移——非主观性。
转化性：危险（或有害）在特定的条件下是可以转化的。
规律性：危险（或有害）的发生和后果是有规律的。

## Slide 60
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
工程项目危险有害特征与工程项目行业类型涉及的危险、有害因素相关；与工程项目生产设备装置相关；与工程项目生产工艺过程相关。
工程项目的危险有害特征，是行业危险有害特征、设备装置危险有害特征、工艺过程危险有害特征的综合特征。

## Slide 61
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
1）行业危险有害特征
(1)矿山工程项目
井巷施工工程项目危险有害特征是冒顶片帮、水灾、火灾、煤（岩）与瓦斯突出、瓦斯（或煤尘）爆炸、瓦斯燃烧等；
矿山开采工程项目危险有害特征是冒顶片帮、冲击地压、水灾、火灾、瓦斯事故、机械伤害。
矿山开采最常见“冒顶事故”，可将其分为六类：顶板事故、压垮型冒顶、复合顶板推垮型冒顶、金属网下推垮型冒顶、漏垮型冒顶、冲击推垮型（砸垮型）冒项。

## Slide 62
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
(2)建设工程施工工程项目危险有害特征是高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌等。

## Slide 63
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
(3)危险化学品工程项目危险有害特征是燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性。
危险化学品的燃烧特性和爆炸特性是最重要的危险有害特征。其中，燃烧又可分成闪燃、着火、自燃；爆炸又可分成简单分解爆炸、复杂分解爆炸、爆炸性混合物爆炸。
Notes: 可燃液体挥发的蒸气与空气混合达到一定浓度遇明火发生一闪即逝的燃烧，或者将可燃固体加热到一定温度后，遇明火会发生一闪即灭的燃烧现象，叫闪燃。可燃物在与空气共存的条件下，当达到某一温度时，与着火源接触即能引起燃烧，并在着火源离开后仍能持续燃烧，这种持续燃烧的现象叫着火。
<number>

## Slide 64
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
2）设备装置危险有害特征
工程项目中涉及的危险和有害因素，经常存在于设备装置之中，设备装置的结构型式和材质等因素直接影响生产安全。

## Slide 65
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
设备装置危险有害特征可以从以下几个方面进行考察：
(1)设备装置是否能满足工艺的要求；标准设备是否由具有生产资质的专业工厂所制造；特种设备的设计、生产、安装、使用、维修单位是否具有相应的资质或许可证。
(2)设备装置是否配套安全附件或安全防护装置，如安全阀、防爆膜、激冷器、急停器、切断器、阻火器、压力表、温度计、液压计等。

## Slide 66
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
(3)设备、装置是否配套指示性安全技术措施，如超限报警、故障报警、状态异常报警等。
(4)设备、装置是否配套紧急停车的设施。
(5)设备、装置是否具备检修时不能自动运行、不能自动反向运转的安全装置。

## Slide 67
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
3）工艺过程危险有害特征
(1)一般工艺过程危险有害特征
稳定条件出现失衡（如热量、物料）可能使危险和有害物质的防护状态遭到破坏或者损害；
工艺条件失控使工艺过程参数(如反应温度、压力、浓度、流量等)发生变化而可能引发事故；
工艺过程参数与环境参数具有很大差异，系统内部或者系统与环境之间在能量的控制方面处于严重不平衡状态的工艺；

## Slide 68
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
一旦防护失效，会引起大量危险有害物质积聚的工艺和生产环境。如含危险气体、液体的排放，尘、毒严重的车间内的通风等；
产生电气火花、静电或其它明火作业的工艺过程，或有炽热物、高温熔融物的工艺或生产环境；
使设备可靠性降低的工艺过程，如高低温、振动和循环负荷疲劳影响等；

## Slide 69
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
由于工艺布置不合理易引发事故的工艺；
危险物品生产、使用过程中，存在强烈机械作用影响(如摩擦、冲击、压缩等)的工艺；
物质混合容易产生危险的工艺或者有使危险物品出现配伍、禁忌可能性的工艺。

## Slide 70
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
(2)石油化工工艺过程危险有害特征：
存在不稳定物质的工艺过程，这些不稳定物质有原料、中间产物、副产物、添加物或杂质等；
热的化学反应过程；
有易燃物料而且在高温、高压下运行的工艺过程；
有易燃物料且在冷冻状况下运行的工艺过程；

## Slide 71
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
爆炸极限范围内或接近爆炸极限的工艺过程；
可能形成尘、雾爆炸性混合物的工艺过程；
剧毒、高毒物料存在的工艺过程；
压力能量较大的工艺过程。

## Slide 72
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
(3)典型生产单元举例：
生产过程的氧化还原、硝化、电解、聚合、催化、裂化、氯化、磺化、重氮化、烷基化等；
石油化工生产过程的催化裂化、加氢裂化、加氢精制乙烯、氯乙烯、丙烯腈、聚氯乙烯等；
动力生产过程的煤粉制备系统、锅炉燃烧系统、锅炉热力系统、锅炉水处理系统、锅炉压力循环系统、汽轮机系统、发电机系统等.

## Slide 73: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
四、危险、有害因素辨识技术（P15-18）
危险、有害因素辨识是通过划分生产（作业）活动，对生产、工艺、设备、环境、人员和管理等方面进行。辨识时要考虑三种时态、三种状态、七种类型和三个对象。

## Slide 74: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
危险、有害因素辨识的思路及对象

## Slide 75: 第1节 前期准备—危险有害特征及辨识技术
<number>
1）危险、有害因素调查
调查的主要内容如下：
（1）生产工艺设备及材料情况，包括工艺装置布置，设备名称、容积、温度、压力、设备性能，设备本质安全化水平，工艺设备的固有缺陷，所使用的材料种类、性质、危害，使用的能量类型及强度等。
（2）作业环境情况，包括安全通道情况，生产系统的结构、布局，作业空间布置等。

## Slide 76: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
（3）操作情况，包括操作过程中的危险，人员接触危险的频率等。
（4）事故情况，即调查过去事故及危害状况，事故处理应急方法，故障处理措施等。
（5）安全防护，包括危险场所有无安全防护措施，有无安全标志，燃气、物料使用有无安全措施等。

## Slide 77: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
调查方法：
（1）问卷调查法：即要求被调查系统内的所有从业人员，根据本岗位的设备情况、操作情况、自身素质情况、作业环境及操作规程的完善情况，提出本岗位的危险因素。并根据调查的内容编制了调查表格。

## Slide 78: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
调查方法：
（2）标准对照法：即依据国家有关法律、法规及机械工厂安全性评价标准，对系统内的安全管理、机械设备、电气设备、作业环境及人员状况进行检查评价。找出不符合项。

## Slide 79: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
调查方法：
（3）事故频次法：即在总结系统内事故教训的基础上，对已发生事故的设施、事故的防范措施及再次发生事故的可能性进行调查。对事故频次较高（1次/年）的情况进行统计。

## Slide 80: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
2）危险区域的界定
一般将产生能量或具有能量、物质、操作人员作业空间、产生聚集危险物质的设备、容器作为危险源，再以危险源为核心加上防护范围即为危险区域。

## Slide 81: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
2）危险区域的界定
在确定危险区域时，界定方法：
按危险源是固定还是移动界定。如运输车辆、车间内的搬运设备为移动源，其危险区域应随设备的移动空间而定；而锅炉、压力容器、储油罐等则是固定源，其危险区域也是固定的。
按危险源是点源还是线源界定，一般线源引起的危害范围较点源大。

## Slide 82: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
按危险作业场所来划分危险区域。如有发生爆炸、火灾危险的场所，有被车辆伤害的场所，有触电危险的场所，有高处坠落危险的场所，有腐蚀、放射、辐射、中毒和窒息危险的场所等。
按危险设备所处位置作为危险区域。如锅炉房、油库、氧气站、变配电站等。
按能量形式界定危险源。如化学危险源、电气危险源、机械危险源、辐射危险源和其他危险源等。

## Slide 83: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
3）存在条件及触发因素的分析
一定数量的危险物质或一定强度的能量，由于存在条件不同，所显现的危险性也不同，被触发转换为事故的可能性大小也不同。因此存在条件及触发因素的分析是危险、有害因素的重要环节。存在条件分析包括：储存条件（如堆放方式、其他物品情况、通风等），物理状态参数（如温度、压力等），设备状况（如设备完好程度、设备缺陷、维修保养情况等），防护条件（如防护措施、故障处理措施、安全标志等），操作条件（如操作技术水平、操作失误率等），管理条件等。

## Slide 84: 第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术
<number>
触发因素分为人为因素和自然因素。人为因素包括个人因素（如操作失误、不正确操作、粗心大意、漫不经心及心理因素等）和管理因素（如不正确的管理、不正确的训练、指挥失误、决策判断失误、设计差错及错误安排等）。自然因素是能引起危险、有害因素转化的各种自然条件及其变化，如气候条件参数（气温、气压、湿度、大气风速）变化、雷电、风雪、振动及地震等。

## Slide 85
<number>
4）危险、有害因素辨识方法的选择
选用哪种辨识方法要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。常用的危险、有害因素辨识方法有直观经验分析方法和系统安全分析方法。
第1节 前期准备—危险、有害因素辨识技术

## Slide 86
<number>
第1节 前期准备—工程项目危险有害特征
小结：
对于工程项目，考察其危险有害特征是危险和有害因素辨识的基础。
以工程项目涉及的行业、设备装置、工艺过程为线索，把握需要进行安全评价的工程项目最基本的危险有害特征。

## Slide 87: 第1章 危险有害因素辨识
<number>
第1节 前期准备
第2节 危险有害因素分析

## Slide 88: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【学习目标】
能够辨识生产过程中的危险有害因素，分析其危险与危害。
能够确定危险有害因素的存在部位、存在方式、事故发生的途径及其变化规律，采取措施，以消除或减少工程、系统存在的风险。
能够根据有关行业安全评价的标准、导则或细则，对矿山(煤矿和非煤扩山)、危险化学品、建筑施工、烟花爆竹、民用爆破器材等行业建设项目和生产经营活动存在的危险有害因素进行分类和分析。

## Slide 89: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【知识要求】
一、矿山(非煤矿山和煤矿)生产工艺基础知识
二、危险化学品企业生产工艺基础知识
三、建筑施工过程基础知识
四、烟花爆竹及民用爆破器材生产工艺基础知识

## Slide 90: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【能力要求】
一、矿山建设项目和生产经营活动存在的危险有害因素分析
二、危险化学品建设项目和生产经营活动存在的危险有害因素分析
三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动危险有害因素分析
四、建筑施工生产经营活动存在的危险有害因素分析
五、城市轨道交通经营活动存在的危险有害因素分析
六、机械行业生产经营活动存在的危险有害因素分析
七、港口生产经营活动存在的危险有害因素分析

## Slide 91: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【注意事项】
1.危险有害因素分布
为了有序、方便地进行分析，防止遗漏，宜按厂址、平面布局、建筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施〔包括公用工程)、作业环境等方面分别分析评价对象存在的危险有害因素，列表综合归纳。

## Slide 92: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【注意事项】
2.伤害(危害)方式和途径
(l )伤害(危害)方式指对人体造成伤害及对人身健康造成损坏的方式，如机械伤害的挤压、咬合、碰撞、剪切等。
(2)伤害(危害)途径和范围。大部分危险有害因素是通过与人体直接接触造成伤害，爆炸是通过冲击波、火焰、飞溅物体在一定空间范围内造成伤害。毒物是通过直接接触或在一定区域内通过呼吸的空气作用于人体等。

## Slide 93: 第2节 危险有害因素分析
<number>
【注意事项】
2.伤害(危害)方式和途径
(3)主要危险有害因素分析是对导致事故发生条件的直接原因、诱导原因进行重点分析，从而为确定评价目标、评价重点、划分评价单元、选择评价方法和采取控制措施计划提供基础。
(4)重大危险有害因素不能遗漏，不仅要分析正常生产运输、操作时的危险有害因素，更重要的是要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生严重后果的危险有害因素。

## Slide 94
<number>
一、矿山（非煤矿山和煤矿）生产工艺基础知识（P19-23，P49-65）
二、危险化学品企业生产工艺基础知识（P23，P65-77） 三、建筑施工过程基础知识（P24-25，P85-90） 四、烟花爆竹及民用爆破器材生产工艺基础知识（P25-45，P77-84） 五、城市轨道交通运营基础知识（P45，P90-94） 六、机械行业生产基础知识（P45-47，P94-97） 七、港口作业基础知识（P47-48，P97-101）
第2节 危险有害因素分析

## Slide 95
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
一、矿山（非煤矿山和煤矿）基础知识
1.矿山概述
（1）矿床概述
（2）地质构造
（3）水文地质
（4）矿床开采
（5）矿山爆破
2.矿山安全评价导则

## Slide 96
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
一、矿山建设项目和生产经营活动存在的危险有害因素分析
1.非煤矿山建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
主要包括：
地压灾害 | 水害
矿山火灾 | 爆破伤害
中毒、窒息 | 其它危险、有害因素

## Slide 97
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（1）地压灾害：主要表现为采场顶板大范围跨落、陷落和冒落，采空区大范围跨落或陷落，巷道或采掘工作面的片帮、冒顶等。
引发片帮、冒顶事故的主要原因：1）采矿方法不合理和顶板管理不善；2）缺乏有效支护；3）检查不周和疏忽大意；4）浮石处理操作不当；5）地质矿床等自然条件不好；6）地压活动

## Slide 98
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（2）水害：矿坑充水的水源主要有地下水、地表水、大气降水以及老窿水等。

## Slide 99
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（3）矿山火灾
矿山火灾是指矿山企业内所发生的火灾。
根据火灾发生的地点不同，可分为地面火灾和井下火灾两种。
凡是发生在矿井工业场地的厂房、仓库、井架、露天矿场、矿仓、贮矿堆等处的火灾，叫地面火灾；

## Slide 100
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（3）矿山火灾
凡是发生在井下硐室、巷道、井筒、采场、井底车场以及采空区等地点的火灾叫井下火灾。
地面火灾的火焰或由它所产生的火灾气体、烟雾随同风流进入井下，威胁矿井生产和从业人员安全的，也叫井下火灾。

## Slide 101
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
根据火灾发生的原因，分外因火灾和内因火灾两种.
外因火灾（也称外源火灾）是由外部各种原因引起的火灾。例如：明火（包括火柴点火、吸烟、电焊、气焊、明火灯等）所引燃的火灾；油料（包括润滑油、变压器油、液压设备用油、柴油设备用油、维修设备用油等）在运输、保管和使用时所引起的火灾；炸药在运输、加工和使用过程中所引起的火灾；机械作用（包括摩擦、震动冲击等）所引起的火灾；电气设备（包括动力线、照明线、变压器、电动设备等）的绝缘损坏和性能不良所引起的火灾。

## Slide 102
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
外因火灾的发生原因：
1）明火引起的火灾与爆炸
2）爆破作业引起的火灾
3）焊接作业引起的火灾
4）电气原因引起的火灾

## Slide 103
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
内因火灾（也称自燃火灾）是由矿岩本
身的物理和化学反应热所引起的。

## Slide 104
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（4）爆破伤害
引起炸药爆炸伤人的原因主要包括：
炸药控制不合格；
炸药性质不合格；
爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清理出未爆炸的残余炸药；
炸药运输过程中遇到明火、高温物体；
炸药运输过程中强烈振动或摩擦；
装药工艺不合理或违章作业；
起爆工艺不合理或违章作业；

## Slide 105
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（4）爆破伤害
引起炸药爆炸伤人的原因主要包括：
人员没有撤离到安全区域就起爆；
爆破时使用不合格的导爆管；
炸药库设计不合理；
炸药库中存在能够引起爆炸的引爆源；
炸药库违章发放或存放炸药；
运送炸药过程中出现意外情况等。

## Slide 106
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
开采过程中，可能发生炸药爆炸的场所主要有：
炸药库及其附近；
运送炸药的巷道；
爆破作业的工作面；
爆破作业的采场；
爆破后的工作面；
爆破后的采场；
运送矿岩的巷道等。

## Slide 107
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（5）中毒、窒息
引起中毒的因素有：爆破后形成的炮烟和其它有毒烟尘，如：矿体氧化形成的硫化物与空气的混合物，开采过程中遇到的溶洞、采空区、巷道中存在的有毒气体，火灾产生的有毒烟气等。爆破后形成的炮烟是造成井下人员中毒的主要因素之一，造成炮烟中毒的主要原因是井下通风不畅和违章作业。

## Slide 108
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（5）中毒、窒息
发生人员中毒、窒息的原因包括：
违章作业。如放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业，人员没有按要求撤离到不致发生炮烟中毒的巷道等；
通风设计不合理。如通风设计不合理使炮烟长时间在作业工作区滞留，没有足够的风量稀释炮烟，设计的通风时间过短等；
由于标志不合理或没有标志，人员意外进入通风不畅、长期不通风的盲巷、采空区、硐室等；

## Slide 109
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造，大量窒息性气体、有毒气体、粉尘突然涌出到采掘工作面或其它人员作业场所，人员有没有防护措施；
出现意外情况。如意外的风流短路，人员意外进入炮烟污染区并长时间停留，意外的停风等；
发生中毒、窒息的主要场所包括：爆破作业面；炮烟流经的巷道；炮烟积聚的采空区；炮烟进入的硐室；盲巷、盲井；通风不良的巷道；采空区等。

## Slide 110
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（6）其它危险、有害因素
在开采过程中，还存在电危害、粉尘、噪声与振动、机械伤害等危险、有害因素。
电危害：井下的生产系统存在大量的用电设备，存在电危害。井下充油型互感器、电力电容器如果长时间过负荷运行，会产生大量热量，电气设施内部绝缘损坏，保护监测装置失效，将会造成火灾、爆炸；另外，配电线路、开关、熔断器、插销座、电热设备、照明器具、电动机等均有可能引起电伤害、成为火灾的引燃源。

## Slide 111
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
2.煤矿建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
主要内容：
物理、化学、安全和人机工程方面常见危害 | 可燃性煤尘
呼吸性粉尘 | 矿井火灾
透水、瓦斯或煤岩突出 | 电气
机器和设备 | 炸药和爆破

## Slide 112
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
2.煤矿建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
(1)物理、化学、安全和人机工程方面常见危害
物理、化学、安全和人机工程方面常见危害 | 物理危害
 | 化学危害
 | 安全危害
 | 人机工程危害

## Slide 113
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
2.煤矿建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
(1)物理、化学、安全和人机工程方面常见危害
物理危害：噪声；振动；冷热刺激
化学危害：工作场所的化学物质；可吸入物（气体、蒸气、粉尘和烟气）；
安全危害：煤岩塌落；滑倒、绊倒和跌倒

## Slide 114
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
人机工程危害：
1)以重复动作和体力劳动为主的行业存在肌肉骨骼损伤的风险。煤炭行业通常用人力搬运大型、笨重的物体，会造成肌肉骨骼损伤。
2)长时间的重复动作和不方便的姿势可能造成肌肉骨骼损伤。长时间保持同样的姿势会造成过度劳损。
3)动作单调缺乏变化的重复性劳作可能导致厌烦情绪和出错。

## Slide 115
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
人机工程危害：
4)信息不清和／或缺失可能导致出错。
5)尤其是在高温环境中，体力强度太高会导致过度疲劳。
6)环境因素和机械设备设计缺陷可能降低声光信息的传输质量，个人防护装备不适合或使用不当可能导致发生危险事故。

## Slide 116
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（2）可燃性煤尘
危害描述：
煤炭开采、运输和加工产生细小的煤尘。如果不加控制任其聚集，这种爆炸性极强的煤尘就会燃烧。如果悬浮在空中，煤尘就会引发剧烈爆炸。煤尘爆炸能够造成致命的冲击力、引起火灾和空气过热，迅速蔓延到整个矿井，使得许多矿工丧生或受伤。爆炸力能够破坏通风和顶板控制设施，阻塞安全出口，将矿工困在充满窒息性气体、缺乏氧气的环境里。

## Slide 117
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
1）井下维护（清除煤尘）、布撒足量岩粉使煤尘惰化和消除火源能够防止煤尘爆炸。还可以采用隔爆岩粉棚来抑制爆炸的传播，降低爆炸产生的影响。
2）国家法规应对矿井中，特别是工作面和工作区及其附近、进风道和回风道、大巷和胶带输送巷道中保留的不可燃物质的最小比例做出规定。
3）应在矿井底板、煤壁和顶板上，并尽量靠近采煤工作面的地带撒布岩粉；岩粉中不可燃成份的含量应足以防止煤尘爆炸。

## Slide 118
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
危害控制：
4）用于此种目的的岩粉应按照现行标准进行试验，以确保无害于健康；岩粉还应具有国家法规所规定的特性、细度和扩散性；岩粉是否符合上述要求，必须进行试验。
5）应使用煤尘登记表来记录试验的详情，包括取样地点及日期、样品中不可燃物含量和矿井各个区域布撒岩粉的日期。

## Slide 119
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
6）国家法规应要求制定对全矿撒落的煤炭和煤尘进行经常性检查和清扫的计划，重点是采煤工作面、大巷、胶带输送机巷道和回风巷；检查和清扫计划应确保快速清除撒落的煤炭和煤尘，并布撒岩粉；胶带输送机巷道应无火源存在，例如输送机托辊与胶带间的摩擦；应检查带电的设备和电路、柴油机驱动设备、其它潜在火源和高架构筑物是否有煤尘积存；必要时，布撒岩粉时可以添加粉尘固结材料：粉尘固结材料可以布撒在巷道内防止煤尘扬起带进风流中。

## Slide 120
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
7）矿长职责
8）除非国家法规另有许可，煤炭筛分、加工和拣选设备的设置地点与进风井、进风平巷或进风口的距离不得少于80m；在任何情况下均应采取必要措施减小可燃性煤尘进入进风气流的可能性。
9）矿物运输车辆和牵引设备应保持良好状态，以尽量减少矿物撒落。
10）输送设备的构造应能减小煤尘沉积的风险。
11）应使用连续撒粉机在采区回风道，特别是长壁工作面上布撒岩粉，以使不可燃成份保持在能够防止煤尘爆炸的浓度。

## Slide 121
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（3）呼吸性粉尘
危害描述：
1）煤炭生产、运输和加工过程中会产生悬浮在空气中肉眼难辨的细小煤尘。应使用适合的仪器对空气中煤尘的含量和粒度进行量化。煤炭含有多种成份。煤尘中混有矿井顶、底板和煤层中岩石破碎所产生的其它悬浮粉尘，特别是结晶硅微粒。
2）煤矿粉尘可能成为重大的健康风险。矿工若吸入粉尘，就会造成肺部疾病，包括煤肺病、肺叶大面积进行性纤维化、硅肺病和慢性肺部阻塞。这些肺部疾病都是进行性的，能够致残，甚至致命。

## Slide 122
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
危害控制：
如果将呼吸性粉尘维持在有害健康的浓度之下，煤矿粉尘引起的肺部疾病是能够预防的。矿主应落实：有效的技术控制装置，将呼吸性粉尘维持在不会损害矿工健康的规定浓度；通过检查粉尘控制技术措施和对悬浮的呼吸性粉尘取样检测来对工作场所进行定期监控，确保呼吸性粉尘保持在安全的浓度；矿工健康医学监控计划；将矿工（包括已有肺病症兆的矿工）转移到粉尘较少的作业区的计划；正确装配呼吸器，将有害粉尘过滤，以此作为一种辅助防护措施。

## Slide 123
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（4）矿井火灾
危害描述：
1）燃烧有三个要素：燃料、氧气和高温，即所谓的燃烧三角。煤层中有天然的固态和气态燃料，占燃烧三角的三分之一。矿井通风将氧气，即燃烧三角的第二部分，带到井下各处。电动机械设备、灯具、配电站和电路，以及柴油发动机、输送机胶带摩擦源、焊接、气割和井下使用的其它产生摩擦、火花或火焰的设备都是热源，构成燃烧三角的第三部分。为了防止井下发生火灾，许多重要的预防措施、检查和协调是必不可少的。

## Slide 124
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
2）火灾是危及矿工安全健康的重大危险。井下火灾给危及矿工的生命和生活。通风气流能够将火灾产生的浓密烟雾和有害燃烧产物带到井下各处，使得在狭窄而漫长的通道中逃生变得困难而危险。火灾能够迅速蔓延到全矿，摧毁通风设施、将矿工困在井下，加之源源不断的燃料供应和可燃瓦斯的存在，引发矿井爆炸。

## Slide 125
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（5）透水、瓦斯或煤岩突出
透水、有毒或可燃气体或煤岩突出是煤炭开采的严重安全隐患。采矿作业可能在非常接近充满水、各种气体或其它物质的采空区或地质条件异常的地点进行，这些物质可能涌入矿井。其中一个安全隐患是在调查不彻底或根本未作调查或未进行充分检查的采空区附近进行开采作业；这些采空区里充满水或危险气体。积水的采空区，特别是标高超过生产矿井的采空区，如果因疏忽而挖透，可能迅速淹没矿井，矿工来不及逃生就被溺毙。因疏忽致使气体涌入矿井会破坏通风，减少空气中的氧气，使矿工窒息，假如与适量氧气混合就会引发爆炸。

## Slide 126
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（6）电气
1）煤矿井下使用电力和带电设备可能因触电或电弧灼烧导致伤亡。考虑到井下空间狭窄、黑暗，有时环境十分恶劣，许多带电设备和电路就在从业人员身边，还有自行式设备往来其间，因此存在着触电的可能性。
2）煤矿有易燃易爆的天然煤层、煤矿粉尘和有害气体。煤矿采用带电设备有可能引发矿井火灾和爆炸，一次事故就可能导致许多人死亡或受伤，破坏整个矿井。

## Slide 127
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（7）机器和设备
机器和设备的运转可能危及从业人员的安全。假如从业人员被自行式设备撞击或被夹在设备和其它障碍物之间可能造成致命伤害。制动系统或控制系统不当的设备可能造成事故。设计或使用不当的机器也可能导致伤害。在煤矿的狭小空间里，此种危害更多。机器缺少防护可能导致将从业人员卷进机器、造成切割、碾压伤害，或使从业人员落入坑槽的事故。

## Slide 128
<number>
第2节 危险有害因素分析——矿山
（8）炸药和爆破
在任何环境中使用炸药都具有危险性。然而，在煤矿中使用炸药比在通常条件下使用炸药的危险更大。煤矿井下的人行道和工作区空间狭窄，会导致炸药引爆时产生巨大的爆破力。由于煤矿中存在煤、煤尘和易燃易爆的气体等天然燃料，炸药引爆后能使这些燃料起火燃烧，造成矿井火灾和／或爆炸，将大批人员置于死亡或重伤的危险境地。炸药引爆后会将有毒有害气体释放到井下空气中，能够造成疾病或死亡。搬运炸药具有危险性。假如在搬运过程中或向炮眼装药时过早引爆，会造成致命的后果。

## Slide 129
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险 有害因素分析。 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析

## Slide 130
<number>
第2节 危险有害因素分析—危险化学品
二、危险化学品建设项目——基础知识部分
1.危险化学品高危生产工艺及基本安全技术
在化工生产中，不同的化学反应有不同的工艺条件，不同的化工过程有不同的操作规程。评价一套化工生产装置的危险性，不仅要看它所加工的介质、中间产品、产品的性质和数量，还要看它所包含的化学反应类型及化工过程和设备的操作特点。因此，化工安全技术与化工工艺是密不可分的。分析危险化学品高危生产工艺的危险性及其基本安全技术对安全生产非常重要。危险化学品高危生产工艺包括氧化反应、加氢反应、硝化反应、磺化反应、氯化反应、裂解反应、聚合反应、氟化反应等。

## Slide 131: 第2节 危险有害因素分析—危险化学品
<number>
《首批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2009〕116号首批重点监管的危险化工工艺目录 安监总管三〔2009〕116号.doc
《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》安监总管三〔2013〕3号第二批重点监管危险化工工艺目录.doc
重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）.pdf

## Slide 132
<number>
第2节 危险有害因素分析—危险化学品
2.典型化工单元操作的危险性及基本安全技术
加热、冷却、加压、负压、冷冻、物料输送、熔融、干燥、蒸发与蒸馏及转动设备等的安全操作是典型的化工单元操作。

## Slide 133: 第2节 危险有害因素分析—危险化学品
<number>
3.危险化学品安全评价通则及导则
相关通则及导则有:
AQ 8001-2007《安全评价通则》安全评价通则(新).doc
AQ 8002-2007《安全预评价导则》安全预评价导则(新).doc
AQ 8003-2007《安全验收评价导则》安全验收评价导则(新).doc
《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》（安监总危化【2007】255号）危险化学品建设项目安全评价细则.doc

## Slide 134
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
二、危险化学品建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
主要危险、有害因素分析
1 | 化工工艺设备和装置 | 
2 | 电气设备 | 
3 | 锅炉及压力容器 | 
4 | 作业环境 | 噪声、振动、温度与湿度、辐射
5 | 与手工操作有关 | 
6 | 与生产环境条件有关的 | 厂址、总平面布置、道路及运输、建构筑物
7 | 工艺过程有关的 | 
8 | 储运过程 | 爆炸品、易燃液体、毒害品
9 | 安全管理方面 | 

## Slide 135
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
二、危险化学品建设项目和生产经营活动存在的危险、有害因素分析
1.化工工艺设备和装置的危险有害因素
化工设备的危险有害因素识别一般需分析以下几点：
（1）是否有足够的强度；
（2）是否密封安全可靠；
（3）安全保护装置是否配套；
（4）适用性强否。

## Slide 136
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
2.电气设备的危险有害因素识别
（共11个部分内容）
（1）电气设备的工作环境是否属于爆炸危险环境，是否属于粉尘、潮湿或腐蚀环境。在这些环境工作时，对电气设备的相应要求是否满足；
GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范.pdf
HGT 20666-1999 化工企业腐蚀环境电力设计规程(附条文说明).pdf

## Slide 137: 第2节 危险有害因素分析——危险化学品
<number>
GB 50058-2014主要修订内容：
1.规范名称的修订。即将《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》改为《爆炸危险环境电力装置设计规范》；
2.将“名词解释”改为“术语”，作了部分修订并放入正文；
3.将原第四章“火灾危险环境”删除；
4.将例图从原规范正文中删除，改为附录并增加了部分内容；
5.增加了增安型设备在1区中使用的规定；

## Slide 138: 第2节 危险有害因素分析——危险化学品
<number>
GB 50058-2014主要修订内容：
6.爆炸性粉尘危险场所的划分由原来的两种区域“10区、11区”改为三种区域“20区、21区、22区”；
7.增加了爆炸性粉尘的分组:ⅢA、ⅢB和ⅢC组；
8.将原规范正文中“爆炸性气体环境的电力装置”和“爆炸性粉尘环境的电力装置”合并为第5章“爆炸性环境的电力装置设计”；
9.增加了设备保护级别(EPL)的概念；
10.增加了光辐射式设备和传输系统防爆结构类型。

## Slide 139
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（2）电气设备是否具有国家指定机构的安全认证标志，特别是防爆电气的防爆等级；
爆炸性环境电气设备要求：
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
防爆电气设备一般在明显位置标有“Ex”标记,并标有类型标志。
腐蚀性环境电气设备一般有“F”、“W”、“WF”等标志。
防水防尘（IP）型：IP 表示防护型式，第一个数字表示防尘等级1-6级，第二个数字表示防水等级 1-8级。

## Slide 140
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（3）电气设备是否为国家颁布的淘汰产品；
（4）用电负荷等级（一、二、三级）对电力装置的要求；GB 50052-2009 供配电系统设计规范.pdf
（5）触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离等是否可靠；绝缘分基本绝缘和双重绝缘及加强绝缘。Ⅱ类设备外壳绝缘为双重绝缘或加强绝缘。

## Slide 141
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（6）电气火花引燃源；
（7）是否根据作业环境和条件选择安全电压，安全电压值和设施是否符合规定；
在潮湿环境、金属容器内等容易触电环境作业，应采用安全电压。安全电压值有：6V、12V、24V、36V、42V。当超过24V时，必须采取防直接触及带电体的措施。

## Slide 142
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（8）防静电、防雷击（根据重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为三类）等电气连接措施是否可靠；GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范.doc，GB 50650-2011 石油化工装置防雷设计规范.pdf
防雷装置由接闪器、引下线、接地装置构成。

## Slide 143
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（9）管理制度方面的完善程度；
（10）事故状态下的照明、消防、疏散用电及应急措施用电的可靠性；
（11）自动控制系统的可靠性，如不间断电源、冗余装置等。

## Slide 144
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
3.锅炉及压力容器的危险有害因素识别
包括锅炉、压力容器、有机载热体炉和压力管道。
我国政府将锅炉、压力容器、有机载热体炉和压力管道等定为特种设备，即在安全上有特殊要求的设备。为了确保特种设备的使用安全，国家对其设计、制造、安装、维修和使用等各环节，实行国家劳动安全监察制度。

## Slide 145: 第2节 危险有害因素分析——危险化学品
<number>
特种设备安全监察条例
特种设备安全法(全文).doc
本法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。
特种设备目录.doc

## Slide 146
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
对于锅炉与压力容器，主要从以下几方面对危险有害因素进行识别：
1)锅炉压力容器内具有一定温度的带压工作介质是否失效；
2)承压元件是否失效；
3)安全保护装置是否失效。

## Slide 147
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
4.作业环境的危险有害因素
作业环境中的危险有害因素主要有危险物品、工业噪声与振动、温度、湿度和辐射等。
(1)噪声
噪声能引起职业性噪声聋或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发，会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故发生。

## Slide 148
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
工业噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声等三类。
噪声危害的识别主要根据已掌握的机械设备或作业场所的噪声确定噪声源、声级和频率。

## Slide 149
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(2)振动
振动危害有全身振动和局部振动，可导致中枢神经、植物神经功能紊乱、血压升高，也会导致设备、部件的损坏。
振动危害的识别则应先找出产生振动的设备，然后根据国家标准，参照类比资料确定振动的危害程度。

## Slide 150
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(3)温度与湿度的危险有害因素
生产性热源：
1）工业炉窑，如冶炼炉、焦炉、加热炉、
锅炉等；
2）电热设备，如电阻炉、工频炉等；
3）高温工件（如铸锻件）、高温液体（如导热油、热水）等；
4）高温气体，如蒸汽、热风、热烟气等。

## Slide 151
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
高温危害：
1）高温除能造成灼伤外，高温、高湿环境可影响劳动者的体温调节，水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等；
2）温度急剧变化时，因热胀冷缩，造成材料变形或热应力过大，会导致材料破坏，在低温下金属会发生晶型转变，甚至引起破裂而引发事故；
3）高温、高湿环境会加速材料的腐蚀；
4）高温环境可使火灾危险性增大。

## Slide 152
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
温度、湿度危险有害因素的识别应主要从以下几方面进行：
1）了解生产过程的热源、发热量、有无表面绝热层、表面温度、与操作者的接触距离等情况；
2）是否采取了防灼伤、防暑、防冻措施，是否采取了空调措施；
3）是否采取了通风（包括全面通风和局部通风）换气措施，是否有作业环境温度、湿度的自动调节、控制。

## Slide 153
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(4)辐射的危险有害因素
随着科学技术的进步，在化学反应、金属加工、医疗设备、测量与控制等领域，接触和使用各种辐射能的场合越来越多，存在着一定的辐射危害。辐射主要分为电离辐射（如α粒子、β粒子、γ粒子和中子、X粒子）和非电离辐射（如紫外线、射频电磁波、微波等）两类。
电离辐射伤害则由α、β、X、γ粒子和中子极高剂量的放射性作用所造成。

## Slide 154
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
5.与手工操作有关的危险有害因素
在从事手工操作，搬、举、推、拉及运送重物时，有可能导致的伤害有：椎间盘损伤，韧带或筋损伤，肌肉损伤，神经损伤，挫伤、擦伤、割伤等。其危险有害因素有：
（1）远离身体躯干拿取或操纵重物；
（2）超负荷推、拉重物；
（3）不良的身体运动或工作姿势，尤其是躯干扭转、弯曲、伸展取东西。

## Slide 155
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（4）超负荷的负重运动，尤其是举起或搬下重物的距离过长，搬运重物的距离过长；
（5）负荷有突然运动的风险；
（6）手工操作的时间及频率不合理；
（7）没有足够的休息恢复体力的时间；
（8）工作的节奏及速度安排不合理。

## Slide 156
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
6.与生产环境条件有关的危险有害因素
(1)厂址
厂址方面的危险有害因素，要从厂址的工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件、自然灾害、消防支持等方面分析、识别。

## Slide 157
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(2)总平面布置
总平面布置方面的危险有害因素，要从功能分区、防火间距和安全间距、耐火等级、风向、建筑物朝向、道路、危险有害物质设施、公用设施、贮运设施等方面进行分析、识别。
如：危险有害物质及其生产、储存设施的布置，不应布置在主导风向上风侧。

## Slide 158
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(3)道路及运输
道路及运输方面的危险有害因素要从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输等几方面进行分析、识别。

## Slide 159
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(4)建（构）筑物
建（构）筑物方面的危险有害因素，要从厂房和库房的生产（储存）火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等方面进行分析、识别。
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
可列表表示

## Slide 160
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
7.工艺过程有关的危险有害因素
对新建、改建、扩建项目设计阶段危险有害因素，应考虑设计是否合理；是否采取预防性技术措施；是否采取了减少危险、危害的措施；在无法消除、预防、减弱危险的情况下，是否将人员与危险有害因素隔离；当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，是否能通过联锁装置来终止危险、危害的发生。在易发生故障和危险性较大的地方，是否设置了醒目的安全色、安全标志和声、光警示装置等。

## Slide 161
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
8.储运过程的危险有害因素
(1)爆炸品贮运危险因素识别
GB 17914-2013易燃易爆性商品储存养护技术条件.pdf
1）单个仓库中最大允许贮存量是否符合要求；
2）是否分类存放；
3）装卸作业是否具备安全条件；
4）交通运输的安全要求是否具备；
5）爆炸品贮运作业人员是否进行专门安全培训、是否具备资质。

## Slide 162
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(2)易燃液体贮运危险因素识别
1）整装易燃液体的贮存状况、技术条件、防火要求、防火间距、消防措施是否符合安全要求；
2）散装易燃液体是否具备防泄漏、防流散，防静电、防雷击、防腐蚀、装卸操作、管理等方面的条件。

## Slide 163
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(3)毒害品的贮存危险因素识别
GB17916-2013毒害性商品储存养护技术条件.pdf
1)是否针对毒害品具有的危险特性，如易燃性、腐蚀性、挥发性、遇湿反应性等采取相应的措施；
2)是否采取分离储存、隔开储存和隔离储存的措施；
3)毒害品包装及封口方面的泄漏危险；
4)贮存温度、湿度方面的危险；
5)操作人员作业中失误等危险因素；

## Slide 164
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
6)作业环境空气中有毒物质浓度方面的危险；
7)防火间距方面的危险因素；
8)耐火等级方面的危险因素；
9)防爆措施方面的危险因素；
10)潮湿的危险因素；
11)腐蚀的危险因素；
12)疏散的危险因素；
13)占地面积与火灾危险等级要求方面的危险因素。

## Slide 165
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
(4)毒害品运输危险因素识别
1）毒害品配装原则方面的危险因素。
2）毒害品公路运输方面的危险因素。
3）毒害品铁路运输方面的危险因素。其中包括溜放的危险、连挂时的速度的危险、编组中的危险。
4）毒害品水路运输方面的危险因素。其中包括装载位置方面的危险、容器封口的危险、易燃毒害品的火灾危险。

## Slide 166: 第2节 危险有害因素分析——危险化学品
<number>
GB 17915-2013 腐蚀性商品储存养护技术条件.pdf

## Slide 167
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
9.安全管理方面的危险有害因素
安全生产法全文（新）.doc
（1）第十八条
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

## Slide 168
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
是否依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员、是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

## Slide 169
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
《安全生产法》：
第二十一条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

## Slide 170
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（2）企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
第二十六条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

## Slide 171
<number>
第2节 危险有害因素分析——危险化学品
（3）生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，再进行上岗作业。
第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。

## Slide 172
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析

## Slide 173
<number>
第2节 危险有害因素分析——烟花爆竹及民用爆破器材
三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动危险有害因素分析
1.烟花爆竹建设项目和生产经营活动危险、有害因素分析
2.烟花爆竹的加工、储运、销毁过程危险、有害因素分析
3.民用爆破器材企业危险有害因素分析

## Slide 174
<number>
第2节 危险有害因素分析——烟花爆竹及民用爆破器材
三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动危险有害因素分析
1.烟花爆竹建设项目和生产经营活动危险、有害因素分析
烟花爆竹企业生产安全事故多发，原因是企业接触和使用氯酸盐和高氯酸盐、硝酸盐和黑火药等一些高感度的危险化学物质，这些物质一旦遭遇高温、静电、雷电、明火、撞击、摩擦等外部能量的激发立即爆炸或着火。

## Slide 175
<number>
第2节 危险有害因素分析——烟花爆竹及民用爆破器材
2.烟花爆竹的加工、储运、销毁过程危险、有害因素分析
(1)外界机械力引发事故
(2)火源引燃、引爆烟花爆竹
(3)静电引起爆炸
(4)雷电引发事故
(5)电气引发的事故
(6)温度、湿度对安全性的影响
(7)其它因素造成的隐患

## Slide 176
<number>
第2节 危险有害因素分析——烟花爆竹及民用爆破器材
3.民用爆破器材企业危险有害因素分析
(1)总体安全条件方面危险、有害因素辨识与分析
(2)现场安全设施与现场安全管理方面危险、有害因素辨识与分析
(3)生产材料、成品危险有害特性辨识与分析

## Slide 177
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险 有害因素分析 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析

## Slide 178
<number>
第2节 危险有害因素分析——建筑施工
四、建筑施工生产经营活动存在的危险有害因素分析
1.施工项目整体环境的危险、有害因素分析
2.建筑施工过程的危险、有害因素分析
3.管理环境的危险、有害因素分析

## Slide 179
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险 有害因素分析。 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析

## Slide 180
<number>
第2节 危险有害因素分析—城市轨道交通
五、城市轨道交通经营活动存在的危险有害因素分析
1.供电系统
2.牵引供电系统
3.车辆系统
4.通风排烟系统
5.通信及信号系统
6.给排水系统
7.公用工程及辅助设施
8.自然灾害

## Slide 181
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险 有害因素分析 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析—城市轨道交通

## Slide 182
<number>
第2节 危险有害因素分析——机械行业
六、机械行业生产经营活动存在的危险有害因素分析
主要存在以下危险、有害因素：
1)物体打击 2)车辆伤害 3)机械伤害
4)起重伤害 5)触电 6)火灾
7)高处坠落 8)坍塌 9)火药爆炸
10)化学性爆炸
11)物理性爆炸
12)其他伤害

## Slide 183
<number>
第2节 危险有害因素分析——机械行业
1)物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故，不包括主体机械设备、车辆、起重机械和坍塌等引发的物体打击；
2)车辆伤害：指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等，不包括起重提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；

## Slide 184
<number>
第2节 危险有害因素分析——机械行业
3)机械伤害：指机械设备运动或禁止部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害，不包括车辆、起重机械引起的伤害；
4)起重伤害：指各种起重作业（包括起重机械安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击等；
5)触电：包括各种设备、设施的触电，电工作业时触电、雷击等；

## Slide 185
<number>
第2节 危险有害因素分析——机械行业
6)火灾：包括火灾引起的烧伤和死亡；
7)高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故，不包括触电坠落事故；
8)坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌、建筑物倒塌等，不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械及爆破引起的坍塌；

## Slide 186
<number>
第2节 危险有害因素分析——机械行业
9)火药爆炸：指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输及储存中发生的爆炸事故；
10)化学性爆炸：指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸混合物，接触引爆源发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸等）；
11)物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸等；
12)其他伤害：指除上述以外的伤害，如摔、扭、挫、擦等伤害。

## Slide 187
<number>
一、矿山建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 二、危险化学品建设项目和生产经营活动的危险有害因素分析 三、烟花爆竹及民用爆破器材建设项目和生产经营活动的危险 有害因素分析 四、建筑施工生产经营活动的危险有害因素分析 五、城市轨道交通经营活动的危险有害因素分析 六、机械行业生产经营活动的危险有害因素分析 七、港口生产经营活动的危险有害因素分析
第2节 危险有害因素分析

## Slide 188
<number>
第2节 危险有害因素分析—港口
七、港口生产经营活动存在的危险有害因素分析
影响港口生产安全的五类因素
1）人员因素。
2）机械设备因素。
3）货物因素。
4）环境因素。
5）管理因素。
2.按港口生产安全事故类型辨识的危险有害因素

## Slide 189
<number>
本章小结
前期准备危险有害因素分析
矿山（非煤矿山和煤矿）生产工艺基础知识及其危险有害因素分析
危险化学品企业生产工艺基础知识及其危险有害因素分析
建筑施工过程基础知识及其危险有害因素分析
烟花爆竹及民用爆破器材生产工艺基础知识及其危险有害因素分析
机械行业生产经营活动的危险有害因素分析
城市轨道交通运营基础知识及其危险有害因素分析
港口作业基础知识及其危险有害因素分析
全面辨识危险有害因素的方法与能力

## Slide 190
<number>
祝大家工作愉快、学有所得！