## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师二级 专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2016
Notes: <number>

## Slide 2: 主要内容
  第1章 危险有害因素辨识
  第2章 危险与危害程度评价
  第3章 风险控制
  第4章 技术管理
  第5章 培训与指导

## Slide 3: 第2章 危险与危害程度评价
第1节 定性评价
第2节 定量评价

## Slide 4
知识要求 能力要求
第1节 定性评价
Notes: <number>
<number>

## Slide 5
危险与危害程度评价是安全评价工作的核心内容之一。安全评价因目的和对象的不同，其内容和指标也不同；不同被评价系统的危险有害因素不同，引起的危险与危害程度也不同。
系统安全分析方法是进行危险与危害程度定性、定量评价的工具，目前，定性、定量评价方法很多，每种方法都有其适用范围和应用条件.在进行评价时，应根据评价对象和要实现的评价目标，选择适用的评价方法。（P102）
第2章 危险与危害程度评价
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
一、故障假设分析法 二、故障假设/检查表分析法 三、故障类型及影响分析
第1节 定性评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 7: 第1节 定性评价【知识要求】
一、故障假设分析法P103
1.目的
故障假设分析的目的是识别危险有害因素并提出此可能产生的意想不到的结果（具体事故事件）.通常由经验丰富的人员完成并根据存在的安全措施等条件提出降低危险性的建议。
Notes: <number>
<number>

## Slide 8: 第1节 定性评价【知识要求】
2.评价的结果
故障假设分析过程简单，首先提出一系列问题，然后回答这些问题.一般采用表格形式完成.表格的主要内容包括：提出的问题、回答（可能的后果）、安全措施、降低或消除危险性方法或方案等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 9: 第1节 定性评价【知识要求】
3.所需要的资料和条件要求
与工艺过程有关的有关资料都有可能用到。
4.适用的阶段
用于工程、系统的任何阶段
5.所需的人力
2~3名评价人员即可完成
6.方法局限性
对识别出的潜在事故状况不进行分级，不能定量化

## Slide 10: 第1节 定性评价【能力要求】
故障假设分析法
通过案例学习学会使用故障假设分析法进行定性评价（P112）

## Slide 11: 第1节 定性评价【能力要求】
氯乙烯单体生产故障假设分析
分析步骤：
1.项目概况、工艺简介
2.研究准备
确定评价小组
编制故障假设分析表
3.分析过程
小组讨论发言，记录。提出问题，回答问题的过程。
4.结果讨论，形成表格

## Slide 12: 第1节 定性评价【能力要求】
课本P117表2-15
故障假设分析 | 后果/危险 | 建议 | 负责人 | 解决时的签字和日期

## Slide 13
一、故障假设分析法 二、故障假设/检查表分析法 三、故障类型及影响分析
第1节 定性评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: 第1节 定性评价【知识要求】
二、故障假设/检查表分析法
1、目的：
故障假设/检查表分析的目的是识别潜在危险，考虑工艺或活动中可能发生事故的类型，定性评价事故的可能后果，确定现有的安全设施是否能够防止潜在事故发生.通常，评价人员还应提出降低或消除工艺操作危险的措施。
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: 第1节 定性评价【知识要求】
2、评价结果
评价小组使用故障假设/检查表分析方法，通常结果是编制一张潜在事故类型、影响、安全措施及响应对策的表格.
3、所需的资料和条件要求
大多数情况下，使用故障假设/检查表分析方法时，要求评价人员熟悉工艺设计、操作、维护，与工艺过程有关的资料都有可能用到，完成这项工作所需的人数取决于工艺的复杂程度，在某种程度上，取决于被评价工艺所处的阶段 （例如设计、运行等）.
Notes: <number>
<number>

## Slide 16: 第1节 定性评价【能力要求】
通过案例学习学会使用故障假设/检查表分析法进行定性评价

## Slide 17: 第1节 定性评价【能力要求】
裂解炉装置拆除采用故障假设/检查表分析P123
步骤同故障假设分析法
主要工作内容：准备故障假设问题，列出检查表，对检查表问题分析讨论，提出故障假设/检查表分析建议。
故障假设/检查表分析结果包括检查表项目、建议表。（P123表2-17）

## Slide 18
一、故障假设分析法 二、故障假设/检查表分析法 三、故障类型及影响分析
第1节 定性评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 19: 第1节 定性评价【知识要求】
三、故障类型及影响分析P104
故障类型及影响分析（FMEA） 是一种广泛使用的、非常重要的系统安全分析方法.我国国家军用标准GJB－450－88中明确指出：FMEA是找出设计上潜在缺陷的手段，是设计审查中必须重视的资料之一.
Notes: <number>
<number>

## Slide 20: 第1节 定性评价【知识要求】
知识点
1.目的
2.基本概念
3.故障类型分级方法
（1）定性分级方法
（2）半定量故障等级划分法
4.FMEA的特点
5.资料文件的要求
6.制表
7.分析步骤
8.致命度分析

## Slide 21: 第1节 定性评价【知识要求】
1.目的
FMEA的目的是辨识设备或系统的故障模式及每种故障模式对系统或装置造成的影响.评价人员通常提出增加设备可靠性的建议，进而提出工艺安全对策.

## Slide 22: 第1节 定性评价【知识要求】
2.基本概念
故障一般指元件、子系统或系统规定的运行时间和条件内，达不到设计规定功能的情况。
系统、子系统或元件发生的每一种故障的形式称为故障类型.例如：一个阀门故障可以有四种故障类型：内漏、外漏、打不开、关不严。故障类型的分类见表2-1
根据故障类型对系统或子系统影响的程度不同而划分的等级称为故障等级。
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
表2-1故障类型及原因
故障类型 |  | 元件发生故障的原因
1.运行过程中的故障 2.过早的启动 3.规定的时间内不能启动 4.规定的时间内不能停车 5.运行能力降级、超量或受阻 | 各类故障细分： 1.构造方面的故障、物理性咬紧、振动、不能定位、不能打开、不能关闭 2.打开时故障、关闭时故障 3.内部泄漏、外部泄漏 4.高于允许偏差、低于允许偏差 5.反向动作、间歇动作、误动作、误指示 6.流向偏向一侧、传动不良、停不下来 7.不能启动、不能切换、过早启动、动作滞后 8.输入量过大、输入量过小、输出力量过大、输出力量过小 9.电路短路、电路开路 10.漏电、其他 | 1.设计上的缺陷； （由于设计上的技术上先天的不足，或者图纸不完善等） 2.制造上的缺点 （加工方法不当或组装方面的失误） 3.质量管理上缺点 （检验不够或失误以及管理不当） 4.使用上的缺点 （误操作或未设计条件操作） 5.维修方面的缺点 （维修操作失误或检修程序不当）
第1节 定性评价【知识要求】

## Slide 24
3.故障类型分级方法
(1)定性分级方法
(2)半定量分级方法
(3)风险矩阵法
第1节 定性评价【知识要求】

## Slide 25: 第1节 定性评价【知识要求】
（1）定性分级方法
通常定性分级方法按故障类型对子系统或系统影响的严重程度分为四级（见表2-2）。划分故障等级的目的主要是划分轻重缓急，以采取相应的对策，提高系统的安全性。

## Slide 26
表2-2故障类型等级划分
故障等级 | 影响程度 | 可能造成的损失
Ⅰ | 致命性 | 可造成死亡或系统毁坏
Ⅱ | 严重性 | 可造成严重伤害、严重职业病或主系统损坏
Ⅲ | 临界性 | 可造成轻伤、轻职业病或次要系统损坏
Ⅳ | 可忽略性 | 不会造成伤害和职业病，系统不会受到损坏
第1节 定性评价【知识要求】

## Slide 27
第1节 定性评价【知识要求】
（1）半定量故障等级划分法
半定量的等级划分是依据损失的严重程度、故障的影响范围、故障发生的频率、防止故障的难易程度和工艺设计情况确定的。

## Slide 28: 第1节 定性评价【知识要求】
半定量故障等级划分法——评点法
在难以取得可靠性数据的情况下，采用评点法。从几个方面来考虑故障对系统的影响程度，用一定点数表示影响程度的大小，通过计算，求出故障等级。
Ci:因素系数0＜Ci＜10
CS：总点数0＜Cs＜10
Ci确定：1专家座谈法（BS法）；2函询调查法（德菲尔法）
另一种：评点因素法P106表2-3

## Slide 29: 第1节 定性评价【知识要求】
评点数与故障等级
故障等级 | 评点数CS | 内容 | 应采取的措施
Ⅰ致命 | 7~10 | 完不成任务，人员伤亡 | 变更设计
Ⅱ重大 | 4~7 | 大部分任务完不成 | 重新讨论，也可变更设计
Ⅲ轻微 | 2~4 | 一部分任务完不成 | 不必变更设计
Ⅳ小 | ＜2 | 无影响 | 无

## Slide 30: 第1节 定性评价【知识要求】
（3）风险矩阵法
故障的发生可能性和故障发生后引起的后果，综合考虑后会得出比较准确的衡量标准，这个标准被称为风险，它代表故障概率和严重度的综合评价。

## Slide 31: 第1节 定性评价【知识要求】
4.FMEA的特点
是从部件分析到故障，即分析过程从原因到结果；
侧重于建立上、下级的逻辑关系；
FMEA是一种定性评价方法，便于掌握，对设备等硬件设施的分析能力较强。
Notes: <number>
<number>

## Slide 32: 第1节 定性评价【知识要求】
5.资料文件的要求
PID图
设备、配件一览表
设备功能和故障模式方面的知识
系统或装置功能及对设备故障处理方法的知识
对人员的要求
应对设备功能及故障模式熟悉，并了解这些故障模式如何影响系统或装置的其他部分。

## Slide 33: 第1节 定性评价【知识要求】
6.制表
几种常用分析表格

## Slide 34: 第1节 定性评价【知识要求】

## Slide 35: 第1节 定性评价【知识要求】
7.分析步骤（见课本P110）
明确系统本身的情况和目的
确定分析程度和水平
绘制系统图和可靠性框图
列出所有故障类型并选出对系统有影响的影响类型。
列出造成故障的原因
P111 FMEA分析步骤图

## Slide 36: 第1节 定性评价【知识要求】
分析步骤
明确系统本身的情况
确定分析
的层次
绘制系统图
和可靠性框图
建立故障模式清单
分析故障模式及影响
评定故障等级
研究故障检测方法
提出预防措施
填写FMEA表

## Slide 37: 第1节 定性评价【知识要求】
8.致命度分析（P111）
对于特殊危险的故障类型，如故障等级为I级的故障类型，有可能导致人员伤亡或系统损坏，因此，对这类元件要特别注意，可采用致命度的分析方法（CA）进一步分析。

## Slide 38: 第1节 定性评价【能力要求】
故障类型和影响分析法（FMEA）
通过案例学习学会使用故障类型和影响分析法进行定性评价
课本P124 图2-4柴油机燃料系统可靠性框图
燃料供给装置
表2-18 柴油机燃料供应子系统故障类型及影响分析表1。
进行安全评价时经常使用FMEA分析公用工程和辅助系统故障对主体生产系统的影响。

## Slide 39: 第1节 定性评价【能力要求】
例题
空气压缩机储罐的故障类型和影响分析
（思考？）
故障类型 | 故障的影响 | 故障原因 | 故障的识别 | 校正措施
轻微漏气 | 能耗增加 | 接口不严 | 漏气噪声，空压机频繁打开 | 加强维修保养
严重漏气 | 压力迅速下降 | 焊接裂缝 | 压力表读数下降，巡回检查 | 停机修理
破裂 | 压力迅速下降，人员、设备损伤 | 材料缺陷、受冲击等 | 压力表读数下降，巡回检查 | 停机修理
Notes: <number>
<number>

## Slide 40: 第2章 危险与危害程度评价
第1节 定性评价
第2节 定量评价

## Slide 41
知识要求 能力要求
第2节 定量评价
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
一、事故树分析法 二、事件树分析法 三、火灾爆炸指数法 四、概率危险评价技术
第2节 定量评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 43: 第2节 定量评价【知识要求】
定量评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算，评价结果是一些定量的指标，如事故发生的概率、事故的伤害（或破坏）范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 44: 第2节 定量评价【知识要求】
一、事故树分析（Fault Tree Analysis FTA)
1.事故树基本知识
事故树分析是系统安全分析中最重要的定量分析方法之一.该方法由美国贝尔电话实验室的H. A. Watson(维森)提出，最先用于民兵式导弹发射控制系统的可靠性分析，之后被广泛应用于各领域.
Notes: <number>
<number>

## Slide 45: 第2节 定量评价【知识要求】
事故树是一种表示导致事故的各种原因之间的因果和逻辑关系图，其分析可以是定性的，也可以是定量的.其理论基础是布尔代数，它不但可以给我们提供解决问题的方法，更可给我们提供一条解决系统安全问题的思路.（P130）
Notes: <number>
<number>

## Slide 46: 第2节 定量评价【知识要求】
布尔代数基本运算律（P130）
定义：由元素a, b, …组成的集合称为一个布尔代数.它具有如下基本运算规律.
1）结合律：（A+B）+C=A+（B+C）
（A·B）·C=A·（B·C）
2）交换律：A+B=B+A A·B=B·A
3）分配律：A·（B+C）=A·B+A·C
A+（B·C）=（A+B）·（A+C）
4）互补律：A+A′=1 A·A′=0
Notes: <number>
<number>

## Slide 47: 第2节 定量评价【知识要求】
5）对合律：（A′）′=A
6）幂等律：A·A=A A+A=A
7）重叠律：A+A′B=A+B=B+B′A
8）吸收律：A+AB=A A·（A+B）=A
9）德·摩根律：（A+B）′=A′B′
（AB）′=A′+B′
Notes: <number>
<number>

## Slide 48: 第2节 定量评价【知识要求】
2.事故树的图形表示法（P131图2-7）
我国国家标准GB/T 4888—2009《故障树名词术语和符号》中规定了这些符号，在此只对常用的一些符号作简要说明.
1）事件符号
①矩形符号(a)：代表顶上事件或中间事件.是通过逻辑门作用的、由一个或多个原因而导致的故障事件.
②圆形符号(b)：代表基本事件.表示不要求进一步展开的基本引发故障事件.
Notes: <number>
<number>

## Slide 49: 第2节 定量评价【知识要求】
③房形符号(d)：代表正常事件.即系统在正常状态下发挥正常功能的事件.
④菱形符号 (c) ：代表省略事件.因该事件影响不大或因情报不足，因而没有进一步展开的故障事件.
⑤椭圆形符号(e)：代表条件事件.表示施加于任何逻辑门的条件或限制.
Notes: <number>
<number>

## Slide 51: 第2节 定量评价【知识要求】
2）逻辑门及其符号
在故障树分析中，逻辑门只描绘事件间的逻辑因果关系.
①与门(a).与门表示仅当所有输入事件发生时，输出事件才发生.
②或门(b).或门表示至少一个输入事件发生时，输出事件就发生.
③非门(c).非门表示输出事件是输入事件的对立事件.
④顺序与门(d).顺序与门表示仅当输入事件按规定的顺序发生时，输出事件才发生.
Notes: <number>
<number>

## Slide 52
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 53
与门
或门
或门
与门
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 54: 第2节 定量评价【知识要求】
⑤表决门(e).表决门表示仅当n个输入事件中有r个或r个以上的事件发生时，输出事件才发生.
⑥异或门(f).异或门表示仅当单个输入事件发生时，输出事件才发生.
⑦禁门(g).禁门表示仅当条件事件发生时， 输入事件的发生方导致输出事件的发生.
Notes: <number>
<number>

## Slide 56: 第2节 定量评价【知识要求】
⑧相同转移符号.图是一对相同转移符号，用以指明子树的位置.图a是相同转向符号，表示“下面转到以字母数字为代号所指的子树去”.图b是转此符号，表示“由具有相同字母数字的转向符号处转到这里来”.
a）转向符号 b）转此符号
Notes: <number>
<number>

## Slide 57: 第2节 定量评价【知识要求】
⑨相似转移符号.图是一对相似转移符号，用以指明相似子树的位置.图a是相似转向符号，表示“下面转到以字母数字为代号所指结构相似而事件标号不同的子树去”，不同的事件标号在三角形旁边注明.图b是相似转此符号，表示“相似转向符号所指子树与此处子树相似但事件标号不同”.
a）相似转向 b）相似转此
Notes: <number>
<number>

## Slide 58: 第2节 定量评价【知识要求】
3.事故树的定性分析
所谓定性分析，主要是针对事故树分析其结构，求出事故树的最小割集和最小径集，从中得到基本事件与顶上事件的逻辑关系，即事故树的结构函数.为达到此目的，必须经过以下几个步骤，即化简事故树，求最小割集和最小径集.
Notes: <number>
<number>

## Slide 59: 第2节 定量评价【知识要求】
（1）化简事故树
对编制好的事故树，必须进行化简，才能真实反映各元素之间的逻辑关系.化简的方法目前有很多种，但常用的是布尔代数化简法.
Notes: <number>
<number>

## Slide 60
利用布尔代数化简事故树
顶上事件 T
基本事件发生概率均为0.1
求顶上事件的发生概率
不化简的结果
QT=0.0019
Φ(X) = M1M2= (x1+ x2) x1 x3= x1 x3+ x1 x2 x3= x1 x3=0.01
A ·（B＋C）＝（A · B）＋（A · C）
1+A=1
[1-(1-0.1)(1-0.1)] ×0.1×0.1
=0.0019
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 61: 第2节 定量评价【知识要求】
（2）求最小割集P134
割集：指事故树中某些基本事件的集合，当这些事件均发生时，顶上事件必然发生.
最小割集：如果某一割集中任意去掉一个基本事件时，该集合就不是割集了，就称其为最小割集.
Notes: <number>
<number>

## Slide 62
布尔代数求最小割集的步骤是先写出其结构函数，再化简得最小割集。
最小割集对事故树分析是非常重要的，只要控制其最小割集中的各个基本事件不同时发生，就可以保证顶上事件（即事故）不会发生这可给事故预防和控制提供科学的依据.
{X1，X2}，{X3，X4}
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 63: 第2节 定量评价【知识要求】
用布尔代数化简法求最小割集
T= x1 +x2+ M1
= x1 +x2+ M4M5+ x3+M6
=x1 +x2+ (x4+x5)(x6+x7)
+ x3+x6+x8
= x1 +x2+ x3+x6+x8
+x4x6+x5x6+x4x7+x5x7
= x1 +x2+ x3+x6+x8
+x4x7+x5x7
A ·（B＋C）＝（A · B）＋（A · C）
(x4+x5)(x6+x7)= (x4+x5) x6+ (x4+x5) x7
= x4x6+x5x6+x4x7+x5x7
Notes: <number>

## Slide 64
等效事故树
最小割集{ x1}，{x2}，{x3}，{x6}，{x8}，{x4，x7}， {x5，x7}
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 65: 第2节 定量评价【知识要求】
（3）求等价树和成功树
经过化简的事故树与原事故树在逻辑关系上是等价的，根据化简后的结构式重画的事故树，称为等价树（等效树）.
称之为事故树，是因为常常采用这种逻辑关系图分析事故的原因，即常将事故作为顶上事件进行分析，如果以成功的事件作为顶上事件，则可将事故树改为另一种形式，称为成功树.
Notes: <number>
<number>

## Slide 66: 第2节 定量评价【知识要求】
事故树通过改变可以转变为成功树，如果将事故的补事件——成功事件作为顶上事件，采取以下措施，则可将事故树转化为成功树.这些措施是：
1）以补事件代替原事件.
2）将与门换成或门，将或门换成与门.这样做不但可以直观反映系统“安全”的逻辑关系，有时在事故树过于复杂时，成功树往往会比较简单，便于分析.
Notes: <number>
<number>

## Slide 67: 第2节 定量评价【知识要求】
（4）求最小径集
径集：指事故树中某些基本事件的集合，这些事件均不发生时， 顶上事件必然不发生.
最小径集：如果某径集中任意去掉一个基本事件，它就不再是径集了，就称其为最小径集.
（顶上事件不发生所需的最低限度的径集）
Notes: <number>
<number>

## Slide 68: 第2节 定量评价【知识要求】
求取事故树最小径集的步骤为：
1）首先将事故树转化为成功树.
2）求成功树的最小割集.
3）成功树最小割集的各基本事件求补，即得到事故树的最小径集.
以上就是事故树的定性分析，从中可以得到使顶上事件发生或不发生的逻辑关系，为事故预防和安全技术的使用提供科学的依据.

## Slide 69: 第2节 定量评价【知识要求】
画出成功树，求原树的最小径集
1、画成功树
2、求成功树的最
小割集
3、原事故树的最
小径集
成功树
Φ(X) =x1′x2′M2′M3′
=x1′x2′ (M4′+M5′)x3′M6′
=x1′x2′ (x4′x5′+x6′x7′)x3′x6′x8′
= x1′x2′x3′x4′x5′x6′x8′
+ x1′x2′x3′x6′x7′x8′
最小径集
P1={x1，x2，x3，x4，x5，x6，x8}
P2={x1，x2，x3，x6 ，x7 ，x8}
Notes: <number>

## Slide 70: 第2节 定量评价【知识要求】
（5）最小割集与最小径集的意义
1）最小割集反映了系统危险的程度，一般认为，事故树最小割集越多，系统越危险.
2）最小径集反映了系统的“安全”程度，一般认为，事故树最小径集越多，系统越安全.
Notes: <number>
<number>

## Slide 71: 第2节 定量评价【知识要求】
4.事故树定量分析
（1）基本事件发生概率
获取基本事件发生概率是事故树定量分析的基础，它可通过事故统计或实验观测得到.例如：机械杠杆的故障率是10-9～10-6，继电器的故障发生率是10-7 ～ 10-4，人阅读说明书的可靠度约为0.9918等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 72: 第2节 定量评价【知识要求】
（2）顶上事件发生概率P136
1）利用最小割集计算顶上事件发生概率.在求得事故树最小割集后，其顶上事件发生概率计算公式为：
在此计算过程中，必须注意一点，即在最小割集中是否有重复事件.
i---基本事件的序数;
r---最小割集的序数;
k---最小割集的个数;
Notes: <number>
<number>

## Slide 73
基本事件Ｘ１的发生概率是q1，基本事件Ｘ２的发生概率是q2，则Ｘ１和Ｘ２都不发生时，顶上事件Ｔ不发生，Ｘ１不发生的概率是１－q1,X2不发生的概率是1-q2,顶上事件T不发生的概率是(1-q1)(1-q2),顶上事件T发生的概率是
1- (1-q1)(1-q2)
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 74
基本事件Ｘ１的发生概率是q1，基本事件Ｘ２的发生概率是q2，则Ｘ１,Ｘ２同时发生时顶上事件Ｔ才能发生，顶上事件Ｔ发生的概率是q1q2
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 75
（1）最小割集中没有重复事件(p136)
例：设某故障树有4个最小割集K1={X1、X2}，K2={X3，X4}，K3={X5，X6}， K4={X7，X8}，各基本事件发生概率为q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8，求顶上事件发生概率。
解：此事故树4个最小割集彼此没有重复事件，故可以用上式计算顶上事件发生概率
g=1－(1－ q1q2) (1－q3q4) (1－ q5q6) (1－q7q8)
=1－(1－ qk1) (1－qk2) (1－ qk3)
如果故障树各最小割集中有重复事件，则上式不成立。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 76
（1）最小割集中有重复事件(p136)
例：某故障树有3个最小割集， K1={X1、X3}，K2={X2，X3}，K3={X3，X4}，
g=1－(1－ qk1) (1－qk2) (1－ qk3)
=qk1+qk2+ qk3-(qk1qk2+qk2qk3+qk1qk3) +qk1qk2qk3
qk2qk3= q2q3q4
qk1qk3= q1q3q4
qk1qk2qk3= q1q2q3q4
顶上事件经概率化简得
g= q1q3+q2q3+ q3q4－q1q2q3 －q1q3q4 －q2q3q4 + q1 q2q3q4
最小割集中重复事件，应先化简，消去重复事件的影响后再计算
第2节 定量评价【知识要求】
qk1qk2= q1q2q3

## Slide 77
一个事故树有3个最小割集{X1，X2}，{X3，X4}，{X5，X6}
k1发生的概率是q1q2
k2发生的概率是q3q4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
k1
k2
k3
k3发生的概率是q5q6
T1发生的概率是
1-(1-qk1)(1-qk2)(1-qk3)
=1-(1- q1q2) (1- q3q4) (1- q5q6)
先算概率积再算概率积的概率和
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 78: 第2节 定量评价【知识要求】
2）利用最小径集计算顶上事件发生概率
在求得事故树最小径集后，其顶上事件发生概率计算公式为：
在此计算过程中，仍必须注意最小径集中是否有重复事件.
(注意:书上公式错误)
Notes: <number>
<number>

## Slide 79
基本事件Ｘ１的发生概率是q1，基本事件Ｘ２的发生概率是q2，则Ｘ１,Ｘ２同时发生时顶上事件Ｔ才能发生，顶上事件Ｔ发生的概率是q1q2
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 80
事故树的最小径集{Ｘ１}
X4
{Ｘ2}
{Ｘ3,X4}
顶上事件Ｔ发生的概率是
q1q2qM=q1q2[1-(1-q3)(1-q4)]
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 81: 第2节 定量评价【知识要求】
（3）结构重要度分析
结构重要度分析是从事故树结构上分析各基本事件的重要程度.即在不考虑各基本事件的发生概率，或者说假定各基本事件的发生概率都相等的情况下，分析各基本事件的发生对顶上事件的发生所产生的影响程度.这是一种定性的重要度分析.在目前事故树分析大都停留在定性阶段的情况下，结构重要度分析就更显出其重要性.
Notes: <number>
<number>

## Slide 82: 第2节 定量评价【知识要求】
结构重要度分析有两种方法：
1、依据结构重要度四原则分析
2、公式计算

## Slide 83: 第2节 定量评价【知识要求】
判断结构重要度的几个原则
一阶最小割集中的基本事件结构重要度大于所有高阶最小割集中基本事件的结构重要系数；
{X1}、{X2，X3}、{X4，X5，X6}，I（1）最大
仅在同一最小割集中出现的所有基本事件，结构重要系数相等（在其他割集中不再出现）
{X1 ，X2}、{X3， X4， X5}、{X6， X7， X8，X9}，
I（1）= I（2）， I（3）= I（4） = I（5）， I（6）= I（7） = I（8） = I（9）

## Slide 84: 第2节 定量评价【知识要求】
几个最小割集均不含共同元素，则低阶最小割集中基本事件重要系数大于高阶割集中基本事件重要系数。阶数相同，重要系数相同。
上例中， {X1 ，X2}、{X3， X4， X5}、{X6， X7， X8，X9}，
I（1）＞ I（3） ＞ I（6）

## Slide 85: 第2节 定量评价【知识要求】
比较两基本事件，若与之相关的割集阶数相同，则两事件结构重要度系数大小由他们出现的次数决定，出现次数大的系数大。相比较的两事件仅出现在基本事件个数相等的若干最小割集中。
{X2， X3， X5}、{X2， X4， X5}
I（2）=I（5）＞ I（3） =I（4）
若它们重复在各最小割集中出现次数相等，则在少事件最小割集中出现的基本事件结构重要系数大。
{X1， X3}、{X2， X3， X5} {X1， X4}、{X2， X4， X5}
X1出现两次，X2出现两次，但X1在少事件割集出现所以
I（1）＞ I（2）

## Slide 86: 若在少事件最小割集中出现次数少的与在多事件最小割集中出现次数多的基本事件相比,一般前者的结构重要度大于后者。此时,可用一次近似判别式判断结构重要系数大小。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 87
3、结构重要度比较
利用最小割集求结构重要度
一个最小割集中基本事件的结构重要度公式：（一次近似式）
r—最小割集中基本事件的数量
一个事件在多个割集中出现则有：
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 88: 第2节 定量评价【知识要求】
举例：某故障树最小割集为
K1={X1，X2}，K2={X3，X4}，K3={X3，X4，X5，X6}，
结构重要度排序：
I（3）=I（4）＞ I（1）=I（2）
＞I（5）=I（6）
二次近似式、三次近似式

## Slide 89
（4）概率重要度分析
结构重要度分析是从事故树的结构上分析各基本事件的重要程度,如果进一步考虑基本事件发生概率的变化会给顶上事件发生概率以多大影响,就要分析基本事故的概率重要度
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 90: 第2节 定量评价【知识要求】
（4） 概率重要度分析
利用顶上事件发生概率g函数是一个多重线性函数这一性质，只要对自变量qi求一次偏导，就可得到该基本事件的概率重要系数，即：
当求出各基本事件的概率重要系数后，就可以了解到诸多基本事件中减少哪个基本事件的发生概率可以有效地降低顶上事件的发生概率. (意义)
Notes: <number>
<number>

## Slide 91: 第2节 定量评价【知识要求】
一个基本事件的概率重要度大小，并不取决于它本身的概率值大小，而取决于它所在最小割集中其它基本事件的概率积的大小及它在各个最小割集中重复出现的次数.
另外，概率重要系数有这样一个重要性质：若所有基本事件的发生概率都等于1/2时，概率重要度系数等于结构重要度系数.
Notes: <number>
<number>

## Slide 92
例2-1：设事故树最小割集为{X1,X3}, {X1,X5}, {X3,X4}, {X2,X4,X5},各基本事件发生概率分别为q1=0.01, q2=0.02, q3=0.03, q4=0.04, q5=0.05,求各基本事件的概率重要系数。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 93: 第2节 定量评价【知识要求】
（5） 临界重要度
一般情况下，减少概率大的基本事件的概率要比减少概率小的基本事件的概率容易，而概率重要系数并未反映这一事实.因而，它不是从本质上反映各基本事件在事故树中的重要程度.而临界重要度系数CIg（j）则是从敏感度和自身发生概率的双重角度衡量各基本事件的重要度标准，其定义为：
Ig(i)概率重要度系数
g概率系数
Notes: <number>
<number>

## Slide 94
例2-2利用[例2-1]已得到的各基本事件概率重要度系数来求临界重要系数。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 95: 第2节 定量评价【知识要求】
在三种重要度系数中，结构重要度系数从事故树结构上反映基本事件的重要程度；概率重要度系数反映基本事件概率的增减对顶上事件发生概率影响的敏感度；临界重要度系数从敏感度和自身发生概率大小双重角度反映基本事件的重要程度.其中，结构重要度系数反映了改善某一基本事件的难易程度，概率重要度系数则起着一种过渡作用，是计算两种重要度系数的基础.一般可以按这三种重要度系数安排采取措施的先后顺序，也可按三种重要度顺序分别编制相应的安全检查表，以保证既有重点，又能全面检查的目的.在三种检查表中，只有通过临界重要度分析产生的检查表，才能真正反映事故树的本质，也更具有实际意义.
Notes: <number>
<number>

## Slide 96
第2节 定量评价【能力要求】
通过案例学习学会正确运用事故树分析法进行定性定量评价

## Slide 97: 第2节 定量评价【能力要求】
例题1 P169
  对压力容器爆炸用事故树分析法进行分析
Notes: <number>
<number>

## Slide 98: 第2节 定量评价【能力要求】
M
α
T
+
.
A2
A1
Notes: <number>
<number>

## Slide 99
T
M
A2′
A1′
α′
T′
+
.′
成功树
T′=A1′A2′+α′
=X1′X2′X3′ (X4′+X5′X6′X7′X8′X9′) +α′
= X1′X2′X3′ X4′+ X1′X2′X3′ X5′X6′X7′X8′X9′ +α′
最小径集:
{X1,X2,X3, X4 }
{X1,X2,X3, X5,X6,X7,X8,X9}
{α}
按最小径集判断结构重要度排序为：

## Slide 100: 事故树计算总结
顶上事件
构建事故树
化简事故树
成功树
最小割集
成功树最小割集
最小径集
结构重要度
四原则
顶上事件发生的概率函数
各基本事件的概率重要系数
临界重要系数
最小割集反映了系统危险的程度.事故树最小割集越多，系统越危险.
最小径集反映了系统的“安全”程度，一般认为，事故树最小径集越多，系统越安全.
指数法

## Slide 101
一、事故树分析法 二、事件树分析法 三、火灾爆炸指数法 四、概率危险评价技术
第2节 定量评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 102: 第2节 定量评价【知识要求】
二、事件树分析（Event Tree Analysis 事故发展过程中事件出现与不出现，交替ETA）（P142）
从一个初因事件开始，按照考虑成功与失败两种可能性，然后再把这两种可能性又分别作为新的初因事件进行分析，直到分析最后结果为止。
Notes: <number>
<number>

## Slide 103
1．目的（P142）
任何事故都是一个多环节事件发展变化的结果，通常将事件树分析称为事故过程分析，其实质是利用逻辑思维的初步规律和逻辑思维的形式，分析事故形成过程.
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 104: 第2节 定量评价【知识要求】
1．目的（P142）
（1）能够判断出事故发生与否，以便采取直观的安全方式.
（2）能够指出消除事故的根本措施，改进系统的安全状况.
（3）从宏观角度分析系统可能发生的事故，掌握事故发生的规律.
（4）可以找出最严重的事故后果，为确定顶上事件提供依据.
Notes: <number>
<number>

## Slide 105: 第2节 定量评价【知识要求】
2．事件树分析过程P142
事件树分析通常包括以下六步：
（1）确定初始事件（可能引发感兴趣事故的初始事件）.
（2）识别能消除初发事件的安全设计功能.
（3）编制事件树.
（4）描述导致事故顺序情况.
（5）确定事故顺序的最小割集.
（6）编制分析结果.
Notes: <number>
<number>

## Slide 106: 第2节 定量评价【知识要求】
3．初始事件的识别（P142）
初始事件的选定是事件树分析的重要一环，初始事件应当是系统故障、设备故障、人为失误或者工艺异常，这主要取决于安全系统或操作人员对初始事件的反应.如果所选定的初始事件能直接导致一个具体事故，事件树就能较好地确定事故的原因.在事件树分析的绝大多数应用中，初始事件是预想的，装置设计包括装置、防护围栏或工艺方法，用来对初始事件做出反应，并降低或消除初始事件的影响.
Notes: <number>
<number>

## Slide 107: 第2节 定量评价【知识要求】
4．初始事件的安全功能P142
初始事件做出响应的安全功能可被看成防止初始事件造成后果的预防措施.安全功能措施通常包括：
（1）系统自动对初始事件做出的响应（包括自动停车系统）.
（2）当初始事件发生时，报警器向操作者发出警报.
（3）操作工按设计要求或规定的操作规程对报警做出响应.
Notes: <number>
<number>

## Slide 108: 第2节 定量评价【知识要求】
（4）冷却系统、压力释放系统和破坏系统启动，以减轻事故的严重程度.
（5）对初始事件的影响起限制作用的围堤或封闭方法.
这些安全功能（措施）主要是避免初始事件发展成恶性事件，分析人员应该确定事件的顺序（全面），确认能减轻初始事件后果的所有安全功能（措施），确认在事件树中安全功能是否成功.
Notes: <number>
<number>

## Slide 109: 第2节 定量评价【知识要求】
5．编制事件树P143
事件树展开的是事故序列，由初始事件开始，再对控制系统和安全系统如何响应进行处理，其结果是明确地确定出由初始事件引起的事故.分析人员按事件顺序列出安全功能（措施）的动作，有时事件可能同时发生.在估计安全系统对异常状况的响应时，分析人员应仔细地考虑正常工艺控制对异常状况的响应.
Notes: <number>
<number>

## Slide 110: 第2节 定量评价【知识要求】
6．编制评价结果
事件树的最后一步是将分析研究的结果汇总，分析人员应对初始事件、一系列的假想和事件树模式等进行详尽的分析，并列出事故的最小割集，列出讨论的不同事故后果和从事件树分析得到的建议措施.
Notes: <number>
<number>

## Slide 111
第<number>页
编制事件树
初始事件 （A） | 安全措施 1 （B） | 安全措施 2 （C） | 安全措施 3 （D） | 事故序列描述
初始事件A
成功
失败
第一步:写出初始事件和用于分析的安全功能(措施),初始事件列在左边,安全功能(措施)列在顶部格内(P143)
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 112
第<number>页
初始事件 （A） | 安全措施 1 （B） | 安全措施 2 （C） | 安全措施 3 （D） | 结果
初始事件A
成功
失败
第二步:评价安全功能(措施)—成功or失败.
B
事件树中第一安全措施的展开
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 113
第<number>页
初始事件 （A） | 安全措施 1 （B） | 安全措施 2 （C） | 安全措施 3 （D） | 结果
初始事件A
事件树中第二安全措施的展开
失败
成功
B
C
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 114
第<number>页
初始事件 （A） | 安全措施 1 （B） | 安全措施 2 （C） | 安全措施 3 （D） | 结果
初始事件A
事件树中第三安全措施的展开
失败
成功
B
C
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 115
第<number>页
氧化反应器冷却水断流 （A） | 氧化反应器高温报警,向操作工提示温度t1 （B） | 操作工重新向反应器通冷却水 （C） | 温度t2时,反应器自动停车 （D） | 序列描述
 |  |  |  | 安全状态,回到正常运行 安全状态,自动停车 不安全状态,失控反应,操作工觉察到这一问题 安全状态自动停车 不安全状态,失控反应,操作工没觉察到这一问题
初始事件A
失败
B
C
失败ABC
D
D
第2节 定量评价【能力要求】

## Slide 116: 第2节 定量评价【能力要求】
例题3
  某反应堆系统如图所示。该反应是放热的，为此在反应器的夹套内通入冷冻盐水以移走反应热。如冷冻盐水流量减少，会使反应器温度升高，反应速度加快，以致反应失控。在反应器上安装有温度测量控制系统，并与冷冻盐水入口阀门联接，根据温度控制冷冻盐水流量。为安全起见，安装了超温报警仪，当温度超过规定值时自动报警，以便操作者及时采取措施。请以冷冻盐水流量减少作为初始事件进行事件树分析。
Notes: <number>
<number>

## Slide 117
目的：辨识初始事件发展成为事故的各种过程及后果
适用范围：设计时找出适用的安全装置，操作时发现设备故
障及误操作将导致的事故
使用方法：各事件发展阶段均有成功和失败的两种可能，
由初始事件经过各事件、阶段一直分析出事件、
发展的最后各种结果
资料准备：有关初始事件和各种安全措施的知识
人力、时间：2－4人组成小组，分析小型单元几个初始事
件需3－6天，大型复杂单元需2－4周
效果：定性和定量，找出初始事件发展的各种结果，分析
其严重性可在各发展阶段采取措施使之朝成功方向
发展
第<number>页
事件树方法小结

## Slide 118
一、事故树分析法 二、事件树分析法 三、火灾爆炸指数法 四、概率危险评价技术
第2节 定量评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 119: 第2节 定量评价【知识要求】
三、火灾爆炸指数法
道化学火灾爆炸指数法为美国道化学公司所首创。以被评价单元中的重要物质系数(MF)为基础，用一般工艺危险系数(F1)确定影响事故损害大小的主要因素，特殊工艺危险系数(F2)表示影响事故发生概率的主要因素。MF、F1、F2乘积为火灾爆炸危险指数，用来确定事故的可能影响区域，估计所评价生产过程中发生事故可能造成的破坏；由物质系数(MF) 和单元工艺危险系数(F3=F1×F2)得出单元危险系数，从而计算评价单元基本最大可能财产损失，然后再对工程中拟采取的安全措施取补偿系数(C)，确定发生事故时实际最大可能财产损失和停产损失。
Notes: <number>
<number>

## Slide 120
道化学火灾爆炸指数法
1.目的
道化学公司首先提出的火灾与爆炸危险指数F&EI被化学工业界公认为是最主要的危险指数；最初的目的是作为选择火灾预防方法的指南，而经过几十年的应用发展后，已成为一种能给出单一工艺单元潜在火灾、爆炸损失相对值的综合指数，从而可以对此单元进行相对分级的评价方法.
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 121: 第2节 定量评价【知识要求】
2.火灾爆炸指数法的基本特点
（1）整个评价基于对物质危险性的评价和对工艺过程危险性的评价.两者相比又以物质的危险性更为基础，整个危险指数可认为是工艺过程通过对物质及其反应的影响而体现的.
（2）所评价的危险性指数反映了系统的最大潜在危险，预测事故可能导致的最大危害程度与停产损失.是系统中物质、工艺定下来以后的固有危险性，基本上未涉及当时生产过程中人的、管理的因素.
Notes: <number>
<number>

## Slide 122: 第2节 定量评价【知识要求】
（3）评价中所用数据来源于以往的事故统计、物质的潜在能量及现行防灾措施的经验.所以尽管把这些经验量化成了数据，但本质上仍属定性的、相对比较的方法.
（4）固有危险和安全措施的效能最后都通过折算为美元来表现，风险评价与保险的目的很突出.
Notes: <number>
<number>

## Slide 123: 第2节 定量评价【知识要求】
3.火灾爆炸指数法的实施
（1）评价程序
（2）相关资料的准备
（3）单元划分与选定评价单元
（4）物质系数的确定
（5）工艺单元危险系数
（6）火灾爆炸指数计算
（7）安全措施补偿系数

## Slide 124: 第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 125: 第2节 定量评价【知识要求】
  （2）相关资料准备P147
  该单元的准确设计方案
  工艺流程图等工艺资料
  DOW最新版本的火灾、爆炸指数表
  安全措施补偿系数表
  工艺单元风险分析汇总表
  生产装置风险分析汇总表
  有关装置的更换费用数据等。

## Slide 126: 第2节 定量评价【知识要求】
（3）单元划分与选定评价单元
1、工艺单元
工艺装置的任一主要单元——工艺单元
2、恰当工艺单元（简称工艺单元）
从损失预防角度来看对工艺有影响的工艺单元

## Slide 127: 第2节 定量评价【知识要求】
选择恰当工艺单元的重要参数（P150）:
潜在化学能（物质系数MF）
工艺单元中危险物质的数量
资金密度（每平方米美元数）
操作压力和操作温度
导致火灾、爆炸事故的历史资料
对装置起关键作用的单元
Notes: <number>

## Slide 128: 第2节 定量评价【知识要求】
选择工艺单元的几项要点
所处理易燃、可燃或化学活性物质的最低量假定为2268kg或2.27m3
当设备串联布置且中间未相互有效隔开，应认真考虑单元划分的合理性。
仔细考虑操作状态和操作时间也很重要

## Slide 129
(4)物质系数的确定
物质系数MF——表述物质由燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸过程中释放能量大小的内在特性
MF由NF和NR求得
NF——易燃危险性系数
NR——化学反应危险性系数
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 130: 第2节 定量评价【知识要求】
MF的求取:
表内物质的MF查表求得（P321）；
表外物质，根据物质特性由NF（可燃性等级）或St(可燃性粉尘等级)和NR（反应性等级）查表获得；（见课本表2-26、27）
混合物，按实际操作中的最危险物质来确定。
当单元中温度超过60℃时，应对物质系数进行修正。

## Slide 131: 第2节 定量评价【知识要求】
（1）表内物质的MF
给出下列物质的物质系数MF
乙醛
丙烯腈
萘
乙烯

## Slide 132: 第2节 定量评价【知识要求】
(2)表外物质MF系数的求取
根据物质特性由NF（可燃性等级）或St(可燃性粉尘等级)和NR（反应性等级）查表获得；

## Slide 133: 第2节 定量评价【知识要求】
NF（可燃性等级）的确定：液体和气体的NF由闪点求得；
ST值由粉尘爆炸试验确定。
见课本P151 表2-26
NR值根据其在环境温度条件下的不稳定性（或与水反应的剧烈程度）按NFPA704确定。
有些物质根据其差热扫描量热计DSC或差热分析仪DTA分析其温升的最低峰值温度来确定其NR
见课本P152 表2-27

## Slide 134: 第2节 定量评价【知识要求】
表2-27温升与NR的关系表
峰值温度（℃） | NR值
＞300~500 | 0
＞150~300 | 1
≤15 | 2，3，4
附加限制条件
（1）若此物质为氧化剂，NR要增加1，但不超过4
（2）所有对撞击敏感的物质，其NR=3或NR=4
（3）若得出的NR值与该物质的特性不符，则应补做反应性试验
（4）向有关人员请教，以便对所用热分析数据有正确的分析认识

## Slide 135: 第2节 定量评价【知识要求】
练习:
一未知可燃液体A的闪点为35度,其DTA/DSC温升的最低峰值温度为200度,试求出该物质的物质系数MF
查表2-27和表2-26

## Slide 136
(3)混合物的物质系数求取
如果存在由多种物质组成的混合物,当这些物质的含量基本相同,但物质系数不同时,如果其中物质系数最大的物质浓度在5%以上(质量浓度),可将最大物质系数作为评价单元的物质系数;
在工艺单元中,虽然存在由多种物质组成的混合物,但其中某种物质的浓度足够高,一旦发生泄漏,引起火灾、爆炸事故，评价单元中混合物的性质与高浓度物质的性质十分相似，这时可以用该高浓度物质的物质系数作为评价单元的物质系数。
单元中虽然存在由多种危险性反应物和一种生成物组成的危险性混合物，但由于发生化学反应且反应速度很快，危险性反应物存在的时间足够短，单元危险主要来自生成物时，可把生成物的物质系数作为评价单元的物质系数
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 137: 第2节 定量评价【知识要求】
练习
一聚合装置，原料为苯乙烯和乙苯，反应为间歇反应，反应时间为5小时/釜，试确定该单元的物质系数。

## Slide 138
（5）工艺危险系数
F3=F1×F2
F1——一般工艺危险系数
F2——特殊工艺危险系数
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 139: 1）一般工艺危险系数（F1）
放热反应（0.3~1.25）
吸热反应(0.2~0.4)
物料贮运和输送(0.25~1.05)
封闭结构单元(0.25~0.90)
通道(0.20~0.35)
排放和泄漏 (0.20~0.50)
一般工艺危险系数（F1）=基本系数+所有选取的一般工艺危险系数之和
基本系数=1.00
实际应用中，具体取值方法，见相关参考书。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 140: 2）特殊工艺危险系数（F2）
特殊工艺危险性是导致事故发生的主要因素，包括以下12项内容因素：
毒性物质
负压操作
在爆炸极限范围内或其附近操作
粉尘爆炸
压力释放
低温
易燃物质和不稳定物质的数量
腐蚀
明火设备
油换热系统
转动设备
轴封和接头处的泄漏
特殊工艺危险系数（F2）=基本系数+所有选取的一般工艺危险系数之和
基本系数=1.00
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 141: 第2节 定量评价【知识要求】
1、毒性物质（0.2~0.8）
毒性物质的危险系数为0.2NH,对于混合物取其中最高的NH值

## Slide 142: 第2节 定量评价【知识要求】
2、负压
本项内容适用于空气泄入系统会引起危险的场合。
该系数只适用于绝对压力小于500mmHg(66661Pa)的情况，系数为0.5
如果采用此项系数就不要采用下面 “燃烧范围内或其附近的操作”和“释放压力中的系数”以免重复

## Slide 143: 第2节 定量评价【知识要求】
3、燃烧范围或其附近的操作
适用于某些操作导致空气引入并夹带进入系统，空气的进入会形成易燃混合物，进而导致危险。
（1）NF=3或NF=4的罐装易燃液体系数取0.5
如果使用了惰性化的密闭蒸汽回收系统，且能保证其气密性则不用选取系数。
（2）过程失常或吹扫故障系数取0.3
（3）由于惰性气体吹扫系统不实用或未采取惰性气体吹扫，使操作总是处于燃烧范围内或其附近时，系数为0.8

## Slide 144: 第2节 定量评价【知识要求】
4、粉尘爆炸（0.25~2.0）
本项系数适用于含有粉尘处理的单元，如粉体输送、混合粉碎和包装等。
见书表2-29
注意，在惰性气体气氛中操作时，上述系数减半

## Slide 145: 第2节 定量评价【知识要求】
5、压力
本项系数适用于操作压力高于大气压时，高压可能会引起高速率泄漏的场所。
可以通过公式或查图2-20取得。
注意单位换算：1lb/in2=6894.76Pa
图中的曲线能直接确定闪点低于60℃的易燃液体的系数。对其他物质需要修正：
（1）如焦油、沥青等用初始系数乘0.7做为系数。
（2）单独使用压缩气体或利用气体使易燃液体压力增至103kPa（表压）以上时，初始系数乘以1.2做为危险系数；
（3）液化易燃气体，初始系数乘以1.3做为危险系数

## Slide 146: 第2节 定量评价【知识要求】
6、低温（0.2~0.3）
主要考虑碳钢或其他金属在其展延或脆化转变温度以下时可能存在的脆性问题：
碳钢结构：操作温度等于或低于转变温度时，系数取0.3;如果没有转变温度数据，则可假定转变温度为10℃
碳钢以外结构，操作温度等于或低于转变温度时，系数取0.2;

## Slide 147: 第2节 定量评价【知识要求】
7、易燃和不稳定物质的量
本项主要讨论单元中易燃物和不稳定物质的数量与危险性的关系：
（1）工艺过程中的液体或气体
（2）储存中的液体或气体
（3）储存中的可燃固体和工艺中的粉尘

## Slide 148: 第2节 定量评价【知识要求】
工艺过程中的液体或气体：
该系数适用于下列已确定作为单元物质系数代表的物质：
易燃液体和闪点低于60℃的可燃液体；
易燃气体
液化易燃气
闭杯闪点大于60℃的可燃液体，且操作温度高于其闪点时
化学活性物质，不论其可燃性大小（NR=2，3，4）

## Slide 149: 第2节 定量评价【知识要求】
估算工艺中的物质的量：
是10min内从单元中或相连的管道中可能泄漏出来的可燃物的量。
可以取
工艺单元中的物料量
相连单元中的最大物料量
将求出的工艺过程中的可燃或不稳定物料总量乘以燃烧热HC（J/kg）得到总热量（J）

## Slide 150: 第2节 定量评价【知识要求】
注意单位换算：
附录物质系数和特性表中燃烧热HC/103Btu·lb-1
1lb=0.454kg
1Btu=1.055×103J
总能量查图2-21、图2-22和2-23，求危险系数

## Slide 151: 第2节 定量评价【知识要求】
6、腐蚀与磨损（0.1~0.75）
腐蚀速率指外部腐蚀速率和内部腐蚀速率之和
腐蚀速率小于0.127mm/a，危险系数为0.1
腐蚀速率大于0.127mm/a并小于0.254mm/a ，危险系数为0.2
腐蚀速率大于0.254mm/a，危险系数为0.5
如果应力腐蚀裂纹有扩大的危险，危险系数为0.75。
要求用防腐衬里时，危险系数为0.2

## Slide 152: 第2节 定量评价【知识要求】
7、泄漏（连接头和填料处）
垫片、接头或轴的密封处及填料处可能是易燃、可燃物质的泄源，尤其是在热和压力周期性变化的场所，应按工艺设计情况和采用的物质选取系数：
泵和压盖密封处可能产生轻微泄漏时，系数为0.1；
泵、压缩机和法兰连接处产生正常的一般泄漏时，系数为0.3
承受热和压力周期性变化的场合，系数为0.3
如果工艺单元的物料是有渗透性或磨蚀性的浆液，则可能引起密封失效，或者工艺单元使用用转动轴封或填料函时，系数 为0.4
单元中有玻璃视镜、波纹管或膨胀节时，系数为1.5

## Slide 153: 第2节 定量评价【知识要求】
8、明火设备的使用
当易燃液体、蒸气或可燃粉尘泄漏时，工艺中明火设备的存在额外增加了引燃的可能性。
明火设备位于评价单元中：危险系数取1.00
明火设备位于附近，查图2-24，求危险系数。图中距离为从评价单元可能发生泄漏点到明火设备的空气进口的距离。

## Slide 154: 第2节 定量评价【知识要求】
9、热油交换系统（0.15~1.15）
大多数交换介质可燃且操作温度常在闪点或沸点之上，因此增加了危险性。 其危险系数见表2-30。

## Slide 155: 第2节 定量评价【知识要求】
10、转动设备（0.5）
单元内大容量的转动设备会带来危险。
以下转动设备可选取系数0.5：
大于600马力（1马力=735.5W）的压缩机，大于75马力的泵，发生故障后因混合不均匀、冷却不足或终止等原因引起反应温度升高的搅拌器和循环泵；
其他发生过事故的大型高速转动设备，如离心机等。

## Slide 156
工艺单元危险系数F3
=一般工艺危险系数（F1）×特殊工艺危险系数（F2）
F3取值范围1~8，最大值取8,大于8时仍取8。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 157: 第2节 定量评价【知识要求】
第<number>页
火灾、爆炸危险指数F&EI | 危险等级
1～60 | 最轻
61～96 | 较轻
97～127 | 中等
128～158 | 很大
>159 | 非常大
（6）火灾爆炸指数
火灾爆炸危险指数（F&EI）=MF×F3

## Slide 158: （7）影响半径（暴露半径）
暴露半径R(单位ft)=0.84 F&EI,或查图2-25取得。
注意：图中半径单位ft，英尺
1ft=0.3048m
所以暴露半径R（m）=0.256 F&EI。
如果被评价工艺单元是一个小设备，可以该设备的中心为圆心，以暴露半径为半径画圆；
如果被评价单元较大，就从外边缘向外量取暴露半径。暴露区域加上评价单元的面积才是实际暴露区域的面积。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 159
（8）受影响区域的价值P159
受影响区域即暴露区域，暴露区域内财产价值由区域内含有的财产的更换价值表确定：
财产（指更换）价值=原成本×0.82 ×增长系数
式中：系数0.82是考虑到有些成本不会在事故时受损。增长系数由工程预算专家决定。
注意：当一个暴露区域内包含有另一暴露区域的一部分时，不能重复计算。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 160
（9）危害系数的确定P159
危害系数由单元危险系数（F3）和物质系数MF按图2-27（书P160）所示的危害系数确定图确定
它代表了单元内物料泄漏或反应能量释放所引起的火灾爆炸事故的综合效应。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 161: 第2节 定量评价【知识要求】
（10）基本最大可能财产损失Base MPPD（P160）
Base MPPD=危害系数×受影响区域的价值
基本最大可能财产损失是根据多年来开展损失预防积累的数据来确定的。
（注意：课本中内容有遗漏）

## Slide 162
（11）安全措施补偿系数C（p149）
安全措施可以分为以下三类：
工艺控制（C1）
物质隔离（C2）
防火措施（C3）
A应急电源
B冷却
C抑爆
D紧急停车装置
E计算机控制
F惰性气体保护
G操作指南或操作规程
H活性化学物质检查
I其他工艺过程危险分析
远距离控制阀
备用泄料装置
排放系统
连锁装置
1泄漏检测装置
2钢质结构
3消防水供应
4特殊系统
5喷洒系统
6水幕
7泡沫装置
8手提式灭火器
9电缆保护
没有采取的安全措施，系数记为1；
每一类安全措施的补偿系统是该类别
中所有选取系数的乘积；
总补偿系数C=C1×C2×C3
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 163
（12）实际最大可能财产损失（Actual MPPD）
Actual MPPD=Base MPPD×C
表示在采取适当的防护措施后事故造成的财产损失。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 164
（13）最大可能工作日损失MPDO
首先确定实际MPPD，然后按图2-28（P162）查取最大可能工作日损失MPDO.
通常可以从中间曲线直接读出MPDO值。或由关系方程式计算得出。
但可能在70%上下波动。
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 165: （14）停产损失（BI），以美元计
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 166
火灾爆炸指数计算要填写的有关表格
火灾爆炸指数表（P148，表2-22）
安全措施补偿系数表（P149，表2-23）
工艺单元危险分析汇总表（P150，表2-24）
生产单元危险分析汇总表（P150，表2-25）
第2节 定量评价【知识要求】

## Slide 167
第<number>页
生产装置危险分析汇总表
国家/地区: |  |  | 部门: |  |  |  | 场所: |  | 
位置: |  |  | 生产单元: |  |  |  | 操作类型: |  | 
评价人: |  |  | 生产单元总替换价值: |  |  |  | 日期: |  | 
工艺单元主要物质 | 物质 系数 | 火灾爆炸指数F&EI |  | 影响区内财产价值 | 基本MPPD | 实际MPPD |  | 停工 天数MPDO | 停产损失BI

## Slide 168
通过案例学习学会正确运用火灾爆炸指数法进行定量评价。
案例P172
自学
第2节 定量评价【能力要求】

## Slide 169: 道化学火灾爆炸指数法小结
DOW 火灾爆炸危险指数评价程序框图
第<number>页
选择恰当工艺单元的重要参数
潜在化学能（物质系数MF）
工艺单元中危险物质的数量
资金密度（每平方米美元数）
操作压力和操作温度
导致火灾、爆炸事故的历史资料
对装置起关键作用的单元
选择工艺单元的几项要点
所处理易燃、可燃或化学活性物质的最低量假定为2268kg或2.27m3,对于实验工厂,所处理的量也至少应为454kg,或0.454m3
当设备串联布置且中间未相互有效隔开，应认真考虑单元划分的合理性
仔细考虑操作状态和操作时间也很重要
MF系数求取：
MF查表求得；
表外物质，根据物质特性由NF（可燃性等级）或St(可燃性粉尘等级)和NR（反应性等级）查表获得；
混合物，按实际操作中的最危险物质来确定。
当单元中温度超过60℃时，应对物质系数进行修正。
一般工艺危险系数（1+。。。）
放热反应（0.3~1.25）
吸热反应(0.2~0.4)
物料贮运和输送(0.25~1.05)
封闭结构单元(0.25~0.90)
通道(0.20~0.35)
排放和泄漏 (0.20~0.50)
特殊工艺危险系数（1+。。。。）
毒性物质
负压操作
在爆炸极限范围内或其附近操作
粉尘爆炸
压力释放(图2-20)
低温
易燃物质和不稳定物质的数量(2-21、22、23)
腐蚀
明火设备
油换热系统
转动设备
轴封和接头处的泄漏
F3取值范围1~8，最大值取8,大于8时仍取8。
火灾、爆炸危险指数F&EI | 危险等级
1～60 | 最轻
61～96 | 较轻
97～127 | 中等
128～158 | 很大
>159 | 非常大
暴露半径R(单位ft)=0.84 F&EI,或查图2-25取得。
注意：图中半径单位ft，英尺
1ft=0.3048m
所以暴露半径R（m）=0.256 F&EI。
如果被评价工艺单元是一个小设备，可以该设备的中心为圆心，以暴露半径为半径画圆；
如果被评价单元较大，就从外边缘向外量取暴露半径。暴露区域加上评价单元的面积才是实际暴露区域的面积。

## Slide 170: 道化学火灾爆炸指数法小结
目的：给出单一工艺单元潜在火灾、爆炸损失相对值的综合指数，从而可以对此单元进行相对分级的评价方法.
评价结果：评价单元火灾爆炸危险指数、危险等级、暴露区面积以及暴露区域范围内的财产损失。
适用范围：化工生产装置及生产过程（量要满足要求）。预评价、验收均可。

## Slide 171
一、事故树分析法 二、事件树分析法 三、火灾爆炸指数法 四、概率危险评价技术
第2节 定量评价【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 172: 第2节 定量评价【知识要求】
四、概率危险评价技术（P163）
概率风险分析方法是通过综合分析单个元件(如管路、泵、阀门、压力容器、控制装置、操作人员等)的设计和操作性能来估计整个系统发生事故概率.
Notes: <number>
<number>

## Slide 173: 第2节 定量评价【知识要求】
应用范围（P164）
作为危险分析的一部分，概率风险分析包括辨认与公众健康、安全和环境有关的危险并估计危险发生的概率和严重度。主要应用于以下方面：
（1）提供某种技术的危险分析情况，用于制定政策、答复公众咨询、评价环境影响等。
（2）提供危险定量分析值及减少危险的措施，帮助建立法律和操作程序；
（3）在工厂设计、运行、质量管理、改造及维修时提出安全改进措施。
概率危险评价是评价和改善技术安全性的一种方法，可通过估算事件发生概率或事故率以及损失值，定量表示危险性大小。

## Slide 174: 第2节 定量评价【知识要求】
评价步骤：
在核工业中，概率法用来替代传统的决定论方法评价工厂的安全性.使用概率危险评价方法便于设计冗余安全系统和高度防护装置.概率危险评价通常由三个步骤组成：
(1) 辨识引发事件；
(2) 对已辨识事件发生的后果及概率建模；
(3) 对危险性进行量化分析.
Notes: <number>
<number>

## Slide 175: 第2节 定量评价【知识要求】
应用分析P164-166
概率分析方法应用中的限制性因素：
（1）完整性和失效数据
（2）假设和专家判断法
（3）表达不确定性
（4）复杂性

## Slide 176: 第2节 定量评价【知识要求】
概率风险评价方法要求系统分析的完整性、建模的准确性以及参数估计的充分性和不同评价方法之间的差异性，限制了概率危险评价方法，只适合结构和定义都明确系统。

## Slide 177: 第2节 定量评价【知识要求】
常用的概率风险分析方法
常用的风险分析方法主要有组合概率，事故树分析方法、频率组合，马尔科夫模型，管理失误和风险树分析（MORT）等。

## Slide 178: 第2节 定量评价【能力要求】
【注意事项】
1. 定性和定量评价方法的选取应根据划分的评价单元和确定的评价对象的实际需要来选取，不能认为定量评价一定比定性评价方法好.
2．评价报告里“评价方法的选择”提出采用的评价方法，在定性、定量评价中一定要用到；反之，用到的评价方法一定要在“评价方法的选择”里提出.
3. 选取的评价方法并不是越多越好.只要选择的评价方法能科学、准确地得出评价结论即可.另外，可以针对某一评价单元采用不同的定量评价方法进行相互验证.
Notes: <number>
<number>

## Slide 179
一、通过案例学习学会使用事故树分析法进行定性定量评价 二、通过案例学习学会使用事件树分析法进行定性定量评价 三、通过案例学习学会使用火灾爆炸指数法进行定量评价 四、通过案例学习学会使用概率危险评价技术进行定量评价
第2节 定量评价【能力要求】

## Slide 180: 第2节 定量评价【能力要求】
通过案例学习学会正确运用事故树法、事件树法、火灾爆炸指数法及概率风险分析方法进行定量评价

## Slide 181
本章小结
第一节 定性评价
故障假设分析法
故障假设/检查表分析法
故障类型及影响分析法
第二节 定量评价
事故树分析方法
事件树分析方法
火灾爆炸指数分析方法
概率理论分析方法

## Slide 182
祝大家工作愉快！
学有所得！