## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师一级专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2
  第1章 区域危险和有害因素辨识与分析
  第2章 危险与危害程度定性评价
  第3章 危险与危害程度定量评价
  第4章 风险控制
  第5章 技术管理
  第6章 培训和指导

## Slide 3: 第3章 危险与危害程度定量评价
第1节 事故后果预测
第2节 事故概率分析与评价
第3节 定量风险评价
第4节 事故损失预测

## Slide 4
学习目标
知识要求
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 5
掌握化工企业易发生泄漏的设备及其裂口参数的估算
能够对泄漏后果进行定性分析
掌握常见泄漏的5种计算模型
掌握物质泄漏后扩散危害的计算模型
掌握工业过程中典型火灾爆炸参数的计算模型以及火灾爆炸的毁伤准则
学习目标
第1节 事故后果预测

## Slide 6
学习目标
知识要求
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 7
一、工业泄漏的主要设备
二、泄漏后果初步分析
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
一、工业泄漏的主要设备
知识要求
第1节 事故后果预测
知识要求
泄漏的主要设备
管
道
挠
性
连
接
器
过
滤
器
阀
门
压
力
容
器
泵
压
缩
机
储
罐
加
压
或
冷
冻
气
体
容
器
火
炬
燃
烧
器
或
放
散
管
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
泄漏的原因
设
计
失
误
设
备
原
因
管
理
原
因
人
为
失
误
第1节 事故后果预测
知识要求

## Slide 10
一、工业泄漏的主要设备
二、泄漏后果初步分析
知识要求
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
二、泄漏后果初步分析
1.泄漏形式
泄漏一旦出现，其后果不单与物质的数量、易燃易爆性、反应性、毒性有关，而且与泄漏物质的相态、压力、温度等状态有关。这些状态可有多种不同的结合，在后果分析中，常见的可能结合有4种：常压气体、加压液化气体、低温液化气体、加压气体。
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
二、泄漏后果初步分析
2.泄漏后果
泄漏物质的物性不同，其泄漏后果也不同。
（1）可燃气体泄漏
可燃气体泄漏后与空气混合达到燃烧极限时，遇到引火源就会发生燃烧或爆炸。泄漏后起火的时间不同，泄漏后果也不同。
立即起火。
滞后起火。
（2）有毒气体泄漏
有毒气体泄漏后形成云团在空气中扩散，有毒气体的浓密云团将笼罩很大的空间，影响范围大。
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
二、泄漏后果初步分析
2.泄漏后果
（3）液体泄漏
一般情况下，泄漏的液体在空气中蒸发而生成气体，泄漏后果与液体的性质和储存条件（温度、压力）有关。
常温常压下液体泄漏。
这种液体泄漏后聚集在防液堤内或地势低洼处形成液池，液体由于池表面风的对流而缓慢蒸发，若遇引火源就会发生池火灾。
加压液化气体泄漏。
一些液体泄漏时将瞬时蒸发，剩下的液体将形成一个液池，吸收周围的热量继续蒸发。液体瞬时蒸发的比例决定于物质的性质及环境温度。
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
二、泄漏后果初步分析
2.泄漏后果
（3）液体泄漏
低温液体泄漏。
这类液体泄漏时将形成液池，吸收周围热量后蒸发，蒸发量低于加压液化气体的泄漏量，高于常温常压下液体的泄漏量。
无论是气体泄漏还是液体泄漏，泄漏量的多少都是决定泄漏后果严重程度的主要因素，而泄漏量又与泄漏时间长短等因素有关。
知识要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
学习目标
知识要求
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 16
一、典型的泄漏计算模型
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
四、火灾爆炸的毁伤准则
五、模拟案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
一、典型的泄漏计算模型
泄漏物质按相态来分有气相、液相、固相、气液两相、固液两相等。泄漏的形式还与裂口面积的大小和泄漏持续时间长短有关，通常将泄漏分为两种情况。一是小孔泄漏，此种情况通常为物料经较小的孔洞长时间持续泄漏，如反应器、储罐、管道上小孔，或是阀门、法兰、机泵、转动设备等密封失效；二是大面积泄漏，是指经较大孔洞在很短时间内泄漏出大量物料，如大管径管线断裂、爆破片爆裂、反应器因超压爆炸等瞬间泄漏出大量物料。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
一、典型的泄漏计算模型
1.气体或蒸气经小孔泄漏模型
2.液体经管道泄漏模型
3.液体经管道上小孔泄漏模型
4.储罐中的液体经小孔泄漏模型
5.两相流泄漏模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
（公式3-1）
（公式3-2）
1 气体或蒸气经小孔泄漏模型
工业生产中涉及大量的易燃易爆、有毒的气体，如压缩天然气、煤制气、氯气等，一旦输送、储存这些气体的管道、储罐或其他设备发生破裂，气体从裂口泄漏出去，并且和空气混合形成可燃气云，就有发生火灾、爆炸的危险；若泄漏出的气体有毒性，则后果更为严重。因此，要预测或评价气体泄漏后造成事故的严重程度，必须对气体泄漏量进行定量计算。
计算泄漏前，首先应判断泄漏气体的流动性质：
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 20
当（公式3-1）成立时，为声速流动；
当（公式3-2）成立时，属于亚声速流动。
对于声速流动，气体泄漏量可以如下式表示：
（公式3-3）
1 气体或蒸气经小孔泄漏模型
对于亚声速流动，气体泄漏量可以如下式表示：
（公式3－4）
（公式3－5）
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
2 液体经管道泄漏模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
能力要求
第1节 事故后果预测
2 液体经管道泄漏模型
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
能力要求
第1节 事故后果预测
2 液体经管道泄漏模型
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
能力要求
第1节 事故后果预测
2 液体经管道泄漏模型
Notes: <number>
<number>

## Slide 25
3 液体经管道上小孔泄漏模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 26
3 液体经管道上小孔泄漏模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 27
4 储罐中的液体经小孔泄漏模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 28
5 两相流泄漏
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 29
一、典型的泄漏计算模型
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
四、火灾爆炸的毁伤准则
五、模拟案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 30
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
2.泄漏物质在水中的扩散模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 31
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
如果化学危险物质只是具有易燃易爆性，则发生泄漏后虽然可能产生极为严重的火灾、爆炸事故，但是影响的范围不大，局限于厂区内部或临近的区域。但是，若该物质具有毒性，泄漏后能在大气中扩散，则将造成大范围内的人员中毒事故。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 32
对于毒物在大气中扩散的计算，可以根据下列情形进行计算。
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 33
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 34
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 35
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 36
1.泄漏物质在大气中扩散的计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 37
2.泄漏物质在水中的扩散模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 38
一、典型的泄漏计算模型
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
四、火灾爆炸的毁伤准则
五、模拟案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 39
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
1.压力容器物理爆炸的计算模型
2.点源化学爆炸的计算模型
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
4.沸腾液体扩展蒸气爆炸（BLEVE）计算模型
5.池火灾的计算模型
6.喷射火计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 40
1.压力容器物理爆炸的计算模型
物理爆炸如压力容器破裂时，气体膨胀所释放的能量（即爆炸能量，也称爆破能量）不仅与气体压力和容器的体积有关，而且与介质在容器内的物理性质有关。有的介质以气态存在，如空气、氧气、氢气等；有的以液态存在，如液氨、液氯等液化气体以及高温饱和水等。容积与压力相同而相态不同的介质，在容器破裂时产生的爆炸能量和爆炸过程不完全相同，其能量计算公式也不同。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 41
压力容器爆炸时，能量向外释放时以冲击波能量、破片能量和容器残余变形能三种形式表现出来，但后两者所消耗的能量只占释放总能量的3%~15%，即绝大部分的能量以冲击波的形式释放，故压力容器物理爆炸的危险性计算的关键在于确定爆炸能量。容器的爆炸能量一旦确定，即可将其折算成标准TNT炸药的能量，然后可以套用点源TNT爆炸时爆炸场参数计算公式或模型计算，并进行毁伤效应的评估。
1.压力容器物理爆炸的计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
（1）压缩气体与水蒸气容器爆炸能量
1.压力容器物理爆炸的计算模型
（公式3-27）
（2）介质全部为液体时爆炸能量
（公式3-32）
（3）液化气体与高温饱和水的爆炸能量
（公式3-33）
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 43
2.点源化学爆炸的计算模型
（1）爆炸类型：爆炸现象可分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。
（2）化学爆炸的基本特征
在一般工厂中经常发生的爆炸事故多为压力容器的物理爆炸及物质的化学爆炸。从统计的结果来看，化学爆炸事故的数量更多，造成的危害也更大，因此，这里主要讨论化学爆炸问题。炸药的化学爆炸过程有如下三个基本特征：极快的反应速度，反应的放热性，生成气体产物。这构成了爆炸反应的“三要素”。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 44
空气冲击波包括正压区、负压区。对应地，就有正向比冲量与负向比冲量；正向作用时间（正压作用时间）与负向作用时间（负压作用时间）等。
目前，人们主要用冲击波超压（冲击波最大压力与外界空气压力之差）、正向比冲量及正压作用时间三项参数来描述凝聚态物质爆炸后的空气冲击波。
2.点源化学爆炸的计算模型
（3）凝聚态化学物质爆炸
凝聚态化学物质（如固、液态炸药）爆炸时，首先在炸药内部发生爆轰。爆轰的过程可以采用等容瞬时假设和接近实际的C-J爆轰模型进行描述。当炸药内部爆轰完成后，将在炸药周围的空气中形成爆炸冲击波。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 45
2.点源化学爆炸的计算模型
（3）凝聚态化学物质爆炸
1）爆炸相似律
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 46
（3）凝聚态化学物质爆炸
冲击波超压
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 47
利用上述方法，同样可以处理下述几种情形的爆炸冲
击波的超压：
②炸药在刚性地面爆炸（如岩石、混凝土等）时的情形。
③普通地面（如沙土、黏土等）爆炸的情形。
④炸药在坑道里爆炸的情形。
⑤直列装药的情形。
（3）凝聚态化学物质爆炸
2）冲击波超压
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 48
3）爆炸冲击波正压作用时间
（3）凝聚态化学物质爆炸
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
4）爆炸冲击波比冲量
（3）凝聚态化学物质爆炸
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
5）爆炸地震波
①爆炸地震波破坏的相关数据及国家标准
（3）凝聚态化学物质爆炸
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 51
②爆炸地震波的计算
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 52
6）爆炸破片
7）爆炸噪声
8）凝聚态爆炸物爆炸现场标志物的计算及反设计(P111)
通常可以用作标志物的有建筑物的门窗玻璃、墙、梁、柱以及炸坑等。
所谓标志物反设计，就是通过对爆炸事故后现场留下的标志物受破坏情况的观察、分析，对爆源的性质、位置及爆炸药量等作出判断，从而为事故原因的调查、分析提供参考依据。
①炸坑标志物的计算及反设计。
②玻璃标志物的计算及反设计。
③墙标志物的计算及反设计。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 53
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
1）蒸气云爆炸的火球效应
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 54
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
（1）蒸气云爆炸的火球效应
P114例
q=
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 55
(2）蒸气云爆炸的冲击波效应
对于大多数燃料与空气混合的蒸气云而言，直接爆轰需要一定的起爆能量，因此蒸气云一般不会发生直接爆轰。然而，评估由蒸气云爆轰而产生的冲击波仍然具有实际的重要性，主要有两个主要原因：
1）通过火焰加速和爆燃转爆轰的转变，或泄爆产生的灼热湍流射流，可能实现爆轰。
2）发生爆轰是给出最坏情况下的估计，这在进行保守性的耐爆结构设计或选择安全距离时十分必要。
对蒸气云爆轰，Baker和汤明钧给出下面的计算冲击波参数的公式：
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 56
(2）蒸气云爆炸的冲击波效应
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 57
(3）蒸气云爆炸的TNT收率
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 58
(3）蒸气云爆炸的TNT收率
3.蒸气云爆炸(UVCE)计算模型
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 59
4.沸腾液体扩展蒸气爆炸（BLEVE）计算模型
沸腾液体扩展蒸气爆炸是指液化气容器在外部火焰的烘烤下突然发生延性破裂，压力平衡被破坏，液体急剧气化，并随即被火焰点燃而产生爆炸。准确地说，沸腾液体扩展蒸气爆炸并非爆炸，而属于火灾。例如，LPG贮罐破裂时，绝大部分液体以雾状散落在空气中，与周围的空气混合而着火燃烧。虽然，沸腾液体扩展蒸气爆炸产生的破片和冲击波超压有一定的危害，但与爆炸产生的火球辐射危害相比，其的危害可以忽略，远场尤其如此。
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 60
国际劳工组织（ILO）火球半径模型
火球持续时间模型
对单罐，W取罐容量的50%；
对双罐，W取罐容量的70%；
对多罐，W取罐容量的90%；
P117例
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 61
火球热辐射通量
适用条件：r>2R
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 62
5.池火灾的计算模型
（1）火焰高度
（2）燃烧速度
沸点高于环境温度
沸点低于环境温度
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 63
5.池火灾的计算模型
（3）表面辐射通量E
（4）目标热辐射通量
圆柱形火焰
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 64
6.喷射火计算模型
（1）点源热辐射功率
（2）热辐射强度
能力要求
第1节 事故后果预测

## Slide 65
一、典型的泄漏计算模型
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
四、火灾爆炸的毁伤准则
五、模拟案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 66
四、 火灾爆炸的毁伤准则
1.热辐射伤害准则
目前常见的热辐射伤害准则有：
热通量准则
热剂量准则
热量-时间准则
热通量-时间准则
热通量-热剂量准则
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 67
（1）热通量准则
热通量准则以热通量作为衡量目标是否被伤害的指标，当目标受到的热通量大于或等于引起目标伤害所需的临界热通量时，目标被伤害。其适用范围为：热通量作用时间比目标达到热平衡所需要的时间长。
1.热辐射伤害准则
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 68
1.热辐射伤害准则
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 69
（2）热剂量准则
热剂量准则以热剂量作为衡量目标是否被伤害的指标，当目标受到的热剂量大于或等于引起目标伤害所需的临界热剂量时，目标被伤害。其适用范围为：热通量作用于目标的时间非常短，以至于接收到的热量来不及散失掉。
1.热辐射伤害准则
热剂量（kJ/m2） | 伤害效应
375 | 三度烧伤
250 | 二度烧伤
125 | 一度烧伤
65 | 皮肤疼痛
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 70
（3）热通量-时间准则
当热通量准则或热剂量准则均不适用时，应该使用热通量 —— 时间准则。
1.热辐射伤害准则
人员伤害
木材引燃
一度烧伤：
二度烧伤：
死亡：
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 71
2.冲击波毁伤准则
（1）超压准则
当冲击波正压作用时间大于10倍建筑物的自振周期时，冲击波对物体的作用相当于静压，采用超压准则。（大药量和核爆炸时采用)
（2）冲量准则当冲击波正压作用时间小于0.25倍建筑物的自振周期时，冲击波对物体的作用时间相当短，须采用冲量准则。
（3）超压—冲量准则。 在两者之间，采用压力-冲量准则。
四、 火灾爆炸的毁伤准则
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 72
一、典型的泄漏计算模型
二、物质泄漏后扩散危害的计算模型
三、典型的工业火灾爆炸参数计算模型
四、火灾爆炸的毁伤准则
五、模拟案例
能力要求
第1节 事故后果预测
Notes: <number>
<number>

## Slide 73: 第3章 危险与危害程度定量评价
第1节 事故后果预测
第2节 事故概率分析与评价
第3节 定量风险评价
第4节 事故损失预测

## Slide 74: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
掌握事故概率常用的分析与评价方法
能够针对评价单元、评价要素进行事故发生概率的定量计算
Notes: <number>
<number>

## Slide 75
概率风险分析（Probabilistic risk analysis, PRA）有时也称为概率安全分析（Probabilistic safety analysis, PSA）方法问世于20世纪60年代末，起初主要应用在航空航天领域，而后随着该领域重大计划（如著名的阿波罗登月计划）的巨大成功，逐步受到人们的重视并被推广到其他领域。现今，PRA方法已被广泛应用于运输、建筑、能源、化工、航空、军事等各行业中，甚至在项目计划和财务管理等专业领域也有着大量的应用。目前，PRA技术已被有关部门作为在各领域中制定行业法律法规框架的技术依据。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 76
PRA方法是安全评价中最典型、应用最广的一种定量风险评价方法。该方法是建立在大量试验数据和事故统计分析之上，依据事故的基本致因因素的发生概率，应用数理统计中的概率分析方法，求取事故基本致因因素的关联度（或重要度）或整个评价系统的事故发生概率。定量风险评价（Quantitative Risk AssessmentQRA）是一种对某一设施或作业活动中事故发生频率和后果进行定量分析，并与风险可接受标准进行比较的系统方法。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 77
一、事故频率分析
二、事故概率的分析与评价
三、事故概率分析与评价普遍存在的问题
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 78
概率统计定义的基础是随机试验中频率的稳定性，清楚频率与概率的关系，对理解概率论与客观实践的联系十分重要的。
古典概型是概率论发展初期研究的主要对象，它在概率论中占有相当重要的地位，由于它较直观，可以利用它来帮助加深对各种概念的理解。当附加一种条件时，在此基础上讨论某些事件的概率就引出了条件概率的概念，其概型仍为古典概型，只是附加了条件，即所谓在减缩的样本空间上去讨论。
一、事故频率分析
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 79
1．样本空间与随机事件
（1）随机现象
随机现象表面上是以偶然性为特征，但实际上却存在着统计规律性的一类现象。它广泛存在于自然现象和社会现象中。如抛一枚硬币，在相同的条件下，哪一面朝上是不确定的，但正面朝上的次数大约占到一半却是确定的。
（2）随机试验
随机试验是指对随机现象进行观察，它具有下列三个特征：
1）其试验可以在相同的条件下重复进行。
2）每次试验的可能结果不止一个（至少两个），且在试验之前能明确知道发生的所有可能的结果。
3）在每次试验前不能确切地知道哪个结果会出现。
一、事故频率分析
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 80
1．样本空间与随机事件
（3）样本空间
在随机试验中，所有的不同时出现的可能结果组成的集合用大写字母表示。值得注意的是，对同一个对象进行随机试验，若观察的内容不同，样本空间也会不同。如将某班学生的一次考试作为一次随机试验，若观察的是及格率问题，样本空间为S1＝{及格，不及格}；若观察学生的得分情况，以5分制计分，则样本空间为S2={1，2，3，4，5}。
（4）样本点
随机试验的每一个可能的结果，即构成样本空间集合的单个元素，如S1中的及格、不及格与S2中的l，2，3，4，5等，分别是对应于那个随机试验样本空间的样本点。
一、事故频率分析
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 81
1．样本空间与随机事件
（5）随机事件
随机试验的样本空间S的子集称为此试验的随机事件，用A，B，…表示。
基本事件：样本空间中的每一个样本点（不能再分解）。
随机事件：由若干个基本事件复合（运算）而成。
不可能事件：不含样本点的集合，记为空集。
必然事件：即试验的样本空间S。
一、事故频率分析
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 82
一、事故频率分析
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 83
2.事件之间的关系运算
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 84
2.事件之间的关系运算
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 85
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 86
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 87
（2）概率的统计定义
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 88
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 89
注意，此公式中的等可能性是针对基本事件而言，对于一般的事件A，其概率当然应由其所包含的样本点的个数来决定，如一个人购买了10份有奖彩票，其获奖机会应是购买一份同一有奖彩票的10倍。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 90
二、事故概率的分析与评价
一、事故频率分析
三、事故概率分析与评价普遍存在的问题
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 91
1、致因因素
致因因素（Risk Factor）是指能够或引起风险事故发生频率和大小的因素，它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接的或内在的原因。
根据其性质，致因因素可分为实质性致因因素、道德致因因素和心理致因因素3类。
二、事故概率的分析与评价
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 92
1、致因因素
实质性致因因素，属于有形因素，指能引起或增加损失机会与损失程度的物质条件。如失灵的刹车系统、恶劣的气候、易爆物品等。
道德致因因素，属于无形因素，与人的不正当社会行为和个人的品德修养有关。常常表现为不良企图或恶意行为、故意促使风险事故或损失扩大，如不诚实、纵火、勒索、扣押人质谋钱财等。
心理致因因素，也属于无形因素，是指可能引起或增加风险事故发生和发展的人的心理状态方面的原因，如违章作业、一时疏忽造成合同上的漏洞等。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 93
2、事故场景
事故场景就是发生事故的事件链，包括初始事件、一系列的中间事件（环节事件）和后果事件。事故场景的鉴别/识别必须完整、准确，这不仅是进行事故概率分析与预测的基础，也是进行后续定量风险评价的基础。事故场景的识别在很大程度上依赖于分析人员的经验和知识水平、使用方法的熟练程度及对系统的熟悉程度，同时又要综合运用多种分析方法，如事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、故障模式与影响分析（FMEA）、预先危险分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）等来进行事故场景的识别，其中FTA与ETA是运用最多的两种分析方法。
二、事故概率的分析与评价
第2节 事故概率分析与评价 学习目标
Notes: <number>
<number>

## Slide 94: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
可燃气体瞬时释放

## Slide 95: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
可燃气体连续释放

## Slide 96: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
压缩液化气体瞬时释放

## Slide 97: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
压缩液化气体连续释放

## Slide 98: 第2节 事故概率分析与评价 学习目标
可燃液体释放

## Slide 99
3、事故概率分析与评价的步骤
对系统发生事故的概率进行分析时，分析的时机、范围、程度等具体要求不尽相同。一般由以下几个步骤构成：
（1）研究熟悉系统
首先应全面熟悉所分析的系统，包括系统的设计、运行及其环境等各方面信息。这是进行其他工作的基础。
（2）分析初始事件
初始事件是事故场景的出发点。如果初始事件分析不完全，则无法分析出所有可能的事故场景，造成遗漏，因而也就无法得出正确全面的结论。初始事件的鉴别是一项复杂而重要的工作，可以使用危险分析，如预先危险性分析（PHA）等方法。
二、事故概率的分析与评价
第2节 事故概率分析与评价 学习目标

## Slide 100
3、事故概率分析与评价的步骤
（3）事件序列分析
系统对不同的初始事件存在不同的响应，因此，事件的发展过程及结果也不一样的。必须就系统或人对事件的不同响应而导致的事件链的不同发展过程进行分析鉴别。通常先生成系统的功能事件序列图，然后建立事件树进行分析。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标

## Slide 101
3、事故概率分析与评价的步骤
（4）初始事件和中间事件概率的评估
一个事故场景对应一个事件链。在一个事件链中，初始事件和中间事件都可能由部件或设备的失效而引起。若把这些事件作为顶事件而展开故障树分析，则可求出顶事件，即事件链的初始事件或中间事件的发生概率。当某些事件不能展开故障树分析或展开分析也难以得到其发生概率时，则要采取其他的办法获得，其来源包括相似系统的经验数据、测试数据、分析结果，以及可用的通用数据或专家的判断。
（5）量化和不确定性分析
在采用有关分析方法进行分析时，往往存在技术和统计数据方面的不确定性，这种不确定性最终会传播到事件序列的终态事件。因此，需要对最后的结果进行不确定性分析。
第2节 事故概率分析与评价 学习目标

## Slide 102
三、事故概率分析与评价普遍存在的问题
一、事故频率分析
二、事故概率的分析与评价
第2节 事故概率分析与评价 学习目标

## Slide 103
1、评价过程的完整性问题
2、基础数据缺乏及准确性问题
3、假设和专家判断方法可靠性问题
4、表达不确定性问题
5、对象和评价技术的复杂性问题
三、事故概率分析与评价普遍存在的问题
第2节 事故概率分析与评价 学习目标

## Slide 104: 第3章 危险与危害程度定量评价
第1节 事故后果预测
第2节 事故概率分析与评价
第3节 定量风险评价
第4节 事故损失预测

## Slide 105
学习目标：
第3节 定量风险评价
掌握风险评价的基本知识和评价思路
能够进行风险等级计算和定量风险评价

## Slide 106
知识要求
能力要求
第3节 定量风险评价

## Slide 107: 第3节 定量风险评价 知识要求
一、风险的表征方法
二、风险可接受准则的制定方法
三、定量风险评估技术
四、风险等级

## Slide 108
风险表征就是人们采用什么样的方法和方式表示风险的大小和量值。在工程风险分析过程中，无论采用什么样的风险定义方式，人们必须进行风险表征。
风险的基本表达式为：
式中，Pi表示第i个失效事件发生的概率；Ci表示第i个失效事件发生引起的后果。
目前，最常用的风险表征方法是风险矩阵方法。风险矩阵是将多种风险统一表示的一种方法，目前已在多个工程领域的风险评价中被广泛采用。
一、风险的表征方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 109
将事故发生的可能性和相应的后果置于一个矩阵中，该矩阵成为风险矩阵。
风险矩阵的横坐标为失效后果，纵坐标为失效的可能性，失效可能性和失效后果的不同组合得到不同的风险等级。
不同的行业往往会有不同的风险矩阵，有5×5的风险矩阵，有4×4的风险矩阵，有3×3的风险矩阵。图3-5为工程管理中常用的风险矩阵。
一、风险的表征方法
图3-5 常用风险矩阵
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 110
将风险矩阵分为3个区域，依次为低风险区、中等风险区和高风险区。各等级风险的内涵和应采取的对策，应根据工程项目性质，参照各项目遵循的相关标准确定。
图3-5 常用风险矩阵
一、风险的表征方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 111
下图为API581提出的风险矩阵，但是，它将风险矩阵分为4个区域，依次为低风险区、中等风险区、中高风险区和高风险区。
图3-6 API581提出的风险矩阵
一、风险的表征方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 112
一、风险的表征方法
二、风险可接受准则的制定方法
三、定量风险评估技术
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 113
1. 确定风险可接收准则的基本原则
可接受风险（Acdeptable Risk）水平是指社会公众根据主观愿望对风险水平的接受程度。风险不是无条件接受的，仅仅在获得利益可以补偿所带来的损失时才是可以接受的。
对于风险分析和风险评价的结果,通常的做法是将风险限定在一个合理的、可接受的水平上，根据影响风险的因素，经过优化，寻求最佳的投资方案。
制定可接受风险准则，除了考虑人员死亡、建筑物损坏和财产损失外，环境污染和对人体健康潜在危险的影响也是一个重要因素。
二、风险可接受准则的制定方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 114
1. 确定风险可接收准则的基本原则
可接受准则确定时应遵循的通用基本原则如下：
（1）不接受不必要的风险，接受合理的风险，只要合理可行，任何重大危害的风险都应努力降低。
（2）如果一个事故可能对社会造成较严重的影响，应该努力降低此事故发生的概率，即降低社会风险。
（3）比较原则，该原则是指新系统的风险与已经接受的现存系统的风险相比较，新系统的风险水平至少要与现存系统的风险水平大致相当。
（4）MEM（Minimum Endogenous Mortality，最小内因死亡率）原则，该原则是指新活动带来的危险不应比人们在日常生活中接触到的其他活动的风险有明显的增加，有的研究人员认为新活动增加的风险不应超过1%。
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 115
2. 风险可接收准则的影响因素
可接受风险水平的确定涉及到技术、社会、整治、经济以及文化等各种因素，是一个复杂而困难的课题。
风险是由危险产生的，即危险是风险的前提，从现代观点看，危险可以造成六大类损失：人的损失、环境的污染、材料的损失、产品的损失、数据与信息的损失以及市场的损失等，六大类又可分为12个小类，如图3-7所示。
二、风险可接受准则的制定方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 116
图3-7 风险分析中损失的分类
2. 风险可接收准则的影响因素
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 117
3. ALARP准则
风险接收准则的确定是一个决策过程，在风险分析中，ALARP准则是最常用的风险可接受准则，见图3-8。ALARP准则现已成为可接受风险标准确立的基本框架。ALARP准则可以适用于个人死亡风险、环境风险和财产风险的评估。
二、风险可接受准则的制定方法
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 118
ALARP准则的含义是：任何工业活动都具有风险、不可能通过预防措施来彻底消除风险，必须在风险水平与利益之间做出平衡。
ALARP准则包括两条风险分界线（容许上限和容许下限），分别称为可接受风险水平线和可忽略风险水平线。两条线将风险分为三个区域：不可及受风险区、合理可行的最低限度区（ALARP区）、风险可忽略区。
3. ALARP准则
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 119
若风险评价所得的风险等级落在不可接受区域，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。对处于设计阶段的装置，该设计方案不能被通过；对现有装置，必须立即停止生产，采取强制性的措施降低风险水平。若风险等级处在可忽略区，由于风此案水平很低，无需采取安全改进措施。若风险等级处在合理可行的最低限度区域，则需要考察实施各种降低风险水平措施后的效果，并进行成本-效益分析，据此确定该风险可以接受与否。如果增加危险防范措施后，对降低系统风险水平无显著影响，则可以认为该风险可以接受。
3. ALARP准则
《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 120: 个人风险
防护目标 | 个人可接受风险标准 （概率值） | 
 | 新建装置 （每年）≤ | 在役装置 （每年）≤
低密度人员场所（人数<30人）：单个或少量暴露人员。 | 1×10-5 | 3×10-5
居住类高密度场所（30人≤人数＜100人）：居民区、宾馆、度假村等。 公众聚集类高密度场所（30人≤人数＜100人）：办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-6 | 1×10-5
高敏感场所：学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。 重要目标：军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。 特殊高密度场所（人数≥100人）：大型体育场、交通枢纽、露天市场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。 | 3×10-7 | 3×10-6

## Slide 121: 社会风险
死亡人数N（人）
累
积
频
率
F
（次
/年）
不可接受区
尽可能降低区
可接受区

## Slide 122
一、风险的表征方法
二、风险可接受准则的制定方法
三、定量风险评估技术
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 123
QRA有毒物质风险评价的方法已经比较系统和完善，它主要是建立在对影响区域计算的基础之上。这些区域定义了居民将接受到至少是标准剂量毒性危害的范围。而对这些区域进行风险评价计算，必须考虑复杂多变的天气条件和人们在室内或者室外的不同情况。由此可见，每一个区域都与某个特定气象条件的出现和人员暴露的概率相对应，对一个特定区域的计算结果很难直接用于另外的评价对象，即使它们之间十分类似。
三、定量风险评估技术
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 124
QRA也常用于易燃性物质的风险评价。易燃物质的QRA计算方法原则上与有毒物质危险的计算基本一致，不同的是在计算前需要输入特定数据或因素。这些数据和因素要求至少包括以下几方面：容器大小、易燃物质的特性参数、容器灾难性失效概率、容器冷失效、容器热失效、容器有限性失效概率（裂缝或漏洞），与蒸馏器、泵、管道系统等设备相关的容器泄漏概率、设备或管道泄漏物被点燃的可能性、设备周围社区种类及人口密度等。
三、定量风险评估技术
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 125
需要强调的是，虽然QRA的技术方法已是十分先进的，计算结果也比较精确，但其基本运行毕竟还是建立在“假设”基础之上的，而这些假设是否可靠、可信，主要取决于所输入模型中数据的有效性及本节第2单元所阐述的其他影响因素。另外，使用QRA计算风险概率的最大价值是在于规划前或工程实施中，而不是在工程完成甚至事件发生之后。
三、定量风险评估技术
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 126
一、风险的表征方法
二、风险可接受准则的制定方法
三、定量风险评估技术
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 127
风险等级计算和处理的目的是为了对风险管理过程中的不同风险进行直观比较，以确定系统安全策略。
在实际风险管理过程中进行精确和定量的风险计算存在一定的难度。因此，常常用半定量的方法进行风险量化。
目前，广泛采用的具有代表性的一种方法是美国军用标准（MIL-STD-882）中提供的定性分级方法。该分级分别规定了危险严重性等级（将事故后果的严重程度定性地分为若干级，称为危害性事件的严重度等级）以及危险概率的定性等级（根据危害性事件出现的频繁程度分为若干级，称为危害性事件的可能性等级），通过不同的等级组合进行风险水平分级。危险严重度等级和危险概率等级分析分别如表3-25和表3-26所示。
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 128
四、风险等级
表3-25
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 129
四、风险等级
表3-26
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 130
对应的风险评价指数矩阵
危险严重等级和危险概率等级的组合，用半定量打分法的思想构成风险评价指数矩阵，从而进行风险分级。这种方法称为风险评价指数矩阵法，是一种评价风险水平和确定风险的简单方法。如下表所示。
表3-27
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 131
用矩阵中指数的大小作为风险评价的准则，即指数1-5的为一级风险，不能接受；6-9为二级风险，是不希望有的风险；10-17为三级风险，是有条件接受的风险；18-20是四级风险，是完全可以接受的风险。
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 132
针对具体某危险装置或场所，对其可能的作用区域（或称为影响区域）进行适当的网格划分，对每个网格进行后果评估，并根据评估结果利用危险严重度等级表确定严重度等级；采用前述事故概率分析与评价的技术确定事故概率，结合危险概率等级表确定该网格的风险水平等级。将相同风险水平等级的网格相连，形成风险水平等值区域。这样可以得到若干不同风险水平的等值区域，如一级风险区（不能接受的风险区）、二级风险区（不希望出现的风险区）、三级风险区（有条件接受的风险区）、四级风险区（可接受的风险区）等。
四、风险等级
第3节 定量风险评价 知识要求

## Slide 133
知识要求
能力要求
第3节 定量风险评价

## Slide 134
一、定量风险水平评估过程
二、定量风险计算
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 135
定量风险评估的过程见图3-9。具体过程分为六步
一、定量风险水平评估过程
图 3-9
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 136
(1) 调研和对研究基础进行限定
这两个步骤包括对所有有关数据的收集，以便使分析尽可能地建立在准确的基础上。这些数据主要来自于设计图样和与设施的设计与生产作业相关的文件资料，包括生产工艺、设备、控制和安全系统以及操作程序、作业环境、气象条件、作业规程、应急准备、配员水平等方面的基础数据；同时要对评估的边界进行界定。
一、定量风险水平评估过程
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 137
(2) 危险有害因素辨识
就是要了解什么将会导致危险的出现。危险有害因素辨识包括调查所有可能引发事故的潜在因素，进一步分析这些因素的出现可能是由哪些具体条件导致的。典型的危险有害因素辨识技术有安全检查表、预先危险性分析、统计分析、危险及操作性研究等等。危险有害因素辨识是对可能导致伤亡的情况进行确定的一个系统过程。在定量风险评价中危险辨识的目的是查找可能那些对风险贡献较大的危险源，这是因为，通常一个工厂中80%的风险往往是由20%的设备引起的，所以在定量风险评价中只要充分考虑对整个装置安全影响比较大、危险性比较高的设备/危险源。
一、定量风险水平评估过程
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 138
(3) 事故概率估算
通过利用相关失效统计的历史数据、对相关作业特点和危险事件发生所依靠的环境、条件及其相互间关系进行分析，使用成熟技术（如定量化事故树分析技术）估算所认定的危险发生意外事故的概率等。
一、定量风险水平评估过程
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 139
(4) 后果评估
实施后果评估的类型和详细程度基于对实际危险有害因素的认定。一般来讲，对于易燃物质的火灾和爆炸事件的后果计算包括如下几个主要步骤：泄漏速度和泄漏持续时间计算，火灾的规模和持续的时间，火灾载荷的计算，爆炸载荷的计算。
计算有毒以及易燃性物质泄漏释放，应考虑在不同天气条件下的大气扩散构成。对于易燃性物质的泄漏，要考虑在泄漏源周围易燃物质立即被点燃的可能性。对滞后点燃的情况，则应按照易燃物质的预测浓度、沿途点火源的分布及点火可能性的差异分别给予处理；在上述扩散、爆炸以及火焰计算基础上，可以确定各种不同危害参量（有毒气体浓度、热辐射、火焰区的延伸以及冲击波超压或冲量）在空间和时间上的分布等。
一、定量风险水平评估过程
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 140
(5) 风险计算
与每一类危险相关的风险的计算，应当综合最初事件的所有可能结果的发生概率和后果。如果一个事件可能导致多个结果出现的话，应当使用事件树分析技术。
(6) 风险评估
在确定事故后果和发生概率的情况下，可以利用本单元所学知识，进行风险的计算。然后，结合有关风险接受限值，判断生产活动所带来的风险水平是否在可以接受的范围之内，风险是否已经降至合理可行的最低水平；计划的或现有的职业安全健康预防措施是否足以控制所辨识出的危害，并使其符合相关法律法规、技术规范标准的要求；是否需要额外的安全系统来将事故发生的概率和事故后果的严重度两方面控制在可接受的范围内等。
一、定量风险水平评估过程
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 141
第3节 定量风险评价 能力要求
一、定量风险水平评估过程
二、定量风险计算
三、某液化石油气加气站的定量风险评价

## Slide 142
定量风险评估过程中计算的是个人风险与社会风险：
（1）个人风险代表一个人死于泄漏事故（LOC）的频率且假定该人没有采取保护措施；个人风险在地形图上一等值线额形式给出。
（2）社会风险代表有N个人同时死亡的事故发生的频率，通常鉴定被卷入事故当中的人有一些保护措施，社会风险以一条FN曲线的形式表示出来，其中，N为死亡人数，F为有N个或更多的人死亡的事故的发生频率。
二、定量风险计算
《化工企业定量风险评价导则》（AQ/T 3046-2013）
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 143
以有毒物质和可燃物质的个人风险与社会风险计算为例，来阐明定量风险计算的流程和原则。
1. 网格定义
个人风险和社会风险的计算从定义计算区域的网格开始，即计算网格。网格单元的中心称为网格点（grid point），每个网格点都要进行个人风险的计算。网格单元的尺度应尽可能小以至于不影响计算结果。
接下来是确定每一个网格单元的人数。
最后，对每个网格单元的点火概率进行赋值。
二、定量风险计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 144
二、定量风险计算
2.个人风险计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 145
二、定量风险计算
2.个人风险计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 146
二、定量风险计算
3.社会风险计算
图3-11
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 147
3.社会风险计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 148
3.社会风险计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 149
图中，“ ”为1×10-5次/y风险等值线，“ ”为1×10-6次/y风险等值线，“ ”为1×10-8次/y风险等值线。
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 150
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 151
一、定量风险水平评估过程
二、定量风险计算
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 152
以对某液化石油气（LPG）加气站为例，介绍定量风险分析方法的运用。
  1 评价项目简介
该LPG加气站主要包括卸车系统和加气系统两部分。
控制系统包括LPG储罐压力、液位和可燃气体浓度等集中显示、报警以及高液位联锁控制。操作室设有紧急切断开关，可随时关闭整个系统。
加气站设备主要包括两台LPG储罐、两台加气机和一台卸车泵，主要输送管道均埋地敷设。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 153
  2 危险性分析
主要危险:火灾与爆炸事故。而造成火灾爆炸事故的先决条件之一就是有足够的LPG泄漏。根据运转经验和发生事故的分析，能导致LPG泄漏的主要原因如下：
（1）LPG储罐安全阀泄压释放。因加气站附近无火炬系统、安全阀只能向周围大气中释放LPG；
（2）LPG储罐外部管道破裂和连接处泄漏；
（3）卸车泵和加气机等连接软管破裂；
（4）冬季定期排液（取决于LPG质量）。
由于加气站的LPG储罐和主要管道均埋地敷设，因此储罐和主要管道的破裂事故可忽略不计。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 154
  3 事故频率分析与计算
对LPG加气站来说，顶上事件就是火灾爆炸事故。根据燃烧三要素理论可知，形成燃烧的三个基本条件是：点火源，可燃物和助燃物。由于助燃物是大气环境中的氧无法控制因此可不必分析，所以重点进行点火源概率和可燃物LPG的泄漏频率的分析。
（1）LPG泄漏事故频率。根据危险性识别，LPG泄漏事故主要发生于下列情况：
1)LPG罐顶安全阀释放频率：
2) 冬季排放。
3)储罐管道泄漏。
4)卸车泵和加气机等连接软管破裂事故。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 155
3 事故频率分析与计算
（2）点火概率。
分别发生于下列两种情况：
1)加气车辆打火造成的点火概率。
2)加气站周围居民点火做饭的点火概率。
综合起来，根据LPG泄漏事故频率与点火源概率同时发生的情况，可计算出LPG加气站火灾爆炸事故发生的频率是1.44×10-3/a。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 156
4 事故后果分析与计算
（1）事故前分析（Pre-incident）。
对LPG加气站进行事故前分析，可分析在最终发生火灾爆炸事故之前，但引发事件（如泄漏事故）己经发生这段时间内的事件发展过程。
通过分析计算，当高液位、高压力和操作人员关闭紧急系统均有效时，就可将泄漏事故发生率控制在10-7/a以下。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 157
4 事故后果分析与计算
（2）事故后分析（Post-incident）。
一种情况是LPG泄漏后在加气站内立即被来加气的车辆或其他原因点燃，则有80%的可能造成局部过热，20%的可能产生喷火冲击储罐导致蒸气云爆炸。如果LPG在站内未被点燃而是被风刮走，有25%的可能性刮向居民区，此时居民在做饭时间的可能性为33%，则50%会出现蒸气云爆炸，50%会出现蒸气云爆炸及闪火；有75%的可能性不是刮向居民区，则不会发生火灾爆炸事故。
因此，即使发生LPG泄漏事故，也不等于一定会发生火灾爆炸事故，安全（不发生燃爆）可能性是84%。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 158
5 风险分析与计算
对加气站进行的是个人伤亡风险评估，包括对人员伤害的性质、可能伤害事故的频率及出现伤害的时间范围。因为不是所有的火灾爆炸事故都能使人致死，死亡概率取决于发生事故时人员所处位置受到的热辐射强度和爆炸波的大小，当这两个指标之一超过人所能承受的最低标准时就会造成死亡事故。
在进行后果损失程度评估时，必须考虑易燃或毒性物质的浓度、热辐射强度和/或能量释放浓度、物理或生理影响以及工作场所的人员数量等因素。为此，就要了解物料泄漏和释放率，气体性质和扩散方式以及当地气象条件等。如果采用人工进行这些因素的综合影响计算，需要大量的数据和时间，国外DNV公司开发的计算软件SAFETI提供了有力的工具。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 159
将加气站的气象参数、LPG组分、操作条件以及根据事故树和事件树分析确定的各类事故发生频率输入SAFETI软件进行风险计算，即可获得LPG加气站的风险评价结果。该结果具有以下特点：
① 在LPG储罐附近的区域风险值为10-4/a，符合国外工作场所最大允许风险值10-3/a的要求；控制室等有人建筑物所处的区域风险值均为10-5/a，说明建筑物的安全间距是可以满足要求的；在加气站以外的区域风险均小于10-6/a符合国外规定的居民区风险标准。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
5 风险分析与计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 160
② 由于LPG的相对分子质量比较大，当发生泄漏时此较容易在地面积聚，因此下风侧比上风侧的危险大，并且延迟点火对下风侧的影响范围也较大。
③ LPG发生闪燃和喷火可能性较大，这主要是因为LPG的闪点较低。
④ 温度较高时，LPG蒸发较快形成蒸气云如果与空气混合将会形成爆炸性混合物。温度较低时，LPG蒸发较慢易形成池火，但由于物料总量不大，池火危害影响较小。
⑤ 风速较大时可以使LPG云飘散较远使危害范围扩大，而当风速较低时LPG容易在较小范围内长时间积聚，造成的危害更大。
三、某液化石油气加气站的定量风险评价
5 风险分析与计算
第3节 定量风险评价 能力要求

## Slide 161: 第3章 危险与危害程度定量评价
第1节 事故后果预测
第2节 事故概率分析与评价
第3节 定量风险评价
第4节 事故损失预测

## Slide 162
知识要求
能力要求
第4节 事故损失预测

## Slide 163
一、事故损失的分类
二、事故损失的预测方法
三、我国事故损失计算方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 164
事故损失指意外事件造成的生命与健康的丧失、物质或财产的毁坏、时间的损失、环境的破坏等。事故损失可如下分类:
1. 按损失与事故事件的关系分类
按损失与事故事件的关系分类可分为直接损失和间接损失两类。美国安全专家海因里希和我国的国家标准《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-86）》都采用了这种分类方法。
一、事故损失的分类
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 165
2. 按损失的经济特征分类
按损失的经济特征分类，可分为经济损失（或价值损失）和非经济损失（非价值损失）。前者指可直接用货币测算的损失，后者指不可直接用货币进行计量，只能通过间接的转换技术对其进行测算的损失。
3. 按损失与事故的关系和经济的特征分类
按损失与事故的关系和经济的特征进行综合分类可分为：直接经济损失、间接经济损失、直接非经济损失、间接非经济损失四种。
一、事故损失的分类
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 166
4. 按损失的承担者分类
按损失的承担者划分为个人损失、企业（集体）损失和国家损失三类。
5. 按损失的时间特性分类
按损失的时间特性划分为：当时损失、事后损失和未来损失三类。当时损失是指事件当时造成损失；事后损失是指事件发生后随即伴随的损失；未来损失是指事故发生后一段时间才会显现出来的损失。
一、事故损失的分类
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 167
第4节 事故损失预测 知识要求
一、事故损失的分类
二、事故损失的预测方法
三、我国事故损失计算方法

## Slide 168
企业事故经济损失是值企业在某特定期间内因事故导致的全部损失费用。企业事故经济损失的估算主要有以下几种。
1. 逐个费用相加法
把在计算期内每起事故的费用相加就是该时期的总费用。这种方法计算出来的企业事故经济损失最为准确，但是由于太烦琐而实际上难以实行。
2. 直接比例系数法
把一起事故的损失划分为两类：由公司申请、保险公司支付的金额划为“直接损失”，把除此以外的财产损失和因停工使公司受到损失的部分作为“间接损失”，直接经济损失和间接经济损失之比通常在1:2～1:10之间。其中比较有影响的是美国经济学家海因里希的研究结果为1：4。
二、事故损失的预测方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 169
（1）影响直接费用的因素 主要是工伤保险制度、工伤保险制度的不同，导致对同一比例伤害的保险费用不同。
（2）影响间接费用的因素 有行业危险性、工作程序的合理性和预防措施的完善程度，失业率的大小，经济状况，发生物质损失的可能性。前两个因素是因为与事故发生率密切相关，因而因而影响到间接费用的大小。失业率不同会导致替代受伤害者的工人的雇佣费不同。对于同一起事故引起的物质损失，在经济发展时期和经济衰退时期的费用不同。最后，在工伤事故中是否发生了物质损失及何种物质收到损失，将直接影响到间接费用的大小。
（3）同时影响直接费用和间接费用的因素 事故的严重程度，安全管理水平和对受伤害者的关切程度。
2. 直接比例系数法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 170
3. 分级平均费用估算法
将职业伤害事故按程度分为不同的几级，无伤害事故单列一级，通过小规模试验研究求出每级事故的平均间接费用，乘以每级事故的发生次数，然后把各级费用相加求出总间接费用，再加上直接费用和未予分级的死亡事故、永久性全部丧失劳动能力事故的间接费用，就是企业事故经济损失总费用。
二、事故损失的预测方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 171
如美国西蒙兹计算法，提出以下计算公式：
事故总损失＝保险损失＋A×停工伤害次数＋B×住院伤害次数＋C×急救医疗伤害次数＋D×无伤害事故次数 （公式3-134）
式中A、B、C、D为不同伤害程度事故的非保险费用平均金额。
分级计算的优点：
  能得出有利于预防工作的有用信息，事故的总费用只说明其财政后果，而不能提供关于预防工作的任何启示；
  能得到接近总费用的近似值，因为某一级平均费用的不精确性和误差对其他级的费用没有影响。
3. 分级平均费用估算法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 172
4. 以真实事故数据为基础的分类估算法
我国学者曾采用以真实事故数据为基础的分类估算法。
①考察在稳定状态下最近几年内发生的各类事故的真实数据，对每个事故的费用进行具体估算。
②对较常出现或隔一段时间又会出现同样或类似案例的部分缺工3天以上的职业伤害事故、部分轻微伤害事故、部分财产损失事故、部分听尝试，分类考察发生频率。对缺工3天以上的职业伤害事故，请知情人士提出关于所考察的事故占全部事故件数的百分比的估计。
二、事故损失的预测方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 173
4. 以真实事故数据为基础的分类估算法
③ 对死亡事故和永久性丧失劳动能力事故，将每个事故的费用分为两部分，一部分是永久性丧失劳动能力者因劳动能力降低和所需例行的医疗费用等造成的每个固定花费；另一部分是只在一定期间内发生的其他费用，相加求年平均值。两者之和为平均年度费用。
④ 对缺工3天以上的职业伤害事故、轻微伤害事故、财产损失、停车事故，将所考察的事故案例分为两部分，一部分是不常出现的案例，将每个案例的费用相加，再求年平均值；另一部分是较长出现或隔一段时间又会出现的案例，根据考察的结果确定平均每个案例的费用。
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 174
4. 以真实事故数据为基础的分类估算法
⑤ 考察近几年的排污费用、因事故导致的设备修理费用及交通事故（不造成本企业人员伤害）导致的赔款、罚款和修理费用，并求出平均年度费用。
⑥ 将③、④、⑤中的平均年度费用相加，即企业平均年度事故费用。
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 175
第4节 事故损失预测 知识要求
一、事故损失的分类
二、事故损失的预测方法
三、我国事故损失计算方法

## Slide 176
1. 事故损失的一般计算方法
1987年，我国开始执行《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-86）。该标准将伤亡的经济损失分为直接经济损失和间接经济损失两部分。因事故造成人身伤亡的善后处理支出的费用和毁坏财产的价值，是直接经济损失；因事故导致产值减少、资源破坏等受事故影响而造成的其他经济损失为间接经济损失。直接经济损失和间接经济损失的统计范围见图3-12。
三、我国事故损失计算方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 177
图3-12 事故直接经济损失和间接经济损失的统计范围
1. 事故损失的一般计算方法
固定资产损失
流动资产损失
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 178
2．事故总损失计算方法
根据国家标准《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）将伤亡事故的经济损失分为直接经济损失和间接经济损失两部分。即因事故造成人身伤亡的善后处理支出费用和毁坏财产的价值，是直接经济损失；导致产值减少、资源破坏等受事故影响而造成的其他经济损失的价值是间接经济损失。
计算：“事故总损失L＝事故经济损失＋事故非经济损失＝事故直接经济损失A＋事故间接经济损失B＋事故直接非经济损失C＋事故间接非经济损失D。”
三、我国事故损失计算方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 179
（1）事故直接经济损失A包括：
①设备、设施、工具等固定资产损失L设；
②材料、产品等流动资产的物质损失L物；
③资源（矿产、水源、土地、森林等）遭受破坏的价值损失L资。
（2）事故间接经济损失B包括如下方面：
①事故现场抢救与处理费用，根据实际开支统计。
②事故开支，根据实际开支统计。
③人员伤亡的丧葬、抚恤、医疗及护理、补助及救济费用等，根据实际开支统计。
④休工的劳动价值损失L日。
2．事故总损失计算方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 180
（2）事故间接经济损失B包括如下方面：
⑤事故罚款、诉讼费及赔偿损失，根据实际支出统计。
⑥减产及停产的损失，可按减少的实际产量价值核算。
⑦补充新职工的培训费用。
（3）事故直接非经济损失C包括：
①人的生命与健康的价值损失；
②环境破坏的损失。
（4）事故间接非经济损失D的计算。
(1)工效影响。
(2)声誉损失。
(3)政治与社会安定的损失。
2．事故总损失计算方法
第4节 事故损失预测 知识要求

## Slide 181
知识要求
能力要求
第4节 事故损失预测

## Slide 182
一、企业伤亡事故
二、火灾事故
三、职业病
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 183
1.估算的基本理论
事故经济损失估算的基本方法是：首先计算出事故的直接经济损失以及间接经济损失，然后应用各类事故的非经济损失估算技术(系数比例法)，估算出事故非经济损失，两者之和即是事故的总损失，如下计算。
事故经济损失=∑L1i+∑L2i (公式3-135)
事故非经济损失=比例系数×事故经济损失
事故总损失=事故经济损失+事故非经济损失
式中 L1i——i类事故的直接经济损失；
L2i——i类事故的间接经济损失。
一、企业伤亡事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 184
2.事故损失估算的技术基础
人员伤亡事故的价值估算方法可分为伤害分级比例系数法、伤害分类比例系数法和事故伤害年度总费用法。
（1）伤害分级比例系数法
第一步，首先把人员伤亡分级，并研究分析其严重度关系，从而确定各级伤害程度的比重关系系数。
第二步，实际损失的估算。根据各级伤害程度的比重关系系数估算事故人员伤亡损失。
一、企业伤亡事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 185
2.事故损失估算的技术基础
（2）伤害分类比例系数法
如果不知道各类伤害人员的休工日，而只知其伤害类型时，难以确定其伤害级别，可采取“伤害类型比例系数法”进行估算。其基本思想与“伤害级别比例系数法”一致，由两步来完成：
第一步，根据表3-29（P167，书）的比例系数，计算伤亡直接损失。
第二步，根据直接损失与间接损失的比例系数求出见解损失。
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 186
2.事故损失估算的技术基础
（3) 事故伤害年度总费用法
企业职业伤害事故的年度费用，通过保险费用和保险补偿的案例数表达出来，并最终通过工资表达出来。
该方法的应用条件如下：
①工伤保险补偿制度要较为完善；
②企业在生产、运行机制、设备、管理等方面在较长时期内较为稳定；
③为确定系数的值和平均每个补偿案例的缺工日数，需要通过实验研究或依靠有关的统计数据。
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 187
第4节 事故损失预测 能力要求
一、企业伤亡事故
二、火灾事故
三、职业病

## Slide 188
二、火灾事故
（1）火灾损失的内容
通常火灾造成的经济损失包括如下几方面：
1）火灾中人受到伤亡所支出的费用(直接和间接的费用)；
2）被火烧毁、烧损、烟熏和在灭火中破损、水渍等所造成的物质和财产的直接损失；
3）停产和减产的损失；
4）资源遭受破坏的损失；
5）人员受伤亡后所需补充新职工的培训费用；
6）其他损失费用，如处理环境污染费用等。
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 189
（2）火灾物质损失额的计算方法
1)固定资产类的火灾损失计算方法
①房屋建筑物的火灾损失额按重置完全价值折旧方法计算。(P169)
②机器、设备、仪器、仪表、车辆、飞机、船舶等火灾损失额，也按重置完全价值折旧方法计算，计算公式同上述的房屋建筑物火灾损失计算方法。成套机械设备因火灾而失去了原有的全部使用价值的，应按照全毁计算损失。
③对于交通运输企业和其他企业专业车队的客货运汽车、大型设备、大型建筑施工机械，根据国务院有关文件规定，按工作量进行折旧。
二、火灾事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 190
（2）火灾物质损失额的计算方法
1)固定资产类的火灾损失计算方法
④固定资产的使用已接近、等于或超过规定的使用年限的80％，但仍有使用价值的，其火灾损失额按重置完全价值的20％计算。
⑤当重置完全价值在特殊情况下无法确定时，用原值代替重置完全价值计算。
⑥古建筑火灾损失，按修复费计算或根据古建筑的保护级别，分别按每平方米建筑面积1000~5000元计算。
二、火灾事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 191
（2）火灾物质损失额的计算方法
2) 流动资产类的火灾损失额，按购入价扣除残值计算。
3) 商品火灾损失额按进货价扣除残值计算；成品、半成品火灾损失额，一律按成本价扣除残值计算；衣物和日常生产用品火灾损失额，以新旧程度相同的同类物品价值计算；书画古董、美术工艺品、珠宝等物品AA损失额均按国家规定的国内牌价计算。
二、火灾事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 192
（2）火灾物质损失额的计算方法
4) 牲畜、家禽、粮、棉、油等农副产品的火灾损失额均按国家收购牌价计算。
5) 园林、集体林、个体林、草原的火灾损失额按当地有关部门的规定计算。
（3）火灾损失计算方法的特殊说明及实例
二、火灾事故
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 193
第4节 事故损失预测 能力要求
一、企业伤亡事故
二、火灾事故
三、职业病

## Slide 194
三、职业病
职业病患者劳动期间的工资、治疗费、抚恤费、丧葬费及由于健康受到影响所造成劳动能力的降低，使其少为国家企业创造的财富等是职业病给企业带来的经济损失的主要内容。目前对职业病经济损失的计算还缺乏统一标准。
根据专家有关调查分析，职业病经济损失可如下估算：
L职=∑Mi(L直+L间) （公式2-151）
式中： L职——总经济损失，元；
Mi——患职业病人数，人；
L直——直接经济损失，元；
L间——间接经济损失，元。
第4节 事故损失预测 能力要求

## Slide 195: 本章小结： 本章主要讲述了事故后果预测、事故概率分析与评价、定量风险分析和事故损失预测的内容
本章小结

## Slide 196
祝大家学习顺利！