## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师一级专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2
  第1章 区域危险和有害因素辨识与分析
  第2章 危险与危害程度定性评价
  第3章 危险与危害程度定量评价
  第4章 风险控制
  第5章 技术管理
  第6章 培训和指导

## Slide 3
第5章 技术管理
第1节 评价技术创新与开发
第2节 技术支撑
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
知识要求
能力要求
第1节 评价技术创新与开发

## Slide 5
第1节 评价技术创新与开发 知识要求
一、信息处理的知识
二、科学研究的内涵
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
一、信息处理知识
1.信息与数据的关系
信息是数据的内涵，是数据的语义解释； 数据是信息的符号表示或称载体。数据是信息存在的一种形式，只有通过解释或处理才能成为有用的信息。数据可以用不同的形式表示，而信息不会随数据不同的形式而改变。
2. 信息处理的基本过程
人们将原始信息表示成数据，然后对这些数据进行处理，从这些原始的、无序的、难以理解的数据中抽取或推导出新的数据，这些新的数据成为结果数据。结果数据对某些特定的人来说是有价值的、有意义的，可以作为某种决策的依据或用于新的推导。
第1节 评价技术创新与开发 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
第1节 评价技术创新与开发 知识要求
一、信息处理的知识
二、科学研究的内涵
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
二、科学研究的内涵
科学研究是人类在认识世界、改造世界的实践中、应用正确的科学理论和先进技术探索未知或未全知事物本质和规律的一般认识和实践活动，是发现新的科学理论、创造新技术的活动。它的特征是不断发现、发明、变革、发展，推动社会进步，因此科学研究没有尽头，没有顶峰。科学研究是发现新的科学规律、科学理论，创造和发明新技术的不停的实践过程，没有科学研究就没有科学技术的发展，就没有社会的进步。
根据研究的目的、使用方法、研究的深度和广度将科学分为下列三类。
1.基础研究
（1）理论基础研究； （2）应用基础研究
2. 应用研究
3. 实验研究
第1节 评价技术创新与开发 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
知识要求
能力要求
第1节 评价技术创新与开发

## Slide 10
一、安全评价新方法的运用
二、创新与开发新的安全评价技术方法
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
一、安全评价新方法的运用
这部分简单介绍火炸药及其制品燃烧爆炸危险源现实危险度评价方法（BAZ-2法）
1.有关术语及解释
（1）评估单元：指一次评价估算所涉及的范围。可以是一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的可能同时引起事故的几个（套）生产装置、设施或场所。
（2）危险源：燃烧爆炸危险源，简称危险源。是指研制、生产、贮运、使用危险品的单元（包括场所或设施）。一般将一个相对独立的工房、库房、车间或生产线划定为一个危险源系统，即同一个评估单元。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
1.有关术语及解释
（3）危险度：危险源存在的危险概率和危险严重度的乘积，也称为风险。危险度包括系统内的现实危险度和系统外的现实危险度，其中系统内现实危险度又包括固有危险度和可控危险度。
（4）现实危险度：由现有的工艺条件、环境因素和管理绩效等共同决定的危险源实际危险状态。
（5）固有危险度：危险源系统内火炸药及其制品的本身特性所决定的危险度。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
1.有关术语及解释
（6）可控危险度：与危险品生产工艺条件、危险场所人员密度、事故率等有关，可通过人、机（物）、作业环境采取安全技术和管理措施进行控制的危险度。
（7）TNT当量：相同条件下，在离爆炸中心同一距离处产生相同爆炸效应的TNT质量与被评危险品的质量之比。
（8）计算药量：危险源系统内，在失控条件下危险品发生燃烧爆炸事故（含殉燃、殉爆）的最大药量。
（9）安全距离：进行危险品研制、生产、贮存、使用的建筑物与各类需保护目标之间，在所允许的破坏程度下标准规定范围内的最小距离，包括内部安全距离和外部安全距离。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
2.危险源的确定原则
火炸药或制品在研制、生产、贮运、使用过程中，具有燃烧爆炸危险性的场所、建（构）筑物等，应按其危险度、安全距离、重要性三方面确定如下：
（1）各类危险品在不同作业单元，其燃烧爆炸危险大小不同。将危险度高的作业单元确定为危险源。
（2）相邻危险源之间的内部安全距离达不到《安全规范》相关规定要求时，应确定为同一个评估单元的危险源。
（3）重大军工型号项目中，存在燃烧爆炸危险的，可确定为危险源。
3.评价程序 见P212，书。
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
4. 评估方法
（1）危险度计算
危险源系统的危险度按发生燃烧爆炸事故可分为：系统内现实危险度H内和系统外现实危险度H外，其现实危险度 H 的评价数学模型按（公式5-1）计算。
式中： H ——现实危险度；
H内 ——系统内现实危险度；
H外 ——系统外现实危险度。
系统内现实危险度由该系统内工艺特定危险系数、危险品的固有危险度、可控危险度和可控危险度的未受控系数决定。
系统外现实危险度，即当危险源一旦发生燃烧爆炸事故，系统外相邻的建筑物（如工房、库房、生产辅助用房、办公室、民宅等）或设施所受影响的危险度。
（公式5-1）
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
（2）系统内现实危险度H内的确定
系统内现实危险度包括系统内固有危险度和系统内可控危险度。系统内固有危险度与危险品的敏感度、爆炸威力和药量（以TNT当量计）有关；系统内可控危险度是系统运行时的动态危险度，可通过适当的安全管理加以控制。
H内 =C （V + K ×B ） （公式5-2）
式中：H内 — 同公式（5-1）；C — 系统内工艺特定危险系数，取值范围为1.0-1.5；V —系统内危险品具有的固有危险度；K —系统内可控危险度的未受控系数；B—系统内可控危险度。
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
（2）系统内现实危险度H内的确定
1）系统内固有危险度的计算
系统内固有危险度V 由物性危险系数α 和物量危险系数β 确定。
V = α ×β （公式5-3）
式中：V — 同（公式5-2）；α — 物性危险系数，即火炸药综合感度特征值；β — 物量危险系数，由火炸药数量及其威力特性决定，其反映事故爆炸可能造成的破坏严重程度。
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
（2）系统内现实危险度H内的确定
1）系统内固有危险度的计算
①物性危险系数（综合感度特征值）α 的确定
确定物性危险系数时，应考虑危险品在研制、生产、贮存、使用过程中可能遇到的各种外界作用及其响应，主要有热、明火、机械（撞击、摩擦）、冲击等，相应为危险品的热感度、火焰感度、机械感度、爆轰（冲击波）感度等。常用危险品的感度性能参数见表5-1（P214，书）。不能满足需要时，用公式5-4估算。
α=（α1 +α2 +α3 +α4 +α5 +α6 ）/6 （公式5-4）
α1 ：热爆炸危险系数；α2 ：热分解危险系数； α3：撞击危险性系数；α4：摩擦危险性系数；α5：火焰危险性系数；α6：冲击波危险性系数。
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
（2）系统内现实危险度H内的确定
1）系统内固有危险度的计算
①物性危险系数（综合感度特征值）α 的确定
例1 估算“太安”综合感度特征值。
解：
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 20
（2）系统内现实危险度H内的确定
1）系统内固有危险度的计算
②物量危险系数β的确定
物量危险系数β 的取值，由危险品数量和发生燃烧爆炸事故后可能造成的破坏威力的特性确定，按公式5-计算。
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
（公式5-5）
常用火药或推进剂的TNT当量值见表5-2，P216，书
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
（2）系统内现实危险度H内的确定
2）可控危险度B 的确定
危险源系统内的可控危险度B 由该系统内火炸药动态危险度WB 、危险场所人员密度或出现频次系数D、事故概率指标值P 决定。系统内的可控危险度B 按（公式5-6）至（公式5-8）计算。
B = WB ×D×P （公式5-6）
WB = α×β×γ （公式5-7）
γ =γ1 +γ2 +γ3 +γ4 +γ5 （公式5-8）
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
（2）系统内现实危险度H内的确定
3）可控危险度未受控系数（或叫不安全隐患系数）K 的计算
系统内对人、机（物）、环境等安全状态控制程度的确定，采用达标率或得分率的方法。人、机（物）、环境等安全状态达到了最佳，系统危险度应降至最低，即K →0 时，K×B →0。
可控危险度未受控系数K 按（公式5-9） 算
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
（公式5-9）
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
（3）系统外现实危险度H外的确定
H外= （1－R1i/R0i）Ci （公式4-10）
式中：H外 — 同（公式4-1）；
n — 系统外所有受系统内燃烧爆炸事故影响的建（构）筑物或设施的总数；
R1i — 第i 个建（构）筑物或设施距离爆炸中心的实际距离值；
R0i — 标准与规范规定的安全距离值；
（1－R1i/R0i） —— 系统外第i 个建（构）筑物或设施的安全距离未达标率；
Ci —— 系统外第i 个受系统内爆炸事故影响的建（构）筑物或设施的危险严重度Ci 。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
（4）现实危险度H 计算结果与危险等级的判别准则
根据被评单位实际，按现实危险度H 评价数学模型计算，对照“表5-7(P220,书)”，可得出危险源现实危险度的数值，判别危险源的危险等级。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
4. 评估方法
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 25
5.评价结论与安全对策措施
被评单位应根据危险源现实危险度的评价结论，采取相应的整改措施：
（1）Ⅰ级危险源。应对评价过程中发现的问题、隐患等应用安全技术和管理措施进行完善、按照PDCA原则持续改进，由分厂、分公司级部门进行监督实施；
（2）Ⅱ级危险源。应对评价过程中发现的安全隐患、未受控危险因素加强监控整改，由企业级部门监督实施；
（3）Ⅲ级危险源。应对评价过程中发现的安全隐患、未受控危险因素限期整改，由企业集团级部门监督实施；
（4）Ⅳ级危险源。立即停产，对评价过程中发现的重大安全隐患、未受控危险因素立即整改、排除，由国家级部门监督实施。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 26
6. 实施要求
（1）被评单位提出评价委托，由其上级主管部门组织进行评价。项目中涉及的保密内容，评价人员应遵循国家保密法及相关规章制度执行。企事业单位也可按此本标准进行自评，作为日常安全管理的参考或依据。
（2）对系统内可控危险度的未受控系数K 值现场检查评价打分，“人、机（物）、环境”评价检查表中的每个部分，都不应少于三人。
（3）评估结果可作为被评单位对危险源监控、整改的依据。
（4）评估中所使用的数据不能满足需要时，可查阅有关标准和资料；对系统内可控危险度的未受控系数K 值的计算，也可适当变换采用模糊评价方法。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
一、安全评价新方法的运用
Notes: <number>
<number>

## Slide 27
一、安全评价新方法的运用
二、创新与开发新的安全评价技术方法
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 28
二、创新与开发新的安全评价技术方法
1. LEC法简介
基本思想是影响作业场所危险性的主要因素有发生事故的可能性和暴露于此场所遭受事故危害的后果。
其表达式为：
D=LEC （公式4-12）
式中， D — 危险度；
L—事故发生的可能性（类似于概率）；
E—暴露于危险环境（作业场所）的频率；
C—危险严重度。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 29
二、创新与开发新的安全评价技术方法
1. LEC法简介
该方法概念清晰，操作简便，便于对危险作业进行初步评价。然而该方法也存在一些有待改进的地方。
（1）对评价者的经验依赖性大。
（2）本身未明确考虑安全管理对系统现实危险性的影响，评价结果与真实情况有一定偏差。
（3）各参数是人为设定的间断函数，函数取值相对粗糙模糊，导致评价结果准确度不高。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 30
2. LEC法改进
针对LEC法具有的一些不足，可以在科学分析研究的基础上，对方法进行适当的改进。下面考虑到加强安全管理可以降低系统现实危险度的实际情况，结合烟花爆竹、民爆等行业及作业条件危险性评价方法的特点，对该方法进行适当改进。
参考DOW化法，可以在原来数学模型的基础上增加一个参数M，称之为安全管理系数，主要涉及四个方面的安全管理：对作业人员的管理，对设备的管理，对物料的管理，对作业环境的管理。
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
二、创新与开发新的安全评价技术方法
Notes: <number>
<number>

## Slide 31
D=M×L×E×C （公式4-12）
M=M1×M2×M3×M4 （公式4-13）
式中，M — 管理系数；
M1 — 作业人员管理系数；
M2 — 设备管理系数；
M3 — 物料管理系数；
M4 — 作业环境管理系数。
四个系数的确定见表5-18至5-21（P227至228，书）
第1节 评价技术创新与开发 能力要求
二、创新与开发新的安全评价技术方法
2. LEC法改进
Notes: <number>
<number>

## Slide 32
第2节 技术支撑
知识要求
能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 33
第2节 技术支撑 知识要求
一、数据库功能设置知识
二、技术支撑体系
Notes: <number>
<number>

## Slide 34
一、数据库功能设置知识
1. 数据库基本概念
（1）数据与数据处理
数据库：能将大量的数据按照一定的方式组织并存储起来，能够快速方便的管理与维护数据的方法与技术，大大地方便了数据共享。
数据处理：也称信息处理，是利用计算机对各种类型的数据进行处理，包括数据的采集、整理、存储、分类、排序、检索、维护、加工、统计和传输等一系列操作过程。
第2节 技术支撑 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 35
数据处理的目的是从大量数据中，通过分析、归纳、推理等科学方法，利用计算机技术，数据库技术等技术手段，提取有效的信息资源，为进一步分析、管理、决策提供依据。
（2）数据库系统（DataBase System，DBS）
是运行数据库系统的计算机系统，包括：计算机硬件环境和操作系统环境、DBMS、数据库、数据库应用系统、用户、数据库管理系统、操作系统、硬件。
第2节 技术支撑 知识要求
一、数据库功能设置知识
1. 数据库基本概念
（1）数据与数据处理
Notes: <number>
<number>

## Slide 36
（1）设计原则
1）概念单一化“一事一地”的原则。
2）避免在表之间出现重复字段。
3）表中的字段必须是原始数据和基本数据元素。
4）用外部关键字保证有关联的表之间的联系。
（2）设计步骤
设计步骤包括以下：需求分析、确定需要的表、确定所需字段、确定主键、确定联系、设计求精与优化
（3）数据库设计过程
1）需求分析 2）确定需要的表
3）确定所需字段
第2节 技术支撑 知识要求
一、数据库功能设置知识
2. 数据库设计基础
Notes: <number>
<number>

## Slide 37
第2节 技术支撑 知识要求
一、数据库功能设置知识
二、技术支撑体系
Notes: <number>
<number>

## Slide 38
二、技术支撑体系
1.技术支撑体系的内容
（1）基础数据库
1）法律法规、技术标准数据库。
2）有关物质特性、事故案例数据库。
3）其他数据库。
（2）技术及软件
购买及自主开发的技术、计算软件、内部管理信息系统软件、图书和资料管理系统软件等。
第2节 技术支撑 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 39
二、技术支撑体系
1.技术支撑体系的内容
（3）检测检验及科研开发能力
检测检验主要包括检测检验资质类别、业务范围、项目及检测检验人员资格等。科研开发能力是指机构安全评价技术研究的基础条件（包括设备和科研人员状况）、科研开发项目、科研经费与资金投入等。
（4）协作支撑
安全评价机构如果自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。
第2节 技术支撑 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 40
2.技术支撑体系建设的要求
（1）上述各项是安全评价机构必备的技术支撑条件。
（2）技术支撑条件应在过程控制手册中详细说明。
（3）评价机构应建立安全评价工作技术支撑制度。
（4）评价机构应与省内及国家的安全评价机构及科研院所保持良好的联络渠道，在机构自身技术力量不能满足评价或科研工作的需要时，与其他专业部门进行协作来保证工作质量。
第2节 技术支撑 知识要求
二、技术支撑体系
Notes: <number>
<number>

## Slide 41
第2节 技术支撑
知识要求
能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
二、安全评价技术支撑体系建设方案的提出
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 43
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
1. 安全评价数据库编制内容分析
根据安全评价实际工作中遇到的具体内容和安全评价机构所需要的技术支撑，了解和分析评价基础数据库主要内容。
一般的安全评价技术数据库应有：安全评价涉及到的多种基础数据，包括国家有关的安全法律法规和技术标准，危险化学品的安全技术说明书，水体、气象、地质、地震、土壤、作物、噪声、震动、放射性、电磁波以及社会经济、文物古迹和人文对安全健康带来的影响等。
为了更全面直观地反映这些信息，安全评价基础数据库拟包括评价基础数据库系统和安全评价计算软件及地理信息系统两大系统。
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 44
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
2.数据库系统的主要内容
（1）评价依据
国家有关安全评价的法律、法规、部门规章等。
（2）评价标准与评价导则
国家安全标准、行业安全及安全评价标准，地方安全标准和有关的国外风险管理和风险评价标准
（3）国内外安全生产事故动态数据库
（4）软件和工具
安全评价预测模型等相关软件
（5）危险化学品安全技术说明书及相关安全评价基础数据库。
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 45
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
2.数据库系统的主要内容
（6）安全预评价、竣工验收安全评价、现状安全评价相关评价报告基础数据库。
（7）专家数据库
安全评价专家、生产经营单位及相关设计单位工艺、设备、仪表、电气、消防、公用工程等的数据库。
（8）评价报告书（表）相关的数据库
报告书（表）的编写规范格式，各类评价标准及导则，优秀安全评价报告案例及相关信息。
（9）类比工程项目劳动安全卫生检测数据库
不同类比工程的噪声、粉尘、射线、毒物、高低温、
震动等检测数据库。
（10）与评价相关的其他数据库。
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 46
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
3.评价基础数据库设计
（1）评价基础数据库信息组成
1）数据信息组成
①安全评价有关的法律、法规、部门规章、 地方区域规划等文件信息；
②国家安全生产标准、评价技术导则与规范、有关的国外安全评价标准信息；
③专家数据库；
④安全评价事故和风险预测模型及相关技术参数
⑤相关软件和工具（申报与统计软件）；
⑥自然与社会环境地理信息系统。
2）与安全评价相关的其他信息组成
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 47
（2）安全评价基础数据库设计思想
1）以框架结构设计为主要内容和工作重点；
2）栏目设置较为全面；
3）栏目信息分阶段逐步齐全；
4）需要设立研究项目的，建议以立项研究；
5）不同部门的数据无法直接提供的，由有关部门依据有关规定自行建设、维护，结果可与基础数据库系统相连；
第2节 技术支撑 能力要求
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
3.评价基础数据库设计
Notes: <number>
<number>

## Slide 48
（2）安全评价基础数据库设计思想
6）数据采取分布式为主导的异构式数据网络结构
7）确定基础数据库的基本数据类型，数据量级估计，根据类型划分确定数据的不同存储形式；
8）根据标准化后的数据建立数据表和索引表，给出数据字典；
9）数据安全性的确定；
10）数据库设计响应时间；
11）确定各类数据的基本查询条件和访问方式，实现多条件查询数据。
第2节 技术支撑 能力要求
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
3.评价基础数据库设计
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
一、安全评价基础数据库建立方案的提出
二、安全评价技术支撑体系建设方案的提出
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
二、安全评价技术支撑体系建设方案的提出
1）评价机构自身技术能力分析
2）评价机构技术支撑需求分析
3）评价机构经济能力分析
4）国内外技术力量调研
5）提出技术支撑体系建设方案
第2节 技术支撑 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 51: 本章小结： 本章主要从评价技术创新开发、和技术支撑的角度，讲解评价技术管理的内容
本章小结

## Slide 52
祝大家学习顺利！