## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师一级专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 主要内容
  第1章 区域危险和有害因素辨识与分析
  第2章 危险与危害程度定性评价
  第3章 危险与危害程度定量评价
  第4章 风险控制
  第5章 技术管理
  第6章 培训和指导

## Slide 3: 第1章 区域危险和有害因素辨识与分析
第1节 区域危险和有害因素辨识方案
第2节 区域危险和有害因素分析

## Slide 4
知识要求
能力要求
第1节 区域危险和有害因素辨识方案

## Slide 5: 第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
区域规划(P1) 指在一定地域范围内对国民经济建设和土地利用的总体部署，即人们根据现有的认识，对规划区域的未来设想和理想状态及其实施方案的选择过程。 区域安全规划(P1) 指人们为使区域内工业生产过程安全与经济社会协调发展，而对区域内部自身活动所做的时间和空间的合理安排。其目的是发挥区域的整体优势，达到人和自然的和谐共生，促使区域社会经济快速、稳定、协调和可持续发展。
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
工业生产集中区域(P1) 根据地区区域规划和经济发展需要建立起来的企业、厂房及设施等相对集中的一个区域。 与个体危险有害因素辨识有所不同，区域危险有害因素辨识更多的是考虑个体与个体之间的相互影响，系统内与系统外的相互影响，事故发生后果的链式传播（多米诺效应）等因素，区域危险有害因素的辨识是区域安全规划的基础。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
一、区域危险有害因素辨识方案的编制原则
二、区域危险有害因素辨识方案的包含要素
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
一、区域危险有害因素辨识方案的编制原则
(P2)
1．科学性原则
2．系统性原则
3．整体性原则
4. 相关性原则
5．预测与可控性原则
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
一、区域危险有害因素辨识方案的编制原则
二、区域危险有害因素辨识方案包括要素
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
二、区域危险有害因素辨识方案包括的要素
(P3)
1.区域整体布局规划
2.区域基础设施规划
3.区域的安全管理规划
4.区域应急救援体系规划
5.区域安全容量
6.其他要素
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
知识要求
能力要求
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求

## Slide 12
一、编制资料收集方案
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
三、区域危险和有害因素辨识分析方案编制应用举例
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
一、编制资料收集方案(P3-P4)
1．收集资料的基本要求
2．资料的主要内容
3．资料收集的主要途径
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
1．收集资料的基本要求
（1）资料可信性
（2）资料准确性
（3）资料完整性
（4）资料实用性
（5）有关目标数据的采用
（6）数据单位
（7）资料时限要求
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
一、编制资料收集方案
1．收集资料的基本要求
2．资料的主要内容
3．资料收集的主要途径
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
2．资料的主要内容
（1）经济社会基础资料
主要是通过各级发展改革、统计、国土资源、建设、交通、水利、林业、农业、电业、矿产、气象、地质、消防、环保、安监、海事、卫生、科技等相关部门收集的人口、经济社会发展的基础资料。
（2）现状资料
主要是区域内区域划分、产业布局、土地利用、生产经营单位生产建设现状等方面的资料。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
2．资料的主要内容
（3）规划及专项调查资料
包括收集人口的规划预测、经济社会发展规划、各部门的“发展规划”及行业用地、区域划分、空间布局的规划资料，尤其注意收集重点项目、重点区域的规划资料，收集相关的规划图样。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
一、编制资料收集方案
1．收集资料的基本要求
2．资料的主要内容
3．资料收集的主要途径
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
3．资料收集的主要途径
（1）文字资料的收集
（2）实地调查
（3）网络查询
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 20
一、编制资料收集方案
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
三、区域危险和有害因素辨识分析方案编制应用举例
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
(P5-P6)
1．前期准备
2. 危险有害因素辨识分析方法
3．方案编制的主要内容
4．方案编制注意事项
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
1．前期准备
（1）资料整理
（2）类比分析
（3）专题调研
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
1．前期准备
2. 危险有害因素辨识分析方法
3．方案编制的主要内容
4．方案编制注意事项
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
2. 危险有害因素辨识分析方法
（1）直观经验法
适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的系统。
1）对照、经验法。
2）类比法。
3）案例法。
（2）系统安全分析法
常用于复杂、没有事故经验的新开发系统，如事件树、事故树等。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 25
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
1．前期准备
2. 危险有害因素辨识分析方法
3．方案编制的主要内容
4．方案编制注意事项
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 26
3．方案编制的主要内容
（1）区域产业规划中的危险有害因素分析
（2）区域内自然条件的危险有害影响分析
（3）区域与周边环境的相互影响分析
（4）区域内外重大危险源的多米诺效应分析
（5）区域安全管理与应急救援体系建设的危险有害因素分析
（6）交通运输的危险有害因素分析
（7）环境保护的影响分析等。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 27
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
1．前期准备
2. 危险有害因素辨识分析方法
3．方案编制的主要内容
4．方案编制注意事项
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 28
4．方案编制注意事项
（1）分清主要危险有害因素
（2）防止遗漏
（3）避免惯性思维
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 29
一、编制资料收集方案
二、编制区域危险和有害因素辨识分析方案
三、区域危险和有害因素辨识分析方案编制应用举例
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 30
三、区域危险和有害因素辨识分析方案编制应用举例
(P6-P7)
化工集中区主要有二大类，即石化工业园区和精细化工工业园区。石化工业园区内生产装置规模大，常常在高温、高压下运行，介质易燃易爆，一旦发生事故往往是灾难性的。精细化工园区装置的规模相对较小，但装置数量多，反应器和分离器多，间歇操作多，自动化程度低，容易发生事故。这二类化工园区的事故类型也各有一些特色，也有一些共性。化工集中区由于装置密集、有害物质容量大、事故容易链式传播等原因，事故的后果与风险均比一般的化工企业要大得多。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 31
编制石化工业园区和精细化工工业园区危险有害因素辨识分析方案如图所示。
第1节 区域危险和有害因素辨识方案 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 32: 第1章区域危险和有害因素辨识与分析
第1节 区域危险和有害因素辨识方案
第2节 区域危险和有害因素分析

## Slide 33
知识要求
能力要求
第2节 区域危险和有害因素分析

## Slide 34
一、自然灾害知识
二、企业总体布置基本知识
三、区域安全容量
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 35
一、自然灾害知识（P8-P14）
1．地震
2．海啸灾害
3．气象灾害
4. 地质灾害
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 36
1．地震
（1） 地震波
（2） 地震的强弱
（3） 地震带
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 37
（1） 地震波
1) 体波
地震在地球内部会产生两种体波：P波和S波。P波传播速度最快，质点沿波的传播方向做压缩和拉伸运动。S波只可以在固体中传播。S波传播时，质点运动方向与S波的传播方向互相垂直，介质中产生剪切应力。
2) 面波
面波是沿地球表面附近传播的一种弹性波。面波传播的速度比体波慢。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 38
1．地震
（1） 地震波
（2） 地震的强弱
（3） 地震带
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 39
（2）地震的强弱
表示地震强如有两种方法，即用震级和烈度的方式表示。
1) 震级表示
该方法用地震释放出的能量表示地震强弱。
2) 烈度表示
烈度是用地面上产生的破坏程度来表示地震强弱的。与世界大多数国家一样，我国采用12级的地震烈度，见表1-1。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 40
表1-1 地震烈度表
地震烈度 | 破坏程度
小于Ⅲ度 | 人无感觉，仪器可记录到
Ⅲ度 | 夜深人静时人有感觉
Ⅳ~Ⅴ | 睡觉的人惊醒，吊灯摆动
Ⅵ度 | 器皿倾倒，房屋轻微损坏
Ⅵ~Ⅶ | 房屋破坏，地面裂缝
Ⅷ~Ⅹ | 房倒屋塌，地面破坏严重
Ⅺ~Ⅻ | 毁灭性破坏
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 41
1．地震
（1） 地震波
（2） 地震的强弱
（3） 地震带
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
（3） 地震带
1) 环太平洋地震带。全球70%的地震发生在该地震带，其中包括日本、中国台湾、美国加州圣安德烈斯等著名的地震活动区。
2) 欧亚地震带（地中海到中国喜马拉雅山脉）。该地震带上的地震分布比较分散，全球15%的地震发生在该区域。
3) 洋脊地震带（沿各大洋中脊分布）。该地震带上的地震约占全球地震的5%。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 43
一、自然灾害
1．地震
2．海啸灾害
3．气象灾害
4. 地质灾害
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 44
2．海啸灾害
海啸是由海底地震、火山爆发、泥石流、滑坡等海底地形的突然变化引起的具有超长波长和周期的大洋行波。
海啸一般指海底地震发生在离海岸线几十千米或一二百千米以内，海啸波到达沿岸时间很短，约几分钟到几十分钟。很难防御。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 45
一、自然灾害
1．地震
2．海啸灾害
3．气象灾害
4. 地质灾害
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 46
3.气象灾害
（1）台风（飓风）
热带气旋是地球上最具破坏力的天气系统。台风（飓风）指中心附近最大风力达到12级或以上(即风速达到32.6m/s以上)的热带气旋。按世界气象组织(WMO)统一规定，热带气旋分热带低压、热带气旋、热带风暴、强热带风暴和台风5级。
（2）沙尘暴
沙尘暴指由于强风将地面大量沙尘吹起，空气浑浊，水平能见度小于1km的天气现象。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 47
一、自然灾害
1．地震
2．海啸灾害
3．气象灾害
4. 地质灾害
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 48
4.地质灾害
（1）滑坡
滑坡是在重力作用下，高处的物质有向低处运动的趋势，但并非所有的山坡都会发生滑坡。发生滑坡的主要条件是层面倾角，层面上摩擦系数和滑动面的形态要达到相应的条件。
（2）泥石流
泥石流是沙石、泥土、岩屑、石块等松散固体物质和水的混合物在重力作用下沿着沟床或坡面向下运动的特殊流体。泥石流危害巨大。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
一、自然灾害
二、企业总体布置基本知识
三、区域安全容量
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
二、企业总体布置基本知识（P14）
企业总体布置：在已选定的拟建企业场地上，对建设项目和生产经营单位的生成区、居住区、相邻企业、水源、电源、渣厂、运输、平面竖向、防洪排水、外部管线、发展预留、施工用地等进行全面规划。
生产区：工厂由生产工艺装置、辅助设施、公用工程设施等组成的区域。
居民区：指具有一定人口和用地规模，人们日常居住的地方。
施工用地：指建设项目和生产经营单位建设时所需要的用地，包括各种预制场和施工行政管理及生活用地等。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 51
二、企业总体布置基本知识
建设项目和生产经营单位总体布局应符合以下原则：
1. 符合当地城市（镇）规划、区域规划、工业区规划等的要求；有条件时，必须与城镇和邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用及生活设施等方面协作。
2. 环境保护的有关规定，保护附近城市（镇）和居民区的环境质量，有利于人身和生产安全。
3. 节约土地，不占或少占良田，有条件时应开拓新的土地资源，减少拆迁。
4. 满足生产要求，有利于物料的输送和节约能源。
5. 因地制宜，充分适应气象、地形、工程水文等自然条件；
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 52
二、企业总体布置基本知识
建设项目和生产经营单位总体布局应符合以下原则：
6. 近期和远期相结合，应考虑到企业远景发展的可能性；
7. 统一布置生产区域内外的输送系统（公路、铁路、水路），应有合理的铁路、公路、水运系统；
8. 厂外管线宜沿道路敷设，高压架空输电线路的布置可与绿化带的规划相结合；
9. 宜保留绿化地，合理布置防护林和新的绿地。
10. 建设项目和生产经营单位位于军事禁区、机场、国家自然保护区、名胜古迹附近时，要符合国家规范和设计的要求，尽量避开以上区域。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 53
一、自然灾害
二、企业总体布置基本知识
三、区域安全容量
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 54
三、区域安全容量（P14-P16）
工业集中区域安全发展是指工业集中区域现代化进程以安全为准则的发展和建设思路。
1.概念
安全容量是指工业集中区域事故灾害在正常运行时期内不会对工业集中区域人员、设施、环境、经济等安全保障系统带来无法接受的不利影响的最高限度，可将之量化为工业集中区域对事故灾害的最大容忍度。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 55
三、区域安全容量
2.含义
可从三个层面来理解“安全容量”的概念：
（1）从区域空间布局角度：区域内各个企业的空间布局，各类生产储存装置、重大危险源的布置，完全满足各类设计规范、布局规范和安全规范的要求，而土地和空间利用率为最高的一种界限。
（2）以区域风险评价为基础，以最大可接受风险程度为指标，在一定空间区域内最大程度上能容纳的企业个数、或者生产装置的个数、以及重大危险源的个数。
（3）建立区域风险评价指标体系，用来系统判定区域事故风险大小、作为划分区域整体安全状态的标尺。
第2节 区域危险和有害因素分析 知识要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 56
知识要求
能力要求
第2节 区域危险和有害因素分析

## Slide 57
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
二、事故多米诺效应分析
三、自然条件所带来的危险有害因素分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 58
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析（P16-P18）
1.区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
3. 区域周边社会环境的影响分析
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
5. 区域环境保护的影响分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 59
1. 区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
依据国家国民经济和社会发展规划、区域发展政策、产业政策等指导性文件，以及各级政府建设部门及其它有关部门城市总体规划、工业生产区域总体规划、区域建设总体目标等基础资料，从产业结构、生产状况、产品状况、产品市场状况、产品生产环境等方面、从同一行业的全体的角度去分析在产业环境方面潜在的危险有害因素。
重点从区域的投资风险、建设项目是否符合国家产业政策、项目结构风险、单个企业个体风险、企业间相互影响风险、公用工程、消防安全的风险、某些建设项目的设置合理性、整个区域的安全容量标准等方面进行区域危险有害因素分析。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 60
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
1.区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
3. 区域周边社会环境的影响分析
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
5. 区域环境保护的影响分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 61
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
（1）建设项目内在的危险有害因素分析
1）化学性危险有害因素分析
按照危险化学品分类原则，对系统中存在的物质进行分类分析论证，查出易燃易爆性物质、毒害品物质、放射性物质或腐蚀性物质在正常状态下和非正常状态下可能对周边区域造成的影响。
2）物理性危险有害因素分析
分析噪声、粉尘、辐射及其它物理性危险有害因素可能对周边区域造成的危害和影响。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 62
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
（1）建设项目内在的危险有害因素分析
3）生物性危险有害因素分析
分析致病微生物、传染病媒介物、致害动物植物和其它危害人体健康的细菌和病菌的危害和影响。
4）行为性危险有害因素分析
分析建设项目建成后对周边区域和其它企业造成的通风、采光、交通等不利因素的影响。
5）重大危险源预测与影响分析
分析项目建成后是否可能构成重大危险源，如构成重大危险源应考虑在非正常状态下的事故后果及其影响分析。重点考虑可能导致事故链式传播（多米诺效应）而产生灾难性后果的可能性分析。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 63
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
（1）建设项目内在的危险有害因素分析
6）项目个体的安全控制方案的分析
对建设工程或系统中可能采用的安全设施设备和工艺技术能否达到安全生产的目的和本质安全化程度，主要从以下几个方面进行分析论证：
①工艺条件控制； ②设备选型控制；
③安全条件控制； ④职业健康及个人防护。
从以上几个方面归纳总结企业是否能达到提高本质安全化程度和保障安全生产的必要条件。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 64
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
（2） 区域安全管理与事故应急救援体系方面的危险有害因素
对区域的安全管理和应急救援体系是否满足日常监管和应急救援的需要，主要包括以下几个方面：
1） 区域的安全管理人员、机构的设置是否到位，安全生产规章制度是否完善，重大危险源的监管、职业健康安全管理是否符合国家的有关要求；
2）区域内事故应急救援体系是否健全和不断完善，是否定期开展演练，是否具备重大事故快速响应的能力。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 65
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
（3）区域内建设项目对法律法规予以保护区域的影响分析
建设项目是否符合国家法律法规、现行的产业政策、能源政策、土地政策、清洁生产政策、行业准入制度、行政许可制度对建设项目有无约束。
（4）区域内建设项目对政治经济的影响分析
建设项目是否符合国家产业政策的导向要求，采用的设备和工艺是否受国家禁止和淘汰的，采用的工艺是否是国内成熟工艺，产品是否有利于社会及人民群众精神文明与物质文明建设需要，项目的建设对国家及地方政治、经济的影响，对周边可能造成的影响。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 66
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
1.区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
3. 区域周边社会环境的影响分析
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
5. 区域环境保护的影响分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 67
3. 区域周边社会环境的影响分析
分析周边生产经营活动存在的固有的危险有害因素，在正常情况下或非正常情况下对项目本身可能造成的影响和相互制约干扰因素。
（1）周边生产经营活动因素影响分析
包括化学因素、物理因素、生物因素以及重大危险源的影响。
（2）交通及物流影响分析
针对区域内建设项目原料输入、产品输出，物流量大小以及运输方式（公路、铁路、水路等）结合区域的交通状况及基础设施，侧重交通及物流的安全影响分析论证。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 68
3. 区域周边社会环境的影响分析
（3）城市建设的影响分析
建设项目拟选址与当地城市的近期建设、远期规划，工业园区的规划与发展及园区内分区与布局等方面因素对建设项目的影响分析论证。
（4）民族、宗教信仰影响分析
充分考虑区域所在地的民族文化、民族风俗习惯、宗教信仰等方面的因素对区域的影响。
（5）人口情况对区域的影响分析
区域从业人员的数量影响区域自然资源开发利用的规模——生产规模的大小，从业人员的素质影响区域经济的发展水平和区域产业的构成状况；人口的迁移与分布影响区域生产的布局。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 69
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
1.区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
3. 区域周边社会环境的影响分析
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
5. 区域环境保护的影响分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 70
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
（1）幅员大小、地貌特征和河海通航条件，了解公路、水运作为主要运输方式的可能性；
（2）货流种类、流量大小和运输距离对运输方式的需求；
（3）现有各交通运输线承担的运量、线路能力、利用状况及未来改扩建的可能性；
（4）生产力布局和区域发展对运输方式的要求；
（5）人流、物流道路的规划选择合理性分析。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 71
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
1.区域规划、产业环境和产业结构方面的危险有害因素分析
2. 区域内的危险有害因素及对周边区域的影响分析
3. 区域周边社会环境的影响分析
4. 区域内外交通运输的危险有害因素分析
5. 区域环境保护的影响分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 72
5. 区域环境保护的影响分析
（1）由规划环境影响评价技术服务机构编制区域规划环境影响评价文件，分析区域规划实施可能对相关区域、流域和海域生态系统产生的整体性影响；
（2）分析和预测区域规划实施可能对环境和人体健康产生的累积性影响。
（3）分析环境承载能力及相关规划的环境协调性；
（4）分析预防或者减轻不良环境影响的对策和措施， 主要包括预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者工程技术等措施。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 73
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
二、事故多米诺效应分析
三、自然条件所带来的危险有害因素分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 74
二、事故多米诺效应分析（P18-P20）
1.事故多米诺效应分析逻辑
2.事故多米诺效应分析应用举例
3.事故多米诺效应分析注意事项
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 75
1.事故多米诺效应分析逻辑
一个初始单元或设备发生事故导致的物理效应触发邻近的一个或多个设备相继发生二次或更高级的事故，从而增加了后果严重度的现象，称之为事故的多米诺效应。
事故的多米诺效应可通过两个途径进行分析，见图1-8。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 76
图1-8 多米诺效应分析的逻辑图
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 77
1.事故多米诺效应分析逻辑
（1）事件树分析：在装置发生事故概率不变的情况下，要考虑由于多米诺效应的存在而引起的更大后果，可在事件树结构图中修订后果。
（2）故障树分析：在装置发生事故后果不变的情况下，装置事故发生概率的计算需要考虑多米诺效应的贡献，在故障树结构图中将多米诺效应视为外部事件处理。
由于任何既定事故都有可能引发多米诺效应，因此进行多米诺效应分析对于拓展定量风险分析工作具有重要意义。对于工业集中区域，尤其在高的土地利用率的要求下，必须对能导致事故后果或发生概率显著增加的事件进行多米诺效应分析。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 78
二、事故多米诺效应分析
1.事故多米诺效应分析逻辑
2.事故多米诺效应分析应用举例
3.事故多米诺效应分析注意事项
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 79
2．事故多米诺效应分析应用举例
假设有两个相邻的球罐，一个为LPG球罐，一个为液氨球罐。对于这两个球罐进行风险分析时，需考虑一个球罐失效后的多米诺效应，来考虑两个球罐都失效的可能性。
如果从事件树中将LPG球罐单独提取考虑，通常认为其可能发生的事故后果有BLEVE或者UVCE，概率分别为FB与FU。显然，这样的分析结论忽略了邻近的液氨球罐因热辐射或者爆炸碎片等因素造成更大事故后果的可能性。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 80
1.事故多米诺效应分析应用举例
对LPG球罐分别进行BLEVE与UVCE事故后果计算表明，任何一种事故的超压效应都能导致液氨球罐的坍塌和失效（假设概率分别为0.3与0.9）。因此，LPG球罐失效的事故后果应包含多米诺效应导致液氨球罐失效的可能性。
换个角度说，对于液氨球罐采用故障树分析，将多米诺效应视为外部事件处理。坍塌固有失效概率为FA，由于多米诺效应，其总的失效概率（FA，m）增大，表示为：
FA，m =FA +0.3FB +0.9FU
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 81
二、事故多米诺效应分析
1.事故多米诺效应分析逻辑
2.事故多米诺效应分析应用举例
3.事故多米诺效应分析注意事项
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 82
1.事故多米诺效应分析注意事项
（1）优点与缺点
多米诺效应分析是定量风险评价的有益补充。通过多米诺效应分析，还能充分考虑最初危险辨识阶段没有识别的那些包含多个危险源的重大事故，能修正事故后果及事故发生的概率。对于产业集聚、危险源分布集中的区域考虑多米诺效应是非常必要的。多米诺效应分析的主要不足之处在于目前没有科学合理的方法来预测多米诺效应的设备失效概率。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 83
1.事故多米诺效应分析注意事项
（2）需要的资料
进行事故多米诺效应分析所需要的资源与定量风险评价类似。如果多米诺分析的目的在于对危险源布局进行检查，那么仅仅需要考虑多米诺效应对事故后果的影响，从而判断原危险源事故后果的影响区域是否恰当。如果目的是进行风险评估或安全容量的计算，则需要同时考虑多米诺效应对事故后果和频率的影响。
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 84
一、区域与周边环境危险有害因素相互影响分析
二、事故多米诺效应分析
三、自然条件所带来的危险有害因素分析
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 85
三、自然条件所带来的危险有害因素分析（P20-P21）
1. 气侯条件
（1）温、湿度影响分析
（2）风频条件影响分析
（3）降雨量影响分析
（4）雷电及雷暴天气影响分析
（5）其它自然气候条件影响
2. 地质条件
（1）地震影响分析
（2）工程地质影响分析
3. 水文特征
第2节 区域危险和有害因素分析 能力要求
Notes: <number>
<number>

## Slide 86: 本章小结： 本章主要从区域的角度，对区域危险有害因素进行了辨识和分析；确定编制辨识方案的原则、要素及资料收集方案；分析了区域危险有害因素的影响
本章小结

## Slide 87
祝大家学习顺利！