## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师三级专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2015

## Slide 2: 内 容
大纲要求
专业能力知识
总结

## Slide 3: 主要内容
  第1章 危险有害因素辨识
  第2章 危险与危害程度评价
  第3章 风险控制

## Slide 4: 第1章 危险有害因素辨识
第1节 前期准备
第2节 现场勘察
第3节 危险有害因素分析

## Slide 5
知识要求
能力要求
注意事项
第1节 前期准备

## Slide 6
一、基础资料信息采集方法
二、生产安全事故案例分析知识
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 7: 第1节 前期准备【知识要求】
1. 信息的概念
2. 安全评价相关法律、法规信息
3. 安全评价基础资料信息和内容
4. 安全评价信息的采集方法
5. 信息采集程序
一、基础资料信息采集方法

## Slide 8: 1. 信息的概念
(1)信息是 物质和能量 在时间及空间上定性定量的状态。
信息具有 物质依赖性、传递性和确定性三个属性。信息的运动过程如下图所示：
(产生信息) (传递信息) (接收信息)
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 9
(2) 信息论
研究信息的本质和特点，以及信息的取得、计量、传输、存储、处理、控制和利用的一般规律的科学。
第1节 前期准备【知识要求】
(3) 信息熵
是系统有序化程度的一个度量，是量化描述、定量信息的基础。
一个系统越是有序，信息熵就越低。
反之， 一个系统越是混乱，信息熵就越高。

## Slide 10
(4) 控制论
表征控制系统的四类指标：
①可控性
②可观测性
③鲁棒性
④控制精度
第1节 前期准备【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 11
（5）安全控制工程
第1节 前期准备【知识要求】
  ①安全系统状态的触发性
  和不可逆性
  ②随机性和不确定性
  ③系统的自组织性
安全控制过程图
安全系统在
控制时的特性

## Slide 12: 2. 安全评价相关法律、法规信息
安全生产法律体系包括：
第1节 前期准备【知识要求】
法律
法规
规章
安全评价标准

## Slide 13: 3. 安全评价基础资料信息和内容
对被评价项目主体(建设单位或生产经营单位)来说，生产经营活动的系统中存在着人流、物质流、能量流和管理流，并通过信息流反映出来。
第1节 前期准备【知识要求】
安全评价基础资料信息
是指与项目安全性和安全评价相关的信息。

## Slide 14: 4. 安全评价信息的采集方法
（1）直接采集法
（2）间接采集法
第1节 前期准备【知识要求】
间接采集的信息一般均属过去时间和空间的信息，是否可以在当前评价中使用，应对信息进行“适用性”的判断。

## Slide 15: 5. 信息采集程序
（1) 提出信息需求
（2) 进行信息分类
（3) 确认信息内容
（4) 涉密信息签订保密条款
（5) 信息的直接采集
（6) 信息的间接采集
（7) 信息更新
（8) 信息采集结束
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 16
一、基础资料信息采集方法
二、生产安全事故案例分析知识
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 17
1. 事故
2. 事故调查和分析
3. 事故案例在安全评价中的应用
4. 事故案例的分析方法
5. 事故现场勘察举例(火灾爆炸事故)
二、生产安全事故案例分析知识
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 18: 1. 事故
在机械事故中，死亡、重伤比轻伤比无伤害事故的比例为1：29：300。
第1节 前期准备【知识要求】
（1）经典的事故概念
（3）我国现行的事故概念
事故是一种可能造成人员伤害和财产损失的意外事件。
最终导致人肉体损伤、死亡，财物损失或不希望的事件。
（2）海因里希事故法则：

## Slide 19: 2. 事故调查和分析
事故调查
是掌握整个事故发生过程、原因和人员伤亡及
经济损失情况的重要工作;
是根据调查结果，分析事故原因和责任，
提出处理意见和措施并编写调查报告的过程。
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 20: 2. 事故调查和分析
事故调查程序
第1节 前期准备【知识要求】
(1)成立事故调查小组；
(2)事故的现场处理；
(3)物证搜集；
(4)事故事实材料的搜集；
(5)证人材料的搜集；
(6)现场摄影；
(7)事故图绘制；
(8)事故原因分析；
(9)事故调查报告编写；
(10)事故调查结案归档。

## Slide 21
事故调查应遵循的原则
(1) 实事求是，尊重科学
(3)公正、公开原则
(4)分级管理原则(国务院令第493号的具体规定)
第1节 前期准备【知识要求】
a.事故原因没有查清不放过
b.事故责任者没有受到处理不放过
c.职工群众没有受到教育不放过
d.防范同类事故的措施没有落实不放过
(2)“四不放过”原则

## Slide 22: 3. 事故案例在安全评价中的作用
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 23
3. 事故案例在安全评价中的作用
对当前评价项目进行安全关口前移和综合治理
（1） 从事故找事件
（2） 从事件找隐患 海因里希事故法则
（3） 从隐患找危险源：控制——屏蔽
（4） 从危险源找危险有害因素
（5） 降低事故发生的风险
第1节 前期准备【知识要求】
Notes: 对当前评价项目进行安全关口前移和综合治理
（1） 从事故找事件
（2） 从事件找隐患 海因里希事故法则
（3） 从隐患找危险源：控制——屏蔽
（4） 从危险源找危险有害因素：
(5) 降低事故发生的风险
<number>

## Slide 24
第1节 前期准备【知识要求】
① 了解伤亡、直接经济损失，当前项目—— 减少事故波及半径中人员和设备、资产数量
② 了解减灾措施和应急救援情况——强化减灾措施，改进应急救援预案，加强培训、演练
③ 找原因事件
（1） 从事故找事件
Notes: <number>

## Slide 25: 4. 事故案例的分析方法
例如：参照GB6441-1986附录A，将事故原因分为四类。
第1节 前期准备【知识要求】
（1）分析直接原因
（2）分析间接原因
从直接原因入手，逐步深入到间接原因，掌握事故的全部原因。

## Slide 26
（1）事故分析步骤：
①整理阅读调查资料
②分析依据：《企业职工伤亡事故分类》
③确定事故直接原因
④确定事故间接原因
⑤了解事故责任人（非重点）
第1节 前期准备【知识要求】
Notes: （1）事故分析步骤：
1）整理阅读调查资料
2）分析：依据：《企业职工伤亡事故分类》
3）确定事故直接原因
4）确定事故间接原因
5）了解事故责任人（非重点）
<number>

## Slide 27
（2）原因分析内容
①分析直接原因：
物的不安全状态
人的不安全行为
②分析间接原因 ：
查找技术、设计和管理上的 缺陷。
③事故案例分析：
从直接原因入手，逐步深入到间接原因，掌握事故的全部原因。
④ 提出安全对策：防止类似事故再发生。
第1节 前期准备【知识要求】
Notes: （2）原因分析内容
1）分析直接原因： 物的不安全状态
人的不安全行为
2）分析间接原因 技术、设计和管理上的 缺陷 P19~20 ① ～ ⑧
例如：参照GB6441-1986附录A，将事故原因分为四类。
3）事故案例分析：从直接原因入手，逐步深入到间接原因，掌握事故的全部原因。
4） 提出安全对策：
① 直接经验 —— 增加安全设施的建议
② 间接经验 —— 加强安全管理
<number>

## Slide 28: 5. 事故现场勘察举例
（1）火灾事故现场勘察
在火灾事故现场勘查中主要应解决的问题：
是查明火灾发生的原因，凡与起火原因有关的部位、地点和场所都是勘查的重点。
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 29
（2）爆炸事故的现场勘察的重点
①判明爆炸性质
即判明属气体爆炸还是炸药爆炸。
②炸点的勘查，（炸点即爆炸原点）对其勘查包括：
炸点的炸坑形状大小、坑口直径、深度及
炸点底的物质类型，炸坑的气味，烟痕等。
③爆炸残留物的勘查，是分析炸药种类和引爆装置的
重要依据。
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 30
④抛出物的勘查：
主要指因爆炸而抛射出来的炸点的物质， 炸点周围的物质及炸药的包装物，捆绑物等。
⑤非炸药化学爆炸事故
a. 找出起爆能源，可结合细致勘查和现场实验两种手段进行。
b.找出爆炸物来源，对气体要找出泄漏点，对粉尘要勘查粉尘存在的可能性及爆炸的条件。
第1节 前期准备【知识要求】

## Slide 31
知识要求
能力要求
注意事项
第1节 前期准备

## Slide 32
一、安全评价所需法律、法规信息
的采集和更新
二、生产安全事故案例的筛选和分析
三、基础技术资料的采集
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 33
1. 法律、法规信息的采集
2. 法律、法规信息的采集途径和更新
一、安全评价所需法律、法规信息
的采集和更新
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 34: 1. 法律、法规信息的采集
安全评价项目所需法律、法规信要从评价项目的实际情况着手，
先采集:普遍适用于评价项目的法律、法规信息，
再采集:评价项目特殊性的法律、法规信息。
第1节 前期准备【能力要求】
采集原则
Notes: 采集原则
<number>

## Slide 35: 1. 法律、法规信息的采集
(1)普遍： 法律、法规、部门规章
(2)特殊： 法律、法规、部门规章
(3)标准： 相关技术标准、规程和规范
第1节 前期准备【能力要求】
采集内容
Notes: 采集原则
<number>

## Slide 36
2. 法律、法规信息的采集途径和更新
法律、法规信息的采集可以通过多种途径。
法律、法规信息跟踪与更新，
应根据信息的属性及生产的周期，确定 跟踪与更新的频度和周期。
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 37
一、安全评价所需法律、法规信息的
采集和更新
二、生产安全事故案例的筛选和分析
三、基础技术资料的采集
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 38
1. 事故案例的筛选
2. 事故案例的分析
二、生产安全事故案例的筛选和分析
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 39: 1. 事故案例的筛选
找到有针对性的事故案例。
检索同行业发生过的事故，
找出事故要件与评价对象比较，
筛选出与评价项目
具有相同或相似要件的事故案例。
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 40: 2. 事故案例的分析
（1）属于“物质”的直接原因。
（2）属于“环境”的直接原因。
（3）属于“人为”的直接原因。
（4）属于“管理”的间接原因。
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 41
（1）属于“物质”的直接原因。
——机械、物质或环境方面的不安全状态。
1）安全防护装置—— 防护、保险、联锁、信号装置
缺少、缺陷
①无防护
②防护不当
2) 设备、设施、工具、附件 —
① 设计不当、结构不符合要求
② 强度不够
③ 非正常状态运行
④ 维修、调整不良
3）个人防护用品、用具不符合安全要求
① 无
② 不合要求
第1节 前期准备【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 42
（2）属于“环境”的直接原因。
①照明光线不良：
②通风不良;
③作业场所狭窄;
④作业场地杂乱。
第1节 前期准备【能力要求】
Notes: 1）照明光线不良：
2）通风不良
3）作业场所狭窄
4）作业场地杂乱
<number>

## Slide 43
（3）属于“人为”的直接原因 —— 人的不安全行为
操作错误、忽视安全、忽视警告
造成安全装置失控
使用不安全设备
手代替工具操作
物品存放不当
冒险进入危险场所
第1节 前期准备【能力要求】
Notes: 1）操作错误、忽视安全、忽视警告
2）造成安全装置失控
3）使用不安全设备
4）手代替工具操作
5）物品存放不当
6) 冒险进入危险场所
7）攀、坐不安全位置
8）起吊物下作业、停留
9）机器运转时 加油、修理、检查、调整、焊接、清扫
10）注意力分散
11）忽视使用个人防护用品
12) 错误处理易燃易爆物品
<number>

## Slide 44
攀、坐不安全位置
起吊物下作业、停留
机器运转时 加油、修理、检查、调整、焊接、清扫
注意力分散
忽视使用个人防护用品
错误的方法处理易燃易爆物品
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 45
（4）属于“管理”的间接原因。
1）安全规章制度 未制定 或 不健全
2）安全组织不合理
3）现场缺乏检查和指导
4）技术设计缺陷
5）教育培训不力
6）无事故防范措施（不认真执行）、隐患整改不力
7) 生产环境不能满足要求
第1节 前期准备【能力要求】
Notes: （4）属于“管理”的间接原因。
1）安全规章制度 未定 或 不全
2）安全组织不合理
3）现场缺乏检查和指导
4）技术设计缺陷
5）教育培训不力
6）无事故防范措施（不认真执行）、隐患整改不力
7) 生产环境不能满足要求
<number>

## Slide 46: 2. 事故案例的分析
事故
是在时间的进程中显示出来的，是各组成要素的一种连锁反应的结果。
要想防止伤亡事故，就要从生产现场排除“事故隐患”。
因此，在实现操作条件安全化的同时，还要努力消除从事生产的操作人员的不安全行为，这是安全管理的主要内容。
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 47
一、安全评价所需法律、法规信息的采集和更新
二、生产安全事故案例的筛选和分析
三、基础技术资料的采集
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 48
1. 提出安全评价所需信息的具体内容
2. 收集信息并建立信息资料档案
三、基础技术资料的采集
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 49: 1. 提出安全评价所需信息的具体内容
了解项目概况
提出评价需求信息
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 50
（1）了解项目概况
第1节 前期准备【能力要求】
项目概况是安全评价的基础信息
项目概况一般包括
建设项目名称、
建设单位(或生产经营单位)全称、
项目所在位置(地址)、
项目性质、
项目批准文件、
项目总投资、
技术保密要求、
企业规模、
平面布局、
组织结构、
生产人员、
工艺流程、
主要原料和产品方案、
设计情况、
论证情况、
检测(检查)情况、
评价(评估)情况、
安全培训状况、
安全管理状况等。
Notes: 项目概况是安全评价的基础信息，
项目概况一般包括：
建设项目名称、
建设单位(或生产经营单位)全称、
项目所在位置(地址)、
项目性质、
项目批准文件、
项目总投资、
技术保密要求、
企业规模、
平面布局、
组织结构、
生产人员、
工艺流程、
主要原料和产品方案、
设计情况、
论证情况、
检测(检查)情况、
评价(评估)情况、
安全培训状况、
安全管理状况等。
<number>

## Slide 51
第1节 前期准备【能力要求】
根据几类安全评价的要求，提出信息需求。
信息需求
围绕的核心内容
（1）危险有害因素辨识
（2）危险与危害程度
（3）风险控制
Notes: 根据几类安全评价的要求，提出信息需求。
围绕核心内容：“危险有害因素辨识”，“危险与危害程度”，“风险控制”来进行。
危险有害因素确定后，要了解每一个危险有害因素在“物质”上已采取的安全措施。
进一步了解安全设施的类型。预防型，控制型，减灾型。本质安全的直接设施，安全附件的间接设施，预先警告的提示设施，个体防护设施。
<number>

## Slide 52
第1节 前期准备【能力要求】
危险有害因素确定后，要了解每一个危险有害因素在“物质”上已采取的安全措施。
了解安全设施的类型
预防型？
控制型？
减灾型？
本质安全的直接设施?
安全附件的间接设施?
预先警告的提示设施?
保护自己的个体防护措施？
Notes: 根据几类安全评价的要求，提出信息需求。
围绕核心内容：“危险有害因素辨识”，“危险与危害程度”，“风险控制”来进行。
危险有害因素确定后，要了解每一个危险有害因素在“物质”上已采取的安全措施。
进一步了解安全设施的类型。预防型，控制型，减灾型。本质安全的直接设施，安全附件的间接设施，预先警告的提示设施，个体防护设施。
<number>

## Slide 53
在“管理流”通过“信息流”产生的信息中，
可能有已经制定的安全管理制度，
对危险有害因素的“失控”有管理措施，
制度不能替代安全设施
第1节 前期准备【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 54
（3）评价需求信息－安全设施
第1节 前期准备【能力要求】
一般情况下，项目未建成之前，
尽可能要求在设计上设置“本质安全的直接设施”，
已建成的项目要落实“安全附件的间接设施”。
较理想的安全设施是
预防型设施
控制型设施
减灾型设施
综合设施。
Notes: 在“管理流”通过“信息流”产生的信息中，可能有已经制定的安全管理制度，对危险有害因素的“失控”有管理措施，
<number>

## Slide 55: 2. 收集信息并建立信息资料档案
第一类：项目概况信息。
第二类：危险有害因素信息。
第三类：安全设施信息。
第四类：事故隐患信息。
第五类；安全管理信息。
第六类：类比工程信息。
第1节 前期准备【能力要求】

## Slide 56: 第1节 前期准备【能力要求】
第七类：评价机构采集直接信息时的原始记录。
第八类：各种检测检验报告或论证文件。
第九类：项目组内部讨论会议的记录，过程控制记录等。
第十类：评价机构内部或外部对评价报告的审核意见等。
这些信息在评价过程中不断补充和更新，直到评价项目完成。

## Slide 57
知识要求
能力要求
注意事项
第1节 前期准备

## Slide 58: 第1节 前期准备【注意事项】
一、注意资料采集的对应性
二、注意降低信息熵
三、注意事故案例的筛选

## Slide 59: 第1章 危险有害因素辨识
第1节 前期准备
第2节 现场勘察
第3节 危险有害因素分析

## Slide 60
知识要求
能力要求
注意事项
第2节 现场勘察

## Slide 61
一、现场调查分析方法
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
三、安全生产条件
四、安全检查表编写知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 62
1. 现场询问观察法
2. 德尔菲(Delphi)法
一、现场调查分析方法
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 63: 1. 现场询问观察法
（1) 按部门调查
（2）按过程调查
（3）顺向追踪
（4）逆向追溯
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 64: 2. 德尔菲(Delphi)法
德尔菲法是采用匿名函询的方法，通过调查表向专家们进行调查，并通过有控制的反馈进行调查分析。
德尔菲法调查步骤
  组成调查工作组
  选择专家
  调查表设计和组织调查
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 65
（3）德尔菲法的优点
第2节 现场勘察【知识要求】
  简单易行，用途广泛，费用较低，在大多数
  情况下可以得到比较准确的预测结果。
  在缺乏足够资料的领域中。
  例如: 对某些长期的、复杂的社会、经济、技术问题的预测，对某些无先例事件和突发事件的预测等，数学模型往往无能为力，只能使用德尔菲法这一类专家预测方法。

## Slide 66
4.德尔菲法的缺点
第2节 现场勘察【知识要求】
(1)预测结论不够稳定
调查建立在专家主观判断的基础之上的，因此，专家的学识、兴趣和心理状态对调查结果影响较大。
(2)预测进度与调查结论的准确不够
采用函询方式调查，客观上使调查组与专家之间的信息交流受到一定限制。
Notes: <number>

## Slide 67
一、现场调查分析方法
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
三、安全生产条件
四、安全检查表编写知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 68
1. 前置条件检查
2. 工况调查
3. 现场勘察
4. 检测检验
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 69: 1. 前置条件检查
指在签订评价合同前，评价人员到项目所在地考察评价项目所属行业、项目状况。
听取客户对安全评价的要求。
第2节 现场勘察【知识要求】
（1）前置条件检查
Notes: <number>

## Slide 70: 1. 前置条件检查
第2节 现场勘察【知识要求】
（2）检查内容
1)安全预评价，要注意项目选址、水文地质、周边环境是否适宜项目建设。
2)安全验收评价或安全现状评价，
则要注意是否存在难以整改的先天不足。
3)是否能提供项目关键批文或证书。
4)可提供的信息资料是否齐全。
5)项目是否存在恶意违规现象。
Notes: <number>

## Slide 71: 2. 工况调查
基本情况
项目规模
建立联系
企业自述问题
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 72: 3. 现场勘察
(1)核实危险有害因素
(2)发现新的危险有害因素
(3)勘察安全设施
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 73
核实危险有害因素
第2节 现场勘察【知识要求】
从设计文件、原辅料、产品、平面布置、工艺流程等相关资料中获得危险有害因素的间接信息，
需要评价人员到评价项目现场进行核实。
危险有害因素存在的位置、场合或状态，
存在的数量、浓度、强度和形式，
必要时提出进行检测检验的要求。
核实的主要内容
Notes: 从设计文件、原辅料、产品、平面布置、工艺流程等相关资料中获得危险有害因素的间接信息，需要评价人员到评价项目现场进行核实。
核实的内容主要是危险有害因素存在的位置、场合或状态，存在的数量、浓度、强度和形式，必要时提出进行检测检验的要求。
核实的主要内容
<number>

## Slide 74
发现新的危险有害因素
第2节 现场勘察【知识要求】
预评价：预先危险性分析
验收评级、现场评价—— 安全检查表
事故案例（相关文献）—— 事故树分析法
已设置的安全设施—— 事件树分析法
方法：
Notes: 安全预评价时可以采用预先危险分析方法，对某些现象假设其触发故障或事故的条件，得到可能发生事故的后果，再根据后果伤害等级(严重性)和触发条件(可能性)，确定这种现象是否归入危险有害因素。

## Slide 75
发现新的危险有害因素
第2节 现场勘察【知识要求】
安全预评价时可以采用预先危险性分析法，
对某些现象假设其触发故障或事故的条件，
得到可能发生事故的后果，
再根据后果伤害等级(严重性)和触发条件(可能性)，确定这种现象是否归入危险有害因素。
Notes: 安全预评价时可以采用预先危险分析方法，对某些现象假设其触发故障或事故的条件，得到可能发生事故的后果，再根据后果伤害等级(严重性)和触发条件(可能性)，确定这种现象是否归入危险有害因素。

## Slide 76
安全验收评价或安全现状评价时
可以采用检查表方法，
将某些现象对照规范和标准要求，
不符合要求的现象归入危险有害因素。
第2节 现场勘察【知识要求】
发现新的危险有害因素

## Slide 77
对同行业事故案例或相关文献等间接信息发生的事故，
采用事故树分析法进行逻辑分析，
找出导致事故的各种因素之间的逻辑关系。通过评价项目现场验证，
将这些因素确定为危险有害因素。
第2节 现场勘察【知识要求】
发现新的危险有害因素

## Slide 78
对已经设置安全设施，采用事件树分析法，
从可能发生事件的起始状态出发，
按一定的顺序，逐项分析安全设施和控制系统
对危险控制成功或失败的途径。
联接各项目失控的路径，
从而展示事故的原因和发生条件。
在评价项目现场验证导致发生事故的条件，
并确定为危险有害因素。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 79
首先检查有没有安全设施。
继续检查安全设施的选择对不对。
最后检查安全设施好不好。
通过档案、记录以及与现场人员的询问，勘察企业安全管理状况及其落实运行情况。
第2节 现场勘察【知识要求】
勘察安全设施

## Slide 80
第2节 现场勘察【知识要求】
1）有没有? 预评价 ～ 安全设施 是否“同时设计”验收评价～是否“同时施工”“同时使用”
2）对不对? 安全设施与生产系统 是否 匹配？本质安全的直接设施？安全附件间接设施？预防、控制、减灾 效果？
3）好不好? 可靠性、有效性是否达标产品合格证明？定期检定证书？检测检验报告？
4）档案记录，安全管理状况和落实运行情况
勘察安全设施

## Slide 81
例：某评价项目承压容器现场勘察。
某评价项目需要对承压容器进行现场勘察。
首先检查: 是否已安装安全阀；
继而检查:安全阀的动作压力与容器耐压是否匹配，
例如，若存在迅速增压的可能性，容器内压力急速上升，
安全阀排放的速度抵不上压力上升的速度，
就会导致容器爆炸，故需要加装防爆膜，
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 82: 第2节 现场勘察【知识要求】
防爆膜的动作压力应略高于安全阀，
当安全阀泄压失效时防爆膜动作；
再检查:是否有超压报警装置，
以及万一发生爆炸，是否有防止灾害扩展的措施；
最后检查:压力容器和安全装置是否经常检验合格。

## Slide 83
例：某评价项目承压容器现场勘察。
经现场勘查，实际情况汇集如下：
压力容器有出厂合格证并经法定单位检验合格；装有安全阀与容器正常承压匹配，安全阀经定期检验合格；已安装超压报警装置，超压时控制室将出现报警；靠近其他厂房的方向筑有防爆墙，其他方向为空地，有自动泡沫喷淋消防设施；正常作业时，区域内通常有2名工人工作。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 84
例：某评价项目承压容器现场勘察。
问题是容器内可能出现压力迅速增加现象，
但是没有设置防爆片。
对照GB/T13861-2009《生产过程危险有害因素分类与代码》，得出危险有害因素分类唯物的因素大类中物理性危险有害因素种类的“防护装置、设计缺陷”小类，代码为210202。
安全对策措施为“建议增加防爆膜”。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 85: 4. 检测检验
现场检测
委托有法定资质的单位进行检测检验
被评价单位提供法定资质单位的检测检验报告
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 86
(1)现场检测
优点：数据更具针对性
评价人员现场勘察时对所需数据直接检测检验。
由于从评价的角度出发，所以获得的数据更具针对性。
现场勘察一般使用便携式工具或仪器。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 87
1) 特种设备检测检验。
2) 职业卫生检测。
3) 避雷设施检测。
4) 防爆电器安装检测。
5) 消防检查和检测。
6) 现场检测报警变送器检定。
7) 安全附件检测和校准。
第2节 现场勘察【知识要求】
需要法定检测检验的内容
(2)委托有法定资质的单位进行检测检验
Notes: 评价机构检测检验能力受条件限制，某些评价机构有检测手段，部份检测内容具备法定资质，但不可能十分全面。

## Slide 88
被评价单位按国家相关规定已委托有法定资质的单位
出具检测检验报告，
评价机构应先对这些报告在评价中的“适用性”进行确定，必要时评价机构应亲自或委托有法定资质的单位到评价项目
现场验证，
然后根据评价需要采纳或部分采纳报告的数据，注明出处，并对采用的“适用性”负责。
第2节 现场勘察【知识要求】
(3)被评价单位提供法定资质单位的检测检验报告
Notes: 要修

## Slide 89
一、现场调查分析方法
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
三、安全生产条件
四、安全检查表编写知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 90
1. 概述
2. 非煤矿山企业安全生产条件
3. 煤矿矿山企业安全生产条件
4. 建筑施工企业安全生产条件
5. 危险化学品企业安全生产条件
6. 烟花爆竹生产企业安全生产条件
7. 民用爆炸物品安全生产条件
三、安全生产条件
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 91
一、现场调查分析方法
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
三、安全生产条件
四、安全检查表编写知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 92
1. 安全检查表
2. 安全检查表适用范围
3. 安全检查表的作用
4. 安全检查表编制依据
5. 安全检查表检查内容
6. 安全检查表编制方法
7. 安全检查表编制程序及应用说明
8. 几种不同类型的安全检查表
9. 安全评价需要编制的安全检查表
10. 编制安全检查表应注意的问题
四、安全检查表编写知识
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 93: 1. 安全检查表
根据有关安全规范、标准、制度及其他系统分析方法分析的结果，系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析找出各种不安全因素;
依据检查项目把找出的不安全因素以问题清单的形式制成表，以便于实施检查和安全管理，这种表称为安全检查表
第2节 现场勘察【知识要求】
(Safety Check List，简称SCL)
Notes: 安全检查表 定义 （根据…… 找出….. 依据….. 以便于….）
<number>

## Slide 94: 2. 安全检查表的作用
在安全检查前编制安全检查表可使检查
内容较周密和完整，既可保持现场检查时的连续性和节奏性，又可减少安全评价师的随意性；可提高现场检查的工作效率，并留下检查的原始证据。
安全检查表可明确安全管理责任，为安全培训或安全教育提供素材。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 95
第2节 现场勘察【知识要求】
（1）完善检查内容
（2）工作效率 增加
（3）留原始数据 明确管理责任
（2）工作效率 增加
（2）工作效率 增加
① 连续性
② 减少随意性
2. 安全检查表的作用
Notes: 2. 安全检查表的作用
在安全检查前编制安全检查表可使检查
内容较周密和完整，既可保持现场检查时的连续性和节奏性，又可减少安全评价师的随意性；可提高现场检查的工作效率，并留下检查的原始证据。
安全检查表可明确安全管理责任，
为安全培训或安全教育提供素材。
<number>

## Slide 96: 3. 安全检查表的适用范围
适用于工程、系统的各个阶段。
评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，
在新工艺(装置)的早期开发阶段，判定和估测危险。
对已经运行多年的在役(装置)的危险进行检查。
常用于安全验收评价、安全现状评价、专项安全评价，而很少推荐用于安全预评价。
第2节 现场勘察【知识要求】
Notes: 使用安全检查表
进行安全检查可适用于工程、系统的各个阶段。
安全检查表可以评价物质、设备和工艺，
常用于专门设计的评价，
检查表法也能用在新工艺(装置)的早期开发阶段，判定和估测危险。
还可以对已经运行多年的在役(装置)的危险进行检查。
安全检查表常用于安全验收评价、安全现状评价、专项安全评价，而很少推荐用于安全预评价。
<number>

## Slide 97: 4. 安全检查表编制依据
（1）有关规程、规定和标准。
（2）本单位的经验。
（3）国内外事故案例。
（4）系统安全分析的结果。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 98: 5. 检查内容
一般包括人、机、环境、管理。
第2节 现场勘察【知识要求】
（1）总体要求
（2）生产工艺
（3）机械设备
（4）安全管理
（5）人机工程
（6）防护措施
具体讲可分六个方面
Notes: 重点放在调查分析或识别出来的危险有害因素所对应的安全设施上，从预防型、控制型、减灾型设施的角度，判别安全设施是否符合要求。

## Slide 99: 检查重点
重点放在：
调查分析或识别出来的危险有害因素所对应的安全设施上，
从预防型、控制型、减灾型设施的角度，
判别安全设施是否符合要求。
第2节 现场勘察【知识要求】
Notes: 重点放在调查分析或识别出来的危险有害因素所对应的安全设施上，从预防型、控制型、减灾型设施的角度，判别安全设施是否符合要求。

## Slide 100: 6. 安全检查表编制方法
（1）确定检查对象和目的。
（2）剖析系统。
（3）分析可能的危险性。
（4）确定检查要点。
第2节 现场勘察【知识要求】
根据危险大小 重要度顺序， 列要点，列表
危险因素
危险程度
后果
危险因素
危险程度
后果
危险因素
危险程度
后果
①危险因素
②危险程度
③后果
总系统—— 子系统 “剖切块”
Notes: <number>

## Slide 101
安全检查表的基本格式
序号 | 检查部位 | 检查内容 | 安全要求 | 依据标准 | 检查结果 | 改进意见
检查日期_________年____月____日 检查者________
第2节 现场勘察【知识要求】
在安全检查表的基本格式上，可根据检查内容的重要性加入“权重值”或“否决项”，以便于不同检查内容之间的比较。

## Slide 102
第2节 现场勘察【知识要求】
例：某安全色标注不正确属于不符合项，
另一高处平台无护栏亦属于不符合项，
但很明显这两个不符合项的重要度是不同的。
为使这两个不符合项具有可比性，
应为它们赋予不同的“权重值”。
例如，安全色的权重值为 1，而护栏的权重值为 5
也可以将安全色设为普通检查项，而护栏设为否决检查项
Notes: 例：某安全色标注不正确属不符合项，另一高处平台无护栏亦属不符合项，但很明显这两个不符合项的重要度是不同的。为使这两个不符合项具有可比性，应为它们赋予不同的“权重值”。例如，安全色的权重值为1，而护栏的权重值为5；也可以将安全色设为普通检查项，而护栏设为否决检查项。
<number>

## Slide 103
（1） 选择安全检查表 以经验为主
7. 编制程序和应用说明
（熟悉 法律 标准 规章 熟悉工艺）
（2） 安全检查
（3） 评价结果与分析
Notes: （1） 选择安全检查表 以经验为主 （熟悉 法律 标准 规章 熟悉工艺）
（2） 安全检查
（3） 评价结果
<number>

## Slide 104
系统（装置）
子系统（装置）
部件组件
人、机、物、料、法、环
安全检查表
有关系统（工艺、设备等）资料
法规标准及资料情报事故等资料
安全检查表编制程序图
设想的危险、推论的事故发生的概率及处理方法
7. 编制程序和应用说明
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 105: 8. 几种不同类型的安全检查表
（1）提问型安全检查表
（2）打分法安全检查表
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 106
序号 | 检查项目 和内容 | 检查结果 |  | 标准依据 | 备注
 |  | 是 | 否 |  | 
（1）提问型安全检查表
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 107
序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 |  | 备注
 |  | 可判分数 | 判给分数 | 
 | 检查条款 | 0-1-2-3（低度危险） 0-1-3-5（中度危险） 0-1-5-7（高度危险） |  | 
 |  | 总的满分 | 总的判分 | 
 | 百分比=总的分数÷总的可能的分数=判分/满分 |  |  | 
注：
选取0-1-2-3 时条款属于低危险程度对条款的要求为“允许稍有选择，在条件许可的条件下首先应该这样做”；
选取0-1-3-5 时条款属于中等危险程度，对条款的要求为“严格，在正常的情况下均应这样”；
选取0-1-5-7 时条款属于高危险程度，对于条款的要求为“很严格，非这样作不可”。
（2）打分法安全检查表
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 108
根据安全检查表检查结果及各分系统或子系统的权重系数，按照检查表的计算方法，
首先计算出各子系统或分系统的评价分数值，
再计算出各评价系统的评价得分，
最后计算出评价系统(装置)的评价得分，
确定系统(装置)的安全评价等级。
第2节 现场勘察【知识要求】
对打分法安全检查表的检查结果进行量化

## Slide 109
分系统或子系统评价分数值计算公式
系统（装置）最终评价结果计算
式中：Mi —— 分系统或子系统分数值；
Kij —— 分系统或子系统的权重系数；
Mij—— 分系统或子系统的评价分数值；
n —— 分系统或子系统的数目。
式中：A —— 系统（装置）最终评价分数值；
g —— 综合安全管理分系统分数值；
Ki —— 各系统权重系数；
Mi —— 各系统评价分数值。
量化的计算方式
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 110
参与熟悉、民爆库区的安全管理、治安防范措施、安全条件和作业情况，并富有安全技术和安全管理 经验的人员，
动作：
事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，
列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。
第2节 现场勘察【知识要求】
【案例分析】
爆破作业单位民用爆炸物品储存库
安全现状（或验收）评价安全检查表。
Notes: 安全检查表是由一些熟悉、民爆库区的安全管理、治安防范措施、安全条件和作业情况，并富有安全技术和安全管理经验的人员，
事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部委、检查项目、检查要求、评定系统安全等级分值标准等内容的表格
<number>

## Slide 111
（1）主要检查依据
《安全生产法》
《民用爆炸物品安全管理条例》
GA 838-2009《小型民用爆炸物品储存库安全规范》
GB 50089-2007《民用爆破器材工程设计安全规范》
其他有关法律、法规和行业规定
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 112
（2）检查项的重要程度
A类否决项:
对系统安全有显著影响的要素，
它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控。
在符合性检查评价中，否决项不合格将否决整个单元或整个评价项目。
法律法规、标准、规章中属于强制性条款等检查“应”“不应”“严格” “必须”“不得”或评价机构认为存在重大事故隐患，风险极大的检查项均为“A类否决项”。
第2节 现场勘察【知识要求】
Notes: A类否决项
对系统安全有显著影响的要素，它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控。在符合性检查评价中，否决项不合格将否决整个单元或整个评价项目。
法律法规、标准、规章中属于“应”“不应”“严格”“必须”“不得”和强制性条款等检查项，或评价机构认为存在重大事故隐患，风险极大的检查项均为“A类否决项”。
B类非否决项
对系统安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不会导致本单元或更大范围的安全失控。在符合性检查的评价中，非否决项不合格不影响整个单元或整个项目的合格。
法律法规、标准、规章中属于“宜”“不宜”“可”的条款均为“B类非否决项”。
<number>

## Slide 113
（2）检查项的重要程度
第2节 现场勘察【知识要求】
B类非否决项
对系统安全有一定影响的要素，
它的缺陷一般不会导致本单元或更大范围的安全失控。
在符合性检查的评价中，
非否决项不合格不影响整个单元或整个项目的合格。
判别方法：
法律法规、标准、规章中属于“宜”“不宜”“可”的条款均为“B类非否决项”。
Notes: B类非否决项
对系统安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不会导致本单元或更大范围的安全失控。在符合性检查的评价中，非否决项不合格不影响整个单元或整个项目的合格。
法律法规、标准、规章中属于“宜”“不宜”“可”的条款均为“B类非否决项”。
<number>

## Slide 114
（3）检查结果
采用安全检查表法进行符合性检查时，对检查项的结果做出是否合格的判定方式。结果分为现场检查结果和最终确定结果两种。
①现场检查结果是指采用安全检查表法进行现场符合性检查时，对检查项作出是否合格判定后，经评价机构和委托单位双方认可的结果。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 115: 第2节 现场勘察【知识要求】
最终确认结果是指采用安全检查表法进行符合性检查时，对检查结果合格的检查项或委托单位对存在问题的检查项整改后或采用措施后，由评价机构对检查项作出是否合格的判定结果。

## Slide 116
（4）安全检查表的内容
安全检查表的内容应包含下列内容：
检查项目
A项或B项类别
检查依据和要求
检查方式
检查记录
检查结果，分为现场检查结果和确认结果
第2节 现场勘察【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 117
（5）安全检查表的格式
签字确认：
（1）现场确认：
现场考核时的现场检查结果确定后，在安全检查表原始表上，
除考核人员签字外，委托单位陪同人员应签字认可。
（2）最终确认：
评价机构应在完成现场考核后，经现场考评人员和委托单位方代
表签字的原始安全检查表一式两份，双方各执一份备查。
第2节 现场勘察【知识要求】
序号 | 检查项目 | 检查依据或要求 | 类别 | 检查方式 | 检查记录 | 现场检查结果 | 最终确认结果
1 | … | … | A | 现场检查 | … | … | …
2 | … | … | B | 资料验证 | … | … | …
… |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 118
（6）合格判定
检查项合格与否的判定
合格，即检查项符合法律法规、标准、规章要求；
不合格，
即检查项安全条件不符合法律法规、标准、规章要求。
对不合格项的处理：
不合格的A项和B项在采取必要技术或整改措施后，且经评价机构分析认为风险可以接受后，可视为合格。
第2节 现场勘察【知识要求】

## Slide 119: 9. 安全评价时需编制的安全检查表
第2节 现场勘察【知识要求】
（1） 整改意见检查表
（2） 人力与管理检查表
（3） 人机工效检查表
（4） 设备与设施检查表
（5） 物质与材料检查表
（6） 方法与工艺检查表
（7） 环境与场所检查表
（8） 事故预防及应急救援检查表
（9） 综合措施检查表
（10）安全技术与管理对策措施检查表
预评价报告
验收
评价报告

## Slide 120
总平面布置安全检查表，
建筑结构安全检查表，
消防设施安全检查表，
电器设施安全检查表，
储存场所安全检查表，
试验和销毁安全检查表，
辅助及公用设施安全检查表等。
第2节 现场勘察【知识要求】
安全检查表
还包括
9. 安全评价时需编制的安全检查表
Notes: <number>

## Slide 121: 10. 编制安全检查表时需注意的问题
第2节 现场勘察【知识要求】
（1）新颁布 法律 法规 标准
（2）基于经验 ，选择合适的安全检查内容
① 熟悉装置的操作、标准和规程
② 评价对象的实际 （内部标准、规范、行业规定）
能够回答安全检查表所列的问题
Notes: <number>

## Slide 122: 10. 编制安全检查表时需注意的问题
（3）安全检查表的应用贯穿于项目
的各个阶段
第2节 现场勘察【知识要求】
设计
施工
运行
报废
（4）应用前人的安全检查表
应准确了解其 所针对的对象、
适应的条件和应用的范围
应该针对所评价的对象，
进一步修改、完善表中的检查项目。
并且在使用之前
Notes: <number>

## Slide 123
知识要求
能力要求
注意事项
第2节 现场勘察

## Slide 124
一、对类比工程进行调查
二、按现场勘察方案对现场安全状况进行勘察
三、对评价项目进行现场勘察
四、对现场勘察结果进行汇总
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 125
1. 安全评价类比工程调查理论依据
2. 选择类比对象的条件
3. 类比工程调查
一、对类比工程进行调查
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 126
第2节 现场勘察【能力要求】
一、对类比工程进行调查
1. 安全评价类比工程调查 理论依据
类推原理
根据两个或者两类对象之间存在着某些相同或相似的属性，从一个已知对象具有某个属性来推出另外一个对象也具有此属性
2. 选择类比对象的条件
（1） 共有共缺属性越多
（2） 共有共缺属性越本质
（3） 对象和类比间的属性联系多 越本质
结果
可信度越高
Notes: <number>

## Slide 127
第2节 现场勘察【能力要求】
一、对类比工程进行调查
3. 类比工程调查
（1）选择 同类项目现场
进行类比调查
1）选择对象 （方法）
①了解 项目信息
②寻找备选对象
③对比～ 备选 参比属性
安全控制方式
2）采集信息
方式
直接
间接
3）分析信息
4）提出补充安全对策措施
设计阶段 本质安全的直接设施
运行阶段 安全附件间接设施
综合安全设施
Notes: 如果经济条件许可：
建议设计时考虑：预防性设施、控制星设施和救援性设施
<number>

## Slide 128
第2节 现场勘察【能力要求】
一、对类比工程进行调查
3. 类比工程调查
（2）选取 相关文献
进行类比调查
文献筛选 国内外文献
2) 文献相关内容分析 找事故原因
3) 提出补充安全对策措施
Notes: 文献筛选 国内外文献
2) 文献相关内容分析 找事故原因
3) 提出补充安全对策措施
<number>

## Slide 129
一、对类比工程进行调查
二、按现场勘察方案对现场安全状况进行勘察
三、对评价项目进行现场勘察
四、对现场勘察结果进行汇总
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 130
1. 周边环境调查
2. 最小频率风向调查
3. 单元平面设计调查
二、按现场勘察方案对现场安全状况进行勘察
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 131: 1. 周边环境调查
以危险化学品为例，依据：
《危险化学品安全管理条例》规定：除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与八类场所、区域的距离必须符合国家标准或相关规定。
要分清建(构)筑物之间的安全距离与重大危险源周边距离的不同之处。
一般对爆炸危险要查清楚500m以内的周边状况，对毒物泄漏危险要查清楚1000m以内的周边情况。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 132: 1. 周边环境调查
第2节 现场勘察【能力要求】
（1）依据： 修订后《危险化学品安全管理条例》
国务院591号令
（2）内容
① 人口密集区域：居民区、商业中心、公园等
② 公共设施：学校、医院、影剧院、体育场（馆）
③ 供水水源、水厂极水源保护区
④ 车站、码头（除经批准的危化品装卸作业的码头）机场、公路、 铁路、水路和交通干线、地铁风亭极其出入口
⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种基地
⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区
⑦ 军事景区、军事管理区
⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域
Notes: ① 人口密集区域：居民区、商业中心、公园等
② 公共设施：学校、医院、影剧院、体育场（馆）
③ 供水水源、水厂极水源保护区
④ 车站、码头（除经批准的危化品装卸作业的码头）机场、公路、铁路、水路和交通干线、地铁风亭极其出入口
⑤ 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种基地
⑥ 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区
⑦ 军事景区、军事管理区
⑧ 法律、行政法规规定予以保护的其他区域
<number>

## Slide 133
1. 周边环境调查
第2节 现场勘察【能力要求】
（3）处理：
1）不符合要求的 储存设施（重大危险源）
安监部门令其在规定期限整改
2）转产、停产、搬迁、关闭 报人民政府批准
（4）区分： 安全距离 和 周边距离
安全距离——针对 建（构）筑之间，标准要求
安全距离 —— 针对 建（构）筑之间，标准要求
周边环境 —— 针对 重大危险源
爆炸危险 调查 500m内
泄漏危险 调查 1000m内
Notes: 爆炸危险 调查 500m内
泄漏危险 调查 1000m内
<number>

## Slide 134
2. 最小频率风向 调查
第2节 现场勘察【能力要求】
（1）风向：东风 西风 北风 南风 静风 （风速 ≦ 0.2 m/s）
（2）风向的测量： 风向16位图 图1－13 P65
（3）风向频率： 次/方向. 年（月/季）
（4）风向玫瑰图：
（5）风向玫瑰图的意义： 建设项目选址
（办公生活区 生产储存区）
Notes: （1）风向：东风 西风 北风 南风 静风 （风速 ≦ 0.2 m/s）
（2）风向的测量： 16位图 P65 图1－13
（3）风向频率： 次/方向. 年（月，季）
（4）风向玫瑰图： 图的含义
（5）风向玫瑰图的意义： 建设项目选址 （办公生活区 生产储存区）
<number>

## Slide 135
风向16位图
风向，从外面向圆的中心吹
东北风
某风向频率＝（某风向出现次数／风向的总观测次数）×100%
风向16位图
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 主导风向调查
<number>

## Slide 136
风向玫瑰图
第2节 现场勘察【能力要求】
（1）被保护的区域建在下风口
（2）被保护区域最好建在全年最小频率风的上风侧
Notes: 记住两句话：
（1）被保护的区域建在下风口
（2）被保护区域最好建在全年最小频率风的上风侧
<number>

## Slide 137
例：
某地区夏季的主导频率风为东南风，
冬季的主导频率风为西北风。
平面设置原则是：
办公与生活区应设置在
可能散发有毒气体（或蒸气）装置的上风侧。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 138
第2节 现场勘察【能力要求】
该地区全年西北风的频率
（全年24次测定风向中，有5次为西北风）最高，
所以西北风式主导风向。
考虑到主导风向是西北风，
故将生产储存区设在东南方向，
将办公生活区设在西北方向，
这样可避开西北风将生产储存区的有毒气体（或蒸气）吹到办公生活区。如下图所示。
方案一：

## Slide 139
第2节 现场勘察【能力要求】
生产储存区
办公生活区
被保护区域最好建在全年最小频率风的上风侧
主导风向:西北风
方案一
Notes: 该地区全年西北风的频率
（全年24次测定风向中，有5次为西北风）最高，所以西北风式主导风向。
考虑到主导风向是西北风，故将生产储存区设在东南方向，
将办公生活区设在西北方向，这样可避开西北风将生产储存区的有毒气体（或蒸气）吹到办公生活区。
如下图所示。
<number>

## Slide 140
第2节 现场勘察【能力要求】
方案二：
由于西北风是该地区全年主导风向也是冬季主导风向，方案一在冬季是有效的。
但到了夏季，该地区以东南风为主导风向
（全年24次测定风向中，有4次为东南风），
生产储存区有毒气体（或蒸气）从东南将吹到设在西北方向的办公生活区；
更甚者，有毒气体（或蒸气）夏季受气温影响挥发量比冬天大得多。

## Slide 141
第2节 现场勘察【能力要求】
为此，将办公生活区设在东南方向、生产储存区设在西北方向，这样可避开夏季东南风将有毒气体(或蒸气）吹到生活区，但仍解决不了，冬季刮西北风时，生产储存区有毒气体（或蒸气）可从西北吹到设在东南的办公生活区。
因有毒气体（或蒸气）冬季受气温冷却影响，挥发量比夏季少得多，故方案二优于方案一。
如下图所示。

## Slide 142
第2节 现场勘察【能力要求】
生产储存区
办公生活区
方案二
Notes: 由于西北风是该地区全年主导风向也是冬季主导风向，
方案一在冬季是有效的。
但到了夏季，该地区以东南风为主导风向
（全年24次测定风向中，有4次为东南风），
生产储存区有毒气体（或蒸气）从东南将吹到设在西北方向的办公生活区；
更甚者，有毒气体（或蒸气）夏季受气温影响挥发量比冬天大得多。
为此，将办公生活区设在东南方向、生产储存区设在西北方向，这样可避开夏季东南风将有毒气体(或蒸气）吹到生活区，但仍解决不了，冬季刮西北风时，生产储存区有毒气体（或蒸气）可从西北吹到设在东南的办公生活区。
因有毒气体（或蒸气）冬季受气温冷却影响，挥发量比夏季少得多，故方案二优于方案一。如下图所示。
<number>

## Slide 143
第2节 现场勘察【能力要求】
方案三：
继续考察，发现该地区除夏季刮东南风和冬季刮西北风外，很少有其他方向的风，全年最少频率风为东风
（全年24次测定风向中，只有1次为东风），
也就是说，全年基本上不刮东风。
因此，将生产储存区设在全年最小频率风的上风侧（东面），将办公生活区设在全年最小频率风的下风侧（西面），最合理。
这样，因季风将装置的有毒气体（或蒸气）吹到生活区的概率（可能性）最小。如下图所示。

## Slide 144
第2节 现场勘察【能力要求】
生产储存区
办公生活区

## Slide 145: 3. 单元平面设计调查
单元平面设计的依据。
单元平面设计的任务。
单元平面设计的内容。
单元平面设计的特点。
第2节 现场勘察【能力要求】
1）合理确定各建筑物、构筑物和各种工程设施的平面位置。
2）合理组织人流、物流，选择运输方式，布置交通运输线路。
3） 根据工艺、运输等要求，结合地形，合理进行竖向设计。
4）根据各有关专业的管线设计进行管线综合布置。
5）进行厂区绿化和美化设计。
~ 可行性研究报告

## Slide 146: 单元平面布置的一般要求：
(1) 符合工艺流程，顺畅、连续、短捷。
(2) 满足运输要求，运费能耗最小。
(3) 利用自然条件，因地制宜布置。
(4) 注意建(构)筑物朝向，满足通风采光要求。
(5) 满足职业健康要求，有利于环境保护。
(6) 符合防护间距，确保安全生产。
(7) 适应生产弹性，合理预留发展。
(8) 合理利用山地地形，灵活多样布置。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 147: 山地地形总平面布置考虑的主要因素：
(1)加强对地形、地质、水文、气象条件的勘测和调查研究。
(2)充分重视自然灾害对地形地貌，企业建设区域的影响。
(3)充分利用山地地势，因地制宜，合理进行总平面布置。
(4)总平面布置应与所采用的运输方式相适应。
(5)必须考虑企业厂区截洪排洪的要求。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 148: 企业功能分区
(1) 将生产性质相同、功能相近，工艺联系密切的
建、构筑物布置在一个生产区内。
(2) 原料或燃料相同或者采用的运输方式相同的车间，可以合并在一个功能区内。
(3) 布置在同一生产区的建、构筑物对防火、职业健康、防震等要求相同或相近。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 149: 第2节 现场勘察【能力要求】
(4)要求同一动力供应的车间，尽量集中布置在同一生产区内。
(5)功能分区应考虑人流和交通的便利，一般是以道路或通道作为分区的界限。
企业功能分区

## Slide 150
一、对类比工程进行调查
二、按现场勘察方案对现场安全状况进行勘察
三、对评价项目进行现场勘察
四、对现场勘察结果进行汇总
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 151
1. 安全距离检查
2. 安全设施设备运行检查
3. 防范及监控设施检查
4. 检测检验状况汇总
三、对评价项目进行现场勘察
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 【要求】能够使用现场询问观察法和安全检查表进行现场勘查
<number>

## Slide 152: 1. 安全距离检查
（1）“安全距离”概念：
～ 防火间距、卫生防护距离、机械防护安全距离等“安全防护距离”的总称。
（2）安全防护
距离种类：
第2节 现场勘察【能力要求】
内部安全距离
外部安全距离
内部安全距离 < 外部安全距离
内部安全距离 < 外部安全距离
Notes: 内部安全距离
外部安全距离，
其主要区别在于“可被接受”的标准，即破坏标准，同时要考虑建设项目用地和周边环境
内部安全距离 < 外部安全距离
<number>

## Slide 153: 2. 安全设施、设备运行检查
(1) 本质安全的直接设施。
(2) 安全附件的间接设施。
(3) 预先警告的提示设施。
(4) 保护自己的个体防护设施。
第2节 现场勘察【能力要求】
安全设施:针对危险有害因素的
安全设施
种类
Notes: 安全设施的种类
<number>

## Slide 154: (1) 防火设施检查
① 按易燃物质的不同等级
提出建筑物的不同耐火等级规定。
② 为了控制火灾的火势，
提出建筑物的面积规定。
③ 为了控制火灾对周围建筑物的影响，
提出与相邻建筑物的间距规定。
④ 为了便于人员发生火灾后逃生，
提出设置建筑物必要逃生通道。
⑤ 为了解决初始火灾的灭火，
提出必须配备的灭火设施。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 155
a.火灾危险性分类
《建筑设计防火规范》规定建筑生产火灾危险类别分为 甲 乙 丙 丁 戊五类
b.耐火等级
《建筑设计防火规范》规定建耐火等级分为 一 二 三 四级 表1－12 耐火等级 层数 最大允许建筑面积
c.防火间距
厂房间及其与甲 乙 丙 丁 戊类仓库、民用建筑防火间距 表1－13
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 1)火灾危险性分类
种类： 《建筑设计防火规范》规定 甲 乙 丙 丁 戊
2）耐火等级
种类： 《建筑设计防火规范》规定 一 二 三 四级
表1－12 耐火等级 层数 最大允许建筑面积
3）防火间距
表1－13 厂房间及其与甲 乙 丙 丁 戊类仓库、民用建筑防火间距
4）安全疏散
依据：《建筑设计防火规范》规定
每个防火分区 2个安全出口，面积小于150m2 人数少于10人 一个安全出口
5）消防给水
6）灭火器配置
<number>

## Slide 156
d.安全疏散
依据：《建筑设计防火规范》规定
每个防火分区 2个安全出口，
面积小于150m2 人数少于10人 一个安全出口
e.消防给水
依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关规定执行
f.灭火器配置
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 1)火灾危险性分类
种类： 《建筑设计防火规范》规定 甲 乙 丙 丁 戊
2）耐火等级
种类： 《建筑设计防火规范》规定 一 二 三 四级
表1－12 耐火等级 层数 最大允许建筑面积
3）防火间距
表1－13 厂房间及其与甲 乙 丙 丁 戊类仓库、民用建筑防火间距
4）安全疏散
依据：《建筑设计防火规范》规定
每个防火分区 2个安全出口，面积小于150m2 人数少于10人 一个安全出口
5）消防给水
6）灭火器配置
<number>

## Slide 157: (2) 防爆设施检查
特别注意
“化学反应引起容器爆炸的防爆措施”和
“爆炸性环境爆炸的防爆措施”之间的区别。
设备装置防爆的设施。
环境空间防爆的设施。
设备及环境空间的泄爆设施等。
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: “化学反应引起容器爆炸的防爆措施”和“爆炸性环境爆炸的防爆措施”之间的区别。
<number>

## Slide 158: (3) 自动控制系统检查
控制参数的检查。
控制设备的检查。
监控系统操作人员的安全管理检查。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 159: 3. 防范及监控设施检查
防范设施检查
防范设施 --- 事故防范的设施，
属于控制型的安全设施，
(包括“安全附件的间接设施”)
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 防范设施——对事故防范的设施——控制型安全设施
（安全附件间接设施）
防范设施单列为评价单元，必须专题论述
<number>

## Slide 160: 3. 防范及监控设施检查
监控设施检查
监控设施----对事故发生前的警示设施，
属于提示型的安全设施，
(包括“预先警告的提示设施”)
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 单列为评价单元，必须专题论述
“监” ——“控” （监控连锁）
<number>

## Slide 161: 4. 检测检验状况汇总
防爆电器检测、
安全阀检测、
报警仪标定、
避雷设施检测、
压力容器检验
防爆起重机检验等情况
第2节 现场勘察【能力要求】
根据评价项目重大危险源的实际情况，核对:

## Slide 162: 5. 安全管理情况调查
安全管理组织和制度检查
安全生产日常管理检查
安全设施维护
安全培训
监督与检查
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 163
一、对类比工程进行调查
二、按现场勘察方案对现场安全状况进行勘察
三、对评价项目进行现场勘察
四、对现场勘察结果进行汇总
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 164
1.概述
2.对现场勘察直接信息的结果数据进行处理
3.对现场勘察间接信息进行数据溯源分析
4.各类安全评价现场勘察结果的汇总
四、对现场勘察结果进行汇总
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 165: 安全预评价现场勘察结果的汇总
(1) 建设项目综合性资料。
(2) 建设项目设计依据。
(3) 建设项目设计文件。
(4) 安全设施、设备、工艺、物料资料。
(5) 安全机构设置及人员配置。
(6) 安全专项投资估算。
(7) 历史性类比装置的监测数据和资料。
(8) 其他可用于建设项目安全评价的资料。
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 166: 安全验收评价现场勘察结果的汇总
(1) 基本情况
(2) 项目规模
(3) 法规标准收集
(4) 安全管理及工程技术资料收集
(5) 企业编写的资料
(6) 专项检测、检验或取证资料
(7) 试生产阶段调试记录和故障排除记录
(8) 设计和安全预评价中提出的安全对策措施的落实情况
第2节 现场勘察【能力要求】

## Slide 167: 安全现状评价主要资料的搜集
(1)从工艺、物料、生产经营单位周边环境情况、
(2)设备相关资料、
(3)管道、电气、
(4)仪表自动控制系统、
(5)公用工程系统、
(6)事故应急救援预案、
(7)规章制度、
(8)企业标准和作业指导书、
(9)相关的检测和检验报告等方面
第2节 现场勘察【能力要求】
Notes: 从工艺、物料、生产经营单位周边环境情况、
设备相关资料、
管道、
电气、
仪表自动控制系统、
公用工程系统、
事故应急救援预案、
规章制度
企业标准、
相关的检测和检验报告等方面
<number>

## Slide 168
知识要求
能力要求
注意事项
第2节 现场勘察

## Slide 169
一、注意类比对象的选择
二、注意现场勘察的系统性
三、注意现场询问观察法与现场检查数据的校核
第2节 现场勘察【注意事项】

## Slide 170: 第1章 危险有害因素辨识
第1节 前期准备
第2节 现场勘察
第3节 危险有害因素分析

## Slide 171
知识要求
能力要求
注意事项
第3节 危险有害因素分析

## Slide 172
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 173
1. 危险有害因素的定义
2. 危险有害因素产生的原因
3. 危险源
一、危险有害因素的概念
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 174: 1. 危险有害因素的定义
危险有害因素是指可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。
危险有害因素又可拆分为危险因素和有害因素。
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
通常情况下，危险因素和有害因素二者并不严格加以区分。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 175: 2. 危险有害因素产生的原因
有害物质和能量的存在（意外释放）
能造成危险和有害的后果，可归结为客观存在的有害物质或超过临界值的能量。有害物质和能量的存在是发生事故的根本原因。
人、机、环境和管理的缺陷
存在有害物质和能量，并不一定就发生事故。因为，我们见到的有害物质和能量，一般都有防护措施，事故是被屏蔽的。
有害物质和能量的防护或屏蔽措施，有着强大的天敌，这就是：人、机、环境和管理的缺陷。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 176: 3. 危险源
危险源一词，英文为Hazard，意为 a source danger，即危险的根源之意。
哈默(Willie Hammer)将危险源定义为“可能导致人员伤害或财务损失事故的，潜在的不安全因素。”
也有人将危险源定义为“可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。”
第一类危险源
第二类危险源
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 177: 危险源的几个关系
危险源与危险有害因素密不可分。
危险源与事故
危险源与事故隐患
危险源的控制
（1） 消除危险源
（2） 限制能量或减少危险物质
（3） 避免或减少事故损失的技术
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 178
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 179
1. 人的因素
2. 物的因素
3. 环境因素
4. 管理因素
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识（GB/T13861-2009）
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 180
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 181
1. 企业职工伤亡事故分类
2. 职业危害分类
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类（GB6441-86）
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 182: 1. 企业职工伤亡事故分类
序号 | 事故类别 | 备注
1 | 物体打击 | 指落物、滚石、捶击、碎裂、崩块、砸伤，不包括爆炸引起的物体打击
2 | 车辆伤害 | 包括挤、压、撞、颠覆等
3 | 机械伤害 | 包括铰、碾、割、戳
4 | 起重伤害 | 各种起重作业引起的伤害
5 | 触电 | 电流流过人体或人与带电体间发生放电引起的伤害，包括雷击
6 | 淹溺 | 各种作业中落水及非矿山透水引起的溺水伤害
7 | 灼烫 | 火焰烧伤、高温物体烫伤、化学物质灼伤、射线引起的皮肤损伤等，不包括电烧伤及火灾事故引起的烧伤
8 | 火灾 | 造成人员伤亡的企业火灾事故
9 | 高处坠落 | 包括由高处落地和由平地落入地坑
10 | 坍塌 | 建筑物、构筑物、堆置物倒塌及土石塌方引起的事故， 不适用于矿山冒顶、片帮及爆炸、爆破引起的坍塌事故
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 183
序号 | 事故类别 | 备注
11 | 冒顶片帮 | 指矿山开采、掘进及其他坑道作业发生的顶板冒落、侧壁垮塌
12 | 透水 | 适用于矿山开采及其他坑道作业时因涌水造成的伤害
13 | 爆破* | 由爆破*作业引起，包括因爆破*引起的中毒
14 | 火药爆炸 | 生产、运输和储藏过程中的意外爆炸
15 | 瓦斯爆炸 | 包括瓦斯、煤尘与空气混合形成的混合物的爆炸
16 | 锅炉爆炸 | 适用于工作压力在0.07MPa以上、以水为介质的蒸汽锅炉的爆炸
17 | 压力容器爆炸 | 包括物理爆炸和化学爆炸
18 | 其他爆炸 | 可燃性气体、蒸汽、粉尘等与空气混合形成的爆炸性混合物的爆炸；炉膛、钢水包、亚麻粉尘的爆炸等
19 | 中毒和窒息 | 职业性毒物进入人体引起的急性中毒、缺氧窒息性伤害
20 | 其他 | 上述范围之外的伤害事故，如冻伤、扭伤、摔伤、野兽咬伤等
* 在GB 6441—86标准中为“放炮”。“放炮”在《煤炭科技名词》中已规范为“爆破”。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 184: 2. 职业危害分类
职业危害的后果以职业病进行分类，按国家卫生计生委等4部门关于印发《职业病分类和目录》的通知（国卫疾控发〔2013〕48号）将职业病调整为132种(含４项开放性条款)，新增18种，共划分为十大类：
（1）职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病
（2）职业性皮肤病
（3）职业性眼病
（4）职业性耳鼻喉口腔疾病
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 185
（5）职业性化学中毒
（6）物理因素所致职业病
（7）职业性放射性疾病
（8）职业性传染病
（9）职业性肿瘤
（10）其他职业病(金属烟热；职业性哮喘；职业性变态反应性肺泡炎；棉尘病；煤矿井下工人滑囊炎等)
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 186
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 187
1. 危险有害因素的辨识原则
2. 危险有害因素的辨识方法
四、危险有害因素的辨识原则和方法
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 188: 1. 危险有害因素的辨识原则
（1）科学性原则
（2）系统性原则
（3）全面性原则
（4）预测性原则
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 189: 2. 危险有害因素的辨识方法
经验分析法
对照分析法
类比推断法
专家评议法
系统安全分析方法
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 190
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 191
1. 概述
2. 重大危险源的分类
3. 重大危险源的申报范围
4. 危险化学品重大危险源
5. 锅炉、压力容器、压力管道重大危险源辨识
6. 企业危险建(构)筑物重大危险源辨识
7. 重大危险源基本特征
8. 重大危险源控制
9. 重大危险源的监督与管理
五、重大危险源辨识知识
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 192: 1. 概述
重大危险源的由来
重大危险源的定义
根据《安全生产法》：“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)”。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 193: 2. 重大危险源的分类
GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辩识》中，根据物质特性的不同，将危险化学品分为九类，分别规定其临界量。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
① 爆炸品
② 易燃气体、
③ 易燃液体、
④ 易燃固体、
⑤ 易于自燃的物质、
⑥ 遇水放出易燃气体的物质、
⑦ 氧化性物质、
⑧ 有机过氧化物、
⑨ 毒性物质
Notes: 并规定了这些危险化学品的临界量。
①爆炸品
②易燃气体、
③易燃液体、
④易燃固体、
⑤易于自燃的物质、
⑥遇水放出易燃气体的物质、
⑦氧化性物质、
⑧有机过氧化物、
⑨毒性物质
<number>

## Slide 194: 2. 重大危险源的分类
国家安监管局安监管协调字［2004］56号文《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》中对企业危险建(构)筑物、压力管道、锅炉、压力容器及矿山设施等又进行了要求。
加上危险化学品重大危险源，
重大危险源共有九大类。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 195: 3. 重大危险源的申报范围
贮罐区(贮罐)；
库区(库)；
生产场所；
压力管道；
锅炉；
压力容器；
煤矿(井工开采)；
金属非金属地下矿山；
尾矿库。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 196: 4. 危险化学品重大危险源
《危险化学品重大危险源辩识》
适用范围：
危险化学品的生产、使用、储存和经营等各企业或组织。
并将采矿业中涉及危险化学品的加工工艺和储存活动纳入了适用范围。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 197: 4. 危险化学品重大危险源
危险化学品重大危险源的辨识依据是:
危险化学品危险特性及其数量。
若一种危险化学品具有多种危险性，
按其中最低的临界量确定。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 198: 5. 锅炉、压力容器、压力管道重大危险源辨识
锅炉重大危险源的申报范围。
压力容器重大危险源申报范围。
工业管道重大危险源的申报范围。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 199: 6. 企业危险建(构)筑物重大危险源辨识
煤矿(井工开采)。
金属、非金属地下矿山。
尾矿库
全库容大于等于100万立方米或者坝高不小于30米的尾矿库
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 200: 7．重大危险源控制
控制重大危险源是企业安全管理的重点。
控制重大危险源的目的，
不仅仅是预防重大事故的发生，
而且是要做到一旦发生事故，
能够将事故限制到最低程度，
或者 说能够控制到人们可接受的程度。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 201: 7．重大危险源控制
重大危险源总是涉及到易燃、易爆、有毒的危害物质，
并且在一定范围内使用、生产、加工、储存超过了临界数量的这些物质。
由于工业生产的复杂性，特别是化工生产的复杂性，决定了有效地控制重大危险源需要采用系统工程的理论和方法。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 202: 8．重大危险源基本特征
单元名称 |  |  |  |  | 固定资产总值 |  |  | 万元 | 
具体位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
所处环境功能区 |  | 1 工业区 2 农业区 3 商业区 4 居民区 5 行政办公区 6 交通枢纽区 7 科技文化区 8 水源保护区 9 文物保护区 |  |  |  |  |  |  | 
占地面积 |  | m2 |  | 正常当班人数 |  |  | 人 |  | 
物质名称 |  | 单 元 内 危 险 物 质 量 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 现存物质总量(t) | 工艺过程中的物质量(t) |  |  | 存储的物质量(t) |  |  | 废弃物质量(t)
1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 203: 9. 重大危险源的监督与管理
重大危险源的分级。
生产经营单位的管理职责。
重大危险源的监督管理。
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 204
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 205
1. 监控化学品分类
2. 监控化学品的生产
3. 监控化学品的使用
4. 监控化学品的储存和处置
六、监控化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 206
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 207
1. 易制毒化学品的分类
2. 易制毒化学品的生产
3. 易制毒化学品的经营
七、易制毒化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 208
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 209
国内部份地区，在特定时间段内，将某些种类危险化学品列为“特定种类危险化学品”并进行强化管理。
在此时间区间内，进入这些地区从事安全评价 应当根据当地法规对“特定种类危险化学品”进行核对，并要求被评价单位按当地法规管理。
八、特定种类危险化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 210
一、危险有害因素的概念
二、生产过程危险和有害因素分类与代码知识
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品的核对
七、易制毒化学品的核对
八、特定种类危险化学品的核对
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】
Notes: <number>

## Slide 211
国内一些地区对易制爆化学品进行特殊管理，安全评价中遇易制爆化学品，应该进行核对，并提示被评价单位按当地要求进行管理。
九、易制爆化学品的核对
第3节 危险有害因素分析【知识要求】

## Slide 212
知识要求
能力要求
注意事项
第3节 危险有害因素分析

## Slide 213
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 214
1. 厂址
2. 总平面布置
3. 道路及运输
4. 建(构)筑物
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 215: 1. 厂址
从厂址的工程地质、
地形地貌、
水文、
气象条件、
周围环境、
交通运输条件、
自然灾害、
消防支持等方面 进行分析识别。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 216: 2. 总平面布置
从 功能分区
防火间距
安全间距
风向
建筑物朝向
危险危害物质设施
道路
储运设施等分析识别。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
氧气站
乙炔气站
压缩空气站
锅炉房
液化石油气站等
Notes: <number>

## Slide 217: 3. 道路及运输
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
在识别总平面布置危险性时，
应考虑
2. 总平面布置
企业布局，
竖向布置，
内外部安全距离
运输
装卸
消防
疏散
人流
物流
平面交叉运输
分析识别
Notes: <number>

## Slide 218: 4. 建(构)筑物
生产火灾危险性分类、
耐火等级
结构
层数
占地面积
防火间距、
安全疏散等
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
厂房的分析识别
Notes: <number>

## Slide 219
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
库房储存物品
分析识别
火灾危险性分类
耐火等级
结构
层数
占地面积
安全疏散
防火间距等
4. 建(构)筑物
Notes: 火灾危险性分类
耐火等级
结构
层数
占地面积
安全疏散
防火间距等
方面进行分析识别。
库房储存物品
分析识别
<number>

## Slide 220
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 221
1.对新建、改建、扩建项目设计阶段危险有害因素的辨识
2.对具有行业特征和专业特征危险有害因素的辨识
3.典型单元过程(单元操作)的危险有害因素辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 222: 1. 对新建、改建、扩建项目设计阶段危险有害因 素的辨识
对设计阶段
是否通过合理的设计，
尽可能从根本上消除危险有害因素的发生
进行考查。
当消除危险有害因素有困难时，
对是否采取了预防性技术措施
来预防或消除危险、危害的发生
进行考查。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 223
当无法消除危险或危险难以预防的情况下，对是否采取了减弱危险、危害的措施进行考查。
当在无法消除、预防、减弱的情况下，对是否将人员与危险有害因素隔离等进行考查。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 224
当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，对是否能通过联锁装置来终止危险、危害的发生进行考查。
在易发生故障和危险性较大的地方，对是否设置了醒目的安全色、安全标志和声、光装置等提示设施进行考查。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 225: 2. 对具有行业特征和专业特征危险有害因素的辨识
针对行业和专业的特点，可利用各行业和专业自己制定的安全标准、规程进行分析、识别。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 226: 3. 典型单元过程(单元操作)的危险有害因素辨识
（1）典型的单元过程是各行业中具有典型特点的基本过程或基本单元。
（2）单元操作过程中的危险性是由所处理物料的危险性决定的。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 227
（3）当处理易燃气体物料时要防止爆炸性混合物的形成。
（4）特别是负压状态下的操作，要防止混入空气而形成爆炸性混合物。
（5）当处理易燃固体或可燃固体物料时，要防止形成爆炸性粉尘混合物。
（6）当处理含有不稳定物质的物料时，要防止不稳定物质的积聚或浓缩。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 228
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 229
1. 工艺设备、装置的危险有害因素辨识
2. 专业设备的危险有害因素辨识
3. 电气设备的危险有害因素辨识
4. 特种设备的危险有害因素辨识
5. 企业内特种机械的危险有害因素辨识
6. 登高装置的危险有害因素辨识
三、设备设施装置危险性辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 230: 1. 工艺设备、装置的危险有害因素辨识
设备是否由具有生产资质的专业工厂所生产、制造；
是否具备相应的安全附件或安全防护装置；
是否具备指示性安全技术措施；
是否具备紧急停车的装置；
是否具有检修时不能自动投入运行，不能自动反向运转的安全装置等。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 231: 2. 专业设备的危险有害因素辨识
（1）化工设备的危险有害因素识别，主要检查设备：
是否有足够的强度、刚度；
是否有可靠的耐腐蚀性；
是否有足够的抗高温蠕变性；
是否有足够的抗疲劳性；
密封是否安全可靠；
安全保护装置是否配套。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 232
（2）机械加工设备的危险有害因素识别，可以根据 相应的标准、规程 进行。
如机械加工设备一般安全要求；磨削机械安全规程；剪切机械安全规程；电机外壳防护等级等。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 233: 3. 电气设备的危险有害因素辨识
电气设备的危险有害因素识别原则：
紧密结合工艺的要求和生产环境的状况来进行。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
（1）电气设备的工作环境是否属于爆炸和火灾危险环境；
（2）是否属于粉尘、潮湿和腐蚀环境；
（3）在这些环境中工作时，对电气设备的相应要求是否满足；
（4）的淘汰电气设备是否具有国家指定机构的安全认证标志， 特别是防爆电器的防爆等级；
考
虑
Notes: 一般可考虑从以下几方面进行。
电气设备的工作环境是否属于爆炸和火灾危险环境；
是否属于粉尘、潮湿和腐蚀环境；
在这些环境中工作时，对电气设备的相应要求是否满足；
电气设备是否具有国家指定机构的安全认证标志，特别是防爆电器的防爆等级；
电气设备是否为国家颁布的淘汰产品；
用电负荷等级对电力装置的要求；
<number>

## Slide 234: 第3节 危险有害因素分析【能力要求】
（5）电气设备是否为国家颁布产品；
（6）用电负荷等级对电力装置的要求；
(7)电气火花引燃源；
(8)触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离等是否可靠；

## Slide 235
(9)是否根据作业环境和条件选择安全电压，安全电压值和设施是否符合规定；防静电、防雷击等电气连接措施是否可靠；
(10)管理制度是否完善；
(11)事故状态下的照明、消防、疏散用电及应急措施用电的可靠性；
(12)自动控制的可靠性，如不间断电源、冗余装置等。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 236: 4. 特种设备的危险有害因素辨识
特种设备
是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等。
特种设备的设计、生产、安装、使用应具有相应的资质或许可证，应按相应的规程标准进行识别。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 237: 5. 厂内特种机械的危险有害因素辨识
厂内机动车辆
主要的危险有害因素
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
（1）翻车
（2）碰撞超过车辆的最大载荷与建筑物、管道、
堆积物及其他车辆之间的碰撞
（2）楼板塌陷：楼板不牢固或承载能力不够
（4）设备不合适造成载荷从叉车上滑落；
（5）爆炸/燃烧：电缆线短路、油管破裂、
粉尘堆积或电池充电时产生氢气等，
可能导致的爆炸及燃烧；
动载车辆在运送可燃气体时，本身成为火源；（6）在没有乘椅及相应设施时，不应载有乘员。
Notes: 厂内机动车辆主要的危险有害因素有：
翻车
提升重物动作太快
超速驾驶
突然刹车
碰撞障碍物
在已有重物时使用前铲
在车辆前部有重载时下斜坡
横穿斜坡或在斜坡上转弯
卸载和在不适的路面或支撑条件下运行等引起的翻车
<number>

## Slide 238
胶带输送机
滚轴
齿轮传送装置
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
（1）肢体被夹入运动的装置中；
（2）肢体与运动部件接触而被擦伤；
（3）肢体绊卷到机器轮子、带子之中；
（4）不正确的操作
或者物料高空坠落造成的伤害。
传输设备
主要的危险有害
因素
最常用的传送设备
Notes: <number>

## Slide 239: 6. 登高装置的危险有害因素辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
(1) 登高装置自身结构方面的设计缺陷；
(2) 支撑基础下沉或毁坏
(3) 不恰当地选择了不够安全的作业方法
(4) 悬挂系统结构失效
(5) 因承载超重而使结构损坏
(6) 因安装、检查、维护不当而造成结构失效
(7) 因为不平衡造成的结构失效
登高装置
主要危险
有害因素
Notes: 主要的登高装置
梯子
活梯
活动架
脚手架(通用的或塔式的)
吊笼
吊椅
升降工作平台
动力工作平台等
<number>

## Slide 240: 第3节 危险有害因素分析【能力要求】
(8) 所选设施的高度及臂长不能满足要求而超限使用
(9) 由于使用错误或者理解错误而造成的不稳
(10）负载爬高
（11）攀登方式不对或脚上穿着物不合适、不清洁造成跌落
（12）未经批准使用或更改作业设备
（13）与障碍物或建筑物碰撞
（14）电动、液压系统失效
（15）运动部件卡住。
登高装置
主要危险
有害因素

## Slide 241
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 242
1. 危险物质和有害因素辨识
2. 工业毒物的危险有害因素辨识
3. 生产性粉尘的危险有害因素辨识
4. 工业噪声与振动的危险有害因素辨识
5. 温度与湿度的危险有害因素辨识
6. 辐射的危险有害因素辨识
四、作业场所危险性辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 243: 1. 危险物质和有害因素辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
物质危险的
识别应从
（1）理化性质
（2）稳定性
（3）化学反应活性
（4）燃烧及爆炸特性
（5）毒性及健康危害等方面进行
Notes: <number>

## Slide 244: 1. 危险物质和有害因素辨识
物质特性可从危险化学品安全技术说明书中获取
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
危险化学品安全技术说明书内容构成
（1）成分/组成信息
（2）危险性概述
（3）理化特性
（4）毒理学资料
（5）稳定性和反应活性
Notes: <number>

## Slide 245: 2. 工业毒物的危险有害因素辨识
工业毒物的危害程度分为
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
依据：GBZ230- 2010《职业性接触毒物危害程度分级》
Ⅰ级——极度危害；
Ⅱ级——高度危害；
Ⅲ级——中度危害；
Ⅳ级——轻度危害。
Notes: <number>

## Slide 246: 3. 生产性粉尘的危险有害因素辨识
粉尘爆炸：
当爆炸性粉尘在空气中达到一定浓度(爆炸下限浓度)时，遇火源会发生爆炸。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
粉尘的职业危害
肺部组织纤维化、硬化
丧失呼吸功能，导致肺病(尘肺病)
粉尘还会引起刺激性疾病、
急性中毒或癌症。
Notes: 粉尘的职业危害
在有粉尘作业环境中长时间工作并吸入粉尘，就会引起
<number>

## Slide 247: 4. 工业噪声与振动的危险有害因素辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
工业噪声3类
(1)机械噪声
(2)空气动力性噪声
(3)电磁噪声
噪声危害的识别:
主要根据已掌握的机械设备
或作业场所的噪声,确定
噪声源
声级
频率
振动危害的识别: 应先找出产生振动的设备，
然后根据国家标准，
参照类比资料确定振动的危害程度。
Notes: 工业噪声
3类
机械噪声
空气动力性噪声
电磁噪声
噪声危害的识别主要根据已掌握的机械设备或作业场所的噪声确定噪声源、声级和频率。
振动危害的识别应先找出产生振动的设备，然后根据国家标准，参照类比资料确定振动的危害程度。
<number>

## Slide 248: 5. 温度与湿度的危险有害因素辨识
温度与湿度的危险有害主要表现为:
高温、高湿环境影响劳动者的体温调节，水盐代谢及物质系统、消化系统、泌尿系统等。
当热调节发生障碍时，轻者影响劳动能力，重者可引起别的病变，如中暑。
水盐代谢的失衡可导致血液浓缩、尿液浓缩、尿量减少，这样就增加了心脏和肾脏的负担，严重时引起循环衰竭和热痉挛。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: 温度与湿度的危险有害主要表现为:
高温、高湿环境影响劳动者的体温调节，水盐代谢及物质系统、消化系统、泌尿系统等。
当热调节发生障碍时，轻者影响劳动能力，重者可引起别的病变，如中暑。水盐代谢的失衡可导致血液浓缩、尿液浓缩、尿量减少，这样就增加了心脏和肾脏的负担，严重时引起循环衰竭和热痉挛。高温作业的工人，高血压发病率较高，而且随着工龄的增加而增加。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，肌肉工作能力降低，有导致工伤事故的危险。高温可造成灼伤；低温可引起冻伤。
<number>

## Slide 249: 5. 温度与湿度的危险有害因素辨识
温度与湿度的危险有害主要表现为:
高温作业的工人，高血压发病率较高，
而且随着工龄的增加而增加。
高温还可以抑制中枢神经系统，
使工人在操作过程中注意力分散，肌肉工作能力降低，
有导致工伤事故的危险。
高温可造成灼伤；低温可引起冻伤。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 250: 6. 辐射的危险有害因素辨识
电离辐射伤害
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
α粒子
β粒子
χ粒子
γ粒子
中子极高剂量
放射性作用所造成
射频辐射主要表现
射频致热效应
非致热效应
Notes: α粒子、β粒子、χ粒子、γ粒子和中子极高剂量的放射性作用所造成。
<number>

## Slide 251
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 252
1. 爆炸品危险因素辨识
2. 易燃液体危险因素辨识
3. 毒害品储运危险辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 253: 1. 爆炸品危险因素辨识
爆炸品的危险特性
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
（1) 敏感易爆性
（2) 遇热危险性
（3) 机械作用危险性
（4) 静电火花危险
（5) 火灾危险
（6) 毒害性
Notes: 1) 敏感易爆性
2) 遇热危险性
3) 机械作用危险性
4) 静电火花危险
5) 火灾危险
6) 毒害性
<number>

## Slide 254
爆炸品危险因素识别
（1）从生产过程中的安全要求是否具备去识别；
（2）从使用过程中的安全要求是否具备去识别；
（3）从单个仓库中最大允许储存量的要求进行识别；
（4）从分类存放的要求方面去识别；
（5）从装卸作业是否具备安全条件的要求去识别。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 255: 2. 易燃液体危险因素辨识
易燃液体的分类
（1）根据易燃液体的特点和火灾危险性的大小，
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》将其分为甲、乙、丙三类：
甲类：闪点＜28℃；
乙类：28℃≤闪点＜60℃；
丙类：闪点≥60℃。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 256: 2. 易燃液体危险因素辨识
（2) 根据易燃液体闪点高低，依据GB 6944-2012《危险货物分类和品名编号》将易燃液体按易燃性划分的危险类别如下：
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
包装类别 | 闪点（闭杯） | 初沸点
Ⅰ | —— | ≤35℃
Ⅱ | ＜23℃ | ＞35℃
Ⅲ | ≥23℃和≤60℃ | ＞35℃

## Slide 257
易燃液体的危险特性
1) 易燃性：闪点越低，越容易点燃，火灾危险性就越大。
2) 易产生静电
易燃液体中多数都是电介质，
电阻率高，易产生静电积聚，
火灾危险性较大。
3) 流动扩散性
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 258
易燃液体危险因素识别
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
生产
使用
储存状况
技术条件
（1）易燃液体危险性识别从
（2）从易燃液体的生产、使用、储存的防火要求方面去识别其危险性。
考虑
Notes: 考虑
<number>

## Slide 259: 3. 毒害品储运危险辨识
（1）毒害品的危险特性
1) 氧化性
2) 遇水、遇酸分解性
3) 遇高热、明火、撞击会发生燃烧爆炸
4) 闪点低、易燃
5) 遇氧化剂发生燃烧爆炸
（2）毒害品的生产、使用、储存危险识别
1) 生产、使用、储存技术条件方面的危险因素识别
2) 生产、使用、储存毒害物品库房的危险因素识别
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 260
一、总平面布置及建(构)筑物危险性辨识
二、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
三、设备设施装置危险性辨识
四、作业场所危险性辨识
五、生产、使用与储存危险性辨识
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 261
1. 厂址选择需考虑的危险有害因素
2. 总体规划时需考虑的危险有害因素
3. 危险有害因素分布方面的规定
六、危险有害因素分布情况分析
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 262: 1. 厂址选择需考虑的危险有害因素
（1）厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。
（2）居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程等用地，应与厂区用地同时选择。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。
居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程等用地，应与厂区用地同时选择。
厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。
厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。
厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
<number>

## Slide 263
（3）厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。
（4）厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 264
（5）厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。
（6）散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 265
（7）厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
（8）厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 266
（9）厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作；
（10）厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 267
（11）下列地段和地区不得选为厂址。
1)发震断层和设防烈度高于九度的地震区；
2)有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；
3)采矿陷落（错动）区界限内；
4)爆破危险范围内；
5)坝或堤决溃后可能淹没的地区；
6)重要的供水水源卫生保护区；
7)国家规定的风景区及森林和自然保护区；
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 268
8)历史文物古迹保护区；
9)对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；
10)Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区；
11)具有开采价值的矿藏区。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 269: 2. 总体规划时需考虑的危险有害因素
（1）工业企业总体规划，应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，经多方案技术经济比较后，择优确定。
（2）工业企业总体规划，应符合城镇总体规划的要求。
（3）有条件时，与城镇和企业在生产、交通运输、动力及生活设施等方面协作。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 270
（4）厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等，应同时规划。
（5）当有的大型工业企业必须设置施工生产基地时，亦应同时规划。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 271
（6）工业企业分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系。
（7）联合企业中不同类型的工厂，应按生产性质、
相互关系、协作条件等因素分区集中布置。
（8）对产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工厂，必须采取治理措施。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 272: 3. 危险有害因素分布方面的规定
（1）危险有害因素分布应在总体规划的基础上，根据工业企业的情况经技术经济比较后择优确定。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 273
（2）危险有害因素分布应符合下列要求：
1)在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置。
2)按功能分区，合理地确定通道宽度。
3)厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整。
4)功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 274
（3）危险有害因素分布区域的通道宽度，应根据下列因素确定：
1)通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求。
2)铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求。
3)各种工程管线的布置要求。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 275
4)绿化布置的要求。
5)施工、安装与检修的要求。
6)竖向设计的要求。
7)预留发展用地的要求。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 276
（4）危险有害因素的分布应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。
高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。
（5）危险有害因素分布应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】

## Slide 277
（6）危险有害因素分布应便于合理地组织货流和人流。
（7）总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。
第3节 危险有害因素分析【能力要求】
Notes: <number>

## Slide 278
知识要求
能力要求
注意事项
第3节 危险有害因素分析

## Slide 279
一、注意列出危险有害因素的代码
二、注意危险有害因素识别的单元化
三、注意是否构成重大危险源
第3节 危险有害因素分析【注意事项】

## Slide 280
本章小结
第1节 前期准备
一、基础资料信息采集方法
二、生产安全事故案例分析知识
三、安全评价所需法律、法规信息的采集与更新
四、生产安全事故案例信息的筛选和分析
五、提出安全评价需求信息的具体内容
六、收集安全评价信息并建立信息资料档案

## Slide 281
本章小结
第2节 现场勘察
一、安全评价现场调查分析方法
二、评价相关的工程设计、勘察基础知识
三、安全生产条件
四、安全检查表的编写依据、方法、程序
五、类比工程的调查和分析
六、按现场勘察方案对周边环境的调查和勘察
七、按现场勘察方案对主导频率风的调查
八、按现场勘察方案对单元平面设计的调查和勘察
九、对评价项目进行现场勘察的内容和要求
十、使用现场询问观察法进行现场勘察
十一、使用现场检查表进行现场勘察
十二、现场勘察结果的汇总
Notes: <number>

## Slide 282
本章小结
第3节 危险有害因素分析
一、危险有害因素的概念和危险有害因素产生的原因
二、生产过程危险和有害因素的分类
三、企业职工伤亡事故分类和职业危害分类
四、危险有害因素的辨识原则和辨识方法
五、重大危险源辨识知识
六、监控化学品、易制毒、制爆化学品、特定种类危险化学品的核对
七、总平面布局及建（构）筑物危险性辨识
八、独立生产单元、辅助单元工艺危险性辨识
九、设备设施装置危险性辨识
十、作业场所危险性辨识
十一、生产、使用与储存危险性辨识
十二、危险有害因素分布情况分析

## Slide 283
祝大家学习顺利！