## Slide 1
请仔细阅读题目，根据要求在答题纸上作答。本题满分100分
某水泥厂拟新建一条新型干法水泥生产线及其配套设施。生产设施主要包括：厂房建设、压缩空气站、物料储运系统、供配电系统、新建道路、一座12万KW余热发电机组等。水泥生产过程主要分为三个阶段：生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨。生料制备是将生产水泥的各种原料按一定的比例配合，经粉磨制成料粉（干法）的过程；熟料煅烧是将生料粉在水泥窑内熔融得到以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料的过程；水泥粉磨是将熟料深加工并适量添加混合材料（如矿渣等），共同磨细得到最终产品水泥的过程。
例2：命题写作

## Slide 2
生产工艺流程：
石灰石储存、输送及预均化：卸车后的石灰石由胶带输送机送到碎石库储存，按一定比例出库送至预均化堆场的输送设备上。预均化堆场采用悬臂式胶带堆料机堆料，采用桥式刮板取料机取料。
原料调配站及原料粉磨：原料调配站将原料按一定比例配和后由胶带输送机送入原料磨。原料粉磨采用辊式磨，利用窑尾预热器排出的废气作为烘干热源。
生料均化，储存与入窑。
原料输送与煤粉制配。
熟料烧成与冷却：熟料烧成采用回转窑，窑尾带五级旋风预热器和分解炉，熟料冷却采用篦式冷却机。为破碎大块熟料，冷却机出口处设有锤式破碎机。

## Slide 3
废气处理：从窑尾排出的废气，经高温风机一部分送至原料磨作为烘干热源，另一部分送入增湿塔增湿塔降温后，直接进入电收尘器净化后排入大气。
熟料储存及运输。
水泥调配：按比例配合经胶带输送机送至水泥磨。
水泥储存及散装。
辅助工程：余热发电系统和雅俗空气站。
本项目所涉及的主要设备包括：原料立磨、胶带输送机、斗式提升机、螺旋输送机、刮板取料机、堆料机、烘干兼粉碎煤磨、五级旋风预热器、窑外分解回转窑、分解炉、冷却机、燃煤锅炉、余热发电机组、压缩空气站、袋式收尘器、电除尘器等。

## Slide 4: 例2：命题写作
请根据给定的条件，回答以下问题。
1、对该建设项目存在的主要危险有害因素进行辨识，并分析其产生原因
2、试针对该建设项目存在的主要危险有害因素提出安全对策措施
3、试分析安全检查表法、道化学公司火灾、爆炸指数评价法和作业条件危险性评价法中不适用于该建设项目安全验收评价的方法，并说明理由
4、指出适用于该项目安全验收评价方法并说明理由

## Slide 5
?
请思考：考察的实质内容
大纲或标准：？
教材：？

## Slide 6
1.危险有害因素辨识
2.提出安全对策措施
3.建设项目安全验收评价的方法
重点问题