## Slide 1
情景题
案例分析题
论述题
链接: 鉴定样题

## Slide 2
情景题： 某建设项目完成了可行性研究报告，在进行初步设计前，已具备了进行安全预评价的条件。一安全评价机构通过危险有害因素辨识，采用了预先危险性分析方法、作业条件危险性分析法等方法对该项目中某评价单元进行了安全预评价。 通过预先危险性分析，得到该单元中存在Ⅳ级危险等级的火灾、爆炸危险，Ⅲ级危险等级的中毒、高温灼伤危险和Ⅱ级危险等级的车辆伤害等危险。 通过作业条件危险性分析，该单元存在20<D<70的危险作业10项，70<D<160的危险作业4项，160<D<320的危险作业2项。

## Slide 3
情景题： 经过辨识，该单元构成重大危险源。 评价机构对该单元提出了应采纳的对策措施和建议10条，宜采纳的对策措施和建议10条。评价机构认为在这些对策措施和建议被落实后，上述危险有害因素可控。 在取得该安全预评价报告后，被评价单位将进行项目初步设计。 请根据以上已知条件，编制该单元的安全评价结论。

## Slide 4
情景题：
某企业中存在的危险化学品及其储存量如表1所示。依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009和已知条件，试分析该企业的重大危险源。
表1 企业各种危险化学品及其储存量
序号 | 工/库房 | 物质 | 储存量 | 备注
1 | 气瓶房 | 乙炔 | 100kg | 距离喷漆工房100米，距离油料库房600米
 |  | 氧气 | 100kg | 
 |  | 氮气 | 200kg | 
2 | 喷漆工房 | 丙酮 | 200kg | 距离气瓶房100米，距离油料库房550米
 |  | 乙醇 | 200kg | 
 |  | 汽油 | 600kg | 
3 | 油料库房 | 汽油 | 50000kg | 
 |  | 丙酮 | 200000kg | 
 |  | 乙醇 | 200000kg | 

## Slide 5
情景题：
几种危险物质的临界量如表2和 表3.
表2 企业各种危险化学品及其储存量
序号 | 危险化学品名称 | 临界量（T）
1 | 乙炔 | 1
2 | 丙酮 | 500
3 | 乙醇 | 500
4 | 汽油 | 200

## Slide 6
表3 其他危险化学品类别及其临界量
类别 | 危险性分类及说明 | 临界量（T）
爆炸品 | 1.1A项爆炸品 | 1
 | 除1.1A项外的其他1.1项爆炸品 | 10
 | 除1.1项外的其他爆炸品 | 50
气体 | 易燃性气体：危险性属于2.1项的气体 | 10
 | 氧化性气体：危险性属于2.2项且急性易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体 | 200
 | 剧毒气体：危险性属于2.3项且急性毒性为类别1的毒性气体 | 5
 | 毒性气体：危险性属于2.3项的其他毒性气体 | 50
易燃液体 | 极易燃液体：沸点≤35℃且闪点<0 ℃的液体；或保存温度一直在其沸点以上的易燃液体 | 10
 | 高度易燃液体：闪点<23 ℃的液体（不包括极易燃液体）；液态退敏爆炸品 | 1000
 | 易燃液体：23 ℃ ≤闪点<61 ℃的液体 | 5000
易燃固体 | 危险性属于4.1项且包装为ⅠⅡⅢ类的物质 | 200

## Slide 7
表3(续) 其他危险化学品类别及其临界量
类别 | 危险性分类及说明 | 临界量（T）
易于自燃的物质 | 危险性属于4.2项且包装为Ⅰ或Ⅱ类的物质 | 200
遇水放出易燃气体的物质 | 危险性属于4.3项且包装为Ⅰ或Ⅱ类的物质 | 200
氧化性物质 | 危险性属于5.1项且包装为Ⅰ类的物质 | 50
 | 危险性属于5.1项且包装为Ⅱ或Ⅱ类的物质 | 200
有机过氧化物 | 危险性属于5.2项的物质 | 50
毒性物质 | 危险性属于6.1项且急性毒性为类别类1的物质 | 50
 | 危险性属于6.1项且急性毒性为类别类2的物质 | 500
注：以上危险化学品危险性类别及包装类别依据GB12268确定，急性毒性类别依据GB20592确定 |  | 

## Slide 8
情景题：
办公室的照度标准值为500Lx，照度标准值是指工作、活动或生活场所参考平面上的最低平均照度值。某新建办公室，现场实测工作参考平面上的8个照度数据为：527Lx、448Lx、518Lx、551Lx、549Lx、546Lx、498Lx、532Lx。试用“Q值检验法”判别其中是否有极端数据应该舍去。计算该新建办公室的平均照度值，并说明是否满足标准的要求？（观察8次的置信因素Q0.90=0.47）

## Slide 9
案例题
某建设项目在工程建设结束后进入试生产阶段，在试生产阶段接近结束时欲进行安全验收评价。
该建设项目包括生产厂房、危险化学品库、变配电室、锅炉房、油库、空压站等设施。经观测，项目所在地年最小频率风向为西南风。
建设项目中使用和储存的物质主要包括：（a）易燃液体、包括丙酮、异丙醇等。（b）氧化剂、过氧化氢等。（c）腐蚀品，硫酸，氢氧化钠等。
该项目中危险化学品库位于企业西南角，根据各类危险化学品的性质，该建设项目将其分房储存。对存放腐蚀性危险化学品的场所已按相关要求完成防腐处理。

## Slide 10
案例题
现场勘查中发现该建设项目的生产厂房采用了有防护罩的灯具进行照明，但部分电气线路未穿管敷设。已按相关规定设置了导静电装置，但尚未完成安全标志的设置。
企业提供了消防验收文件、安全管理机构设置和应急救援预案等文件，但未涉及具体的应急装置设置。同时，企业提供了员工的教育和培训记录，经检查，厂长未参加培训和考核。
根据建设项目情况，采用符合/不符合型的安全检查表法对该项目进行安全评价。表4为部分安全检查表。

## Slide 11
表4 安全验收评价中采用的部分安全检查表
序号 | 检查项目及内容 | 检查记录 | 检查结果
1 | 化学危险品库，油料库应布置在厂区最小频率风向的上风侧。 |  | 
2 | 污水处理站应布置在厂区边缘地带，并与厂区和居民区保持必要的卫生防护距离。 |  | 
3 | 生产厂房内应设置紧急冲淋装置及洗眼器，并保证不间断供水。 |  | 
4 | 危险化学品应按其类别、性质分类储存，性质相抵触的危险化学品，严禁混放在一起。 |  | 
5 | 生产厂房的电气设备线路必须安全可靠，照明应采用有防护罩的灯具。 |  | 
6 | 储存具有较强腐蚀性液体的房间，其基础及周围地面，应采取防腐蚀处理 |  | 
7 | 企业法定代表人和厂长、经理必须经过安全教育并经考核合格后方能任职 |  | 
8 | 企业应按国家有关规定设置安全生产管理机构 |  | 
9 | 仓库四周应设置醒目的防火标志 |  | 
10 | 危险化学品库房应设有防雷和导出静电的接地装置 |  | 

## Slide 12
案例题
根据以上已知条件，请回答如下问题。
（1）该项目已完成安全预评价，该企业应具备哪些条件，安全评价机构即可对其进行安全验收评价？
（2）根据提供的安全检查表和已知条件，对该项目进行安全评价。
（3）根据安全检查表评价的结果和已知条件，提出安全对策措施和建议。
（4）提出的安全对策措施和建议属于哪种类型，简要介绍其性质。